Номенклатурный каталог

синхронных машин

2012

Содержание

1. Синхронные электродвигатели

Электродвигатели СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ……………………………………………………….3

Электродвигатели серии СДН-2, СДНЗ-2…………………………………………………………..7

Электродвигатели серии СДН-4, СДНЗ-4…………………………………………………………..9

Электродвигатели СДСЗ-2 …………………………………………………………………………10

Электродвигатели СДРЗ, 2СДР ……………………………………………………………………12

Электродвигатели СДС(З) 17 … 20 габаритов…………………………………………………….14

Электродвигатели типов СДМ, СДВ……………………………………………………………….19

Электродвигатели типа СДМ(З) 2…………………………………………………………………..21

Электродвигатели типа СДМ 4, СДМЗ 4, СДСЗ 4, СДМП 4……………………………………...25

Электродвигатели типа 4СД-215-3150-16 УХЛ4,  CД4-3150-16 УХЛ4………………………….34

Электродвигатели серии СДК(3) 4………………………………………………………………….38

Электродвигатели серии СДКП 4…………………………………………………………………...41

Электродвигатели серии ДСП, ДСПУ, СДПН, СДПНК, СДПНУ……………………………..….43

Электродвигатель вертикальный СДВ2К-215/41-10УХЛ4 ……………………………………….46

Электродвигатели серий МС и СДСЗ………………………………………………………………48

Электродвигатели серии СДЭ2 16, 17 габаритов …………………………………………………52

2. Генераторы

Синхронные генераторы типа СГСБ-14-100-6У2………………………………………………….56

Генераторы типов СГД, СГС 2……………………………………………………………………...57

Синхронный генератор типа ГСБ, ГСС…………………………………………………………….58

Синхронный индукторный генератор СГИ -350-0,69-16ом1……………………………………..60

Гидрогенераторы для мини ГЭС……………………………………………………………………61

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКЦИИ оборудования ЭЛЕКТОДВИГАТЕЛЯМИ

ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ЗКЭМ»……………………………………………………………………62

1. СИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ

Электродвигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока на напряжение 6000 В или 10000 В, частотой   50Гц или 60 Гц, сos φ = 0,9 (опережающий).

При поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В.

Климатическое исполнение и категория размещения двигателей - У3 или Т3.

Степень защиты двигателей СДН, СДС — IP00 или IP11; СДНЗ, СДСЗ — IP43/IP00.

Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой или комбинированной смазкой, с одним или двумя концами вала, на лапах. По требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипника.

Выводные концы обмотки статора, по согласованию с заказчиком, выводятся в коробку выводов или в фундаментную яму (согласовывается при размещении заказа на изготовление двигателя).

Охлаждение двигателей:

- со степенью защиты IP00 или IP11 — в режиме самовентиляции;

- со степенью защиты IP43 — в режиме самовентиляции или принудительной вентиляции.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.

По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжение и частоту сети.

Технические характеристики двигателей напряжением 6000 В приведены в таблице 1, напряжением 10 000 В — в таблице 2.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей напряжением 6000 В приведены в таблице 3, напряжением 10 000 В — в таблице 4.

Данные в таблицах приведены для электродвигателей, изготавливаемых на частоту тока 50 Гц.

| Таблица 1 6000В |
| --- |
| Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 14-41-6УЗ | 800 | 1000 | 15-39-10УЗ | 1000 | 600 |
| 14-49-6УЗ | 1000 | 1000 | 15-49-10УЗ | 1250 | 600 |
| 14-59-6УЗ | 1250 | 1000 | 15-64-10УЗ | 1600 | 600 |
| 14-46-8УЗ | 800 | 750 | 15-34-12УЗ | 630 | 500 |
| 14-59-8УЗ | 1000 | 750 | 15-39-12УЗ | 800 | 500 |
| 14-41-8УЗ | 630 | 750 | 15-49-12УЗ | 1000 | 500 |
| 14-44-10УЗ | 630 | 600 | 15-21-16УЗ | 315 | 375 |
| 14-56-10УЗ | 800 | 600 | 15-26-16УЗ | 400 | 375 |
| 14-36-12УЗ | 400 | 500 | 15-34-16УЗ | 500 | 375 |
| 14-44-12УЗ | 500 | 500 | 15-41-16УЗ | 630 | 375 |
| 15-39-6УЗ | 1600 | 1000 | 15-29-20УЗ | 315 | 300 |
| 15-49-6УЗ | 2000 | 1000 | 15-36-20УЗ | 400 | 300 |
| 15-64-6УЗ | 2500 | 1000 | 16-54-10УЗ | 2000 | 600 |
| 15-76-6УЗ | 3200 | 1000 | 16-41-12УЗ | 1250 | 500 |
| 15-39-8УЗ | 1250 | 750 | 16-51-12УЗ | 1600 | 500 |
| 15-49-8УЗ | 1600 | 750 | 16-41-16УЗ | 1000 | 375 |
| 15-64-8УЗ | 2000 | 750 | СДСЗ-16-81-12УХЛ4 | 3150 | 500 |
|  |  |  | СДСЗ-16-81-12УХЛ4 | 4000 | 500 |

| Таблица 2 10 000 В |
| --- |
| Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 14-49-6УЗ | 800 | 1000 | 15-64-8УЗ | 2000 | 750 |
| 14-59-6УЗ | 1000 | 1000 | 15-49-10УЗ | 1000 | 600 |
| 14-59-8УЗ | 630 | 750 | 15-64-10УЗ | 1250 | 600 |
| 14-59-8УЗ | 800 | 750 | 15-49-12УЗ | 630 | 500 |
| 15-39-6УЗ | 1250 | 1000 | 16-64-8УЗ | 2000 | 750 |
| 15-49-6УЗ | 1600 | 1000 | 16-54-10УЗ | 1600 | 600 |
| 15-64-6УЗ | 2000 | 1000 | 16-51-12УЗ | 1250 | 500 |
| 15-76-6УЗ | 2500 | 1000 | 16-41-16УЗ | 630 | 375 |
| 15-64-8УЗ | 1600 | 750 | 16-81-12УЗ | 3150 | 500 |

| Таблица 3 6 000 В |
| --- |
| Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Размеры, мм |
|  | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 | b14 | b30 |
| 14-41-6УЗ | 130k6 | 250 | 1650/2130 | 2260/2740 | 190 | 750 | 1300 | 1800 |
| 14-49-6УЗ |  |  | 1750/2250 | 2360/2870 |  |  |  |  |
| 14-59-6УЗ | 140k6 | 250 | 1850/2350 | 2470/2970 | 195/190 |  |  |  |
| 14-46-8УЗ |  |  | 1650/2200 | 2260/2820 | 190/186 |  |  |  |
| 14-59-8УЗ | 140k6/150k6 | 250 | 1800/2350 | 2420/2970 | 195/190 |  |  |  |
| 14-41-8УЗ | 140k6/130k6 |  | 1600/2150 | 2210/2770 | 190 |  |  |  |
| 14-44-10УЗ | 130k6/140k6 |  | 1550/2150 | 2170/2770 | 190 |  |  |  |
| 14-56-10УЗ | 140k6/150k6 |  | 1650/2250 | 2270/2870 | 195 |  |  |  |
| 14-36-12УЗ | 120k6 | 210 | 1400/1650 | 1970/2230 | 185/191 |  |  |  |
| 14-44-12УЗ | 140k6 | 250 | 1500/1800 | 2120/2420 | 190/191 |  |  |  |
| 15-39-6УЗ | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2320/2820 | 195 | 900/950 | 1650/1900 | 2115/2330 |
| 15-49-6УЗ | 160k6 | 300 | 1750/2250 | 2420/2920 | 195 |  |  |  |
| 15-64-6УЗ | 180k6 | 300 | 1950/2500 | 2670/3230 | 220/219 |  |  |  |
| 15-76-6УЗ | 200k6 | 350 | 2050/2650 | 2820/3430 | 220/221 |  |  |  |
| 15-39-8УЗ | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2330/2830 | 195 |  |  |  |
| 15-49-8УЗ | 180k6 | 300 | 1750/2300 | 2470/3030 | 220 |  |  |  |
| 15-64-8УЗ |  |  | 1950/2450 | 2670/3180 | 220 |  |  |  |
| 15-39-10УЗ | 160k6 | 300 | 1550/2150 | 2220/2880 | 195/220 |  |  |  |
| 15-49-10УЗ | 180k6 | 300 | 1700/2250 | 2420/2980 | 220 |  |  |  |
| 15-64-10УЗ |  |  | 1800/2450 | 2520/3180 |  |  |  |  |
| 15-34-12УЗ | 140k6 | 250 | 1400/2050 | 2010/2730 | 190/220 |  |  |  |
| 15-39-12УЗ | 150k6 | 250 | 1550/2150 | 2170/2830 | 195/220 |  |  |  |
| 15-49-12УЗ | 180k6 | 300 | 1650/2200 | 2380/2930 | 220 |  |  |  |
| 15-21-16УЗ | 130k6 | 250 | 1300/1700 | 1910/2320 | 190 |  |  |  |
| 15-26-16УЗ |  |  | 1350/1800 | 1960/2420 |  |  |  |  |
| 15-34-16УЗ | 140k6 | 250 | 1400/1900 | 2010/2510 | 190 |  |  |  |
| 15-41-16УЗ | 160k6 | 300 | 1500/1950 | 2180/2620 | 195 |  |  |  |
| 15-29-20УЗ | 130k6 | 250 | 1400/1800 | 2020/2410 | 190 |  |  |  |
| 15-36-20УЗ | 140k6 | 250 | 1500/1850 | 2120/2480 | 190/195 |  |  |  |
| 16-54-10УЗ | 200k6 | 350 | 1800/2550 | 2600/3360 | 240 | 1050/1100 | 2030/2300 | 2495/2670 |
| 16-41-12УЗ |  |  | 1600/2200 | 2370/3020 | 220/240 |  |  |  |
| 16-51-12УЗ |  |  | 1740/2300 | 2545/3120 | 240 |  |  |  |
| 16-41-16УЗ | 180k6 | 300 | 1600/ - | 2380/ - | 220 | 1050/ - | 2030/ - | 2500/ - |
| 16-81-12УХЛ4 | 260k6 | 330 | 2720 | 3920 | 270 | 1100 | 1350 | 2500 |

| Таблица 4 10 000 В |
| --- |
| Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Размеры, мм |
|  | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 | b14 | b30 |
| 14-49-6УЗ | 130k6 | 250 | 1750/2400 | 2360/3020 | 190 | 750 | 1300 | 1800 |
| 14-59-6УЗ | 140k6 |  | 1900/2450 | 2520/3070 | 195/190 |  |  |  |
| 14-59-8УЗ | 140k6/150k6 |  | 1800/2350 | 2420/2970 |  |  |  |  |
| 15-39-6УЗ | 140k6 | 250 | 1800/2350 | 2430/2970 | 195 | 900/950 | 1650/1900 | 2115/2330 |
| 15-49-6УЗ | 160k6 | 300 | 1900/2410 | 2570/3080 |  |  |  |  |
| 15-64-6УЗ | 160k6/180k6 | 300 | 2100/2600 | 2820/3330 | 220 |  |  |  |
| 15-76-6УЗ | 180k6/200k6 | 300/350 | 2220/2720 | 2940/3500 |  |  |  |  |
| 15-64-8УЗ | 180k6 | 300 | 1950/2450 | 2670/3180 |  |  |  |  |
| 15-49-10УЗ |  |  | 1800/2400 | 2520/3130 |  |  |  |  |
| 15-49-12УЗ |  |  | 1700/2310 | 2430/3020 | 220/195 |  |  |  |
| 16-51-12УЗ | 200k6 | 350 | 1900/2430 | 2720/3200 | 240 | 1050/1100 | 2030/2300 | 2500/2670 |
| 16-41-16УЗ | 180k6 | 300 | 1600 | 2380/ - | 220 |  | 2030/ - | 2500/ - |
| 16-64-8УЗ | 200k6 | 350 | 2770 | - /3560 | 240 | - /1100 | - /2300 | - /2670 |
| 16-81-12УЗ | 260k6 | 330 | - /2720 | - /3920 | - /270 |  |  | - /2500 |
| 16-54-10У3 | 200k6 | 350 | - /2550 | - /3660 | 240 |  |  | - /2670 |

Размеры, приведенные в таблицах через дробь: в числителе указаны данные для двигателей открытого исполнения (IP 00), в знаменателе – для двигателей закрытого исполнения (IP 43).

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ СДН-2, СДНЗ-2

Двигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока напряжением 6000 В, частотой 50Гц или 60 Гц, сos φ = 0,9 (опережающий).

При поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В.

Климатическое исполнение и категория размещения двигателей - У3 или Т3.

Степень защиты двигателей СДН 2 — IP11; СДНЗ 2 — IP43.

Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой, с одним концом вала, на лапах.

По требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипника.

Выводные концы обмотки статора выведены в коробку выводов.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.

Охлаждение двигателей:

- со степенью защиты IP11 — в режиме самовентиляции;

- со степенью защиты IP43 — в режиме принудительной вентиляции по замкнутому или разомкнутому циклу.

Технические характеристики двигателей для частоты тока 50 Гц приведены в таблице 5.

Габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице 6.

По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности и напряжение 10 000 В.

| Таблица 5 |
| --- |
| Тип двигателя СДН-2, СДНЗ-2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Тип двигателя СДН-2, СДНЗ-2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
| 16-31-6УЗ | 800 | 1000 | 95.3 | 17-44-10УЗ | 1250 | 600 | 95.5 |
| 16-36-6УЗ | 1000 | 1000 | 95.5 | 17-51-10УЗ | 1600 | 600 | 95.9 |
| 16-49-6УЗ | 1250 | 1000 | 95.9 | 17-64-10УЗ | 2000 | 600 | 96.1 |
| 16-59-6УЗ | 1600 | 1000 | 96.2 | 17-31-12УЗ | 800 | 500 | 94.3 |
| 16-74-6УЗ | 2000 | 1000 | 96.6 | 17-39-12УЗ | 1000 | 500 | 94.9 |
| 16-31-8УЗ | 630 | 750 | 94.3 | 17-49-12УЗ | 1250 | 500 | 95.3 |
| 16-36-8УЗ | 800 | 750 | 94.9 | 17-19-16УЗ | 315 | 375 | 91.1 |
| 16-46-8УЗ | 1000 | 750 | 95.4 | 17-21-16УЗ | 400 | 375 | 91.4 |
| 16-59-8УЗ | 1250 | 750 | 95.7 | 17-26-16УЗ | 500 | 375 | 92.5 |
| 17-44-8УЗ | 1600 | 750 | 95.9 | 17-31-16УЗ | 630 | 375 | 93.2 |
| 17-56-8УЗ | 2000 | 750 | 96.2 | 17-41-16УЗ | 800 | 375 | 94.1 |
| 17-71-8УЗ | 2500 | 750 | 96.5 | 17-26-20УЗ | 315 | 300 | 91 |
| 16-36-10УЗ | 630 | 600 | 94.4 | 17-31-20УЗ | 400 | 300 | 91.7 |
| 16-44-10УЗ | 800 | 600 | 94.9 | 17-41-20УЗ | 500 | 300 | 92.8 |
| 16-56-10УЗ | 1000 | 600 | 95.1 |  |  |  |  |

| Таблица 6 |
| --- |
| Тип двигателя СДН-2, СДНЗ-2 | Размеры, мм |
|  | d1 | l1 | l14 | l15 | l30 | l31 | b14 | b31 | b32 | h37 |
| 16-31-6УЗ | 130k6 | 250 | 355 | 400 | 2280 | 450 | 1320 | 980 | 750 | 1500 |
| 16-36-6УЗ |  |  | 400 | 450 | 2300 |  |  |  |  |  |
| 16-49-6УЗ | 140k6 | 250 | 500 | 450 | 2420 |  |  |  |  |  |
| 16-59-6УЗ | 160k6 | 300 | 560 | 500 | 2580 |  |  |  |  |  |
| 16-74-6УЗ |  |  | 630 | 560 | 2730 |  |  |  |  |  |
| 16-31-8УЗ | 130k6 | 250 | 355 | 400 | 2280 |  |  |  |  |  |
| 16-36-8УЗ | 140k6 | 250 | 400 | 450 | 2300 |  |  |  |  |  |
| 16-46-8УЗ | 150k6 | 250 | 500 | 400 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 16-59-8УЗ | 160k6 | 300 | 560 | 500 | 2580 |  |  |  |  |  |
| 17-44-8УЗ | 180k6 | 300 | 500 | 400 | 2410 | 425 | 1600 | 1125 | 925 | 1800 |
| 17-56-8УЗ |  |  | 560 | 450 | 2580 | 450 |  |  |  |  |
| 17-71-8УЗ | 200k6 | 350 | 710 | 450 | 2790 |  |  |  |  |  |
| 16-36-10УЗ | 140k6 | 250 | 400 | 450 | 2250 | 425 | 1320 | 980 | 750 | 1500 |
| 16-44-10УЗ | 150k6 | 250 | 500 | 400 | 2330 |  |  |  |  |  |
| 16-56-10УЗ | 160k6 | 300 | 560 | 450 | 2510 |  |  |  |  |  |
| 17-44-10УЗ | 180k6 | 300 | 500 | 400 | 2410 | 425 | 1600 | 1125 | 925 | 1800 |
| 17-51-10УЗ | 180k6 | 300 | 560 | 400 | 2530 | 450 |  |  |  |  |
| 17-64-10УЗ | 200k6 | 350 | 630 | 450 | 2720 |  |  |  |  |  |
| 17-31-12УЗ | 150k6 | 250 | 355 | 400 | 2210 | 425 | 1600 | 1125 | 925 | 1800 |
| 17-39-12УЗ | 180k6 | 300 | 400 | 450 | 2340 |  |  |  |  |  |
| 17-49-12УЗ | 180k6 | 300 | 500 | 400 | 2490 | 450 |  |  |  |  |
| 17-19-16УЗ | 130k6 | 250 | 280 | 315 | 2020 | 425 |  |  |  |  |
| 17-21-16УЗ |  |  | 280 | 315 | 2040 |  |  |  |  |  |
| 17-26-16УЗ | 140k6 | 250 | 280 | 355 | 2090 |  |  |  |  |  |
| 17-31-16УЗ | 160k6 | 300 | 315 | 400 | 2200 |  |  |  |  |  |
| 17-41-16УЗ | 180k6 | 300 | 355 | 450 | 2300 |  |  |  |  |  |
| 17-26-20УЗ | 130k6 | 250 | 280 | 355 | 2090 |  |  |  |  |  |
| 17-31-20УЗ | 140k6 | 250 | 315 | 400 | 2150 |  |  |  |  |  |
| 17-41-20УЗ | 160k6 | 300 | 355 | 450 | 2300 |  |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ СДН 4, СДНЗ 4

Двигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока напряжением 6000 В или 10000 В, частотой 50Гц или 60 Гц, сos φ = 0,9 (опережающий).

При поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В.

Климатическое исполнение и категория размещения двигателей - У3 или Т3.

Степень защиты двигателей СДН 4 — IP21; СДНЗ 4 — IP43.

Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой, с одним концом вала, на лапах.

По требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипника.

Выводные концы обмотки статора выведены в коробку выводов.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.

Охлаждение двигателей:

- со степенью защиты IP21 — в режиме самовентиляции;

- со степенью защиты IP43 — в режиме принудительной вентиляции по замкнутому или разомкнутому циклу.

Технические характеристики двигателей для частоты тока 50 Гц приведены в таблице 7.

| Таблица 7 |
| --- |
| Тип двигателя СДН 4, СДНЗ 4 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Тип двигателя СДН 4, СДНЗ 4 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
| 16-800-6УЗ | 800 | 1000 | 95.3 | 17-1250-10УЗ | 1250 | 600 | 95.5 |
| 16-1000-6УЗ | 1000 | 1000 | 95.5 | 17-1600-10УЗ | 1600 | 600 | 95.9 |
| 16-1250-6УЗ | 1250 | 1000 | 95.9 | 17-2000-10УЗ | 2000 | 600 | 96.1 |
| 16-1600-6УЗ | 1600 | 1000 | 96.2 | 17-800-12УЗ | 800 | 500 | 94.3 |
| 16-2000-6УЗ | 2000 | 1000 | 96.6 | 17-1000-12УЗ | 1000 | 500 | 94.9 |
| 16-630-8УЗ | 630 | 750 | 94.3 | 17-1250-12УЗ | 1250 | 500 | 95.3 |
| 16-800-8УЗ | 800 | 750 | 94.9 | 17-315-16УЗ | 315 | 375 | 91.1 |
| 16-1000-8УЗ | 1000 | 750 | 95.4 | 17-400-16УЗ | 400 | 375 | 91.4 |
| 16-1250-8УЗ | 1250 | 750 | 95.7 | 17-500-16УЗ | 500 | 375 | 92.5 |
| 17-1600-8УЗ | 1600 | 750 | 95.9 | 17-630-16УЗ | 630 | 375 | 93.2 |
| 17-2000-8УЗ | 2000 | 750 | 96.2 | 17-800-16УЗ | 800 | 375 | 94.1 |
| 17-2500-8УЗ | 2500 | 750 | 96.5 | 17-315-20УЗ | 315 | 300 | 91 |
| 16-630-10УЗ | 630 | 600 | 94.4 | 17-400-20УЗ | 400 | 300 | 91.7 |
| 16-800-10УЗ | 800 | 600 | 94.9 | 17-500-20УЗ | 500 | 300 | 92.8 |
| 16-1000-10УЗ | 1000 | 600 | 95.1 |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СДСЗ-2

Электродвигатели синхронные СДСЗ-2 предназначены для привода дисковых мельниц, не требующих регулирования частоты вращения и рассчитаны для работы от сети переменного тока напряжением 6000 В, частотой 50 Гц, в продолжительном режиме S1, сos φ = 0,9 (опережающий).

Климатическое исполнение: УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты двигателей - IP43; для двигателя СДСЗ-2-17-49-12 – IP54/55/23.

Конструктивное исполнение - М7611 по ГОСТ 2479-79. Двигатели выполняются на упорных подшипниках скольжения и по требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипника.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.

Способ охлаждения  – ICW37 А81 по ГОСТ 20459-87 – воздушное, в режиме самовентиляции по замкнутому циклу.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 8.

| Таблица 8 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | KПД, % | Масса, кг | Размеры, мм |
|  |  |  |  |  | l14 | b30 |
| СДСЗ-2-16-56-10УХЛ4 | 1000 | 600 | 95.1 | 8700 | 1440+3 | 1730 |
| СДСЗ-2-16-59-6 УХЛ4 | 1600 | 1000 | 96.2 | 8700 | 1510+3 |  |
| СДСЗ-2-17-49-12 УХЛ4 | 1250 | 500 | 95.5 | 11 500 | - | 2425 |

Электродвигатели СДСЗ-2 (16 габарит)

Электродвигатели СДСЗ-2-17-49-12 УХЛ4

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СДРЗ, 2СДР

Двигатели предназначены для привода механизмов, работающих в среде с токопроводящим мелкодисперсным техническим углеродом (резиносмесителей и др.).

Двигатели рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц и 60 Гц, напряжением 6000 В в продолжительном режиме работы S1, сos φ = 0,9.

Двигатели также могут изготовляться на напряжение 6300 В, 6600 В и 10000 В, на 60 Гц, для поставок на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом

Климатическое исполнение и категория размещения двигателей СДРЗ - У3 или Т3, двигателей 2СДР - УХЛ4.

Степень защиты двигателя — IP54.

Конструктивное исполнение - IM 7601 или IМ 7621 по ГОСТ 2479-6579. Двигатели выполняются на подшипниках качения с горизонтальным валом, с одним свободным цилиндрическим концом вала.

По требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипников.

Возбуждение двигателей осуществляется от комплектных устройств со статической системой возбуждения с автоматическим регулированием тока возбуждения.

Способ охлаждения двигателей: ICW37 A86.

Соединение двигателей с рабочим механизмом осуществляется при помощи упругой муфты.

Технические характеристики двигателей СДРЗ приведены в таблице 9 и рисунке 1.

Технические характеристики двигателей 2СДР приведены в таблице 10 и рисунке 2.

| Таблица 9 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | l17, мм | l30, мм | Масса, кг |
| СДРЗ-14-59-6УЗ | 800 | 1000 | 94.6 | 1800 | 2010 | 8900 |
| СДРЗ-14-59-8УЗ | 630 | 750 | 94.0 | 1800 | 2010 | 8800 |
| СДРЗ-14-36-8УЗ | 315 | 750 | 92.6 | 1570 | 1780 | 7200 |
| СДРЗ-14-56-10У3 | 400 | 600 | 92.8 | 1800 | 2010 | 8200 |
| СДРЗ-14-56-12У3 | 315 | 500 | 92.5 | 1800 | 2010 | 7700 |

Рис. 1 Электродвигатели СДРЗ

| Таблица 10 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | KПД, % | Размеры, мм | Масса, кг |
|  |  |  |  | l10 | l30 | l31 |  |
| 2СДР 710-43-10УХЛ4 | 400 | 600 | 94.0 | 800 | 1970 | 335 | 8200 |
| 2СДР 710-54-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 95.5 | 1000 | 2190 | 315 | 8900 |

Рис. 2 Электродвигатели 2СДР

Электродвигатели СДС(З) 17 … 20 габаритов

Синхронные двигатели СДС 17…20 габаритов, а также двигатели СДС3 17 габарита, предназначены для привода рудоразмольных, сырьевых или цементных мельниц, применяемых в технологических линиях горно-обогатительных или цементных комбинатов.

Двигатели рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 000 В, в продолжительном режиме S1 по ГОСТ 183, с коэффициентом мощности сos φ = 0,9 (опережающий). Возможно исполнение двигателей на напряжение 3 000 В или 10 000 В.

Cтепень защиты корпуса двигателей СДС 19, 20 габарита - IP00, двигателей СДС 17, 18 габарита – IP21, двигателей СДСЗ – IP43. По требованию заказчика, двигатели СДС 19, 20 габарита также могут быть изготовлены со степенью защиты IP21.

Климатическое исполнение и категория размещения двигателей - УХЛ4.

Конструктивное исполнение по способу монтажа:

- двигателей СДС 18 габарита - IM7311 или IM7312 по ГОСТ 2479: на фундаментной плите, с двумя стояковыми подшипниками скольжения, на приподнятых лапах, с одним или двумя цилиндрическими концами вала;

- двигателей СДС 19 габарита - IM 7311 по ГОСТ 2479, с горизонтальным расположением вала, на фундаментной плите, с двумя стояковыми подшипниками скольжения, на приподнятых лапах, с одним цилиндрическим концом вала;

- двигателей СДС(З) 17, 20 габарита - IM7321 или IM7322 по ГОСТ 2479: на фундаментных балках, с двумя стояковыми подшипниками скольжения, на приподнятых лапах, с одним или двумя цилиндрическими концами вала.

Конструктивное исполнение по способу охлаждения:

- двигателей СДС - ICA01 по ГОСТ 20459 (самовентиляция по разомкнутому циклу, с забором охлаждающего воздуха из производственного помещения через отверстия в торцевых щитах и выбросом нагретого воздуха через боковые отверстия или жалюзи, размещенные в обшивке корпуса статора).;

- двигателей СДСЗ - ICW37A81 по ГОСТ 20459 (воздухоохладитель располагается непосредственно на корпусе двигателя), или ICW37A97 по ГОСТ 20459 (воздухоохладитель располагается в приямке фундамента).

Нагревостойкость изоляционных материалов обмотки статора и ротора двигателей – не ниже класса "F".

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей.

В двигателе предусмотрен контроль температуры обмотки и сердечника статора, подшипников.

Выводные концы обмотки статора могут располагаться в коробке выводов или направляться вниз, в фундаментную яму (согласовывается при размещении заказа на изготовление двигателя).

Двигатели СДС предназначены для установки в помещениях с концентрацией инертной пыли не более 0,2 мг/м3, двигатели СДСЗ - не более 2 мг/м3.Окружающая среда неогнеопасная, невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, соответствующая типу атмосферы II по ГОСТ 15150.

Структура условного обозначения двигателей СДС, СДСЗ:

СДСЗ 17-76-12 УХЛ4

| СДС | З | - | 17 | - | 76 | - | 12 | - | УХЛ4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения и категория размещения |
|  |  |  |  |  | Число полюсов двигателя |
|  |  |  |  |  | Активная длина статора, см |
|  |  |  |  |  | Условное обозначение габарита |
|  |  |  |  | Дополнительное обозначение (З – закрытое исполнение) |
|  |  |  | Синхронный двигатель (С – специальный) |

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 11.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей приведены:

- СДС 17, 19, 20 габ. – на рисунке 3 (табл. 12);

- СДС 18 габ. – на рис.4 (табл. 12);

- СДСЗ 17 габ. – на рис. 5, 6 (табл. 12);

По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности и напряжение 3 000 или 10 000 В.

По согласованию с заказчиком, двигатели также могут быть изготовлены с другими габаритно-присоединительными размерами, отличающимися от размеров, приведенных в таблице 12.

Таблица 11

| Тип двигателя СДС, СДСЗ | Мощность, кВт | Исполнение по монтажу | Исполнение по охлаждению | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДС-17-59-12 УХЛ4 | 3200 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 6 000 | 500 |
| СДСЗ-17-59-12 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  |
| СДС-17-76-12 УХЛ4 |  |  | ICА01 | 10 000 |  |
| СДСЗ-17-76-12 УХЛ4 |  |  | ICW37A81 |  |  |
| СДС 18-26-36 УХЛ4 | 550 | IM 7311 (IM 7312) | ICА01 | 3 000 | 166,5 |
| СДС 18-51-36 УХЛ4 | 1000 |  |  | 10 000 |  |
| СДС 18-51-36 УХЛ4 | 1120 |  |  | 6 000 |  |
| СДС 18-51-36 УХЛ4 | 1250 |  |  |  |  |
| СДС 18-51-32 УХЛ4 | 1250 | IM 7311 (IM 7312) | ICА01 | 6 000 | 187,5 |
| СДС-19-46-40 УХЛ4 | 2000 | IM 7311 | ICА01 | 6 000 | 150 |
| СДС-19-56-40 УХЛ4 | 2500 |  |  |  |  |
| СДС-19-61-40 УХЛ4 | 2800 |  |  |  |  |
| СДС-19-67-40 УХЛ4 | 3150 | IM 7321 |  |  |  |
| СДС-19-91-40 УХЛ4 | 4500 |  |  |  |  |
| СДС-19-46-48 УХЛ4 | 1600 | IM 7311 | ICА01 | 6 000 | 125 |
| СДС-19-56-48 УХЛ4 | 2000 |  |  |  |  |
| СДС-20-34-60 УХЛ4 | 1600 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 6 000 | 100 |
| СДС-20-41-60 УХЛ4 | 2000 |  |  |  |  |
| СДС-20-49-60 УХЛ4 |  |  |  |  |  |

Рис. 3: Электродвигатели СДС 17,  19, 20 габ.. Исполнение по монтажу IM7311, по охлаждению ICА01

Рис. 4: Электродвигатели СДС 18 габ.. Исполнение по монтажу IM7311, по охлаждению ICА01

Рис. 5: Электродвигатели СДСЗ-17 габ. Исполнение по монтажу IM7321, по охлаждению ICW37A97

Рис. 6: Электродвигатели СДСЗ-17 габ. Исполнение по монтажу IM7322, по охлаждению ICW37A81

Таблица 12

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | d1 | l1 | l14 | l 30 | l48 | b1 | b14 | b30 | b31 | R30 | h |
| СДС -17-59-12 УХЛ4 СДСЗ-17-59-12 УХЛ4 | 240k6 | 330 | 2600 | 3860 | 630 | 56 | 2950 | 3300 | - | 1400 | 600 |
| СДС -17-76-12 УХЛ4 СДСЗ-17-76-12 УХЛ4 | 300k6 | 470 | 3950 | 5550 | 800 | 70 | 3100 | 3350 | 1925 | - | 600 |
| СДС 18-26-36 УХЛ4 | 220 | 350 | 1600 | 2420 | 600 | 63 | 2900 | 3600 | 1800/2250 | - | 600 |
| СДС 18-51-36 УХЛ4 СДС 18-51-32 УХЛ4 | 280r6 | 400 (или 470) | 1850 | 2750 (или 2825) | 660 (или 755) | 70 (или 63) | 2350 |  |  |  | 600 (или 630) |
| СДС-19-46-40 УХЛ4 | 400s7 | 600 | 1900 | 3180 | 950 | 90 | 4100 | 4400 | 2600 | 1950 | 600 |
| СДС-19-56-40 УХЛ4 СДС-19-61-40 УХЛ4 |  |  | 2000 | 3280 |  |  |  |  |  |  |  |
| СДС-19-46-48 УХЛ4 СДС-19-56-48 УХЛ4 | 400s7 | 600 | 2000 | 3280 | 950 | 90 | 4100 | 4400 | 2600 | 1950 | 600 |
| СДС-19-67-40 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 3200 | 4600 | 1050 | 90 | 4150 | 4400 | 2600 | 1950 | 630 |
| СДС-19-91-40 УХЛ4 | 500k6 | 650 | 4250 | 5685 | 1100 | 100 | 4300 | 4600 | 2600 | 1980 | 630 |
| СДС-20-34-60 УХЛ4 | 360k6 | 550 | 2650 | 3780 | 910 | 80 | 5650 | 6000 | - | 2700 | 600 (630) |
| СДС-20-41-60 УХЛ4 |  |  | 2800 | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |
| СДC-20-49-60 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 2850 | 4150 | 955 | 30/108,2 | 5800 | 6200 | - | 2700 | 600 |
| СДC-20-49-60 УХЛ4 | 400k6 | 800 | 2500 | 4000 | 1160 | 26/98,6 | 5400 | 5700 | - | 2700 | 600 |

Примечание 1: Размеры b1, приведенные в таблице в виде дроби, указаны для двигателей с тангенциальными шпонками на выходном конце вала: в числителе указана ширина шпонки, в знаменателе – высота пары шпонок.

Примечание 2: для размеров b31, приведенных в таблице в виде дроби, в числителе указаны данные для двигателей без  коробки выводов, в знаменателе – с коробкой выводов.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПОВ СДМ, СДВ

Двигатели синхронные серии СДМ предназначены для привода цементных и сырьевых мельниц и рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6000В в продолжительном режиме S1, сos φ = 0,9.

Двигатели синхронные серии СДВ предназначены для вентиляторов и других механизмов с большими моментами инерции вращающихся частей и рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, напряжением 6000В в продолжительном режиме S1, сos φ = 0,9.

Климатическое исполнение и категория размещения двигателей - У3.

Степень защиты двигателей - IP00.

Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой, с одним или двумя концами вала. По требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипника.

Выводные концы обмотки статора могут располагаться в коробке выводов или направляться вниз, в фундаментную яму.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.

Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 13.

Габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице 14.

Таблица 13

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | KПД, % |
| --- | --- | --- | --- |
| СДМ-15-49-6УЗ | 1600 | 1000 | 95.7 |
| СДМ-15-64-6УЗ | 2000 | 1000 | 95.9 |
| СДМ-15-49-8УЗ | 1250 | 750 | 95.3 |
| СДВ-15-39-10У3 | 800 | 600 | 94.3 |
| СДВ-15-49-10У3 | 1000 | 600 | 94.8 |
| СДВ-15-64-10У3 | 1250 | 600 | 95.3 |
| СДВ-15-64-10У3 | 1600 | 600 | 95.2 |
| СДВ-15-34-12У3 | 500 | 500 | 93.0 |
| СДВ-15-49-12У3 | 800 | 500 | 94.0 |
| СДВ-16-41-12УЗ | 1250 | 500 | 94.5 |
| СДВ-16-51-12УЗ | 1600 | 500 | 95.3 |
| СДВ-16-64-12У3 | 2000 | 500 | 95.3 |
| СДВ-16-41-16УЗ | 1000 | 375 | 94.1 |

| Таблица 14 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм |
|  | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 | b14 | b30 |
| СДМ-15-49-6УЗ | 180 k6 | 300 | 1750 | 2480 | 220 | 900 | 1650 | 2115 |
| СДМ-15-64-6УЗ |  |  | 1950 | 2670 |  |  |  |  |
| СДМ-15-49-8УЗ |  |  | 1750 | 2480 |  |  |  |  |
| СДВ-15-39-10УЗ | 160 k6 | 300 | 1550 | 2230 | 195 |  |  |  |
| СДВ-15-39-10УЗ | 220 k6 | 350 |  | 2330 | 250 |  |  |  |
| СДВ-15-49-10УЗ | 180 k6 | 300 | 1700 | 2420 | 220 |  |  |  |
| СДВ-15-64-10УЗ |  |  | 1800 | 2540 | 240 |  |  |  |
| СДВ-15-64-10УЗ |  |  | 1800 | 2540 | 240 |  |  |  |
| СДВ-15-34-12УЗ | 160 k6 | 300 | 1450 | 2120 | 195 |  |  |  |
| СДВ-15-49-12УЗ | 220 k6 | 350 | 1700 | 2490 | 240 |  |  |  |
| СДВ-16-41-12УЗ | 200 k6 | 350 | 1600 | 2380 | 220 | 1050 | 2030 | 2500 |
| СДВ-16-51-12УЗ | 220 k6 | 350 | 1740 | 2560 | 240 |  |  |  |
| СДВ-16-64-12УЗ | 240 k6 | 410 | 1950 | 2850 | 260 |  |  |  |
| СДВ-16-41-16УЗ | 220 k6 | 350 | 1650 | 2450 | 240 |  |  |  |

Электродвигатели типа СДМ(З) 2

Двигатели синхронные СДМ(З)2   пред-назначены для привода рудоразмольных, углеразмольных, сырьевых и цементных мельниц, применяемых в технологических линиях горно-обогатительных комбинатов, цементных комбинатов и тепловых электростанций. Двигатели могут быть использованы как для нового строительства, так и для замены ранее установленных двигателей старых серий.

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 000 В или 10 000 В.

Конструктивное исполнение двигателей:

- по способу монтажа - IM7321 или IM7322 по ГОСТ 2479: на фундаментных балках, с двумя стояковыми подшипниками скольжения, на приподнятых лапах, с одним или двумя цилиндрическими концами вала;

- по степени защиты контактных колец -  IP 11 (ГОСТ 17494);

- по климатическому исполнению и категории размещения  - УХЛ4(ГОСТ 15150);

- по степени защиты корпуса: двигателей СДМ 2 -  IP 21; СДМЗ 2 - IP 43

Охлаждение двигателей осуществляется в режиме самовентиляции по разомкнутому циклу (для СДМ2), или в режиме принудительной вентиляции по замкнутому или разомкнутому циклу (для СДМЗ 2).

Способ охлаждения:

- двигателей СДМ 2 - ICA01 по ГОСТ 20459;

- двигателей СДМЗ 2 - ICW37A86 по ГОСТ 20459 (воздухоохладители располагаются непосредственно на корпусе двигателя), или  ICW37A97 по ГОСТ 20459 (воздухоохладитель располагается в приямке фундамента).

Окружающая среда неогнеопасная, невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, соответствующая типу атмосферы II по ГОСТ 15150.

Двигатели СДМ 2 предназначены для установки в помещениях с концентрацией инертной пыли не более 0,2 мг/м3, а двигатели СДМЗ 2 - не более 2 мг/м3. При концентрации инертной пыли более 2 мг/м3, двигатели СДМЗ 2 должны работать под избыточным давлением, с подпиткой чистым воздухом с запыленностью не более 0,2 мг/м3.

Нагревостойкость изоляционных материалов обмотки статора и ротора двигателей – не ниже класса "F".

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей.

Выводные концы обмотки статора могут располагаться в коробке выводов или направляться вниз, в фундаментную яму. По согласованию с заказчиком, коробка выводов может располагаться справа или слева на корпусе статора (оговаривается при заказе). В коробке выводов, по согласованию с заказчиком, также могут находится трансформатора тока, через которые соединяются нейтральные выводы обмоток статора (U2, V2, W2).

Структура условного обозначения двигателей СДМ2, СДМЗ2:

СДМЗ  2- 22-41-60 УХЛ4

| СДМ | З | 2 | - | 22 | - | 41 | - | 60 | - | УХЛ4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения и категория размещения |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов двигателя |
|  |  |  |  |  |  | Активная длина статора, см |
|  |  |  |  |  |  | Условное обозначение габарита |
|  |  |  |  |  | Порядковый номер серии |
|  |  |  |  | Дополнительное обозначение (З – закрытое исполнение) |
|  |  |  | Синхронный двигатель (М – мельничный) |

Технические характеристики двигателей СДМ(З)2 напряжением 6 000 В  и 10 000 В, частотой 50 Гц приведены в таблице 15.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей приведены на рис. 7…9 и в табл. 16.

По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности и напряжение 3 000 или 10 000 В.

По согласованию с заказчиком, двигатели также могут быть изготовлены с другими габаритно-присоединительными размерами, отличающимися от размеров, приведенных в таблице 16.

Таблица 15

| Тип двигателя СДМ (З) 2 | Мощность, кВт | Исполнение по монтажу | Исполнение по охлаждению | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДМ 2-21-61-40 УХЛ4 | 2500 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 10 000 | 150 | 36 400 |
| СДМЗ 2-21-61-40 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  | 37 000 |
| СДМ 2-21-67-40 УХЛ4 | 3150 | IM 7321 | ICА01 | 6 000 |  | 37 300 |
| СДМЗ 2-21-67-40 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  | 38 000 |
| СДМ 2-21-91-40 УХЛ4 | 4000 |  | ICА01 |  |  | 56 500 |
| СДМЗ 2-21-91-40 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  | 57 100 |
| СДМ 2-22-34-60 УХЛ4 | 1600 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 6 000 | 100 | 39 200 |
| СДМЗ 2-22-34-60 УХЛ4 |  |  | ICW37A86 |  |  | 41 000 |
| СДМ 2-22-41-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 |  |  | 41 200 |
| СДМЗ 2-22-41-60 УХЛ4 |  |  | ICW37A86 |  |  | 43 000 |
| СДМ 2-22-49-60 УХЛ4 |  |  | ICА01 |  |  | 49 500 |
| СДМЗ 2-22-49-60 УХЛ4 |  |  | ICW37A86 |  |  | 51 300 |
| СДМ 2-22-56-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 10 000 | 100 | 51 400 |
| СДМЗ 2-22-56-60 УХЛ4 |  |  | ICW37A86 |  |  | 52 000 |
| СДМ 2-24-59-80 УХЛ4 | 4000 | IM 7321 | ICА01 | 6 000 | 75 | 167 500 |
| СДМЗ 2-24-59-80 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  | 168 300 |

Рис. 7: Электродвигатели СДМЗ 2. Исполнение по монтажу IM7321, по охлаждению ICW37A97

Рис. 8: Электродвигатели СДМЗ 2. Исполнение по монтажу IM7322, по охлаждению ICW37A86

Таблица 16

| Тип двигателя | Размеры, мм | Взамен двигателей |
| --- | --- | --- |
|  | d1 | l1 | l14 | l 30 | l48 | b1 | b14 | b30 | R30 | h |  |
| СДМ 2-21-61-40 УХЛ4 СДМЗ 2-21-61-40 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 3350 | 4735 | 1050 | 90 | 4150 | 4400 | 1950 | 630 | - |
| СДМ 2-21-67-40 УХЛ4 СДМЗ 2-21-67-40 УХЛ4 |  |  | 3200 | 4600 |  |  |  |  |  |  | - |
| СДМ 2-21-91-40 УХЛ4 СДМЗ 2-21-91-40 УХЛ4 | 500k6 | 650 | 4250 | 5685 | 1100 | 100 | 4300 | 4600 | 1980 | 630 | - |
| СДМ 2-22-34-60 УХЛ4 СДМЗ 2-22-34-60 УХЛ4 | 360k6 | 550 | 2650 | 3780 | 910 | 80 | 5650 | 6000 | - | 630 | - |
| СДМ 2-22-41-60 УХЛ4 СДМЗ 2-22-41-60 УХЛ4 |  |  | 2800 | 4020 |  |  |  |  |  |  | - |
| СДМ 2-22-34-60 УХЛ4 СДМЗ 2-22-34-60 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 2650 | 4020 | 1035 | 40/120 | 5750 | 6200 | - | 600 | - |
| СДМ 2-22-49-60 УХЛ4 СДМЗ 2-22-49-60 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 2850 | 4150 | 955 | 30/108,2 | 5800 | 6200 | 2700 | 600 | СДС-20-49-60 СДМ-20-49-60 |
| СДМ 2-22-49-60 УХЛ4 СДМЗ 2-22-49-60 УХЛ4 | 400k6 | 800 | 2500 | 4000 | 1160 | 26/98,6 | 5400 | 5700 | - | 600 | СДСЗ-2000-100 СДСЗ-20-49-60 |
| СДМ 2-22-56-60 УХЛ4 СДМЗ 2-22-56-60 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 3350 | 4640 | 955 | 30/108,2 | 5400 | 5700 | - | 600 | СДМЗ 2-22-56-60 |

Примечание: Размеры, приведенные в таблице в виде дроби, указаны для двигателей с тангенциальными шпонками на выходном конце вала: в числителе указана ширина шпонки, в знаменателе – высота пары шпонок

Рис.9: Электродвигатель СДМ(З)2-24-59--80. Исполнение по монтажу IM7321, по охлаждению ICW37A97

Электродвигатели типа СДМ 4, СДМЗ 4, СДСЗ 4, СДМП 4

Двигатели синхронные СДМ4-1250, СДМ(П)4-1500, СДМЗ 4 и СДСЗ 4 предназначены для привода рудоразмольных, углеразмольных, сырьевых и цементных мельниц, применяемых в технологических линиях горно-обогатительной комбинатов, цементных комбинатов и тепловых электростанций. Двигатели могут быть использованы как для нового строительства, так и для замены ранее установленных двигателей старых серий.

По установочно-присоединительным размерам, двигатели СДМ(П)4, СДСЗ4 и СДМЗ4 взаимозаменяемы с аналогичными двигателями серий 4СДМ, СДМЗ2, СДС, ДС, ДСЗ и ДСП. По согласованию с заказчиком, двигатели могут быть изготовлены с учетом существующего на месте эксплуатации фундамента, взамен двигателей других серий без демонтажа имеющейся фундаментной рамы заменяемого двигателя (т.е. без значительных затрат времени на демонтаж старой фундаментной плиты и соответственно на установку, выставление, заливку бетоном новой фундаментной плиты, а также повторное агрегатирование нового двигателя с приводным механизмом).

Двигатели спроектированы с применением современных технологий и изоляционных материалов, позволяющих увеличить надежность изоляции обмоток двигателя, и тем самым продлить срок его эксплуатации.

Двигатели  рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 000 В, в продолжительном режиме S1 по ГОСТ 183, с коэффициентом мощности сos φ = 0,9 (опережающий).

Возможно исполнение двигателей на напряжение 3 000 В или 10 000 В.

Конструктивное исполнение двигателей:

- по способу монтажа:

- IM7311 или IM7312 по ГОСТ 2479: на фундаментной плите, с двумя стояковыми подшипниками скольжения, на приподнятых лапах, с одним или двумя цилиндрическими концами  вала;

- IM7321 или IM7322 по ГОСТ 2479: на фундаментных балках, с двумя стояковыми подшипниками скольжения, на приподнятых лапах, с одним или двумя цилиндрическими концами вала;

- по степени защиты контактных колец -  IP 11 (ГОСТ 17494);

- по климатическому исполнению и категории размещения - УХЛ4 (ГОСТ 15150);

- по степени защиты корпуса:

- двигателей СДМ 4 -  IP 21;

- СДМП4, СДМЗ4 и СДСЗ4 - IP 43;

Охлаждение двигателей осуществляется в режиме самовентиляции по разомкнутому циклу или принудительной вентиляции (по замкнутому или разомкнутому циклу).

Способ охлаждения:

- двигателей СДМ 4 - ICA01 по ГОСТ 20459;

- двигателей СДМП 4 - ICA37 или ICW37A97 по ГОСТ 20459;

- двигателей СДСЗ 4 и СДМЗ 4 - ICW37A86 или ICW37A81 по ГОСТ 20459 (воздухоохладители располагаются непосредственно на корпусе двигателя), а также ICW37A97 по ГОСТ 20459 (воздухоохладитель располагается в приямке фундамента).

Окружающая среда неогнеопасная, невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, соответствующая типу атмосферы II по ГОСТ 15150.

Двигатели СДМ 4 предназначены для установки в помещениях с концентрацией инертной пыли не более 0,2 мг/м3, а двигатели СДМП4, СДСЗ 4 и СДМЗ 4 - не более 2 мг/м3. При концентрации инертной пыли более 2 мг/м3, двигатели СДМП4, СДСЗ 4 и СДМЗ 4 должны работать под избыточным давлением, с подпиткой чистым воздухом с запыленностью не более 0,2 мг/м3.

Нагревостойкость изоляционных материалов обмотки статора и ротора двигателей – не ниже класса "F".

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей.

Выводные концы обмотки статора могут располагаться в коробке выводов или направляться вниз, в фундаментную яму. По согласованию с заказчиком, коробка выводов может располагаться справа или слева на корпусе статора (оговаривается при заказе). В коробке выводов, по согласованию с заказчиком, также могут находится три трансформатора тока (типа ТОЛ 10-I-1), через которые соединяются нейтральные выводы обмоток статора (U2, V2, W2).

В условном обозначении двигателей СДМ4-1250К(…), СДМ4-1500К(…)  и т.д., может присутствовать дополнительная буква (СДМ4-1250КА, СДМ4-1250КВ, СДМ4-1250КМ, СДМ4-1500LА, СДМ4-1500LB, СДМ4-1500KА и т.д.), указывающая на конструктивное исполнение электродвигателя с габаритно-присоединительными размерами, соответствующими двигателям ранее выпускавшихся серий.

Структура условного обозначения двигателей СДМ4-1250, СДМ4-1500:

СДМ 4 - 1250КХ - 24Д УХЛ4

| СДМ | П | 4 | - | 1250 | К | Х | - | 24 | Х | - | УХЛ4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения и категория размещения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное обозначение (Д - напряжение питания 10 кВ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число полюсов двигателя |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по установочно-присоединительным размерам |
|  |  |  |  |  |  |  | Условная длина сердечника статора |
|  |  |  |  |  |  | Габарит по классификатору ЕСКД (1250, 1500) |
|  |  |  |  |  | Порядковый номер серии |
|  |  |  |  | Дополнительное обозначение (П – продуваемое исполнение) |
|  |  |  | Синхронный двигатель мельничный |

Структура условного обозначения двигателей СДМЗ 4, СДСЗ4:

СДМЗ 4–2000-48-6 УХЛ4

| СДМ(С) | З | 4 | - | 2000 | - | 48 | - | 6 | - | УХЛ4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения и категория размещения |
|  |  |  |  |  |  | Напряжение двигателя (3, 6 или 10 кВ); |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов двигателя |
|  |  |  |  |  |  | Мощность, кВт |
|  |  |  |  |  | Порядковый номер серии |
|  |  |  |  | Дополнительное обозначение (З – закрытое исполнение) |
|  |  |  | Синхронный двигатель (М – мельничный, С – специальный) |

Технические характеристики двигателей СДМ(З)4 напряжением 6 000 В (или 3 000 В) и 10 000 В, частотой 50 Гц приведены в таблице 17, 18.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей приведены:

- СДМ 4-1250 – на рисунке 10 (табл. 19);

- СДМ 4-1500 и СДМП 4-1500 – на рис.11 (табл. 20);

- СДМЗ 4 и СДСЗ 4 – на рис. 12, 13, 14 (табл. 21);

- СДМЗ 4-4000-80-6 – на рисунке 15;

По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности и напряжение 3 000 или 10 000 В.

По согласованию с заказчиком, двигатели также могут быть изготовлены с другими габаритно-присоединительными размерами, отличающимися от размеров, приведенных в таблицах 19, 20, 21.

Технические характеристики двигателей

| Таблица 17 |
| --- |
| Тип двигателя СДМ4-1250 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя СДМ4-1500 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| Напряжение 6 000 В (или 3 000 В), 50 Гц | Напряжение 6 000 В (или 3 000 В), 50 Гц |
| СДМ4-1250К-32 УХЛ4 | 400 | 187,5 | СДМ4-1500К-36 УХЛ4 | 900 | 166,6 |
| СДМП4-1250К-32 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500КА-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250КА-32 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500КВ-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250КB-32 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500КХ-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМП4-1250КB-32 УХЛ4 |  |  | СДМП4-1500КХ-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250КX-32 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500L-36 УХЛ4 | 1000 |  |
| СДМ4-1250КМ-32 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500LA-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250Х-24 УХЛ4 | 500 | 250 | СДМ4-1500LВ-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250К-24 УХЛ4 | 630 |  | СДМ4-1500S-36 УХЛ4 | 1120 |  |
| СДМП4-1250К-24 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500SA-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250КА-24 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500SВ-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250КB-24 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500M-36 УХЛ4 | 1250 |  |
| СДМП4-1250КB-24 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500MA-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250КX-24 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500MВ-36 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250КМ-24 УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500MA-32 УХЛ4 | 1250 | 187,5 |
| Напряжение 10 000 В, 50 Гц | СДМ4-1500MВ-32 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250К-32Д УХЛ4 | 400 | 187,5 | СДМ4-1500MХ-32 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250КХ-32Д УХЛ4 |  |  | СДМП4-1500MХ-32 УХЛ4 |  |  |
| СДМ4-1250К-24Д УХЛ4 | 630 | 250 | СДМ4-1500ТA-32 УХЛ4 | 1600 |  |
| СДМ4-1250КХ-24Д УХЛ4 |  |  | СДМ4-1500ТВ-32 УХЛ4 |  |  |

Таблица 18

| Тип двигателя СДМ (З) 4 | Мощность, кВт | Исполнение по монтажу | Исполнение по охлаждению | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Взамен электродвигателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДМ 4-2000-40-6 УХЛ4 | 2000 | IM 7311 | ICА01 | 6 000 | 150 | СДС-19-46-40 |
| СДМЗ 4-2000-40-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  | - |
| СДМ 4-2500-40-6 УХЛ4 | 2500 |  | ICА01 |  |  | СДС-19-56-40 |
| СДМЗ 4-2500-40-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  | - |
| СДМ 4-2500-40-10 УХЛ4 | 2500 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 10 000 |  | СДМЗ 2-21-61-40 |
| СДМЗ 4-2500-40-10 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  |  |
| СДМ 4-3150-40-6 УХЛ4 | 3150 | IM 7321 | ICА01 | 6 000 |  | СДМЗ 2-21-67-40 |
| СДМЗ 4-3150-40-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  |  |
| СДМ 4-4000-40-6 УХЛ4 | 4000 |  | ICА01 |  |  | СДМЗ 2-21-91-40 |
| СДМЗ 4-4000-40-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  |  |
| СДМ 4-1600-48-6 УХЛ4 | 1600 | IM 7311 | ICА01 | 6 000 | 125 | СДС-19-56-48 |
| СДМЗ 4-1600-48-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  | - |
| СДМ 4-2000-48-6 УХЛ4 | 2000 |  | ICА01 |  |  | СДС-19-56-48 |
| СДМЗ 4-2000-48-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  | - |
| СДМ 4-1600-60-6 УХЛ4 | 1600 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 6 000 | 100 | СДМЗ 2-22-34-60 |
| СДМЗ 4-1600-60-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A86 |  |  |  |
| СДМ 4-2000-60-6 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 |  |  | СДМЗ 2-22-41-60 |
| СДМЗ 4-2000-60-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A86 |  |  |  |
| СДC 4-2000-60-6 УХЛ4 |  |  | ICА01 |  |  | СДМ, СДС-20-49-60 |
| СДСЗ 4-2000-60-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A86 (или ICА16) |  |  | СДСЗ-2000-100 СДСЗ-20-49-60 |
| СДC 4М-2000-60-6 УХЛ4 |  |  | ICА01 |  |  | СДМЗ 2-22-41-60 СДМЗ 2-22-34-60 |
| СДСЗ 4М-2000-60-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A86 (или ICА16) |  |  |  |
| СДМ 4-2000-60-10 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 10 000 |  | СДМЗ 2-22-56-60 |
| СДМЗ 4-2000-60-10 УХЛ4 |  |  | ICW37A86 (или ICА16) |  |  |  |
| СДС 4-3150-12-6 УХЛ4 | 3200 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 6 000 | 500 | СДСЗ-17-59-12 |
| СДСЗ 4-3150-12-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  |  |
| СДС 4-3150-12-10 УХЛ4 |  |  | ICА01 | 10 000 |  | СДСЗ-17-76-12 |
| СДСЗ 4-3150-12-10 УХЛ4 |  |  | ICW37A81 |  |  |  |
| СДМ 4-4000-80-6 УХЛ4 | 4000 | IM 7321 | ICА01 | 6 000 | 75 | СДМЗ 2-24-59-80 |
| СДМЗ 4-4000-80-6 УХЛ4 |  |  | ICW37A97 |  |  |  |

Габаритные и присоединительные размеры двигателей.

Рис.10: Электродвигатели СДМ4-1250  (К, КА, КВ, КХ, КМ). Исполнение по монтажу IM7311, по охлаждению ICА01.

Таблица 19

| Типоразмер | l14 | l30 | l31 | b13 | b14 | b31 | h | Взамен электродвигателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДМ4-1250К-32 УХЛ4 СДМ4-1250К-32Д УХЛ4 | 1250 | 2070 | 320 | 2600 | 2360 | 1460/ 1590 | 630 | 4СДМ 1250К-32-6 УХЛ4 |
| СДМ4-1250К-24 УХЛ4 СДМ4-1250К-24Д УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  | 4СДМ 1250К-24-6 УХЛ4 |
| СДМ4-1250КX-32 УХЛ4 СДМ4-1250КX-32Д УХЛ4 | 1250 | 2070 | - | 2600 | 2360 | 1460/ 1590 | 630 | 4СДМ 1250К-32-6 УХЛ4 |
| СДМ4-1250КX-24 УХЛ4 СДМ4-1250КX-24Д УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  | 4СДМ 1250К-24-6 УХЛ4 |
| СДМ4-1250Х-24 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  | СДМ 500-250 УХЛ4 |
| СДМ4-1250КА-32 УХЛ4 | 1550 | 2370 | - | 3100 | 2770 | 1575 | 630 | СДМ 215/26-32 УХЛ4 |
| СДМ4-1250КА-24 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  | СДМ 215/26-24 УХЛ4 |
| СДМ4-1250КВ-32 УХЛ4 | 1600 | 2420 | - | 3100 | 2850 | 1575 | 600 | ДСМ 213/34-32 УХЛ4 |
| СДМ4-1250КВ-24 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  | ДСМ 213/29-24 УХЛ4 |
| СДМ4-1250КМ-32 УХЛ4 | 1550 | 2370 | - | 2600 | 2360 | 1460 | 630 | 4СДМ 1250К-32-6 УХЛ4 |
| СДМ4-1250КМ-24 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  | 4СДМ 1250К-24-6 УХЛ4 |
| СДМП4-1250К-32 УХЛ4 | 1550 | 2400 | 320 | 2600 | 2360 | 1460 | 630 | - |
| СДМП4-1250К-24 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| СДМП4-1250КВ-32 УХЛ4 | 1700 | 2520 | - | 3100 | 2850 | 1575 | 600 | ДСП 213/34-32 УХЛ4 ДСП-400-32-3 УХЛ4 |
| СДМП4-1250КВ-24 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  | ДСП 213/29-24 УХЛ4 |

Примечание: для размеров, приведенных в таблице в виде дроби - в числителе указаны данные для двигателей с коробкой выводов напряжением 6 000 В, в знаменателе – с коробкой выводов напряжением 10 000 В.

Рис. 11: Электродвигатели СДМ4-1500. Исполнение по монтажу IM7311, по охлаждению ICА01.

Таблица 20

| Типоразмер | l1 | l14 | l30 | l48 | b1 | b13 | b14 | b31 | h | Взамен двигателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДМ4-1500К-36 УХЛ4 | 470 | 1850 | 2825 | 755 | 63 | 3200 | 2090 | 1600/2050 | 630 | 4СДМ -1500К-36 УХЛ4 |
| СДМ4-1500L-36 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4СДМ -1500L-36 УХЛ4 |
| СДМ4-1500S-36 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4СДМ -1500S-36 УХЛ4 |
| СДМ4-1500M-36 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| СДМ4-1500КА-36 УХЛ4 | 400 |  | 2750 | 660 | 70 | 3650 | 2350 | 1800/2250 | 600 | ДС(З) 260/39-36 УХЛ4 |
| СДМ4-1500LА-36 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| СДМ4-1500SA-36 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДС(З) 260/44-36 УХЛ4 |
| СДМ4-1500MА-36 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| СДМ4-1500MA-32 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДС(З) 260/49-32 УХЛ4 |
| СДМ4-1500TA-32 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| СДМ4-1500КВ-36 УХЛ4 | 470 |  | 2825 | 755 | 63 | 3650 | 2350 | 1800/2250 | 630 | - |
| СДМ4-1500LВ-36 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СДМ 260/36-36 УХЛ4 |
| СДМ4-1500SВ-36 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| СДМ4-1500MВ-36 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СДМ 260/46-36 УХЛ4 |
| СДМ4-1500MВ-32 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СДМ 260/41-32 УХЛ4 |
| СДМ4-1500TВ-32 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| СДМ4-1500КХ-36 УХЛ СДМП4-1500КХ-36 УХЛ | 400 | 2060 | 2970 | 660 | 70 | 3650 | 2350 | 1800/2250 | 600 | ДСП 260/39-36 УХЛ4 |
| СДМ4-1500MХ-32 УХЛ4 СДМП4-1500MХ-32 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДСП 260/49-32 УХЛ4 |

Примечание: для размеров, приведенных в таблице в виде дроби - в числителе указаны данные для двигателей без коробки выводов, в знаменателе – для двигателей с коробкой выводов

Рис. 12: Электродвигатели СДМЗ 4. Исполнение по монтажу IM7321, по охлаждению ICW37A97

Рис. 13: Электродвигатели СДМЗ 4, СДСЗ 4. Исполнение по монтажу IM7322, по охлаждению ICW37A86

Рис.14: Электродвигатели СДМ 4. Исполнение по монтажу IM7311, по охлаждению ICА01.

Таблица 21

| Тип двигателя | Размеры, мм | Взамен двигателей |
| --- | --- | --- |
|  | d1 | l1 | l14 | l 30 | l48 | b1 | b14 | b30 | R30 | h |  |
| СДМ 4-2000-40-6 УХЛ4 СДМЗ 4-2000-40-6 УХЛ4 | 400s7 | 600 | 1900 | 3180 | 950 | 90 | 4100 | 4400 | 1950 | 600 | СДС-19-46-40 |
| СДМ 4-2500-40-6 УХЛ4 СДМЗ 4-2500-40-6 УХЛ4 |  |  | 2000 | 3280 |  |  |  |  |  |  | СДС-19-56-40 |
| СДМ 4-1600-48-6УХЛ4 СДМЗ 4-1600-48-6УХЛ4 | 400s7 | 600 | 2000 | 3280 | 950 | 90 | 4100 | 4400 | 1950 | 600 | СДС-19-56-48 |
| СДМ 4-2000-48-6УХЛ4 СДМЗ 4-2000-48-6УХЛ4 |  |  | 2000 | 3280 |  |  |  |  |  |  | СДС-19-56-48 |
| СДС 4-3150-12-6 УХЛ4 СДСЗ 4-3150-12-6 УХЛ4 | 240k6 | 330 | 2600 | 3860 | 630 | 56 | 2950 | 3300 | 1400 | 600 | СДСЗ-17-59-12 |
| СДС 4-3150-12-10 УХЛ4 СДСЗ 4-3150-12-10 УХЛ4 | 300k6 | 470 | 3950 | 5550 | 800 | 70 | 3100 | 3350 | - | 600 | СДСЗ-17-76-12 |
| СДМ 4-2500-40-10 УХЛ4 СДМЗ 4-2500-40-10 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 3350 | 4735 | 1050 | 90 | 4150 | 4400 | 1950 | 630 | СДМЗ 2-21-61-40 |
| СДМ 4-3150-40-6 УХЛ4 СДМ3 4-3150-40-6 УХЛ4 |  |  | 3200 | 4600 |  |  |  |  |  |  | СДМЗ 2-21-67-40 |
| СДМ 4-4000-40-6 УХЛ4 СДМ3 4-4000-40-6 УХЛ4 | 500k6 | 650 | 4250 | 5685 | 1100 | 100 | 4300 | 4600 | 1980 | 630 | СДМЗ 2-21-91-40 |
| СДМ 4-1600-60-6 УХЛ4 СДМЗ 4-1600-60-6 УХЛ4 | 360k6 | 550 | 2650 | 3780 | 910 | 80 | 5650 | 6000 | - | 630 | СДМЗ 2-22-34-60 |
| СДМ 4-2000-60-6 УХЛ4 СДМЗ 4-2000-60-6 УХЛ4 |  |  | 2800 | 4020 |  |  |  |  |  |  | СДМЗ 2-22-41-60 |
| СДМ 4-2000-60-10 УХЛ4 СДМЗ 4-2000-60-10 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 3350 | 4640 | 955 | 30/108,2 | 5400 | 5700 | - | 600 | СДМЗ 2-22-56-60 |
| СДC 4-2000-60-6 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 2850 | 4150 | 955 | 30/108,2 | 5800 | 6200 | 2700 | 600 | СДС-20-49-60 СДМ-20-49-60 |
| CДСЗ 4М-2000-60-6 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 2650 | 4020 | 1035 | 40/120 | 5750 | 6200 | - | 600 | СДМЗ 2-22-34-60 СДМЗ 2-22-41-60 |
| СДCЗ 4-2000-60-6 УХЛ4 | 400k6 | 800 | 2500 | 4000 | 1160 | 26/98,6 | 5400 | 5700 | - | 600 | СДСЗ-2000-100 СДСЗ-20-49-60 |

Примечание: Размеры, приведенные в таблице в виде дроби, указаны для двигателей с тангенциальными шпонками на выходном конце вала: в числителе указана ширина шпонки, в знаменателе – высота пары шпонок.

Рис.15 Электродвигатель СДМ(З) 4-4000-80-6. Исполнение по монтажу IM7321, по охлаждению ICW37A97

Электродвигатели типа

4СД-215-3150-16 УХЛ4,  CД4-3150-16 УХЛ4

Электродвигатели 4СД-215-3150-16 УХЛ4 и СД4-3150-16 УХЛ4 предназначены для привода центробежных грунтовых насосов типа 2ГрТ8000/71 или 28ГР8 (пр-ва ОАО “УралГидромаш”), а также насосов GHPP 28-24 UY (производства фирмы “WARMAN”), предназначенных для перекачивания абразивных гидросмесей на горнообогатительных комбинатах.

Двигатели могут быть использованы как для нового строительства, так и для замены ранее установленных двигателей старых серий типа 2СД-215-3150-16 УХЛ4 или СДУ-18-54-16 УХЛ4.

Для установки двигателей 4СД-215-3150-16 или СД4-3150-16 на имеющуюся фундаментную плиту двигателей СДУ 18-54-16, по согласованию с заказчиком в комплект поставки входят специальные переходные плиты.

Взамен двигателей 2СД-215-3150-16, новые двигатели 4СД-215-3150-16 или СД4-3150-16 могут устанавливаться на имеющуюся у заказчика фундаментную плиту старого двигателя без доработок корпуса и демонтажа старой плиты.

Двигатели спроектированы с применением надежных современных электротехнических и изоляционных материалов и технологий, позволяющих увеличить эксплуатационные свойства электродвигателей и надежность изоляции их обмоток, тем самым продлевая срок эксплуатации двигателя.

Двигатели  рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 000 В, в продолжительном режиме S1 по ГОСТ 183, с коэффициентом мощности сos φ = 0,9 (опережающий).

Конструктивное исполнение двигателей по степени защиты корпуса - IP21 (ГОСТ17494); по климатическому исполнению и категории размещения - УХЛ4 (ГОСТ 15150).

Охлаждение двигателей осуществляется в режиме самовентиляции - ICA01(ГОСТ 20459).

Окружающая среда неогнеопасная, невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, соответствующая типу атмосферы II по ГОСТ 15150. Концентрация инертной пыли - не более 0,2 мг/м3.

Нагревостойкость изоляционных материалов обмотки статора и ротора двигателей – не ниже класса "F".

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей.

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа:

- 4СД-215-3150-16 - IM7315 по ГОСТ 2479 (рис. 13): на фундаментной плите, с двумя стояковыми подшипниками скольжения с комбинированной смазкой, с двумя упорными подпятниками, на приподнятых лапах, с одним фланцевым концом вала;

- СД4-3150-16:

- IM7315 по ГОСТ 2479 (рис.14): на фундаментной плите, с двумя стояковыми подшипниками скольжения с комбинированной смазкой (без упорных подпятников), на приподнятых лапах, с одним фланцевым концом вала (при этом, изолированный подшипник со стороны контактных колец имеет присоединительные размеры аналогичных упорных подшипников двигателей 2СД-215-3150-16 УХЛ4 и СДУ-18-54-16 УХЛ4);

- IM7311 по ГОСТ 2479 (рис.15): на фундаментной плите, с двумя стояковыми подшипниками скольжения с комбинированной смазкой (без упорных подпятников), на приподнятых лапах, с одним цилиндрическим концом вала

Двигатели имеют левое направление вращения (против часовой стрелки, если смотреть со стороны выходного конца вала).

Двигатели 4СД-215-3150-16 изготавливаются со следующими подшипниками скольжения:

- подшипник со стороны приводного механизма – КПК 300×300-600, стоякового типа, разъемный, с жидкой комбинированной смазкой.

- подшипник со стороны контактных колец – КПК 300×300-600, стоякового типа, разъемный, изолированный, с жидкой комбинированной смазкой и двумя упорными подпятниками (один из них рассчитан на осевую нагрузку 450 кН, направленную в сторону насоса; а второй на 120 кН, направленную в противоположную сторону).

Двигатели СД4-3150-16 также изготавливаются с изолированным подшипником КПК 300×300-600 (со стороны контактных колец), но без двух упорных подпятников (для облегчения обслуживания и монтажа двигателя), и предназначены для агрегатирования с насосами, которые не передают осевые усилия на подшипниковые опоры двигателя (насосы типа GHPP 28-24 UY производства фирмы “WARMAN”).

Обмотка статора имеет 12 выводных концов (каждая параллельная ветвь фазы обмотки статора выводится отдельными проводами). Выводные концы обмотки статора могут располагаться в коробке выводов или направляться вниз, в фундаментную яму. По согласованию с заказчиком, коробка выводов может располагаться справа или слева на корпусе статора (оговаривается при заказе).

Также, по согласованию с заказчиком, двигатели могут поставляться с дополнительной коробкой выводов (расположенной на корпусе двигателя с противоположной стороны по отношению к силовой коробке выводов), в которой находятся два трансформатора тока (типа ТОЛ 10-I-1-2/0,5/10Р-400/5 У2), через которые соединяются нейтральные выводы обмоток статора (U2, V2, W2) для организации дифференциальной токовой защиты электродвигателя или некоммерческого учета электроэнергии.

Технические характеристики двигателей 4СД и СД4 напряжением 6 000 В, частотой 50 Гц приведены в таблице 22.

По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности и другое напряжение (3 000 В или 10 000 В).

По согласованию с заказчиком, двигатели также могут быть изготовлены с другими габаритно-присоединительными размерами, отличающимися от размеров, приведенных на рисунках 16, 17, 18.

Технические характеристики двигателей

Таблица 22

| Типоразмер | Монтажное исполнение (ГОСТ 2479) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Ток статора, А | Частота вращения, об/мин | Пусковые характеристики | Напряжение ротора, В | Ток ротора, А | КПД, % | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кратность пускового момента | Кратность входного момента | Кратность пускового тока |  |  |  |  |
| 4СД-215-3150-16 | IM7315 | 3150 | 6,0 | 350 | 375 | 1,0 | 1,3 | 6,0 | 110 | 295 | 96,0 | 25 300 |
| СД4-3150-16 | IM7311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 300 |
|  | IM7315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 200 |

Габаритные и присоединительные размеры двигателей.

Рис.16: Электродвигатели 4СД 215-3150-16

Рис 17: Электродвигатели СД4-3150-16 (IM 7315, c фланцевым концом вала).

Габаритные и присоединительные размеры двигателей (продолжение).

Рис.18: Электродвигатели СД4-3150-16 (IM7311, c цилиндрическим концом вала).

(**Примечание: размеры выходного конца вала согласовываются с размерами применяемой полумуфты)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ СДК(3) 4

Двигатели синхронные типа СДК(3)4 предназначены для привода поршневых компрессоров и рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000В или 10000В в продолжительном режиме S1.

Климатическое исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты для двигателей СДК 4 - IP11,  СДКЗ 4 - IP44.

Конструктивное исполнение - IM 5710 (консольное), для двигателей СДК(З)4-17-39-12Ф, СДК(З)4-19-41-16Ф, СДК(З)4-19-38-16Ф - IM 7125 (фланцевое).

По требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипников.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с автоматическим регулированием тока возбуждения.

Пуск двигателей асинхронный, прямой, от полного напряжения сети с включенным в цепь обмотки возбуждения разрядным сопротивлением.

Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее двух часов.

Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже "F" по ГОСТ 8865.

Обмотка статора соединяется в "звезду" и имеет шесть концов, выведенных в коробку выводов.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 23, габаритные и присоединительные размеры на рисунках и в таблицах 24, 25 и 26.

| Таблица 23 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
| СДК 4-16-24КУХЛ4 | 400 | 600 | 93,9 |
| СДКЗ 4-16-24КУХЛ4 |  |  |  |
| СДК 4-16-44КУХЛ4 | 800 |  | 96,0 |
| СДКЗ 4-16-44-10УХЛ4 |  |  |  |
| СДК 4-16-24-12КУХЛ4 | 315 | 500 | 92,3 |
| СДКЗ 4-16-24-12КУХЛ4 |  |  |  |
| СДК 4-17-26-12КУХЛ4 | 630 |  | 94,5 |
| СДКЗ 4-17-26-12КУХЛ4 |  |  |  |
| СДК 4-17-26-16КУХЛ4 | 500 | 375 | 93,5 |
| СДКЗ 4-17-26-16КУХЛ4 |  |  |  |
| СДК 4-18-26-16КУХЛ4 | 800 |  | 93,4 |
| СДКЗ 4-18-26-16КУХЛ4 |  |  |  |
| СДК 4-18-34-16КУХЛ4 | 1000 |  | 94,2 |
| СДКЗ 4-18-34-16КУХЛ4 |  |  |  |
| СДК 4-18-41-16ФУХЛ4 | 1250 |  | 94,4 |
| СДКЗ 4-18-41-16ФУХЛ4 |  |  |  |
| СДК 4-19-39-16ФУХЛ4 | 1600 |  | 95,4 |
| СДКЗ 4-19-39-16ФУХЛ4 |  |  |  |
| СДК 4-19-41-16ФУХЛ4 | 2000 |  | 95,8 |
| СДКЗ 4-19-41-16ФУХЛ4 |  |  |  |

Таблица 24

| Тип двигателя | Напряжение, В | l7, мм | l14, мм | l18, мм | l31, мм | l51, мм | b1, мм | b13, мм | b14, мм | b31, мм | d1, мм | h1, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДК4-16-44-10КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1120±2 | 200 | 270 | 1100 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 1400 | 3790 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |  |  | 3820 |
| СДК4-16-24-10КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 375 | 925 |  |  |  | 995 |  |  | 2570 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |  |  | 2600 |
| СДК4-16-24-12КУХЛ4 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 |  |  | 2480 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |  |  | 2510 |
| СДК4-17-26-12КУХЛ4 | 6000 | 200 |  | 1320+10 | 400 | 1000 |  | 1850 +10 | 1650±2 | 1145 |  | 1630 | 3600 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 |  |  | 3650 |
| СДК4-17-26-16КУХЛ4 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |  |  | 3900 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 |  |  | 3950 |

Двигатели исполнения IM 5710

Таблица 25

| Тип двигателя | Напряжение, В | l7, мм | l14, мм | l18, мм | l31, мм | l51, мм | b1, мм | b13, мм | b14, мм | b31, мм | d1, мм | h, мм | h1, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДКЗ 4-16-44-10КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1120±2 | 2000 | 375 | 1200 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 120 | 1870 | 5400 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |  |  |  | 5430 |
| СДКЗ 4-16-24-10КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1160±2 | 1600 | 270 | 1000 |  |  |  | 995 |  |  |  | 3300 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |  |  |  | 3330 |
| СДКЗ 4-16-24-12КУХЛ4 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 |  |  |  | 3660 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |  |  |  | 3690 |
| СДКЗ 4-17-26-12КУХЛ4 | 6000 | 200 |  |  | 400 | 1000 |  | 1850 | 1650±2 | 1145 |  | 230 | 2100 | 5170 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 |  |  |  | 5200 |
| СДКЗ 4-17-26-16КУХЛ4 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |  |  |  | 5470 |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 |  |  |  | 5500 |

Двигатели исполнения IM 7125

| Таблица 26 |
| --- |
| Тип электродвигателя | Масса, кг |
| СДК(З) 4-18-41 -16ФУХЛ4 | 11800 |
| СДК(З) 4-19-39 -16ФУХЛ4 | 13500 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ СДКП 4

Электродвигатели синхронные типа СДКП 4 предназначены для привода компрессоров и рассчитаны на продолжительный режим работы во взрывоопасных зонах помещений всех классов, за исключением наружных установок. Двигатели рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6000В или 10000В в продолжительном режиме.

Климатическое исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты: IP44. Двигатели имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты (1), с видом взрывозащиты «заполнение оболочки под избыточным давлением» (р) по ГОСТ 22782.4, (рх) по ГОСТ Р 51330.3, группа электрооборудования II, температурный класс Т5 по ГОСТ 22782.0, ГОСТ Р 51330.0. Маркировка по взрывозащите 1ExpIIТ5 по ГОСТ 12.2.020 для поставки в Украину и 1ExpxIIТ5Х по ГОСТ Р 51330.3, для поставки в Россию.

Конструктивное исполнение - IM 5710 (консольное) - для электродвигателей СДКП4-16,17,18; IM 7125 (фланцевое) – для электродвигателей СДКП4-17,18,19.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.

Пуск двигателей асинхронный, прямой, от полного напряжения сети с включенным в цепь обмотки возбуждения разрядным сопротивлением.

Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже "F". Обмотка статора соединяется в "звезду" и имеет шесть концов, выведенных в коробку выводов.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 27.

Таблица 27

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СДКП4-16-24-12КУХЛ4 | 315 | 6000 | 500 | 92,2 |
| СДКП4-16-29-12КУХЛ4 | 400 |  | 500 | 93,4 |
| СДКП4-16-36-12КУХЛ4 | 500 |  | 500 | 93,7 |
| СДКП4-16-29-10КУХЛ4 | 500 |  | 600 | 94,0 |
| СДКП4-17-26-12КУХЛ4 | 630 |  | 500 | 94,0 |
| СДКП4-17-31-12КУХЛ4 | 800 |  | 500 | 94,5 |
| СДКП4-18-26-16КУХЛ4 | 800 |  | 375 | 93,8 |
| СДКП4-18-34-16КУХЛ4 | 1000 |  | 375 | 94,6 |
| СДКП4-18-41-16ФУХЛ4 | 1250 |  | 375 | 94,8 |
| СДКП4-19-38-16ФУХЛ4 | 1600 |  | 375 | 95,5 |
| СДКП4-19-41-16ФУХЛ4 | 2000 |  | 375 | 95,6 |
| СДКП4-16-24-12КУХЛ4 | 315 | 10000 | 500 | 92,0 |
| СДКП4-16-29-12КУХЛ4 | 400 |  | 500 | 93,0 |
| СДКП4-16-36-12КУХЛ4 | 500 |  | 500 | 93,4 |
| СДКП4-16-29-10КУХЛ4 | 500 |  | 600 | 93,7 |
| СДКП4-17-26-12КУХЛ4 | 630 |  | 500 | 93,8 |
| СДКП4-17-31-12КУХЛ4 | 800 |  | 500 | 94,3 |
| СДКП4-18-26-16КУХЛ4 | 800 |  | 375 | 93,4 |
| СДКП4-18-34-16КУХЛ4 | 1000 |  | 375 | 94,2 |
| СДКП4-18-41-16ФУХЛ4 | 1250 |  | 375 | 94,4 |
| СДКП4-19-41-16ФУХЛ4 | 1600 |  | 375 | 95,4 |
| СДКП4-19-51-16ФУХЛ4 | 2000 |  | 375 | 95,5 |

Электродвигатели СДКП4-16,17,18, исполнение (IM5710)

Электродвигатели СДКП4-17,18,19, исполнение (IM7125)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ДСП, ДСПУ, СДПН, СДПНК, СДПНУ

Электродвигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосов, нагнетателей и т.п.) и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока напряжением 6000 В и 10000 В, частотой 50 Гц, Cos φ = 0,9 (опережающий).

Климатическое исполнение: УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты двигателей - IP43/IP00.

Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой или комбинированной смазкой; с одним или двумя концами вала, на лапах.

По требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипника.

В двигателях ДСП, ДСПУ выводные концы статора выведены в фундаментную яму.

В двигателях СДПН, СДПНУ, СДПНК выводные концы статора выведены в две коробки выводов. По заказу потребителя выводные концы могут быть выведены в одну коробку выводов или вниз в фундаментную яму.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.

По требованию заказчика на базе вышеуказанных машин могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжения и частоту сети.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 28.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей ДСП, ДСПУ приведены на рис. 19 и таблице 29.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей СДПН, СДПНУ, СДПНК приведены на рис. 20 и таблице 30.

Таблица 28

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДСП 140-74-4УХЛ4 | 2000 | 6 000 | 1500 | 95,6 |
| СДПН 15-74-4УХЛ4 |  |  |  |  |
| ДСП 140-74-4УХЛ4 | 3150 |  |  | 96,0 |
| СДПН 15-74-4УХЛ4 |  |  |  |  |
| ДСПУ 140-84-4УХЛ4 | 2500 |  |  | 95,9 |
| СДПНУ15-84-4УХЛ4 |  |  |  |  |
| СДПНК 15-84-4УХЛ4 |  |  |  |  |
| ДСП 143-84-4УХЛ4 |  | 10 000 |  | 96,0 |
| СДПН 15-84-4УХЛ4 |  |  |  |  |
| СДПН 15-64-8У3 | 2000 |  | 750 | 96,4 |
| ДСП 173/64-8УХЛ4 |  |  |  |  |

Рис. 19

Таблица 29

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | l14 | l15 | l16 | l30 | l31 | b13 | b14 | b15 | b30 | h36 | r30 |  |
| ДСП 140-74-4УХЛ4 | 550 | 1300 | 750 | 3220 | 220 | 2180 | 1930 | 1180 | 2150 | 990 | 975 | 13250 |
| ДСПУ 140-84-4УХЛ4 | 600 |  | 800 | 3420 | 320 |  |  |  |  |  |  | 14750 |
| ДСП 143-84-4УХЛ4 |  | 1520 |  | 3645 |  |  |  |  |  |  |  | 15100 |

Рис. 20

Таблица 30

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | l14 | l15 | l16 | l30 | l31 | b13 | b14 | b15 | b30 | b31 | h36 | r30 |  |
| СДПН 15-74-4УХЛ4 | 550 | 1300 | 750 | 3220 | 220 | 2180 | 1930 | 1180 | 3160 | 1580 | 990 | 975 | 13375 |
| СДПНУ 15-84-4УХЛ4 | 600 |  | 800 | 3420 | 320 |  |  |  |  |  |  |  | 14875 |
| СДПНК 15-84-4УХЛ4 | 550 |  | 750 | 3220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 13850 |
| СДПНУ 15-74-4УХЛ4 | 600 | 1520 | 800 | 3645 | 320 |  |  |  |  |  |  |  | 15225 |
| СДПН 15-64-8У3 | 475 | 1550 | 600 | 3445 | 250 | 2550 | 2370 | 1300 | - | - | 1200 | 950 | 14000 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СДВ2К-215/41-10УХЛ4

Электродвигатель синхронный вертикальный СДВ2К-215/41-10УХЛ4 трехфазного переменного тока предназначен для привода вертикальных гидравлических насосов 800В-2,5/100.

Двигатель поставляется в качестве комплектующего изделия.

Двигатель устанавливается в составе агрегата в обслуживаемом помещении насосной станции.

Номинальный режим работы двигателя - продолжительный S1 по ГОСТ Р 52776.

Климатическое исполнение двигателя – УХЛ, категория размещения – 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Внешняя среда должна быть неогнеопасная, невзрывоопасная, не содержащая агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Изоляция обмотки статора двигателя термореактивная типа «Монолит-2» класса нагревостойкости “F” по ГОСТ 8865 и с температурным использованием на уровне по классу “В”. Изоляционные материалы обмотки ротора класса нагревостойкости “F” по ГОСТ 886.

Обмотка статора имеет шесть выводных концов. Схема соединения фаз – «звезда».

Возбуждение двигателя осуществляется от статического тиристорного возбудителя ТЕП-400/115.

Пуск двигателя - прямой асинхронный от номинального напряжения сети при обмотке ротора, замкнутой на блок резисторов. Блок резисторов встроен в тиристорный возбудитель.

Степень защиты двигателя соответствует IP23, коробки выводов – IP11, контактных колец – IP11 по ГОСТ 17494.

Конструктивное исполнение двигателя по способу монтажа IM8425 по ГОСТ 2479. Исполнение двигателя вертикальное, подвесное, с фланцевым концом вала, двумя направляющими подшипниками и подпятником, рассчитанным на восприятие нагрузки от веса вращающихся частей насоса и реакции воды.

Соединения вала двигателя и вала насоса – жесткое.

Двигатель изготавливается с правым направлением вращения, если смотреть со стороны рабочего конца вала. По требованию заказчика двигатель изготавливается с монтажными планками.

Способ охлаждения двигателя ICА01 ГОСТ 20459

Структура условного обозначения двигателя:

| СДВ2К | - | 215 | / | 41 | - | 10 |  | УХЛ |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  |  | Длина сердечника статора в сантиметрах |
|  |  | Наружный диаметр сердечника статора в сантиметрах |
| Обозначение серии: Синхронный Двигатель Вертикальный 2-я серия К- производство г.Новая Каховка |

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | cos ( | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДВ2К-215/41-10УХЛ4 | 3150 | 600 | 95,4 | 0,90 | 21700 |

Электродвигатели серий МС и СДСЗ

Двигатели синхронные трехфазные серий МС и СДС3 предназначены для привода валков прокатных станов, преобразовательных агрегатов и вентиляторов. Работают от сети переменного тока напряжением 6 кВ, 10 кВ, 10,5 кВ, частотой 50 Гц.

Структура условного обозначения типов двигателей:

МС325-9/12УХЛ4:

МС - обозначение серии

325 - обозначение габарита

9 - число пакетов статора

12 - число полюсов

УХЛ - климатическое исполнение

4 - категория размещения

СДСЗ-18-39-20РУХЛ4:

СДСЗ - обозначение серии

18 - обозначение габарита

39 - длина сердечника статора в сантиметрах

20 - число полюсов

Р - реверсивный (вращается в обе стороны)

УХЛ - климатическое исполнение

4 - категория размещения

Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4. Параметры двигателей в климатическом исполнении О подлежат согласованию в каждом конкретном случае с предприятием-изготовителем.

Номинальный режим работы продолжительный S1.

Типы и основные параметры двигателей приведены в таблице 31.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей приведены в таблицах 32, 33, 34 и рис. 21, 22, 23, 24.

Таблица 31

| Тип двигателя | Номинальные данные | Ммакс. Мном. | Частота вращения, об/мин | Динамический момент инерции, кГм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Напряжение, В | К.П.Д., % |  |  |  |
| МС325-9/12УХЛ4 | 5600 | 6000 | 96,0 | 2,30 | 500 | 9500 |
| МС325-9/12УХЛ4 | 4000 | 10000 | 95,5 | 2,50 | 500 | 9500 |
| МС325-12/12УХЛ4 | 7100 | 6000 | 96,1 | 2,50 | 500 | 13750 |
| МС325-12/12УХЛ4 | 5000 | 10500 | 95,7 | 2,80 | 500 | 13750 |
| МС325-15/12УХЛ4 | 9000 | 6000 | 96,3 | 2,50 | 500 | 15500 |
| МС325-15/12УХЛ4 | 7100 | 10500 | 96,0 | 3,00 | 500 | 15500 |
| МС325-20/12УХЛ4 | 10900 | 6000 | 96,4 | 2,50 | 500 | 21125 |
| МС325-20/12УХЛ4 | 9000 | 10000 | 96,2 | 2,80 | 500 | 21125 |
| СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 5600 | 6000 | 96,4 | 2,00 | 375 | 13750 |
| СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 4500 | 10000 | 95,9 | 2,10 | 375 | 13750 |
| СДСЗ-19-59-16УХЛ4 | 8000 | 6000 | 96,0 | 2,55 | 375 | 30000 |
| СДСЗ-19-59-19УХЛ4 | 8000 | 10000 | 96,0 | 2,80 | 375 | 30000 |
| СДСЗ-19-125-16УХЛ4 | 19500 | 6000 | 97,5 | 1,90 | 375 | 47500 |
| СДСЗ-19-125-16УХЛ4 | 18500 | 10500 | 97,5 | 2,10 | 375 | 47500 |
| СДСЗ-18-39-20УХЛ4 | 2000 | 6000 | 95,3 | 2,00 | 300 | 4500 |
| СДСЗ-18-39-20РУХЛ4 | 2000 | 6000 | 95,3 | 2,00 | 300 | 5200 |
| СДСЗ-18-49-20УХЛ4 | 2500 | 6000 | 95,6 | 2,00 | 300 | 5500 |

Таблица 32 (к рисунку 21)

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b13 | b14 | b15 | b30 | d1 | d11 | l1 | l13 | l14 | l15 | l16 | l18 | l30 |
| СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 4550 | 4150 | 1750 | 4500 | 400 | М64 | 650 | 315 | 550 | 1750 | 1500 | 4430 | 5230 |
| СДСЗ-19-59-16УХЛ4 | 5050 | 4650 | 2300 | 5000 | 500 | М64 | 650 | 370 | 700 | 2000 | 1850 | 5290 | 6100 |
| СДСЗ-18-39-20УХЛ4 | 4060 | 3750 | 1600 | 4000 | 300 | М48 | 500 | 250 | 450 | 1300 | 1150 | 3400 | 3980 |
| СДСЗ-18-49-20УХЛ4 | 4030 | 3750 | 1500 | 4000 | 320 | М48 | 470 | 250 | 420 | 1500 | 1150 | 3570 | 4120 |
| СДСЗ-18-61-20УХЛ4 | 4030 | 3295 | 1750 | 4000 | 360 | М42 | 450 | 210 | 70 | 1310 | - | 3155 | 3675 |

Продолжение Таблицы 32

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | Р, кН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l46 | l47 | l48 | h | h10 | h11 | h33 | h36 | r30 | статора | ротора | общая |  |
| СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 1400 | 2400 | 1055 | 600 | 55 | 400 | 2900 | 1950 | 1900 | 16600 | 27500 | 57100 | 177 |
| СДСЗ-19-59-16УХЛ4 | 1700 | 2850 | 1115 | 800 | 55 | 400 | 3150 | 2000 | 2150 | 25570 | 41000 | 86500 | 230 |
| СДСЗ-18-39-20УХЛ4 | 1100 | 1800 | 800 | 600 | 50 | 450 | 2700 | 1700 | 1650 | 9200 | 9550 | 25750 | 111 |
| СДСЗ-18-49-20УХЛ4 | 1170 | 1900 | 770 | 600 | 35 | 450 | 2700 | 1700 | 1650 | 10600 | 11850 | 2800 | 145 |
| СДСЗ-18-61-20УХЛ4 | 1200 | 1450 | 780 | 600 | 35 | 340 | 2590 | 1700 | 1650 | 11200 | 14200 | 33000 | 234 |

Таблица 33 (к рисунку 22)

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b13 | b14 | b15 | b30 | d11 | d20 | d22 | d24 | d25 | l13 | l14 |
| МС325-9/12УХЛ4 | 4540 | 4150 | 2000 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 295 | 600 |
| СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 4540 | 4150 | 2200 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 350 | 550 |

Продолжение

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | l15 | l16 | l18 | l20 | l21 | l30 | l41 | l46 | l47 | l48 | l49 |
| МС325-9/12УХЛ4 | 1450 | 1450 | 4015 | 12 | 70 | 4582 | 410 | 1300 | 2200 | 842 | 1710 |
| СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 1750 | 1450 | 4400 | 12 | 70 | 5140 | 470 | 1450 | 2300 | 1012 | 1920 |

Продолжение

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | Р, кН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | h 10 | h11 | h33 | h36 | r30 | статора | ротора | общая |  |
| МС325-9/12УХЛ4 | 600 | 55 | 380 | 2880 | 1950 | 1900 | 15100 | 24000 | 49500 | 182 |
| СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 600 | 55 | 600 | 3100 | 1950 | 1900 | 17100 | 27400 | 57000 | 177 |

Таблица 34 (к рисунку 23)

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b13 | b14 | b15 | b30 | d11 | d20 | d22 | d24 | d25 | l13 | l14 |
| МС325-12/12УХЛ4 | 4540 | 4150 | 2000 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 310 | 640 |
| МС325-15/12УХЛ4 | 4530 | 4150 | 2000 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 310 | 600 |
| МС325-20/12УХЛ4 | 4540 | 4150 | 2100 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 350 | 745 |
| СДСЗ-19-59-16УХЛ4 | 5050 | 4650 | 2300 | 5000 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 370 | 700 |

Продолжение

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | l15 | l16 | l18 | l20 | l21 | l33 | l41 | l44 | l46 | l47 | l48 |
| МС325-12/12УХЛ4 | 1760 | 1750 | 4770 | 12 | 70 | 5874 | 412 | 412 | 1600 | 2650 | 862 |
| МС325-15/12УХЛ4 | 1900 | 1900 | 5020 | 12 | 70 | 6124 | 412 | 412 | 1550 | 2850 | 862 |
| МС325-20/12УХЛ4 | 2250 | 2255 | 5950 | 12 | 70 | 7374 | 612 | 612 | 1850 | 3400 | 1062 |
| СДСЗ-19-59-16УХЛ4 | 2000 | 1850 | 5290 | 12 | 70 | 6074 | 465 | 465 | 1700 | 2850 | 765 |

Продолжение

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | Р, кН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l 49 | h | h | h11 | h33 | h36 | r30 | статора | ротора | общая |  |
| МС325-12/12УХЛ4 | 1812 | 600 | 55 | 330 | 2880 | 1950 | 1900 | 18200 | 30000 | 58300 | 196 |
| МС325-15/12УХЛ4 | 1962 | 600 | 55 | 380 | 2880 | 1950 | 1900 | 21400 | 34050 | 65800 | 324 |
| МС325-20/12УХЛ4 | 2462 | 600 | 55 | 380 | 2880 | 1950 | 1900 | 28000 | 46600 | 86000 | 450 |
| СДСЗ-19-59-16УХЛ4 | 2165 | 800 | 55 | 400 | 3150 | 2000 | 2150 | 25600 | 41000 | 86500 | 230 |

Электродвигатели серии СДЭ2 16, 17 габаритов

Двигатели синхронные трехфазные серии СДЭ2 предназначены для комплектации преобразовательных агрегатов экскаваторов. По согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем могут применяться для комплектации приводов других механизмов.

Предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 6000 В и 10 000 В, частотой 50 Гц.

Структура условного обозначения типа двигателя

СДЭ2-16-36-6У2:

СДЭ2 - обозначение серии

16 - обозначение габарита

36 - длина сердечника статора в сантиметрах

6 - число полюсов

У - климатическое исполнение

2 - категория размещения

Климатическое исполнение: У, ХЛ и Т, категория размещения 2. Параметры двигателей в климатическом исполнении Т подлежат согласованию в каждом конкретном случае с предприятием-изготовителем.

Номинальный режим работы - продолжительный S1, с переменной нагрузкой.

Температура окружающей среды от минус 45˚ до плюс 45˚С для климатического исполнения У и от минус 60˚ до плюс 45˚С для климатического исполнения ХЛ.

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа IM1102, способ охлаждения ICA21. Степень защиты двигателей IP21, коробки выводов – IP44.

Изоляция обмоток статора и ротора термореактивная класса нагревостойкости “F”.

Двигатели выполнены с самовентиляцией, вход воздуха из помещения через щиты, выброс воздуха вниз под плиту агрегата.

Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудительных устройств. По требованию заказчика возбуждение двигателя может осуществляться от электромашинного возбудителя, который входит либо в тот же преобразовательный агрегат, что и двигатель, либо в отдельный возбудительный агрегат.

Типы и основные параметры двигателей приведены в таблице 35.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателей приведены в таблицах 36, 37, 38, 39.

Таблица 35

| Тип двигателя | Номинальные данные | Ммакс Мном. | Момент инерции ротора, тм2 | Допустимый момент инерции механизма, тм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Частота вращения, об/мин | КПД, % |  |  |  |
| СДЭ2-16-36-6У2 | 1000 | 6 | 1000 | 95,5 | 2,1 | 0,102 | 0,88 |
| СДЭ2-16-36-6ХЛ2 | 1000 | 6 | 1000 | 95,5 | 2,1 | 0,102 | 0,88 |
| СДЭ2-16-36-6У2 | 800 | 10 | 1000 | 94,5 | 2,0 | 0,102 | 0,88 |
| СДЭ2-16-36-6ХЛ2 | 800 | 10 | 1000 | 94,5 | 2,0 | 0,102 | 0,88 |
| СДЭ2-16-46-6У2 | 1250 | 6 | 1000 | 96,0 | 2,1 | 0,122 | 1,0 |
| СДЭ2-16-46-6ХЛ2 | 1250 | 6 | 1000 | 96,0 | 2,1 | 0,122 | 1,0 |
| СДЭ2-16-46-6У2 | 1000 | 10 | 1000 | 95,0 | 2,0 | 0,122 | 1,0 |
| СДЭ2-16-46-6ХЛ2 | 1000 | 10 | 1000 | 95,0 | 2,0 | 0,122 | 1,0 |
| СДЭ2-16-57-6У2 | 1600 | 6 | 1000 | 96,4 | 2,0 | 0,142 | 1,13 |
| СДЭ2-16-57-6ХЛ2 | 1600 | 6 | 1000 | 96,4 | 2,0 | 0,142 | 1,13 |
| СДЭ2-16-57-6У2 | 1250 | 10 | 1000 | 95,5 | 2,0 | 0,142 | 1,13 |
| СДЭ2-16-57-6ХЛ2 | 1250 | 10 | 1000 | 95,5 | 2,0 | 0,142 | 1,13 |
| СДЭ2-17-46-6У2 | 2000 | 6 | 1000 | 96,3 | 2,1 | 0,32 | 1,25 |
| СДЭ2-17-46-6ХЛ2 | 2000 | 6 | 1000 | 96,3 | 2,1 | 0,32 | 1,25 |
| СДЭ2-17-46-6У2 | 1600 | 10 | 1000 | 95,3 | 2,0 | 0,32 | 1,25 |
| СДЭ2-17-46-6ХЛ2 | 1600 | 10 | 1000 | 95,3 | 2,0 | 0,32 | 1,25 |
| СДЭ2-17-57-6У2 | 2500 | 6 | 1000 | 96,4 | 2,0 | 0,384 | 1,38 |

Продолжение Таблицы 35

| Тип двигателя | Номинальные данные | Ммакс Мном. | Момент инерции ротора, тм2 | Допустимый момент инерции механизма, тм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Частота вращения, об/мин | КПД, % |  |  |  |
| СДЭ2-17-57-6ХЛ2 | 2500 | 6 | 1000 | 96,4 | 2,0 | 0,384 | 1,38 |
| СДЭ2-17-57-6У2 | 2000 | 10 | 1000 | 95,7 | 2,0 | 0,384 | 1,38 |
| СДЭ2-17-57-6ХЛ2 | 2000 | 10 | 1000 | 95,7 | 2,0 | 0,384 | 1,38 |
| СДЭ2-17-69-6У2 | 2500 | 10 | 1000 | 96,2 | 1,9 | 0,445 | 1,50 |
| СДЭ2-17-69-6ХЛ2 | 2500 | 10 | 1000 | 96,2 | 1,9 | 0,445 | 1,50 |
| СДЭ2-17-69-8У2 | 2500 | 6 | 750 | 96,2 | 2,0 | 0,582 | 2,90 |
| СДЭ2-17-69-8ХЛ2 | 2500 | 6 | 750 | 96,2 | 2,0 | 0,582 | 2,90 |
| СДЭ2-17-69-8У2 | 2250 | 10 | 750 | 96,0 | 2,0 | 0,582 | 2,90 |
| СДЭ2-17-69-8ХЛ2 | 2250 | 10 | 750 | 96,6 | 2,0 | 0,582 | 2,90 |

Рисунок 25. Габаритные, установочные размеры двигателей СДЭ2 16-го габарита напряжением 6 кВ

Таблица 36

| Тип двигателя | Вариант | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | l10 | l11 | l33 | l90 | l91 | h34 |  |
| СДЭ2-16-36-6У2 | 1 | 1000 | 1350 | 2200 | 500 | 1235 | 255 | 6210 |
| СДЭ2-16-36-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-16-36-6У2 | 2 | 1000 | 1350 | 2200 | 500 | 1235 | 500 | 6210 |
| СДЭ2-16-36-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-16-46-6У2 | 1 | 1120 | 1450 | 2300 | 560 | 1335 | 255 | 6950 |
| СДЭ2-16-46-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-16-46-6У2 | 2 | 1120 | 1450 | 2300 | 560 | 1335 | 500 | 6950 |
| СДЭ2-16-46-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-16-57-6У2 | 1 | 1250 | 1560 | 2410 | 630 | 1445 | 255 | 7830 |
| СДЭ2-16-57-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-16-57-6У2 | 2 | 1250 | 1560 | 2410 | 630 | 1445 | 500 | 7830 |
| СДЭ2-16-57-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 26. Габаритные, установочные размеры двигателей СДЭ2 16-го габарита напряжением 10 кВ

Таблица 37

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | l 10 | l11 | l33 | l90 | l91 |  |
| СДЭ2-16-36-6У2 | 1000 | 1350 | 500 | 1215 | 2200 | 6170 |
| СДЭ2-16-36-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-16-46-6У2 | 1120 | 1450 | 560 | 1265 | 2300 | 6930 |
| СДЭ2-16-46-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-16-57-6У2 | 1250 | 1560 | 630 | 1320 | 2410 | 7800 |
| СДЭ2-16-57-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 27. Габаритные, установочные размеры двигателей СДЭ2 17-го габарита

с частотой вращения 1000 об/мин

Таблица 38

| Тип двигателя | Вари-ант | Напряжение, кВ | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | l10 | l11 | l31 | l33 | l90 | l91 | l93 |  |
| СДЭ2-17-46-6У2 | 1 | 6 | 1400 | 1640 | 336 | 2670 | 710 | 1345 | 190 | 10900 |
| СДЭ2-17-46-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-17-46-6У2 | 2 | 6 | 1400 | 1640 | 336 | 2670 | 710 | - | 190 | 10900 |
| СДЭ2-17-57-6У2 | 1 | 6 | 1400 | 1640 | 336 | 2670 | 710 | 1425 | 160 | 12660 |
| СДЭ2-17-57-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-17-46-6У2 | 1 | 10 | 1400 | 1640 | 335 | 2670 | 710 | 1345 | 190 | 10720 |
| СДЭ2-17-46-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-17-57-6У2 |  |  | 1400 | 1750 | 315 | 2720 | 710 | 1425 | 160 | 12580 |
| СДЭ2-17-57-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-17-69-6У2 |  |  | 1600 | 1870 | 315 | 2840 | 800 | 1545 | 160 | 13880 |
| СДЭ2-17-69-6ХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДЭ2-17-57-6У2 | 1 | 6/6,3 | 1400 | 1750 | 315 | 2720 | 710 | 1425 | 160 | 12660 |

Рис. 28 Габаритные, установочные размеры двигателей СДЭ2 17-го габарита

с частотой вращения 750 об/мин.

Таблица 39

| Тип двигателя | Напряжение, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| СДЭ2-17-69-8У2 | 6 | 14025 |
| СДЭ2-17-69-8ХЛ2 |  |  |
| СДЭ2-17-69-8У2 |  |  |
| СДЭ2-17-69-8У2 | 10 | 14050 |
| СДЭ2-17-69-8ХЛ2 |  |  |
| СДЭ2-17-69-8У2 |  |  |

2. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ТИПА СГСБ-14-100-6У2

Генератор СГСБ-14-100-6У2 в составе  электроагрегатов, предназначенных  для работы с авиационным газотурбинным двигателями, в качестве источников электроэнергии переменного тока   напряжением  6300 В и 10500 В, частотой 50 Гц.

Режим работы генератора – продолжительный S1.

Вид климатического исполнения – У2.

Степень защиты – IP11

Генераторы выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой. Соединение с приводом осуществляется при помощи упругой муфты.

Охлаждение генераторов осуществляется в режиме самовентиляции, с выходом воздуха вверх и вниз.

Возбуждение генератора – бесщеточное, от возбудителя через вращающийся диодный выпрямитель с подвозбудителем на постоянных магнитах.

Предельная допустимая нагрузка генератора при соs φ не ниже 0,8 в зависимости от температуры охлаждающего воздуха составляет:

| C0 | 40 | 20 | 0 | -20 и ниже |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность кВА/кВт | 3188/2550 | 3375/2700 | 3563/2850 | 3750/3000 |

Комплектность поставки:

1. Генератор СГСБ-14-100-6У2 с возбудителем и подвозбудителем

2. Шкаф управления возбуждением ШУВГм, если поставка оговорена в заказе

Технические характеристики генераторов приведены в таблице 40.

Таблица 40

| Тип генератора | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГСБ-14-100-6У2 | 2500 | 1000 | 96,3 | 9500 |

ГЕНЕРАТОРЫ ТИПОВ СГД, СГС 2

Генераторы типа СГД и СГС 2 в составе электроагрегатов предназначены  для работы с двигателями внутреннего сгорания, в качестве источников электроэнергии переменного тока   напряжением 400 В, 6300 В и 10500 В, частотой    50 Гц.

Режим работы – продолжительный S1.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Степень защиты – IP21.

Генераторы выполняются со статической системой возбуждения и поставляются в комплекте со щитами управления или блоком возбуждения.

Технические характеристики генераторов приведены в таблице 41.

Таблица 41

| Тип генератора | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГС 2-800М-10 УХЛ4 | 500 | 0,4; 6,3 и 10,5 | 600 | 4200 |
| СГС 2-800F-10 УХЛ4 | 630 |  |  | 4600 |
| СГД 300-8Н1 УХЛ4 | 300 | 0,4 | 750 | 2600 |

СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ТИПА ГСБ, ГСС

Генератор синхронный типа ГСС(Б)  со  статической или бесщеточной  системой возбуждения предназначен для работы с газопоршневым приводным двигателем в качестве источника электрической энергии трехфазного переменного тока.

Номинальный режим работы генератора  - продолжительный S1 по ГОСТ 183.

Вид климатического исполнения генераторов - УХЛ4.

Степень защиты: генератор и возбудитель - IP11, устройство возбудительное – IP21. Исполнение генератора по степени защиты со стороны приводного двигателя IP00.

Форма исполнения генератора по способу монтажа - IM 7115, возбудителя - IM 7111 по         ГОСТ 2479.

Способ охлаждения: генератор и возбудитель – ICO AI, устройство возбудительное – естественное.

Изоляция обмоток статора и ротора генератора - термореактивная типа "Монолит-2 " - класса нагревостойкости F.

Направление вращения - левое, если смотреть на генератор со стороны присоединения его к приводному двигателю.

Сочленение вала генератора с валом приводного двигателя осуществляется с помощью жесткого фланцевого соединения.

Комплектность поставки:

- синхронный генератор;

- синхронный возбудитель обращенного исполнения – для ГСБ;

- щит управления электрическим агрегатом ЩУЭ;

- щит генераторного выключателя ЩГВ, для генераторов 0,4 кВ.

Основные технические характеристики генераторов приведены  в таблице 42.

Таблица 42

| Обозначение типоисполнения генератора | Мощность | Напряжение, В | Ток статора, А | соs( | КПД % | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | кВA |  |  |  |  |  |
| ГСБ-630К-6Н1 УХЛ4 | 800 | 1000 | 400 | 1440 | 0,8 | 94,7 | 1000 |
| ГСБ-630К-6В2 УХЛ4 |  |  | 6300 | 92 |  | 94,7 |  |
| ГСБ-630М-6В4 УХЛ4 |  |  | 10500 | 55 |  | 94,5 |  |
| ГСБ-630М-6Н1 УХЛ4 | 1000 | 1250 | 400 | 1804 |  | 96,0 |  |
| ГСБ-630М-6В2 УХЛ4 |  |  | 6300 | 114,5 |  | 95,9 |  |
| ГСБ-630L-6В4 УХЛ4 |  |  | 10500 | 69 |  | 95,3 |  |
| ГСС-630К-8Н1 УХЛ4 | 300 | 375 | 400 | 541 |  | 93,5 | 750 |
| ГСБ-630К-8Н1 УХЛ4 | 630 | 787,5 | 400 | 1137 |  | 94,6 |  |
| ГСБ-630К-8В2 УХЛ4 |  |  | 6300 | 72 |  | 94,6 |  |
| ГСБ-630М-8В4 УХЛ4 |  |  | 10500 | 43 |  | 94,4 |  |
| ГСБ-630М-8Н1 УХЛ4 | 800 | 1000 | 400 | 1440 |  | 95,2 |  |
| ГСБ-630М-8В2 УХЛ4 |  |  | 6300 | 92 |  | 95,2 |  |
| ГСБ-630L-8В4 УХЛ4 |  |  | 10500 | 55 |  | 94,9 |  |
| ГСБ-800F-8H1 УХЛ4 | 1000 | 1250 | 400 | 1804 |  | 96,0 |  |
| ГСБ-800F-8B2 УХЛ4 |  |  | 6300 | 114 |  | 95,9 |  |
| ГСБ-800F-8B4 УХЛ4 |  |  | 10500 | 69 |  | 95,3 |  |
| ГСБ-1100К-8В2 УХЛ4 | 2750 | 3437 | 6300 | 315 |  | 96,2 |  |
| ГСБ-1100М-8В4 УХЛ4 |  |  | 10500 | 189 |  | 95,8 |  |
| ГСБ-1100L-8В2 УХЛ4 | 3600 | 4500 | 6300 | 412 |  | 96,3 |  |
| ГСБ-1100H-8В4 УХЛ4 |  |  | 10500 | 247 |  | 96,0 |  |
| ГСБ-900К-12Н1 УХЛ4 | 1000 | 1250 | 400 | 1804 |  | 95,4 | 500 |
| ГСБ-900К-12В2 УХЛ4 |  |  | 6300 | 114,5 |  | 95,2 |  |
| ГСБ-900М-12В4 УХЛ4 |  |  | 10500 | 69 |  | 95,2 |  |
| ГСС-900К-16Н1 УХЛ4 | 800 | 1000 | 6300 | 1440 |  | 95,0 | 375 |
| ГСС-900К-16В2 УХЛ4 |  |  | 6300 | 92 |  | 95,0 |  |
| ГСС-900М-16В4 УХЛ4 |  |  | 10500 | 55 |  | 94,7 |  |

СИНХРОННЫЙ ИНДУКТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР

СГИ -350-0,69-16ом1

Генератор синхронный индукторный    СГИ-350-0,69-16ОМ1 предназначен для преобразования механической энергии турбин установки ветряной электрической турбогенераторной ТГ-1000 в электрическую энергию переменного трехфазного тока частотой 50 Гц.

Номинальный режим работы генератора  - продолжительный S1 по         ГОСТ 183.

Вид климатического исполнения генераторов – ОМ1.

# Степень защиты генераторов - IP 54 по ГОСТ 17494-87.

Охлаждение генератора – воздушное, набегающим потоком воздуха. Скорость набегающего потока – 40 м/c.

Соединение фаз генератора – звезда с выведенным нейтральным проводом

# Изоляция обмоток генераторов должна иметь класс F по ГОСТ 8865-93.

Направление вращения - левое, если смотреть на генератор со стороны присоединения его к приводному двигателю.

Основные технические характеристики генераторов приведены  в таблице 43.

Таблица 43

| Обозначение типоисполнения генератора | Номинальная мощность при соsφ=0,95 (при отстающем токе), кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| СГИ-350-0,69-16ОМ1 | 350 | 690 | 375 |

ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС

Синхронные Гидрогенераторы

Гидрогенераторы в комплекте со статическими возбудительными устройствами предназначены для выработки электроэнергии, с приводом от гидравлических турбин.

Гидрогенераторы выполняются на подшипниках качения или скольжения, с самовентиляцией по разомкнутому циклу.

Степень защиты - IP21.

Питание статического возбудительного устройства осуществляется от дополнительной обмотки, заложенной в пазах статора.

Технические характеристики гидрогенераторов приведены в таблице 44.

| Таблица 44 |
| --- |
| Тип гидрогенератора | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Частота вращения, об/мин | Исполнение |
| ВГС-300-40-0,4 УХЛ4 | 300 | 0,4 | 150 | вертикальное |
| ВГС-450-32-0,4 УХЛ4 | 450 | 0,4 | 187,5 | вертикальное |
| СГГ-600-10Н1УХЛ4 | 600 | 0,4 | 600 | горизонтальное |

Структура условного обозначения:

(В)ГС - XXX - X – ХХХ УХЛ4

(В)ГС – синхронный гидрогенератор (вертикальный);

XXX	- мощность кВт;

X 	- напряжение кВ;

ХХХ	- частота вращения, об/ мин.

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКЦИИ насосов, ВЕНТИЛЯТОРОВ И ДЫМОСОСОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ЗКЭМ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСОВ

ОАО "Насосэнергомаш", г. Сумы

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СДН-14-49-6УЗ | 800 | 1000 | 10000 | Д 2000-100-2 |
| СДН-14-49-6 | 1000 | 1000 | 6000 | Д 3200-75-2 |
| СДН-2-16-36-6УЗ | 1000 | 1000 | 6000 |  |
| СДН-14-49-6УЗ | 800 | 1000 | 10000 |  |
| СДН-2-16-59-6УЗ | 1600 | 1000 | 6000 | Д 4000-95-2 |
| СДН-15-49-6УЗ | 1600 | 1000 | 10000 |  |
| СДН-14-59-8УЗ | 630 | 750 | 10000 |  |
| СДН-2-16-49-6УЗ | 1250 | 1000 | 6000 | Д4000-95а-2-10 |
| СДН-15-39-6УЗ | 1250 | 1000 | 10000 |  |
| СДН-14-59-8УЗ | 630 | 750 | 10000 |  |
| СДН-14-59-8УЗ | 630 | 750 | 10000 |  |
| СДН-14-59-8УЗ | 630 | 750 | 10000 |  |
| СДН-2-17-56-8УЗ | 2000 | 750 | 6000 | Д 6300-80-2 |
| СДН-2-16-56-10УЗ | 1000 | 600 | 6000 |  |
| СДН 15-49-10УЗ | 1000 | 600 | 10000 |  |
| СДНЗ-16-64-8УЗ | 2000 | 750 | 10000 |  |
| СДН-2-17-44-8УЗ | 1600 | 750 | 6000 | Д 6300-80а-2 |
| СДНЗ-15-64-8УЗ | 1600 | 750 | 10000 |  |
| СДН-15-64-8УЗ | 1600 | 750 | 10000 |  |
| СДНЗ-2-16-44-10УЗ | 800 | 600 | 6000 |  |
| СДН-2-16-59-8УЗ | 1250 | 750 | 6000 | Д 6300-80б-2 |
| СДН-2-16-36-10УЗ | 630 | 600 | 6000 |  |

ОАО "Бобруйский машиностроительный завод", г. Бобруйск

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СДН2-16-36-8УЗ | 800 | 750 | 6000 | 1СД 2400/75 |
| СДН2-16-31-8УЗ | 630 | 750 | 6000 | 1СД 2400/75а |
| СДН2-16-36-8УЗ | 800 | 750 | 6000 | СД 2400/75 |
| СДН2-16-31-8УЗ | 800 | 750 | 6000 | СД 2400/75а |
| СДСЗ-16-51-12УЗ | 1600 | 500 | 6000 | 1ГРТ 4000/71 |
| СДСЗ-16-41-12УЗ | 1250 | 500 | 6000 | 1ГРТ 4000/71а |

ОАО "УРАЛГИДРОМАШ", г. Сысерть

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| СДВ5-1000-12УХЛ4 | 1000 | 6000 | ОВ2-110-У3 ОПВ2-110-У3 |
| СДВ5-1600-10УХЛ4 | 1600 | 6000 | ОВ3-110-У3 ОПВ3-110-У3 |
| СДВ5-1600-16У4 | 1600 | 6000 | ОВ2-145-У3 ОПВ2-145-У3 |
| СДВ5-1600-16У4 | 1600 | 6000 | ОВ5-145-У3 ОПВ5-145-У3 |
| СДВ5-2500-16УХЛ4 | 2500 | 6000 | ОВ10-145-У3 ОПВ10-145-У3 |
| СДВ5-12500Д-24УХЛ4 | 12500 | 10000 | ОВ10-260-У3 ОПВ10-260Г-У3 ОВ11-260-У3 ОПВ11-260Г-У3 |
| СДВ5-5000-24УХЛ4 | 5000 | 6000 | 220ДПВ-19/23Г |

| СДВ5-2000-8УХЛ4 | 2000 | 6000 | 600В-1,6/100-I |
| --- | --- | --- | --- |
| СДВ5-1600-8УХЛ4 | 1600 | 6000 |  |
| СДВ5-1600Д-8УХЛ4 | 1600 | 10000 |  |
| СДВ5-1250Д-10У3 | 1250 | 10000 | 600B-1,6/100-0 |
| СДВ5-3150-10УХЛ4 | 3150 | 6000 | 800В-2,5/100 |
| СДВ5-3150Д-10УХЛ4 | 3150 | 10000 |  |
| СДВ5-2000-12УХЛ4 | 2000 | 6000 | 800В-2,5/100-0 |
| СДВ5-2000Д-12УХЛ4 | 2000 | 10000 |  |
| СДВ5-3150-12УХЛ4 | 3150 | 6000 | 1000В-4/63 |
| СДВ5-3150Д-12УХЛ4 | 3150 | 10000 |  |
| СДВ5-1600-16УХЛ4 | 1600 | 6000 | 1000В-4/63-0 |
| СДВ5-2000-12УХЛ4 | 2000 | 6000 |  |
| СДВ5-2000Д-12УХЛ4 | 2000 | 10000 |  |
| СДВ5-8000Д-16УХЛ4 | 8000 | 10000 | 1200В-6,3/100 |
| СДВ5-5000-16УХЛ4 | 5000 | 6000 | 1200В-6,3/63 |
| СДВ5-5000Д-16УХЛ4 | 5000 | 10000 |  |
| СДВ5-1600-10УХЛ4 | 1600 | 6000 |  |
| СДВ5-1000-12УХЛ4 | 1000 | 6000 | 800В-2,5/40-0 |
| СДВ5-8000Д-16УХЛ4 | 8000 | 10000 | 1200ВР-6,3/100 |
| СДВ5-6300Д-20УХЛ4 | 6300 | 10000 | 1600В-10/40-У3 1600В-10/40-0У3 1600ВР-10/40-0-У3 |
| СДВ5-5000-24УХЛ4 | 5000 | 6000 |  |
| СДВ5-12500Д-24УХЛ4 | 12500 | 10000 | 2000В-16/63-3-У3 2000В-16/63-A-3-У3 2000В-16/63-AI-3-У3 2000ВР-16/63-A-3-У3 |
| СДВ5-1000Д-24УХЛ4 | 10000 | 10000 |  |
| СДВ5-1000Д-24УХЛ4 | 10000 | 10000 |  |
| СДВ5-12500Д-24УХЛ4 | 12500 | 10000 |  |
| СДВ5-12500Д-28УХЛ4 | 12500 | 10000 | 2400В-25/40-У3 2400ВР-25/25-У3 |
| СДВ5-8000Д-32УХЛ4 | 8000 | 10000 |  |
| СДВ5-1250-12УХЛ4 | 1250 | 6000 |  |
| СДВ5-1000-12УХЛ4 | 1000 | 6000 |  |
| СДВ5-1600-12УХЛ4 | 1600 | 6000 | СДВ9000/45-УХЛ4 СДВ9000/63М-У3 СДВ22700/63М-У3 |
| СДВ5-1600Д-12УХЛ4 | 1600 | 10000 |  |
| СДВ5-3150-12УХЛ4 | 3150 | 6000 |  |
| СДВ5-2000-12УХЛ4 | 2000 | 6000 |  |
| СДВ5-5000-18УХЛ4 | 5000 | 6000 |  |
| СДСЗ-15-76-6У3 | 3200 | 6000 | ЦН3000-197-У3 |
| СДСЗ-15-76-6У3 | 2500 | 10000 |  |
| СДС-15-64-6У3 | 2500 | 6000 |  |
| СДН2-2-16-36-6У3 (кВт, В) | 1000 | 6000 | Д2000-100УХЛ4 |
| СД2-74/49-8У3 | 315 | 6000 | Д2500-62-0 УХЛ4 |
| СДН2-16-36-6У3 | 1000 | 6000 | Д3200-75 УХЛ4 |
| СДН14-59-6Ó3 | 1000 | 10000 |  |
| СДН2-16-59-6У3 | 1600 | 6000 | Д4000-95 УХЛ4 |
| СДН-15-49-6У3 | 1600 | 10000 |  |
| СДН-14-59-8У3 | 630 | 10000 |  |
| СДН-14-59-8У3 | 630 | 10000 |  |
| СДН2-17-56-8У3 | 2000 | 6000 | Д6300-80 УХЛ4 |
| СДН3-16-64-8У3 | 2000 | 10000 |  |
| СДН2-16-56-10У3 | 1000 | 6000 | Д6300-80-0 УХЛ4 |
| СДН15-49-10У3 | 1000 | 10000 |  |
| СДНЗ-16-41-12У3 | 1250 | 6000 | Д12500-24 УХЛ4 |

Комплектация тягодутьевых машин

ОАО "СИБЭНЕРГОМАШ", г.Барнаул

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип дымососа или вентилятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СДНЗ-16-64-8УЗ | 2000 | 750 | 10000 | Д-27.5х2 |
| СДНЗ-16-54-10УЗ | 1000 | 600 | 10000 | Д25х2ШБ |
| СДН-15-39-12У3 | 800 | 500 | 6000 |  |
| СДНЗ-16-54-10УЗ | 2000 | 600 | 6000 |  |
| СДН-16-41-12УЗ | 1250 | 500 | 6000 |  |
| СДСЗ-2-17-56-8УЗ | 2000 | 750 | 6000 | Д 27.5х2 |
| СДСЗ 15-49-6УЗ | 1600 | 1000 | 10000 | ДА-20-2У |
| СДНЗ-2-16-59-6УЗ | 1600 | 1000 | 6000 |  |
| СДСЗ-15-39-6УЗ | 1250 | 1000 | 10000 |  |
| СДНЗ-16-46-8УЗ | 1000 | 750 | 6000 | Д 21.5х2У Д 21.5х2 |
| СДН-14-59-8УЗ | 1000 | 750 | 6000 |  |
| СДНЗ-14-59-8УЗ | 1000 | 750 | 6000 |  |
| СДНЗ-2-16-59-8УЗ | 1250 | 750 | 6000 |  |
| СДН-2-16-44-10УЗ | 800 | 600 | 6000 |  |
| СДСЗ-2-17-56-8УЗ | 1600 | 750 | 10000 | ДН-26х2-0.62 |
| СДСЗ-14-59-6УЗ | 1000 | 1000 | 6000 | ДЦ 25х2 |
| СДС- 14-59-6УЗ | 1250 | 1000 | 6000 |  |
| СДНЗ-2-16-49-6УЗ | 1250 | 1000 | 6000 | ВМ-160-850У |
| СДНЗ-15-39-6УЗ | 1250 | 1000 | 10000 |  |
| СДНЗ-15-39-6УЗ | 1000 | 1000 | 11000 |  |
| СДН-2-16-31-6УЗ | 800 | 1000 | 6000 | ВА-21-2 |
| СДН-14-49-6УЗ | 1000 | 1000 | 6000 | ГД-20-500У |

Комплектация поршневых компрессоров

ОАО «Пензкомпрессормаш» г. Пенза

ОАО «СНПО им. М.В. Фрунзе» г.  Сумы

| Тип электродвигателя | Тип насоса |
| --- | --- |
| СДК 4-16-24-12К УХЛ4 | 2 ВМ10-50/9 |
| СДКЗ 4-16-24-12К УХЛ4 |  |
| СДК 4-16-24-10К УХЛ4 | 2 ВМ10-63/9 |
| СДКЗ 4-16-24-10К УХЛ4 |  |
| СДК 4-16-44-10К УХЛ4 | 4 ВМ10-120/9 |
| СДКЗ 4-16-44-10К УХЛ4 |  |
| СДК 4-17-26-12К УХЛ4 | 4 ВМ10-100/9 |
| СДКЗ 4-17-26-12К УХЛ4 |  |
| СДК 4-17-26-12К УХЛ4 | 4 ВМ10-50/21 |
| СДКЗ 4-17-26-12К УХЛ4 |  |
| СДК 4-17-26-16К УХЛ4 | 2 ГМ10-40/35 |
| СДКЗ 4-17-26-16К УХЛ4 |  |
| СДК 4-16-44-10К УХЛ4 | 2 ГМ10-60/30 |
| СДКЗ 4-16-44-10К УХЛ4 |  |
| СДК 4-17-39-12Ф УХЛ4 | 2 ГМ10-100/25 |
| СДКЗ 4-17-39-12Ф УХЛ4 |  |
| СДК4-19-39-16Ф УХЛ4 | 6ВМ16-150/200М |
| СДКП 4-16-29-10К УХЛ4 | 2 ГМ10-10/20-50 |
| СДКП 4-16-26-12К УХЛ4 | 2 ГМ10-11/42-60 |
| СДКП4-18-26-16КУХЛ4 | 2М16-20/42-60 |
| СДКП4-18-34-16КУХЛ4 | 4М16-14/16-104 |
| СДКП4-18-41-16ФУХЛ4 | 4М16-22,4/23-64 |

Комплектация мельниЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АО «НКМЗ» г. Краматорск

АО «Тяжмаш» г. Сызрань

АО «Волгоцеммаш» г. Тольятти

| Тип электродвигателя | Тип мельницы |
| --- | --- |
| СДМ4-1250К-32УХЛ4 | МШР 2,1×3,0 |
| СДМ4-1250КА-32 УХЛ4 |  |
| СДМ4-1250К-24УХЛ4 | МШР 3,2×2,9 |
| СДМ4-1250КА-24 УХЛ4 |  |
| СДМ4-1250К-24УХЛ4 | МШР 3,2×3,1 |
| СДМ4-1250КА-24 УХЛ4 |  |
| СДМ4-1500LA-36УХЛ4 | МСЦ 3,2×4,5 |
| СДМ4-1500КА-36 УХЛ4 |  |
| СДМ4-1500LA-36УХЛ4 | МШР 3,2×4,5 |
| СДМ4-1500КА-36 УХЛ4 |  |
| СДМЗ 4-22-41-60 УХЛ4 | МЦ 3,2×15,0 |
| СДМЗ 4-21-91-60 | МШР 3,6×5,0 |
| СДМЗ 4-22-34-60 | ММС 70×23А |
| СДМЗ 4-24-59-80 | ММС 90×30А |

Комплектация элетроагрегатов

АООТ «Первомайскдизельмаш» г. Первомайск

АО «РУМО» г. Нижний Новгород

| Тип генератора | Тип электроагрегата |
| --- | --- |
| СГС 2-630М-10Н1 УХЛ4 | ДГРА-500/600-1 |
| СГС 2-630F-10Н1 УХЛ4 | ДГРА-630/600-1 |
| СГС 2-630М-10Н1 УХЛ4 | ДвГ1А-500-1 |
| СГС 2-630F-10Н1 УХЛ4 | ДвГ1А-630-1 |
| СГД-300-8Н1 УХЛ4 | ДГР 1А 300/750 |

Номенклатурный каталог

асинхронных машин

2012

Содержание

1. Электродвигатели с короткозамкнутым ротором

1.1.  Электродвигатели горизонтального исполнения

Электродвигатели серии А5К-355………………………………………………………………………………..……….3

Электродвигатели серии А, ДАЗО, напряжение 6000 В………………………………………………………….……..6

Электродвигатели серии А, ДАЗО, напряжение 10000 В…………………………………………………….………...12

Электродвигатели типа АОД 560 габарита…………………………………………………………………….………..15

Электродвигатели типа 2ДАО и АОД свыше габарита 560…………………………………………………….…..….18

Электродвигатели двухскоростные серии аод………………………………………………………………….……..23

Электродвигатели типа АОДА5……………………………………………………………………………….………....25

Электродвигатели типа АД……………………………………………………………………………………….………27

Электродвигатели серий АД-15,16 и 17 габаритов, АД3-15,16,17 габаритов……………………………….………..29

Электродвигатели серий АСЗ-2-17-61-6У3, АСЗ-17-64-8УХЛ4, АТК 20С8-12 УХЛ4 …………………….………..32

Электродвигатели типа АЗД……………………………………………………………………………………….……..34

Электродвигатели серии АН-2-15,16 и 17 габаритов...………………………………………………………….…..….35

Электродвигатели серии АН-4-15,16 и 17 габаритов...……………………………………………………………...….37

Электродвигатели серии АН3-2-15;16 и 17 габаритов, АН3-4-15;16 и 17 габаритов………………………………...39

Электродвигатели серии АЧР………………………………………………………………………………………….…42

Электродвигатели серий А, АЗ 12 и 13 габаритов………………………………………………………………………43

Электродвигатели специализированного назначения серии АН8-11 габаритов………………………………………50

1.2.Электродвигатели взрывозащищенного исполнения

Электродвигатели серии  ВАО8К, ВАО8КУ…………………………………………………….……………………….55

Устройство сигнализации виброскорости и температуры типа УСВТ………………………………………………....62

Электродвигатели серии «Украина» ……………………………………………………………………………….……..63

Электродвигатели серии 2МА36 6,7 габаритов…………………………………………………………………….…….66

Электродвигатели вертикальные серии  ВАОВ5К……………………………………..…………………………….…..69

Электродвигатели вертикальные серии ВАСО5K………………………………………...……………………….……..76

Электродвигатели типа МА37-52/4ВПУ2 ………………………………………………………………………….…….79

1.3.Электродвигатели вертикального исполнения

Электродвигатели типа АСВО 15, ВАСВ 17, АСВО5К…………………………………………………………...……..80

Электродвигатели типа 4АОВ…………………………………………………………………….…………………..…...84

Электродвигатели типа АОДВ, АОДВМ, АОДВМУ…………………………………….…………………………..…..85

Электродвигатели типа ВАН5, ВАН5А………………………………………………………….………………….….....88

Электродвигатели типа ВАНЗ-5, ВАНЗ-5А……………………………………………………..………………….........94

Электродвигатели ВАНЗ-5А-1250-12У3…………………………………………………………………………..…..…96

Электродвигатели типа АВ5А…………………………………………………………………………………………….98

Электродвигатели типа АOВ5А……………………………………………………………..…… ……………………...101

Электродвигатели серии АВ3-2-17 габарита……………………………………………………………………….……103

2. Электродвигатели с фазным ротором

Электродвигатели серии АК…………………………………………………………………….…………………….…...104

Электродвигатели серий АК, АКЗ 12 и 13 габаритов…………………………………………..……………………......106

Электродвигатели серии АКБ 12 и 13 габаритов…………………………………………………………………..…… 113

Электродвигатели серии АКН-2………………………………………………………………………………………..…115

Электродвигатели серии АКН-4 ……………………….……………………………………………………………..…..116

Электродвигатели серии АКНЗ-2………………………………………………………………………………………....118

Электродвигатели ряда АКН3-4 ………………………………………………………………………………………..…120

Электродвигатели серий АКД-15, 16, 17 габаритов; АКДЗ-15, 16, 17 габаритов……………………………………....122

Электродвигатели серии АКЗ0-15-16 и 17 габаритов………………………………………………………………..…. 125

Электродвигатели АКДЭ…………………………………………………………………………………………………..127

Электродвигатели серии АТ20С8-12УХЛ4, АТ20С8-12Т3, АТ20С12-12УХЛ4 и АТ20С12-12Т3…………………...128

Электродвигатели типа АКС………………………………………………………………………………………..……..129

2.1.Электродвигатели взрывозащищенного исполнения

Электродвигатели серии «Украина»…………………………………………………………………………………..…..131

Электродвигатели серии 2МА36 6,7 габаритов……………………………………………………………………......…132

3. Генераторы

Асинхронный генератор типа АГВ 280L4-ОМ2………………………………………………………………...………..135

Гидрогенераторы для малых ГЭС ……………………………………………………………………………………..….136

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКЦИИ насосов, ВЕНТИЛЯТОРОВ И ДЫМОСОСОВ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ЗКЭМ»……………………………………………….…….137

1. Электродвигатели с короткозамкнутым ротором

1.1.  Электродвигатели горизонтального исполнения

Электродвигатели серии А5К-355

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором А5К-355 предназначены для привода насосов, воздуходувок, вентиляторов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой        50 Гц.

Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК).

Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В.

Конструктивное исполнение по способу монтажа - IM1001.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала.

Выводные концы выведены в коробку выводов и соединены в "звезду на четырех изоляторах".

Степень защиты коробки выводов— IP54.

Степень защиты двигателей  — IP23.

Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции.

Структура условного обозначения типоисполнения двигателя:

| А5К | - | ХХХ | - | ХХХ | - | 2, 4, 6 | - | У3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  |  | Номинальная мощность, кВт |
|  |  | Высота оси вращения в мм |
| Обозначение: А – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; 5 – номер серии; К – изготовлено в Новой Каховке. |

Технические характеристики двигателей  приведены в таблице 1.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей приведены в таблице 2.

Таблица 1

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синхр), об/мин | КПД, % | cos φ | M max М ном | М пуск М ном | I пуск I ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А5К-355-200-2 | 200 | 3000 | 92,8 | 0,89 | 3,0 | 0,9 | 7,0 |
| А5К-355-250-2 | 250 |  | 93,3 |  | 2,7 | 0,9 | 6,0 |
| А5К-355-315-2 | 315 |  | 93,7 |  | 2,3 | 0,9 | 5,5 |
| А5К-355-400-2 | 400 |  | 94,1 |  | 2,5 | 0,9 | 7,0 |
| А5К-355-500-2 | 500 |  | 94,5 |  | 2,6 | 0,9 | 6,0 |
| А5К-355-200-4 | 200 | 1500 | 93,4 |  | 2,2 | 1,1 | 6,2 |
| А5К-355-250-4 | 250 |  | 93,8 |  | 2,2 | 1,1 | 6,0 |
| А5К-355-315-4 | 315 |  | 94,0 | 0,90 | 2,2 | 1,0 | 5,5 |
| А5К-355-400-4 | 400 |  | 94,5 |  | 2,2 | 1,0 | 5,5 |
| А5К-355-200-6 | 200 | 1000 | 93,2 | 0,85 | 2,0 | 0,9 | 4,8 |
| А5К-355-250-6 | 250 |  | 93,6 |  | 2,0 | 0,9 | 4,7 |

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3. Остальное см. рис. 2

Таблица 2

| Типоразмер двигателя | Рис. | l10 | l11 | l30 | l34 | l35 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А5К-355-200-2 | 1 | 710 | 1005 | 1340 | 921 | - | 1270 |
| А5К-355-250-2 | 1 | 710 | 1005 | 1340 | 921 | - | 1260 |
| А5К-355-315-2 | 1 | 710 | 1005 | 1340 | 921 | - | 1400 |
| А5К-355-400-2 | 1 | 800 | 1105 | 1440 | 1021 | - | 1470 |
| А5К-355-500-2 | 1 | 800 | 1105 | 1440 | 1021 | - | 1620 |
| А5К-355-200-4 | 2-3 | 630 | 950 | 1258 | 855 | 569 | 1260 |
| А5К-355-250-4 | 2-3 | 630 | 950 | 1258 | 855 | 569 | 1330 |
| А5К-355-315-4 | 2-3 | 710 | 1010 | 1318 | 915 | 609 | 1500 |
| А5К-355-400-4 | 2-3 | 800 | 1110 | 1418 | 1015 | 654 | 1730 |
| А5К-355-200-6 | 2-3 | 630 | 950 | 1258 | 855 | 569 | 1500 |
| А5К-355-250-6 | 2-3 | 710 | 1010 | 1318 | 915 | 609 | 1525 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ А, ДАЗО НАПРЯЖЕНИЕ 6000 В

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии А, ДАЗО предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц.

Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК).

Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Выводные концы выведены в коробку выводов, штампованную или сварную. Отличия по габаритным чертежам.

Степень защиты двигателей серии А — IP23, выводного устройства - IP55.

Степень защиты двигателей серии ДАЗО — IP54, выводного устройства - IP55, кожуха наружного вентилятора - IP51.

Охлаждение двигателей осуществляется в режиме самовентиляции.

Структура условного обозначения двигателя:

| А, ДАЗО | - | 400,450 | - | X, Y ХК, YK |  | 4, 6, 8, 10, 12 |  | У1, Т1, Т2, У3, Т3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  |  | Условная длина двигателя |
|  |  | Высота оси вращения в мм; |
| Обозначение: А — асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; ДАЗО — асинхронный двигатель обдуваемый с короткозамкнутым ротором; |

Технические характеристики двигателей климатического исполнения У1 и У3 приведены в таблице 3.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей серии А приведены в таблице 4.

Габаритные и присоединительные размеры двигателей серии ДАЗО приведены в таблице 5.

| Таблица 3 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, (синх.) об/мин | KПД, % | cos φ | Ммакс/Mном |
| А-400Хк1-4УЗ | 315 | 1500 | 94,0 | 0,89 | 2,1 |
| А-400Хк-4УЗ | 400 | 1500 | 94,3 | 0,88 | 2,2 |
| А-400Х-4УЗ | 500 | 1500 | 94,7 | 0,89 | 2,2 |
| А-400Y-4УЗ | 630 | 1500 | 95,2 | 0,89 | 0,9 |
| А-400Хк-6УЗ | 315 | 1000 | 93,6 | 0,85 | 1,9 |
| А-400Х-6УЗ | 400 | 1000 | 94,0 | 0,86 | 1,9 |
| А-400Y-6УЗ | 500 | 1000 | 94,4 | 0,86 | 1,9 |
| А-400Х-8УЗ | 250 | 750 | 93,2 | 0,81 | 2,0 |
| А-400Y-8УЗ | 315 | 750 | 93,5 | 0,82 | 2,0 |
| А-400Х-10УЗ | 200 | 600 | 92,2 | 0,79 | 1,9 |
| А-400Y-10УЗ | 250 | 600 | 92,6 | 0,80 | 1,8 |
| А-450Х-4УЗ | 800 | 1500 | 95,2 | 0,89 | 2,0 |
| А-450Y-4УЗ | 1000 | 1500 | 95,5 | 0,89 | 2,1 |
| А-450Х-6УЗ | 630 | 1000 | 94,7 | 0,87 | 1,8 |
| А-450Y-6УЗ | 800 | 1000 | 95,0 | 0,87 | 1,8 |
| А-450Х-8УЗ | 400 | 750 | 93,8 | 0,83 | 1,9 |
| А-450Yк-8УЗ | 500 | 750 | 94,2 | 0,84 | 1,8 |
| А-450Y-8УЗ | 630 | 750 | 94,4 | 0,84 | 1,8 |
| А-450Х-10УЗ | 315 | 600 | 92,8 | 0,84 | 1,9 |
| А-450Y-10УЗ | 400 | 600 | 93,1 | 0,84 | 1,8 |

| Таблица 3. Продолжение |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, (синх.), об/мин | KПД, % | cos φ | Ммакс/Mном |
| А-450Х-12УЗ | 250 | 500 | 92,1 | 0,77 | 1,8 |
| А-450Y-12УЗ | 315 | 500 | 92,5 | 0,80 | 1,8 |
| ДАЗО-400Хк1-4У1 | 250 | 1500 | 93,8 | 0,87 | 2,8 |
| ДАЗО-400Хк-4У1 | 315 | 1500 | 93,8 | 0,87 | 2,8 |
| ДАЗО-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 94,3 | 0,88 | 2,8 |
| ДАЗО-400Y-4У1 | 500 | 1500 | 94,8 | 0,88 | 2,8 |
| ДАЗО-400Хк1-6Т2 | 160 | 1000 | 92,4 | 0,80 | 3,0 |
| ДАЗО-400Хк-6У1 | 250 | 1000 | 93,3 | 0,84 | 2,5 |
| ДАЗО-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 93,9 | 0,86 | 2,4 |
| ДАЗО-400Y-6У1 | 400 | 1000 | 94,2 | 0,86 | 2,4 |
| ДАЗО-400Х-8У1 | 200 | 750 | 92,7 | 0,78 | 2,4 |
| ДАЗО-400Y-8У1 | 250 | 750 | 93,2 | 0,80 | 2,4 |
| ДАЗО-400Y-10У1 | 200 | 600 | 92,2 | 0,79 | 2,2 |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 94,8 | 0,88 | 2,4 |
| ДАЗО-450Y-4У1 | 800 | 1500 | 95,1 | 0,89 | 2,6 |
| ДАЗО-450Х-6У1 | 500 | 1000 | 94,5 | 0,86 | 2,2 |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 94,8 | 0,86 | 2,3 |
| ДАЗО-450Х-8У1 | 315 | 750 | 93,5 | 0,81 | 2,4 |
| ДАЗО-450Yк-8У1 | 400 | 750 | 93,9 | 0,81 | 2,3 |
| ДАЗО-450Y-8У1 | 500 | 750 | 94,3 | 0,82 | 2,3 |
| ДАЗО-450Х-10У1 | 250 | 600 | 92,8 | 0,80 | 2,3 |
| ДАЗО-450Y-10У1 | 315 | 600 | 93,3 | 0,83 | 2,3 |
| ДАЗО-450Х-12У1 | 200 | 500 | 92,0 | 0,75 | 2,2 |
| ДАЗО-450Y-12У1 | 250 | 500 | 92,3 | 0,75 | 2,2 |

Рисунок 1. Электродвигатели серии А со штампованной коробкой

Рисунок 2. Электродвигатели серии А со сварной коробкой

| Таблица 4 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм |
|  | b10 | b11 | b12 | b30 | b31 | d1 | l10 | l11 | l12 | l17 |
|  |  |  |  | Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 1 | Рис. 2 |  |  |  |  |  |
| А-400Хк1-4УЗ | 800 | 920 | 105 | 1310 | 1600 | 700 | 990 | 100m6 | 900 | 1160 | 260 | 320 |
| А-400Хк-4УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-400Х-4УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-400Y-4У3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| А-400Хк-6УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| А-400Х-6УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-400Y-6У3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| А-400Х-8УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| A-400Y-8У3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| A-400X-10У3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1230 |  |  |
| А-400Y-10УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1310 |  |  |
| А-450Х-4УЗ | 900 | 1040 | 120 | 1415 | 1700 | 755 | 1040 | 110m6 | 900 | 1160 |  |  |
| A-450Y-4У3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| А-450Х-6УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| A-450Y-6У3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| А-450Х-8УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| A-450Yк-8У3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| A-450Y-8У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-450Х-10УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1240 |  |  |
| A-450Y-10У3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1340 |  |  |
| А-450Х-12УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1240 |  |  |
| A-450Y-12У3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1340 |  |  |

Таблица 4. Продолжение

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |  |
|  |  |  | Рис. 1 | Рис. 2 |  |  |  | Рис. 1 | Рис. 2 |  |
| А-400Хк1-4УЗ | 1530 | 200 | 790 | 400 | 106 | 1305 | 105 | 2010 |
| А-400Хк-4УЗ |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |
| А-400Х-4УЗ |  |  |  |  |  |  |  | 2150 |
| А-400Y-4УЗ | 1630 |  | 840 |  |  |  |  | 2480 |
| А-400Хк-6УЗ | 1530 |  | 790 |  |  |  |  | 2055 |
| А-400Х-6УЗ |  |  |  |  |  |  |  | 2185 |
| А-400Y-6УЗ | 1630 |  | 840 |  |  |  |  | 2455 |
| А-400Х-8УЗ | 1530 |  | 790 |  |  |  |  | 2290 |
| А-400Y-8УЗ | 1630 |  | 840 |  |  |  |  | 2600 |
| A-400X-10У3 | 1600 |  | 825 |  |  |  |  | 2235 |
| А-400Y-10УЗ | 1680 |  | 905 |  |  |  |  | 2430 |
| А-450Х-4УЗ | 1530 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 206 | 105 | 2720 |
| А-450Y-4УЗ | 1630 |  | 890 | 840 |  |  |  |  |  | 3040 |
| А-450Х-6УЗ | 1530 |  | 790 |  |  |  |  |  | 2750 |
| А-450Y-6УЗ | 1630 |  | 890 | 840 |  |  |  |  |  | 3065 |
| А-450Х-8УЗ | 1530 |  | 790 |  |  |  |  |  | 2690 |
| А-450Yк-8УЗ | 1630 |  | 840 |  |  |  |  |  | 2960 |
| А-450Y-8УЗ | 1630 |  | 890 | 840 |  |  |  |  |  | 3200 |
| А-450Х-10УЗ | 1610 |  | 835 |  |  |  | 95 |  | 2630 |
| A-450Y-10У3 | 1710 |  | 935 |  |  |  |  |  | 2815 |
| А-450Х-12УЗ | 1610 |  | 835 |  |  |  |  |  | 2710 |
| A-450Y-12У3 | 1710 |  | 935 |  |  |  |  |  | 2945 |

Рисунок 3. Электродвигатели серии ДАЗО со штампованной коробкой

Рисунок 4. Электродвигатели серии ДАЗО со сварной коробкой

| Таблица 5 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм |
|  | b10 | b11 | b12 | b30 | b31 | d1 | l10 | l11 | l12 | l17 |
|  |  |  |  | Рис. 3 | Рис. 4 | Рис. 3 | Рис. 4 |  |  |  |  |  |
| ДАЗО-400Хк1-4У1 | 800 | 920 | 105 | 1310 | 1600 | 700 | 990 | 100m6 | 900 | 1160 | 260 | 320 |
| ДАЗО-400Хк-4У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАЗО-400Х-4У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАЗО-400Y-4У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| ДАЗО-400Хк1-6Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| ДАЗО-400Хк-6У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАЗО-400Х-6У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАЗО-400Y-6У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| ДАЗО-400Х-8У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| ДАЗО-400Y-8У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 900 | 1040 | 120 | 1415 | 1700 | 750 | 1040 | 110m6 | 900 | 1160 |  |  |
| ДАЗО-450Y-4У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| ДАЗО-450Х-6У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| ДАЗО-450Y-6У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| ДАЗО-450X-8У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| ДАЗО-450Yк-8У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| ДАЗО-450Y-8У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАЗО-400Y-10У1 | 800 | 920 | 105 | 1310 | 1600 | 700 | 990 | 100m6 | 1000 | 1310 |  |  |
| ДАЗО-450Х-10У1 | 900 | 1040 | 120 | 1415 | 1700 | 990 | 1040 | 110m6 | 900 | 1240 |  |  |
| ДАЗО-450Х-12У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАЗО-450Y-10У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1340 |  |  |
| ДАЗО-450Y-12У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 5. Продолжение |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |  |
|  |  |  | Рис. 3 | Рис. 4 |  |  |  | Рис. 3 | Рис. 4 |  |
| ДАЗО4-400Хк1-4У1 | 1795 | 200 | 790 | 400 | 106 | 1330 | 105 | 105 | 2360 |
| ДАЗО-400Хк-4У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2360 |
| ДАЗО-400Х-4У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| ДАЗО-400Y-4У1 | 1895 |  | 840 |  |  | 1410 |  |  | 2830 |
| ДАЗО-400Хк1-6Т2 | 1795 |  | 790 |  |  | 1330 |  |  | 2400 |
| ДАЗО-400Хк-6У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| ДАЗО-400Х-6У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2530 |
| ДАЗО-400Y-6У1 | 1895 |  | 840 |  |  | 1410 |  |  | 2800 |
| ДАЗО-400Х-8У1 | 1795 |  | 790 |  |  | 1330 |  |  | 2520 |
| ДАЗО-400Y-8У1 | 1895 |  | 840 |  |  | 1410 |  |  | 2830 |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1515 | 206 |  | 3100 |
| ДАЗО-450Y-4У1 | 1925 |  | 890 | 840 |  |  | 1615 |  |  | 3500 |
| ДАЗО-450Х-6У1 | 1825 |  | 790 |  |  | 1515 |  |  | 3160 |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 1925 |  | 890 | 840 |  |  | 1615 |  |  | 3520 |
| ДАЗО-450Х-8У1 | 1825 |  | 790 |  |  | 1515 |  |  | 3050 |
| ДАЗО-450Yк-8У1 | 1925 |  | 840 |  |  | 1515 |  |  | 3420 |
| ДАЗО-450Y-8У1 | 1925 |  | 890 | 840 |  |  | 1615 |  |  | 3670 |
| ДАЗО-400Y-10У1 | 1950 | 200 | 905 | 400 | 106 | 1410 |  |  | 2830 |
| ДАЗО-450Х-10У1 | 1910 | 224 | 835 | 450 | 116 | 1515 | 95 |  | 3020 |
| ДАЗО-450Х-12У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3120 |
| ДАЗО-450Y-10У1 | 2010 |  | 935 |  |  | 1615 |  |  | 3340 |
| ДАЗО-450Y-12У1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3450 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ А, ДАЗО, НАПРЯЖЕНИЕ 10000 В

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором А, ДАЗО предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц. По требованию заказчика двигатели могут поставляться на частоту 60 Гц.

Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК).

Двигатели изготавливаются на напряжение 10 000 В.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Выводные концы выведены в коробку выводов. Коробка выводов снабжена предохранительной мембраной и соответствует современным требованиям по стойкости к токам короткого замыкания.

Степень защиты двигателей серии А — IP23, выводного устройства - IP55.

Степень защиты двигателей серии ДАЗО — IP54, выводного устройства - IP55, кожуха наружного вентилятора - IP51.

Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции.

Изоляция обмоток двигателей термореактивная типа «Монолит - 2» класса нагревостойкости «F» по ГОСТ 8865. Предельные допускаемые превышения температуры обмоток статора, определенные методом сопротивления в продолжительном номинальном режиме работы, не должны быть более плюс 80 оС.

Структура условного обозначения двигателя:

| А, ДАЗО | - | 500 | - | X, Y ХК, YK |  | 4, 6, 8 |  | У1, У3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  |  | Условная длина двигателя |
|  |  | Высота оси вращения в мм; |
| Обозначение: А — асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; ДАЗО — асинхронный двигатель обдуваемый с короткозамкнутым ротором; |

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 6, габаритные и присоединительные размеры — в таблице 7.

| Таблица 6 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, (синх.) об/мин | KПД, % | cos φ | Mмакс/Mном | Mпуск/Mном | Iпуск/Iном |
| А-500Хк-4УЗ | 315 | 1500 | 93.2 | 0.87 | 2.4 | 1.0 | 6.0 |
| А-500Х-4УЗ | 400 |  | 93.8 | 0.88 | 2.5 | 1.3 | 6.0 |
| А-500Yк1-4УЗ | 500 |  | 94.2 | 0.89 | 2.3 | 1.0 | 6.0 |
| А-500Yк-4УЗ | 630 |  | 94.5 | 0.88 | 2.4 | 1.3 | 6.0 |
| А-500Y-4УЗ | 800 |  | 94.9 | 0.89 | 2.2 | 1.0 | 6.0 |
| А-500Х-6УЗ | 400 | 1000 | 93.8 | 0.86 | 2.1 | 1.0 | 5.5 |
| А-500Yк-6УЗ | 500 |  | 94.2 | 0.85 | 2.4 | 1.1 | 6.0 |
| А-500Y-6УЗ | 630 |  | 94.4 | 0.86 | 2.1 | 1.0 | 5.5 |
| А-500Yс-6УЗ | 800 |  | 94,7 | 0,86 | 2,0 | 1,1 | 5,5 |
| А-500Хк-8УЗ | 315 | 750 | 93.0 | 0.81 | 2.1 | 1.1 | 5.0 |
| А-500Х-8УЗ | 400 |  | 93.5 | 0.81 | 2.1 | 1.2 | 5.0 |
| А-500Y-8УЗ | 500 |  | 94.1 | 0.81 | 2.2 | 1.2 | 5.5 |
| ДАЗО-500Хк-4У1 | 250 | 1500 | 92.5 | 0.86 | 2.9 | 1.1 | 7.5 |
| ДАЗО-500Х-4У1 | 315 |  | 93.0 | 0.86 | 3.0 | 1.2 | 7.5 |
| ДАЗО-500Yк1-4У1 | 400 |  | 93.7 | 0.88 | 2.8 | 1.3 | 7.5 |
| ДАЗО-500Yк-4У1 | 500 |  | 94.0 | 0.88 | 2.8 | 1.4 | 7.5 |
| ДАЗО-500Y-4У1 | 630 |  | 94.5 | 0.88 | 2.8 | 1.4 | 7.2 |

| Таблица 6. Продолжение |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | KПД, % | cos φ | Mмакс/Mном | Mпуск/Mном | Iпуск/Iном |
| ДАЗО-500Х-6У1 | 315 | 1000 | 93.4 | 0.84 | 2.6 | 1.4 | 6.6 |
| ДАЗО-500Yк-6У1 | 400 |  | 93.9 | 0.82 | 3.0 | 1.4 | 7.2 |
| ДАЗО-500Y-6У1 | 500 |  | 94.2 | 0.85 | 2.6 | 1.4 | 6.8 |
| ДАЗО-500Yс-6У1 | 630 |  | 94.6 | 0.84 | 2.5 | 1.4 | 6.5 |
| ДАЗО-500Хк-8У1 | 250 | 750 | 92.3 | 0.78 | 2.6 | 1.3 | 6.5 |
| ДАЗО-500Х-8У1 | 315 |  | 93.0 | 0.78 | 2.6 | 1.4 | 6.5 |
| ДАЗО-500Y-8У1 | 400 | 750 | 93.8 | 0.78 | 2.8 | 1.5 | 6.6 |

Электродвигатели серии А, 10 000 В

Электродвигатели серии ДАЗО, 10 000 В

| Таблица 7 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Мааса, кг |
|  | L10 | L11 | L30 | L34 |  |
| А-500Хк-4УЗ | 1000 | 1260 | 1630 | 830 | 2475 |
| А-500Х-4УЗ |  |  |  |  | 2620 |
| А-500Х-6УЗ |  |  |  |  | 2750 |
| А-500Хк-8УЗ |  |  |  |  | 2660 |
| А-500Х-8УЗ |  |  |  |  | 2850 |
| А-500Yк1-4УЗ | 1120 | 1380 | 1750 | 950 | 2800 |
| А-500Yк-4УЗ |  |  |  |  | 2805 |
| А-500Y-4УЗ |  |  |  |  | 3040 |
| А-500Yк-6УЗ |  |  |  |  | 3030 |
| А-500Y-6УЗ |  |  |  |  | 3170 |
| А-500Yс-6УЗ |  | 1440 | 1810 | 1010 | 3380 |
| А-500Y-8УЗ |  | 1380 | 1750 | 950 | 3225 |
| ДАЗО-500Yк1-4У1 | 1120 | 1380 | 2045 | 950 | 3255 |
| ДАЗО-500Yк-4У1 |  |  |  |  | 3260 |
| ДАЗО-500Y-4У1 |  |  |  |  | 3495 |
| ДАЗО-500Yк-6У1 |  |  |  |  | 3490 |
| ДАЗО-500Y-6У1 |  |  |  |  | 3630 |
| ДАЗО-500Y-8У1 |  |  |  |  | 3690 |
| ДАЗО-500Хк-4У1 | 1000 | 1260 | 1925 | 830 | 2810 |
| ДАЗО-500Х-4У1 |  |  |  |  | 2950 |
| ДАЗО-500Х-6У1 |  |  |  |  | 3085 |
| ДАЗО-500Хк-8У1 |  |  |  |  | 2995 |
| ДАЗО-500Х-8У1 |  |  |  |  | 3185 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ типа АОД 560 ГАБАРИТА

Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типа   АОД 560 габарита предназначены для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска (дымососов, вентиляторов и других механизмов с аналогичными характеристиками).

Двигатели рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50Гц или 60Гц.

Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК).

Двигатели изготавливаются на напряжение 6000В и 10000В.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Выводные концы выведены в коробку выводов. Коробка выводов снабжена предохранительной мембраной и соответствует современным требованиям по стойкости к токам короткого замыкания.

Степень защиты двигателей серии АОД — IP54, выводного устройства – IP55, кожуха наружного вентилятора – IP21.

Охлаждение двигателей осуществляется в режиме самовентиляции.

Структура условного обозначения двигателя:

| АОД | - | ХХХХ | - | ХХ | - | 10 | - | У1, Т2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
|  |  |  |  |  | Напряжение 10 кВ, для напряжения 6 кВ знака нет; |
|  |  |  |  | Число полюсов; |
|  |  | Мощность, кВт; |
| А – асинхронный; О – обдуваемый; Д – двигатель. |

По заказу на базе вышеуказанных двигателей могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, частоты вращения, климатические исполнения.

Технические характеристики двигателей на 6 000 В приведены в таблице 8. Габаритные и присоединительные размеры в таблице 9.

Технические характеристики двигателей на 10 000 В приведены в таблице 10. Габаритные и присоединительные размеры в таблице 11.

| Таблица 8 6 000В |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, (синх.) об/мин | KПД, % | cos φ | Ммакс/Mном |
| АОД-1000-4У1,Т2 | 1000 | 1500 | 95.3 | 0.89 | 2.3 |
| АОД-1250-4У1,Т2 | 1250 |  | 95.6 | 0.89 | 2.4 |
| АОД-1600-4У1,Т2 | 1600 |  | 95.8 | 0.89 | 2.4 |
| АОД-2000-4У1,Т2 | 2000 |  | 96.0 | 0.90 | 2.5 |
| АОД-800-6У1,Т2 | 800 | 1000 | 95.1 | 0.85 | 2.2 |
| АОД-1000-6У1,Т2 | 1000 |  | 95.5 | 0.85 | 2.3 |
| АОД-1250-6У1,Т2 | 1250 |  | 95.8 | 0.86 | 2.2 |
| АОД-1600-6У1,Т2 | 1600 |  | 96.0 | 0.86 | 2.2 |
| АОД-1700-6У1,Т2 | 1700 |  | 96 | 0,89 | 2,2 |
| АОД-500-8У1,Т2 | 500 | 750 | 94,6 | 0,83 | 2,3 |
| АОД-630-8У1,Т2 | 630 |  | 94.8 | 0.79 | 2.3 |
| АОД-700-8У1,Т2 | 700 |  | 95,2 | 0,83 | 2,3 |
| АОД-800-8У1,Т2 | 800 |  | 95.0 | 0.80 | 2.3 |
| АОД-1000-8У1,Т2 | 1000 |  | 95.3 | 0.80 | 2.3 |
| АОД-400-10У1,Т2 | 400 | 600 | 93.8 | 0.78 | 2.2 |
| АОД-500-10У1,Т2 | 500 |  | 94.2 | 0.78 | 2.2 |
| АОД-630-10У1,Т2 | 630 |  | 94.7 | 0.79 | 2.2 |
| АОД-800-10У1,Т2 | 800 |  | 94.9 | 0.80 | 2.2 |
| АОД-315-12У1,Т2 | 315 | 500 | 93.3 | 0.74 | 2.1 |
| АОД-400-12У1,Т2 | 400 |  | 93.7 | 0.75 | 2.1 |
| АОД-500-12У1,Т2 | 500 |  | 94.1 | 0.75 | 2.1 |
| АОД-630-12У1,Т2 | 630 |  | 94.5 | 0.75 | 2.0 |

| Таблица 9 6 000 В |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l11 | l12 | l17 | l30 | l34 |  |
| АОД-1000-4У1 | 1000 | 1420 | 345 | 435 | 2185 | 1030 | 4910 |
| АОД-1250-4У1 |  |  |  |  |  |  | 5180 |
| АОД-1600-4У1 | 1250 | 1560 |  |  | 2325 | 1170 | 5790 |
| АОД-2000-4У1 |  | 1630 |  |  | 2395 | 1290 | 6430 |
| АОД-800-6У1 | 1000 | 1260 |  |  | 2025 | 920 | 4480 |
| АОД-1000-6У1 |  | 1420 |  |  | 2185 | 1030 | 5060 |
| АОД-1250-6У1 | 1250 | 1560 |  |  | 2325 | 1170 | 5630 |
| АОД-1600-6У1 |  | 1670 |  |  | 2435 | 1310 | 6540 |
| АОД-1700-6У1 |  |  |  |  |  |  | 6860 |
| АОД-500-8У1 | 1000 | 1210 | 265 | 355 | 2025 | 950 | 4970 |
| АОД-630-8У1 |  | 1260 |  |  |  |  | 4970 |
| АОД-700-8У1 | 1250 | 1560 | 345 | 435 | 2325 | 1170 | 5830 |
| АОД-800-8У1 |  |  |  |  |  |  | 5540 |
| АОД-1000-8У1 |  | 1620 | 290 | 355 | 2385 | 1300 | 6480 |
| АОД-400-10У1 | 1000 | 1260 | 345 | 435 | 2025 | 920 | 4250 |
| АОД-500-10У1 |  |  | 265 | 355 |  | 950 | 4620 |
| АОД-630-10У1 | 1250 | 1560 | 345 | 435 | 2325 | 1170 | 5380 |
| АОД-800-10У1 |  |  | 265 | 355 |  | 1250 | 5930 |
| АОД-315-12У1 | 1000 | 1260 | 345 | 435 | 2025 | 920 | 4240 |
| АОД-400-12У1 |  |  | 265 | 355 |  | 950 | 4600 |
| АОД-500-12У1 | 1250 | 1560 | 345 | 435 | 2325 | 1170 | 5340 |
| АОД-630-12У1 |  |  | 265 | 355 |  | 1025 | 5990 |

Данные в таблице 9 могут быть уточнены при выполнении конкретных заказов.

| Таблица 10 10 000В |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, (синх.) об/мин | KПД, % | cos φ | Mмакс/Мном |
| АОД-800-10-4У1,Т2 | 800 | 1500 | 94.8 | 0.89 | 2.5 |
| АОД-1000-10-4У1,Т2 | 1000 |  | 95.1 | 0.89 | 2.5 |
| АОД-1050-10-4У1,Т2 | 1050 |  | 95.2 | 0.89 | 3.0 |
| АОД-1250-10-4У1,Т2 | 1250 |  | 95.5 | 0.89 | 2.6 |
| АОД-1600-10-4У1,Т2 | 1600 |  | 96.0 | 0.89 | 2.5 |
| АОД-2000-10-4У1,Т2 | 2000 |  | 96.1 | 0.90 | 2.4 |
| АОД-800-10-6У1,Т2 | 800 | 1000 | 94.9 | 0.85 | 2.2 |
| АОД-1000-10-6У1,Т2 | 1000 |  | 95.2 | 0.87 | 2.2 |
| АОД-1250-10-6У1,Т2 | 1250 |  | 95.3 | 0.88 | 2.3 |
| АОД-1600-10-6У1,Т2 | 1600 |  | 95.6 | 0.87 | 2.3 |
| АОД-630-10-8У1,Т2 | 630 | 750 | 94.4 | 0.83 | 2.5 |
| АОД-800-10-8У1,Т2 | 800 |  | 94.7 | 0.82 | 2.3 |
| АОД-1000-10-8У1,Т2 | 1000 |  | 95.0 | 0.83 | 2.3 |
| АОД-250-10-10У1,Т2 | 250 | 600 | 92,4 | 0,75 | 3,0 |
| АОД-400-10-10У1,Т2 | 400 |  | 93.6 | 0.79 | 2.6 |
| АОД-500-10-10У1,Т2 | 500 |  | 93.8 | 0.79 | 2.7 |
| АОД-630-10-10У1,Т2 | 630 |  | 94.2 | 0.80 | 2.6 |
| АОД-315-10-12У1,Т2 | 315 | 500 | 92.9 | 0.72 | 2.4 |
| АОД-400-10-12У1,Т2 | 400 |  | 93.2 | 0.71 | 2.7 |
| АОД-500-10-12У1,Т2 | 500 |  | 93.7 | 0.72 | 2.5 |

| Таблица 11 10 000В |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l11 | l12 | l17 | l30 | l34 |  |
| АОД-800-10-4У1,Т2 | 1000 | 1420 | 345 | 435 | 2185 | 1030 | 5100 |
| АОД-1000-10-4У1,Т2 |  |  |  |  |  |  | 5100 |
| АОД-1050-10-4У1,Т2 | 1250 | 1560 |  |  | 2325 | 1170 | 5420 |
| АОД-1250-10-4У1,Т2 |  | 1560 |  |  |  |  | 5420 |
| АОД-1600-10-4У1,Т2 |  |  | 265 | 355 |  |  | 6000 |
| АОД-2000-10-4У1,Т2 |  |  |  |  |  |  | 6430 |
| АОД-800-10-6У1 | 1000 | 1420 | 345 | 435 | 2185 | 1030 | 4620 |
| АОД-1000-10-6У1 | 1250 | 1560 |  |  | 2325 | 1170 | 5300 |
| АОД-1250-10-6У1 |  | 1670 |  |  | 2435 | 1310 | 5800 |
| АОД-1600-10-6У1,Т2 |  |  |  |  |  |  | 6540 |
| АОД-630-10-8У1 | 1000 | 1420 |  |  | 2185 | 1030 | 4850 |
| АОД-800-10-8У1 | 1250 | 1560 |  |  | 2325 | 1170 | 5780 |
| АОД-1000-10-8У1 |  | 1620 | 290 | 355 | 2385 | 1300 | 6480 |
| АОД-250-10-10У1,Т2 | 1000 | 1260 | 345 | 435 | 2025 | 920 | 4235 |
| АОД-400-10-10У1,Т2 |  |  | 265 | 355 |  | 950 | 4620 |
| АОД-500-10-10У1,Т2 | 1250 | 1560 | 345 | 435 | 2325 | 1170 | 5380 |
| АОД-630-10-10У1,Т2 |  |  | 265 | 355 |  | 1250 | 5930 |
| АОД-315-10-12У1,Т2 | 1000 | 1260 | 265 | 355 | 2025 | 950 | 4600 |
| АОД-400-10-12У1,Т2 | 1250 | 1560 | 345 | 435 | 2325 | 1170 | 5340 |
| АОД-500-10-12У1,Т2 |  |  | 265 | 355 |  | 1025 | 5990 |

Данные в таблице11 могут быть уточнены при выполнении конкретных заказов.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА 2 ДАО И АОД СВЫШЕ ГАБАРИТА 560

Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типа 2 ДАО и АОД предназначены для привода различных механизмов с тяжелыми условиями пуска, не требующих регулирования частоты вращения (воздуходувок, вентиляторов, дымососов и других механизмов с аналогичными характеристиками при пуске).

Двигатели рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой   50 Гц.

Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В, 10000 В.

Степень защиты двигателей - IP54, коробки выводов - IP55.

Охлаждение двигателей - воздушное. Способ охлаждения - ICO161 по ГОСТ 20459.

Двигатели выполняются на одно направление вращения. Конструктивно двигатели допускают изменение направления вращения путем переключения обмоток статора, при этом необходимо перевернуть вентилятор наружного цикла охлаждения.

Форма исполнения двигателей: 1М1101 по ГОСТ2479, т.е. на приподнятых лапах, с двумя щитовыми подшипниками скольжения, с горизонтальным расположением вала, с одним рабочим цилиндрическим концом вала. Изоляция обмотки статора термореактивная - «Монолит-2». Контроль температуры активной стали сердечника и обмотки статора осуществляется термопреобразователями сопротивления типа ТСП или ТСМ.

Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с комбинированной смазкой. Контроль температуры вкладышей осуществляется термопреобразователями сопротивления типа ТСП или ТСМ, установленными в корпусе подшипника.

Структура условного обозначения двигателя:

2ДАО-ХХХХ-ХХХ-ХХ-У1

| 2 | ДАО | - | ХХХХ | - | ХХХ | - | ХХ | - | У1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения |
|  |  |  |  |  |  |  | Напряжение, кВ; |
|  |  |  |  |  | Частота вращения (синхр.), об/мин; |
|  |  |  | Мощность, кВт |
|  | Д - двигатель А - асинхронный О - обдуваемый |
| Порядковый номер серии |

АОД -ХХХХ-ХХ-ХХ-У1

| АОД | - | ХХХХ | - | ХХ |  | ХХ | - | У1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  |  | Напряжение, кВ; |
|  |  | Мощность, кВт |
| А - асинхронный О - обдуваемый Д - двигатель |

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 12.

Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей приведены на рисунках.

Таблица 12

| Тип двигателя | Напряжение, В | Мощность, кВт | Частота вращения, (синх.) об/мин | КПД, % | cos φ | Mмакс/Mном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ДАО 2000-1000-6У1 | 6000 | 2000 | 1000 | 95,7 | 0.9 | 2,9 | 16470 |
| 2ДАО 2000-1000-10У1 | 10000 |  |  | 95,5 |  | 2,8 | 15600 |
| 2ДАО 1250-1000-6У1 | 6000 | 1250 |  | 95,0 | 0,88 | 3,0 | 15830 |
| АОД-1800-6-8У1 |  | 1800 | 750 | 94,9 | 0,88 | 2,6 | 15800 |
| АОД-2000-6-8У1 |  | 2000 |  | 94,9 | 0,89 | 2,4 | 15400 |
| АОД-1250-10У1 |  | 1250 | 600 | 94,5 | 0,83 | 2,6 | 16670 |
| АОД-1600-6-10У1 |  | 1600 |  | 95,2 | 0,85 | 2,1 | 15900 |
| АОД-1600-10-10У1 | 10000 | 1600 |  | 95,0 | 0,84 | 2,4 | 16570 |
| АОД-1600-6-12Т2 | 6000 | 1600 | 500 | 95,4 | 0,76 | 2,3 | 17380 |

2ДАО 2000-1000-6/10У1

2ДАО 1250-1000-6У1

АОД-1600-10-10У1

АОД-1250-10У1

АОД-1800(2000)-6-8У1

АОД-1600-6-10У1

АОД-1600-6-12Т2

ЭЛЕКРОДВИГАТЕЛИ ДВУХСКОРОСТНЫЕ СЕРИИ аод

Электродвигатели асинхронные двухскоростные серии АОД предназначены для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска (дымососов, вентиляторов и т.д.).

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6000 В.

Номинальный режим работы – продолжительный, S1.

Пуск двигателей прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении напряжения сети за время пуска до 0,8 Uном. Пуск должен быть ступенчатым (первоначально на нижнюю частоту вращения, затем переключение на верхнюю).

Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее трех часов. Общее число пусков 500 в год и 10000 пусков за срок службы.

Конструктивное исполнение двигателей – закрытое, обдуваемое, осуществляется в режиме самовентиляции, с горизонтальным расположением вала, на фундаментных балках или плите, на щитовых подшипниках скольжения с автономной, кольцевой и комбинированной (принудительная и кольцевая) смазкой, с одним свободным концом вала для соединения с рабочим механизмом при помощи полумуфты.

Конструкция двигателей предусматривает установку в верхней части станины воздухоохладителя «воздух-воздух». Направление вращения двигателей правое. Возможно изготовление двигателей на левое направление вращения (оговаривается в контракте).

Изоляция обмотки статора двигателей – термореактивная по классу «F».

Обмотки статора имеют по шесть выводных концов, которые выведены в свою коробку. Соединение фаз обмоток – «звезда».

Двигатели поставляются со встроенными электронагревателями.

Структура условного обозначения двигателя:

| АОД | - | ХХХХ/ХХХХ | - | ХХ/ХХ | - | У1, Т1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения |
|  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  | Мощность, кВт |
| Асинхронный обдуваемый двигатель с короткозамкнутым ротором |

Основные параметры двигателей при номинальном напряжении 6000 В и частоте питающей сети 50 Гц приведены в таблице 13. Габаритные, установочные и присоединительные размеры АОД-400/170-6/8У1, АОД-400/250-6/8У1, АОД-400/200-8/10У1 приведены на рисунке 1 и таблице 14, остальные исполнения – на рисунке 2 и таблице 15.

Таблица 13

| Тип двигателя | Номинальная полезная мощность, кВт | Номи-нальное напряже-ние, В | Номинальный ток статора, А | Синхронная частота вращения, об/мин | Номиналь-ный КПД, % | Номиналь-ный cos φ | Номи-нальное скольжение, % | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АОД-400/170-6/8У1 | 400/170 | 6000 | 49,5/24,5 | 1000/750 | 93,0/91,8 | 0,84/0,73 | 0,60/0,65 | 4620 |
| АОД-400/250-6/8У1 | 400/250 |  | 49,5/35,0 |  | 93,0/92,4 | 0,84/0,74 |  | 4630 |
| АОД-1250/630-6/8Т1 | 1250/630 |  | 144,0/77,0 |  | 93,0/92,6 | 0,90/0,85 | 0,65/0,60 | 15590 |
| АОД-1600/800-6/8У1 | 1600/800 |  | 183,0/96,2 |  | 93,5/93,1 | 0,9/0,86 | 0,65/0,60 | 15590 |
| АОД-400/200-8/10У1 | 400/200 |  | 54,0/31,5 | 750/600 | 92,7/91,5 | 0,77/0,67 | 0,67/0,83 | 5235 |
| АОД-1000/500-8/10У1 | 1000/500 |  | 120,0/65,0 |  | 93,5/93,0 | 0,86/0,8 | 0,65/0,65 | 14470 |
| АОД-1250/800-8/10У1 | 1250/800 |  | 145,6/99,0 |  | 93,9/93,7 | 0,88/0,83 | 0,66/0,66 | 15410 |
| АОД-1600/800-8/10У1 | 1600/800 |  | 188,0/100,0 |  | 94,2/93,6 | 0,87/0,82 | 0,66/0,5 | 18810 |
| АОД-1250/800-10/12У1 | 1250/800 |  | 150,0/108,0 | 600/500 | 94,6/94,0 | 0,85/0,76 | 0,50/0,40 | 17940 |
| АОД-1600/800-10/12У1 | 1600/800 |  | 194,0/108,5 | 600/500 | 94,5/93,2 | 0,84/0,76 | 0,70/0,65 | 18350 |
| АОД-1600/1000-10/12У1 | 1600/1000 |  | 193,0/133,8 |  | 94,9/94,6 | 0,84/0,76 | 0,5/0,6 | 18060 |

Рис. 1

Таблица 14

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | l | l10 | l11 | l30 |
| АОД-400/170-6/8У1 | 880 | 1000 | 1300 | 2055 |
| АОД-400/250-6/8У1 |  |  |  |  |
| АОД-400/200-8/10У1 | 970 | 1120 | 1420 | 2175 |

Рис. 2

Таблица 15

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | l | l1 | l10 | l18 | l30 | l31 | l34 | b1 | b10 | b11 | h11 | h32 | h33 |
| АОД-1000/500-8/10У1 | 970 | 250 | 1750 | 2690 | 3290 | 450 | 840 | 36 | 2270 | 2430 | 250 | 315 | 2370 |
| АОД-1250/800-8/10У1 | 1050 | 350 | 2000 | - | 3655 | 535 | 830 | 50 | 2600 | 2880 | 340 | 340 | 2470 |
| АОД-1600/800-8/10У1 | 1300 | 350 | 2000 | - | 3725 | 535 | 833 | 50 | 2600 | 2720 | 340 | 340 | 2500 |
| АОД-1250/800-10/12У1 | 1300 | 350 | 2000 | - | 3725 | 535 | 833 | 50 | 2600 | 2720 | 340 | 340 | 2500 |
| АОД-1600/800-10/12У1 | 1310 | 350 | 2000 | 2635 | 3560 | 535 | 830 | 50 | 2600 | 2840 | 340 | 340 | 2490 |
| АОД-1600/1000-10/12У1 | 1300 | 350 | 2000 | - | 3725 | 535 | 840 | 50 | 2600 | 2880 | 270 | 270 | 2430 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА АОДА5

Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типа АОДА5 предназначены для  продолжительного режима работы S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц в составе насосных агрегатов, поставляемых на АЭС.

Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК).

Двигатели изготавливаются на напряжение 6 000 и 10 000 В.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Смазка подшипников - жидкостная автономная со встроенными маслоохладителями. Выводные концы выведены в коробку выводов.

Степень защиты двигателей — IP54, коробки выводов IP55

Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции. Способ охлаждения двигателей – ICW37А71 по ГОСТ 20459. Охлаждение нагретого воздуха осуществляется одним горизонтальным воздухоохладителем, расположенным сверху на корпусе двигателя.

Изоляция обмоток двигателей термореактивная типа "Монолит-2" класса нагревостойкости "F" по ГОСТ 8865 с использованием по классу «В».

Структура условного обозначения двигателя:

| АОДА5 | - | ХХХ | - | Х | - | 2 | - | ХХХ |  | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения; |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов; |
|  |  |  |  | Напряжение двигателя, кВ; |
|  |  | Номинальная мощность, кВт; |
| Обозначение: АОДА – асинхронный обдуваемый двигатель для АЭС; 5 – номер серии. |

Пример записи обозначения двигателя мощностью 800 кВт, напряжением 10000 В, двухполюсного, климатического исполнения - УХЛ, категории размещения - 4, частотой питающей сети 50 Гц, левого вращения, с расположением коробки выводов справа при его заказе и в документации другого изделия «Электродвигатель АОДА5-800-10-2УХЛ4, 10000 В, 50 Гц, вращение левое, коробка выводов справа по АШГА.528121.006 ТУ»

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 16. Габаритные и присоединительные размеры на рисунке.

| Таблица 16 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, (синх), об/мин | KПД, % | cos φ | Ммакс/Mном | Mпуск/Mном | Iпуск/ Iном | Масса, кг |
| АОДА5-500-6-2 | 500 | 3000 | 94.0 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 5.6 | 2850 |
| АОДА5-630-6-2 | 630 |  | 95.0 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 6.0 | 2970 |
| АОДА5-800-6-2 | 800 |  | 95.2 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 6.0 | 3150 |
| АОДА5-500-10-2 | 500 |  | 94.3 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 6.1 | 2950 |
| АОДА5-630-10-2 | 630 |  | 94.7 | 0.91 | 2.4 | 1.1 | 5.7 | 3100 |
| АОДА5-800-10-2 | 800 |  | 95.0 | 0.91 | 2.4 | 1.2 | 5.7 | 3250 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА АД

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц.

Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В.

Степень защиты двигателей – IP23.

Охлаждение двигателей осуществляется в режиме самовентиляции.

Двигатели выполняются на подшипниках качения с одним концом вала. Выводные концы выведены в коробку выводов. Коробка выводов снабжена предохранительной мембраной и соответствует современным требованиям по стойкости к токам короткого замыкания.

Изоляция обмоток термореактивная типа «Монолит2».

Структура условного обозначения двигателя:

| АД | - | ХХХХ | - | Х | - | ХХ |  | ХХХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения |
|  |  |  |  |  | Число полюсов; |
|  |  |  |  | Напряжение в кВ, отличное от 6 кВ; |
|  |  | Мощность, кВт; |
| А – асинхронный; Д – двигатель. |

Технические характеристики приведены в таблице 17, габаритные и присоединительные размеры – на рисунках 1 и 2 и в таблице 18.

| Таблица 17 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, (синх.) об/мин | KПД, % | cos φ | Mмакс/ Mном | Mпуск/ Mном | Iпуск/ Iном |
| АД-1250-8У3 | 1250 | 750 | 95,5 | 0,82 | 2,0 | 1,1 | 5,5 |
| АД-315-10-10У3 | 315 | 600 | 92,8 | 0,75 | 2,6 | 1,4 | 6,5 |
| АД-800-12У3 | 800 | 500 | 94,0 | 0,78 | 2,0 | 1,1 | 5,0 |
| АД-500-16ТС3 | 500 | 375 | 93,0 | 0,76 |  | 1,0 |  |

Рисунок 1. Габаритные и присоединительные размеры двигателей АД-315, 800, 1250

| Таблица 18 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм |
|  | b1 | b10 | b11 | b30 | b34 | d1 | l1 | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 |
| АД-1250-8У3 | 36 | 1000 | 1210 | 1880 | 1130 | 150 | 250 | 1250 | 1620 | 2205 | 250 | 1300 |
| АД-315-10-10У3 |  |  |  |  |  | 140 |  | 1000 | 1260 | 1741 |  | 920 |
| АД-800-12У3 | 45 |  |  |  |  | 190 | 350 | 1250 | 1560 | 2220 | 280 | 1250 |

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | h | h5 | h31 | h34 |  |
| АД-1250-8У3 | 560 | 158 | 1865 | 275 | 6480 |
| АД-315-10-10У3 |  | 148 |  |  | 3770 |
| АД-800-12У3 |  | 200 | 1820 |  | 5770 |

Рисунок 2. Габаритные и присоединительные размеры двигателей АД-500-16ТС3.

Масса двигателя – 7950 кг.

электроДвигатели серий АД-15,16 и 17 габаритов, АД3-15,16,17 габаритов

Двигатели асинхронные трехфазного тока с короткозамкнутым ротором предназначены для комплектации механизмов с относительно легкими условиями пуска.

Степень защиты двигателей: АД-IP20, АД3-IP44 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения двигателей: АД-ICA01, АД3-ICA37 по ГОСТ 20459-87.

Режим работы - SI по ГОСТ 183-74.

Климатическое исполнение двигателей: АД- УХЛ4 или О4, АД3-У3 или Т3 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей АД приведены в таблице19, АД3 - в таблице.21

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей АД приведены на рисунке1 в таблице 20 АДЗ - на рисунке 2 и в таблице 22

Таблица 19

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения (синх.), об/мин | М макс М ном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АД-15-62-6УХЛ4 | 1000 | 6000 | 1000 | 2,5 | 5400 |
| АД-15-76-6УХЛ4 | 1250 | 6000 | 1000 | 2,5 | 6050 |
| АД-15-62-8УХЛ4 | 800 | 6000 | 750 | 2,0 | 5300 |
| АД-15-76-8УХЛ4 | 1000 | 6000 | 750 | 2,0 | 5900 |
| АД-15-62-10УХЛ4 | 630 | 6000 | 600 | 2,0 | 5200 |
| АД-15-76-10УХЛ4 | 800 | 6000 | 600 | 2,0 | 5750 |
| АД-16-62-6УХЛ4 | 1600 | 6000 | 1000 | 2,5 | 7600 |
| АД-16-76-6УХЛ4 | 2000 | 6000 | 1000 | 2,5 | 8600 |
| АД-16-62-8УХЛ4 | 1250 | 6000 | 750 | 2,0 | 7400 |
| АД-16-76-8УХЛ4 | 1600 | 6000 | 750 | 2,0 | 8400 |
| АД-16-62-10УХЛ4 | 1000 | 6000 | 600 | 1,9 | 6700 |
| АД-16-76-10УХЛ4 | 1250 | 6000 | 600 | 1,9 | 7700 |
| АД-16-50-12УХЛ4 | 500 | 6000 | 500 | 2,1 | 6350 |
| АД-16-62-12УХЛ4 | 630 | 6000 | 500 | 2,1 | 6800 |
| АД-16-76-12УХЛ4 | 800 | 6000 | 500 | 2,1 | 7600 |
| АД-17-62-10УХЛ4 | 1600 | 6000 | 600 | 2.1 | 10150 |
| АД-17-62-12УХЛ4 | 1000 | 6000 | 500 | 2,1 | 10200 |
| АД-17-76-12УХЛ4 | 1250 | 6000 | 500 | 2,1 | 11500 |
| АД-17-41-16УХЛ4 | 500 | 6000 | 375 | 2,1 | 6500 |
| АД-17-50-16УХЛ4 | 630 | 6000 | 375 | 2,1 | 7100 |

Таблица 20

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l34 | h | h37 |
| АД-15-62-6УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2300 | 1420 | 500 | 1150 |
| АД-15-76-6УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2440 | 1560 |  |  |
| АД-15-62-8УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2300 | 1420 |  |  |
| АД-15-76-8УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2440 | 1560 |  |  |
| АД-15-62-10УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2300 | 1420 |  |  |
| АД-15-76-10УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2440 | 1560 |  |  |
| АД-16-62-6УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2350 | 1420 | 630 | 1380 |
| АД-16-76-6УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2490 | 1560 |  |  |
| АД-16-62-8УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2350 | 1420 |  |  |
| АД-16-76-8УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2490 | 1560 |  |  |
| АД-16-62-10УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2350 | 1420 |  |  |
| АД-16-76-10УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2490 | 1560 |  |  |
| АД-16-50-12УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2170 | 1240 |  |  |
| АД-16-62-12УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2350 | 1420 |  |  |
| АД-16-76-12УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2490 | 1560 |  |  |
| АД-17-62-10УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 |  | 1800 |  | 1400 | 2350 | 1420 |  | 1530 |
| АД-17-62-12УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АД-17-76-12УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 2490 | 1560 |  |  |
| АД-17-41-16УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2080 | 1150 |  |  |
| АД-17-50-16УХЛ4 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2170 | 1240 |  |  |

Таблица 21

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения (синх.), об/мин | М макс М ном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АД3-15-62-6У3 | 1000 | 6000 | 1000 | 2,5 | 5400 |
| АД3-15-76-6У3 | 1250 | 6000 | 1000 | 2,5 | 6050 |
| АД3-15-62-8У3 | 800 | 6000 | 750 | 2,0 | 5300 |
| АД3-15-76-8У3 | 1000 | 6000 | 750 | 2,0 | 5900 |
| АД3-15-62-10У3 | 630 | 6000 | 600 | 2,0 | 5200 |
| АД3-15-76-10У3 | 800 | 6000 | 600 | 2,0 | 5750 |
| АД3-16-62-6У3 | 1600 | 6000 | 1000 | 2,5 | 7600 |
| АД3-16-76-6У3 | 2000 | 6000 | 1000 | 2.5 | 8600 |
| АД3-16-62-8У3 | 1250 | 6000 | 750 | 2,0 | 7400 |
| АД3-16-76-8У3 | 1600 | 6000 | 750 | 2,0 | 8400 |
| АД3-16-62-10У3 | 1000 | 6000 | 600 | 1,9 | 6700 |
| АД3-16-76-10У3 | 1250 | 6000 | 600 | 1,9 | 7700 |
| АД3-16-50-12У3 | 500 | 6000 | 500 | 2,1 | 6350 |
| АД3-16-62-12У3 | 630 | 6000 | 500 | 2,1 | 6800 |
| АД3-16-76-12У3 | 800 | 6000 | 500 | 2,1 | 7600 |
| АД3-17-62-10У3 | 1600 | 6000 | 600 | 2,1 | 10150 |
| АД3-17-62-12У3 | 1000 | 6000 | 500 | 2,1 | 10200 |
| АД3-17-76-12У3 | 1250 | 6000 | 500 | 2,1 | 11500 |
| АД3-17-41-16У3 | 500 | 6000 | 375 | 2,1 | 6500 |
| АД3-17-50-16У3 | 630 | 6000 | 375 | 2,1 | 7100 |

Таблица 22

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l34 | h | h31 | h33 |
| АД3-15-62-6У3 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2155 | 1470 | 500 | 1285 | 1485 |
| АД3-15-76-6У3 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2295 | 1610 |  |  |  |
| АД3-15-62-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2155 | 1470 |  |  |  |
| АД3-15-76-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2295 | 1610 |  |  |  |
| АД3-15-62-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2155 | 1470 |  |  |  |
| АД3-15-76-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2295 | 1610 |  |  |  |
| АД3-16-62-6У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2200 | 1470 | 630 | 1515 | 1685 |
| АД3-16-76-6У3 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2340 | 1610 |  |  |  |
| АД3-16-62-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2200 | 1470 |  |  |  |
| АД3-16-76-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2340 | 1610 |  |  |  |
| АД3-16-62-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2200 | 1470 |  |  |  |
| АД3-16-76-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2340 | 1610 |  |  |  |
| АД3-16-50-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2020 | 1290 |  |  |  |
| АД3-16-62-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2200 | 1470 |  |  |  |
| АД3-16-76-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2340 | 1610 |  |  |  |
| АД3-17-62-10У3 | 1800 | 2000 | 1310 |  | 1800 |  | 1250 | 2200 | 1470 |  | 1665 | 1985 |
| АД3-17-62-12У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АД3-17-76-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2340 | 1610 |  |  |  |
| АД3-17-41-16У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1930 | 1200 |  |  |  |
| АД3-17-50-16У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2020 | 1290 |  |  |  |

электроДвигатели серий АСЗ-2-17-61-6У3, АСЗ-17-64-8УХЛ4, АТК 20С8-12 УХЛ4

Двигатели асинхронные трехфазного тока с короткозамкнутым ротором, с самовентиляцией, закрытого исполнения, применяются для привода резервных агрегатов возбуждения турбогенераторов.

Режим работы - S1 по ГОСТ 183-74.

Степень защиты - IР44 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - ICW37A91 по ГОСТ20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения - УЗ или Т3 двигателей АСЗ-2-17-61-6,

УХЛ4 – двигателей АСЗ-17-64-8 и АТК20С8-12 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей приведены в таблицах 23, 24, 25, 26.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры на рисунках 1,2,3,4.

Таблица 23

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращение, об/мин | Динамический момент инерции, кгм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ротор | рабочего механизма (допустимый) |  |
| АСЗ-2-17-61-6У3 | 1250 | 6000 | 1000 | 425 | 2575 | 10050 |

Таблица 24

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращение, об/мин | Динамический момент инерции, кгм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ротор | рабочего механизма (допустимый) |  |
| АСЗ-2-17-61-6Т3 | 1250 | 6000 | 1000 | 425 | 2575 | 10450 |

Таблица 25

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | Суммарный динамический момент инерции масс агрегата, кгм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АСЗ-17-64-8УХЛ4 | 1800 | 6000 | 750 | 6250 | 21720 |

Таблица 26

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | Суммарный динамический момент инерции масс мгрегата,кгм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТК-20С8-12УХЛ4 | 3200 | 6000 | 500 | 13650 | 37000 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА АЗД

Электродвигатели асинхронные типа АЗД-13-52-12 с короткозамкнутым ротором на подшипниках скольжения предназначены для привода дробилок.

Вид климатического исполнения — УХЛ4, Т4. Степень защиты — IP44.

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000В и 3000В.

Номинальный режим работы двигателей — продолжительный S1.

Пуск двигателей прямой от полного напряжения сети.

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмоток — «звезда».

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 27.

| Таблица 27 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВ | Частота вращения (синх.), об/мин | KПД, % | cos φ |
| АЗД-13-52- 12УХЛ4 | 250 | 500 | 92.3 | 0.76 |

электроДвигатели серии АН-2-15,16 и 17 габаритов

Двигатели асинхронные трехфазного тока с короткозамкнутым ротором предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосов, вентиляторов с нормальным моментом инерции).

Режим работы - S1 по ГОСТ 183-74.

Степень защиты - 1Р20 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - I СА01 по ГОСТ20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 или 04 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 28.

Габаритные установочные и присоединительные размеры на рисунке1 и в таблице 29.

Таблица 28

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | Ммакс. М ном. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АН-2-15-57-6УХЛ4 | 1000 | 6000 | 1000 | 2,7 | 4800 |
| АН-2-15-69-6УХЛ4 | 1250 | 6000 | 1000 |  | 5450 |
| АН-2-16-57-6УХЛ4 | 1600 | 6000 | 1000 | 2,1 | 7400 |
| АН-2-16-69-6УХЛ4 | 2000 | 6000 | 1000 | 2,4 | 8000 |
| АН-2-15-57-8УХЛ4 | 800 | 6000 | 750 | 2,2 | 4700 |
| АН-2-15-69-8УХЛ4 | 1000 | 6000 | 750 | 2,2 | 5250 |
| АН-2-16-57-8УХЛ4 | 1250 | 6000 | 750 | 1,9 | 7250 |
| АН-2-16-69-8УХЛ4 | 1600 | 6000 | 750 | 1.9 | 7500 |
| АН-2-16-83-8УХЛ4 | 2000 | 6000 | 750 | 2,0 | 9200 |
| АН-2-15-57-10УХЛ4 | 630 | 6000 | 600 | 2,0 | 4600 |
| АН-2-15-69-10УХЛ4 | 800 | 6000 | 600 | 2,0 | 5150 |
| АН-2-16-57-10УХЛ4 | 1000 | 6000 | 600 | 2,1 | 6700 |
| АН-2-16-69-10УХЛ4 | 1250 | 6000 | 600 | 2,1 | 7650 |
| АН-2-17-57-10УХЛ4 | 1600 | 6000 | 600 | 2,3 | 8900 |
| АН-2-17-69-10УХЛ4 | 2000 | 6000 | 600 | 2,3 | 10000 |
| АН-2-16-39-12УХЛ4 | 500 | 6000 | 500 | 2,3 | 5530 |
| АН-2-16-48-12УХЛ4 | 630 | 6000 | 500 | 2,3 | 6200 |
| АН-2-16-57-12УХЛ4 | 800 | 6000 | 500 | 2,4 | 6700 |
| АН-2-17-48-12УХЛ4 | 1000 | 6000 | 500 | 2,3 | 8080 |
| АН-2-17-57-12УХЛ4 | 1250 | 6000 | 500 | 2,3 | 8900 |
| АН-2-17-31-16УХЛ4 | 500 | 6000 | 375 | 2,0 | 5850 |
| АН-2-17-39-16УХЛ4 | 630 | 6000 | 375 | 2,0 | 6650 |

Рисунок 1. Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АН-2

Таблица 29

| Тип двигателя | Размеры в мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l31 | l34 | h | h31 |
| АН-2-15-57-6УХЛ4 | 1400 | 1500 | 930 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2015 | 355 | 1160 | 500 | 1150 |
| АН-2-15-69-6УХЛ4 | 1400 | 1500 | 930 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2135 | 355 | 1280 | 500 | 1150 |
| АН-2-15-57-8УХЛ4 | 1400 | 1500 | 930 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2015 | 355 | 1160 | 500 | 1150 |
| АН-2-15-69-8УХЛ4 | 1400 | 1500 | 930 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2135 | 355 | 1280 | 500 | 1150 |
| АН-2-15-57-10УХЛ4 | 1400 | 1500 | 930 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2015 | 355 | 1160 | 500 | 1150 |
| АН-2-15-69-10УХЛ4 | 1400 | 1500 | 930 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2135 | 355 | 1280 | 500 | 1150 |
| АН-2-16-57-6УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2085 | 375 | 1180 | 630 | 1380 |
| АН-2-16-69-6УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2205 | 375 | 1300 | 630 | 1380 |
| АН-2-16-57-8УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2085 | 375 | 1180 | 630 | 1380 |
| АН-2-16-69-8УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2205 | 375 | 1300 | 630 | 1380 |
| АН-2-16-83-8УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2345 | 375 | 1440 | 630 | 1380 |
| АН-2-16-57-10УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2085 | 375 | 1180 | 630 | 1380 |
| АН-2-16-69-10УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2205 | 375 | 1300 | 630 | 1380 |
| АН-2-16-39-12УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 900 | 1905 | 375 | 1000 | 630 | 1380 |
| АН-2-16-48-12УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 1000 | 1995 | 375 | 1090 | 630 | 1380 |
| АН-2-16-57-12УХЛ4 | 1500 | 1700 | 985 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2085 | 375 | 1180 | 630 | 1380 |
| АН-2-17-57-10УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1120 | 2085 | 375 | 1180 | 630 | 1530 |
| АН-2-17-69-10УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1250 | 2205 | 375 | 1300 | 630 | 1530 |
| АН-2-17-48-12УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1000 | 1995 | 375 | 1090 | 630 | 1530 |
| АН-2-17-57-12УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1120 | 2085 | 375 | 1180 | 630 | 1530 |
| АН-2-17-31-16УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 800 | 1825 | 375 | 920 | 630 | 1530 |
| АН-2-17-39-16УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 900 | 1905 | 375 | 1000 | 630 | 1530 |

электроДвигатели серии АН-4-15,16 и 17 габаритов

Двигатели асинхронные трехфазного тока с коротко- замкнутым ротором предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосов, вентиляторов с нормальным моментом инерции).

Режим работы - S1 по ГОСТ 183-74.

Степень защиты - IР21 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - IСА01 по ГОСТ20459-87

Климатическое исполнение и категория размещения - УЗ или Т3 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 30.

Габаритные установочные и присоединительные размеры двигателей приведены на рисунке 1 и в таблице 31.

Таблица 30

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | Ммакс. М ном. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АН-4-15-45-6У3 | 1000 | 6000 | 1000 | 2,3 | 4200 |
| АН-4-15-57 –6У3 | 1250 | 6000 | 1000 |  | 4750 |
| АН-4-16-45-6У3 | 1600 | 6000 | 1000 | 2,4 | 5700 |
| АН-4-16-57-6У3 | 2000 | 6000 | 1000 | 2,4 | 6500 |
| АН-4-15-45-8У3 | 800 | 6000 | 750 | 2,0 | 4100 |
| АН-4-15-57-8У3 | 1000 | 6000 | 750 | 2,0 | 4800 |
| АН-4-16-45-8У3 | 1250 | 6000 | 750 | 1,9 | 5600 |
| АН-4-16-57-8У3 | 1600 | 6000 | 750 | 1.9 | 6300 |
| АН-4-16-69-8У3 | 2000 | 6000 | 750 | 1,9 | 7100 |
| АН-4-15-45-10У3 | 630 | 6000 | 600 | 1,9 | 4000 |
| АН-4-15-57-10У3 | 800 | 6000 | 600 | 1,9 | 4800 |
| АН-4-16-45-10У3 | 1000 | 6000 | 600 | 1,9 | 5400 |
| АН-4-16-57-10У3 | 1250 | 6000 | 600 | 1,9 | 6100 |
| АН-4-17-45-10У3 | 1600 | 6000 | 600 | 1,9 | 8050 |
| АН-4-17-57-10У3 | 2000 | 6000 | 600 | 2,0 | 9250 |
| АН-4-16-33-12У3 | 500 | 6000 | 500 | 2,1 | 4600 |
| АН-4-16-38-12У3 | 630 | 6000 | 500 | 2,0 | 4900 |
| АН-4-16-45-12У3 | 800 | 6000 | 500 | 2,0 | 5300 |
| АН-4-17-38-12У3 | 1000 | 6000 | 500 | 2,3 | 7300 |
| АН-4-17-45-12У3 | 1250 | 6000 | 500 | 2,3 | 8000 |
| АН-4-17-28-16У3 | 500 | 6000 | 375 | 2,0 | 5700 |
| АН-4-17-33-16У3 | 630 | 6000 | 375 | 2,0 | 6050 |

Рисунок 1. Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АН-4

Таблица 31

| Тип двигателя | Размеры в мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l31 | l34 | h | h31 |
| АН-4-15-45-6У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2000 | 355 | 1380 | 500 | 1285 |
| АН-4-15-57 –6У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2120 |  | 1500 |  |  |
| АН-4-15-45-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2000 |  | 1380 |  |  |
| АН-4-15-57-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2120 |  | 1500 |  |  |
| АН-4-15-45-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2000 |  | 1380 |  |  |
| АН-4-15-57-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2120 |  | 1550 |  |  |
| АН-4-16-45-6У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2070 | 375 | 1400 | 630 | 1515 |
| АН-4-16-57-6У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2190 |  | 1520 |  |  |
| АН-4-16-45-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2070 |  | 1400 |  |  |
| АН-4-16-57-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2190 |  | 1520 |  |  |
| АН-4-16-69-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2330 |  | 1660 |  |  |
| АН-4-16-45-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2070 |  | 1400 |  |  |
| АН-4-16-57-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2190 |  | 1520 |  |  |
| АН-4-16-33-12У3 |  |  |  |  |  |  | 900 | 1890 |  | 1220 |  |  |
| АН-4-16-38-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1980 |  | 1310 |  |  |
| АН-4-16-45-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2070 |  | 1400 |  |  |
| АН-4-17-45-10У3 | 1800 | 2000 | 1135 |  | 1800 |  | 1120 | 2070 |  | 1700 |  | 1665 |
| АН-4-17-57-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2190 |  | 1520 |  |  |
| АН-4-17-38-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1980 |  | 1310 |  |  |
| АН-4-17-45-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2070 |  | 1400 |  |  |
| АН-4-17-28-16У3 |  |  |  |  |  |  | 800 | 1810 |  | 1140 |  |  |
| АН-4-17-33-16У3 |  |  |  |  |  |  | 900 | 1890 |  | 1220 |  |  |

ЭЛЕКТРОДвигатели серии АН3-2-15;16 и 17 габаритов

АН3-4-15;16 и 17 габаритов

Двигатели асинхронные трехфазного тока с короткозамкнутым ротором предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения.

Исполнение двигателей закрытое с принудительной вентиляцией от постороннего вентилятора.

Режим работы - SI по ГОСТ 183-74.

Степень защиты - IP44 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - IСА37 по ГОСТ 20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения - У3 или Т3 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей АН3-2 приведены в таблице 32, АН3-4 в таблице 34.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 33 для АН3-2, на рисунке 2 и таблице 35 для АН3-4.

Таблица 32

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения (синх.), об/мин | М макс М ном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АН3-2-15-57-6У3 | 1000 | 6000 | 1000 | 2,7 | 5000 |
| АН3-2-15-69-6У3 | 1250 | 6000 | 1000 | 2,7 | 5600 |
| АН3-2-16-57-6У3 | 1600 | 6000 | 1000 | 2,1 | 7000 |
| АН3-2-16-69-6У3 | 2000 | 6000 | 1000 | 2,4 | 8300 |
| АН3-2-15-57-8У3 | 800 | 6000 | 750 | 2,2 | 5000 |
| АН3-2-15-69-8У3 | 1000 | 6000 | 750 | 2,2 | 5500 |
| АН3-2-16-57-8У3 | 1250 | 6000 | 750 | 1,9 | 6900 |
| АН3-2-16-69-8У3 | 1600 | 6000 | 750 | 1,9 | 8300 |
| АН3-2-16-83-8У3 | 2000 | 6000 | 750 | 2,0 | 9270 |
| АН3-2-15-57-10У3 | 630 | 6000 | 600 | 2,0 | 4800 |
| АН3-2-15-69-10У3 | 800 | 6000 | 600 | 2,0 | 5400 |
| АН3-2-16-57-10У3 | 1000 | 6000 | 600 | 2,1 | 6800 |
| АН3-2-16-69-10У3 | 1250 | 6000 | 600 | 2,1 | 7800 |
| АН3-2-17-57-10У3 | 1600 | 6000 | 600 | 2,3 | 8950 |
| АН3-2-17-69-10У3 | 2000 | 6000 | 600 | 2,3 | 10600 |
| АН3-2-16-39-12У3 | 500 | 6000 | 500 | 2,3 | 5600 |
| АН3-2-16-48-12У3 | 630 | 6000 | 500 | 2,3 | 6200 |
| АН3-2-16-57-12У3 | 800 | 6000 | 500 | 2,4 | 6800 |
| АН3-2-17-48-12У3 | 1000 | 6000 | 500 | 2,3 | 8100 |
| АН3-2-17-57-12У3 | 1250 | 6000 | 500 | 2,3 | 8900 |
| АН3-2-17-31-16У3 | 500 | 6000 | 375 | 2,0 | 6100 |
| АН3-2-17-39-16У3 | 630 | 6000 | 375 | 2,0 | 6700 |

Таблица 33

| Тип двигателя | Размеры в мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l31 | l34 | h | h31 | h33 |
| АН3-2-15-57-6У3 | 1400 | 1500 | 930 | 160 | 1300 | 300 | 1000 | 1965 | 315 | 1275 | 500 | 1285 | 1350 |
| АН3-2-15-69-6У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2085 |  | 1395 |  |  |  |
| АН3-2-15-57-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1965 |  | 1275 |  |  |  |
| АН3-2-15-69-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2085 |  | 1395 |  |  |  |
| АН3-2-15-57-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1965 |  | 1275 |  |  |  |
| АН3-2-15-69-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2085 |  | 1395 |  |  |  |
| АН3-2-16-57-6У3 | 1600 | 1700 | 1030 | 200 | 1500 | 350 | 1000 | 2035 | 355 | 1295 | 630 | 1515 | 1550 |
| АН3-2-16-69-6У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2155 |  | 1415 |  |  |  |
| АН3-2-16-57-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 2035 |  | 1295 |  |  |  |
| АН3-2-16-69-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2155 |  | 1415 |  |  |  |
| АН3-2-16-83-8У3 |  |  |  |  |  |  | 1250 | 2295 |  | 1555 |  |  |  |
| АН3-2-16-57-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 2035 |  | 1295 |  |  |  |
| АН3-2-16-69-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2155 |  | 1415 |  |  |  |
| АН3-2-16-39-12У3 |  |  |  |  |  |  | 800 | 1855 |  | 1115 |  |  |  |
| АН3-2-16-48-12У3 |  |  |  |  |  |  | 900 | 1945 |  | 1205 |  |  |  |
| АН3-2-16-57-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 2035 |  | 1295 |  |  |  |
| АН3-2-17-57-10У3 | 1800 | 2000 | 1170 |  | 1800 |  | 1000 | 2035 |  | 1295 |  | 1665 | 1850 |
| АН3-2-17-69-10У3 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 2155 |  | 1415 |  |  |  |
| АН3-2-17-48-12У3 |  |  |  |  |  |  | 900 | 1945 |  | 1205 |  |  |  |
| АН3-2-17-57-12У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 2035 |  | 1295 |  |  |  |
| АН3-2-17-31-16У3 |  |  |  |  |  |  | 800 | 1775 |  | 1035 |  |  |  |
| АН3-2-17-39-16У3 |  |  |  |  |  |  | 800 | 1855 |  | 1115 |  |  |  |

Таблица 34

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения (синх.), об/мин | М макс М ном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АН3-4-15-45-6У3 | 1000 | 6000 | 1000 | 2,3 | 4400 |
| АН3-4-15-57-6У3 | 1250 |  |  |  | 4900 |
| АН3-4-16-45-6У3 | 1600 |  |  | 2,4 | 5700 |
| АН3-4-16-57-6У3 | 2000 |  |  |  | 6500 |
| АН3-4-15-45-8У3 | 800 |  | 750 | 2,0 | 4400 |
| АН3-4-15-57-8У3 | 1000 |  |  | 2,0 | 4900 |
| АН3-4-16-45-8У3 | 1250 |  |  | 1,9 | 6600 |
| АН3-4-16-57-8У3 | 1600 |  |  |  | 6300 |
| АН3-4-16-69-8У3 | 2000 |  |  |  | 7100 |
| АН3-4-15-45-10У3 | 630 |  | 600 |  | 4350 |
| АН3-4-15-57-10У3 | 800 |  |  |  | 4900 |
| АН3-4-16-45-10У3 | 10000 |  |  |  | 5400 |
| АН3-4-16-57-10У3 | 1250 |  |  |  | 6100 |
| АН3-4-17-45-10У3 | 1600 |  |  |  | 8050 |
| АН3-4-17-57-10У3 | 2000 |  |  | 2,0 | 9250 |
| АН3-4-16-33-12У3 | 500 |  | 500 | 2,1 | 4600 |
| АН3-4-16-38-12У3 | 630 |  |  | 2,0 | 4900 |
| АН3-4-16-45-12У3 | 800 |  |  |  | 5300 |
| АН3-4-17-38-12У3 | 1000 |  |  | 2,3 | 7350 |
| АН3-4-17-45-12У3 | 1250 |  |  |  | 8000 |
| АН3-4-17-28-16У3 | 500 |  | 375 | 2,0 | 5700 |
| АН3-4-17-33-16У3 | 630 |  |  |  | 6050 |

Таблица 35

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l31 | l34 | h | h31 | h33 |
| АНЗ-4-15-45-6У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1000 | 1965 | 315 | 1275 | 500 | 1285 | 1350 |
| АНЗ-4-15-57-6У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2085 | 315 | 1395 | 500 | 1285 | 1350 |
| АНЗ-4-15-45-8У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1000 | 1965 | 315 | 1275 | 500 | 1285 | 1350 |
| АНЗ-4-15-57-8У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2085 | 315 | 1395 | 500 | 1285 | 1350 |
| АНЗ-4-15-45-10У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1000 | 1965 | 315 | 1275 | 500 | 1285 | 1350 |
| АНЗ-4-15-57-10У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2085 | 315 | 1395 | 500 | 1285 | 1350 |
| АНЗ-4-16- 45-6У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1000 | 2035 | 335 | 1295 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-16-57-6У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2155 | 335 | 1415 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-16-45-8У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1000 | 2035 | 335 | 1295 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-16-57-8У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2155 | 335 | 1415 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-16-69-8У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2295 | 335 | 1555 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-16-45-10У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1000 | 2035 | 335 | 1295 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-16-57-10У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2155 | 335 | 1415 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-16-33-12У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 800 | 1855 | 335 | 1115 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-16-38-12У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 900 | 1945 | 335 | 1205 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-16-45-12У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1000 | 2035 | 335 | 1295 | 630 | 1515 | 1550 |
| АНЗ-4-17-45-10У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1000 | 2035 | 335 | 1295 | 630 | 1665 | 1850 |
| АНЗ-4-17-57-10У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1120 | 2155 | 335 | 1415 | 630 | 1665 | 1850 |
| АНЗ-4-17-38-12У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 900 | 1945 | 335 | 1205 | 630 | 1665 | 1850 |
| АНЗ-4-17-45-12У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1000 | 2035 | 335 | 1295 | 630 | 1665 | 1850 |
| АНЗ-4-17-28-16У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 800 | 1775 | 335 | 1035 | 630 | 1665 | 1850 |
| АНЗ-4-17-33-16У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 800 | 1855 | 335 | 1115 | 630 | 1665 | 1850 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ серии АЧР

Низковольтные асинхронные электродвигатели серии АЧР с короткозамкнутым ротором предназначены для механизмов, работающих с частотно-регулируемым приводом.

Степень защиты двигателей - IP23.

Двигатели выполнены на подшипниках качения.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 36.

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серий А, ДАЗО, АОД могут использоваться в составе частотно-регулируемого привода и применяться совместно с устройствами плавного пуска в большинстве случаев без дополнительной доработки при выполнении следующих условий:

- механизм имеет квадратичную зависимость момента от скорости вращения;

- напряжение на зажимах электродвигателя должно меняться пропорционально квадрату частоты питающего напряжения;

- коэффициент искажения синусоидальности кривой тока двигателя менее 5%;

- рабочий диапазон регулирования частоты питающего напряжения от 20 до 50 Гц.

Коэффициент мощности cosφ поддерживается постоянным.

| Таблица 36 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Мmax/Мnom | Соединение обмотки статора |
| АЧР-500-0,38/0,66-4У3 | 500 | 380/660 | 1500 | 94.9 | 0.90 | 2.5 | Δ/Y |
| АЧР-630-0,38/0,66-4У3 | 630 |  |  | 95.1 | 0.89 | 2.5 | Δ/Y |
| АЧР-800-0,66-4У3 | 800 | 660 |  | 95.5 | 0.91 | 2.3 | Y |
| АЧР-1000-0,66-4У3 | 1000 |  |  | 95.5 | 0.89 | 2.4 | Δ |
| АЧР-400-0,38-6У3 | 400 | 380 | 1000 | 94.0 | 0.86 | 1.9 | Y |
| АЧР-500-0,38/0,66-6У3 | 500 | 380/660 |  | 94.5 | 0.86 | 2.0 | Δ/Y |
| АЧР-630-0,38/0,66-6У3 | 630 |  |  | 94.8 | 0.87 | 1.9 | Δ/Y |
| АЧР-800-0,38/0,66-6У3 | 800 |  |  | 95.2 | 0.88 | 1.8 | Δ/Y |
| АЧР-1600-0,66-6У3 | 1600 | 660 |  | 96.1 | 0.89 | 2.1 | Δ |
| АЧР-500-0,38/0,66-8У3 | 500 | 380/660 | 750 | 94.2 | 0.83 | 2.0 | Δ/Y |
| АЧР-630-0,38/0,66-8У3 | 630 |  |  | 95.0 | 0.82 | 2.1 | Δ/Y |
| АЧР-800-0,66-8У3 | 800 | 660 |  | 95.2 | 0.82 | 1.9 | Y |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИЙ А, АЗ 12 И 13 ГАБАРИТОВ

Электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором серии А, АЗ предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосов, вентиляторов и др.).

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000 В. За последние несколько лет появилась необходимость в создании ряда низковольтных асинхронных электродвигателей этих серий. Технические характеристики приведены в таблице 37. Габаритные размеры соответствуют габаритам двигателей на напряжение 6000 В.

Номинальный режим работы — продолжительный.

Пуск двигателей серии А, АЗ прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении напряжения сети за время пуска до 0,8 Uном.

Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния.

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа — горизонтальное, без фундаментной плиты, с двумя щитовыми подшипниками, с одним свободным концом вала для соединения с рабочим механизмом при помощи полумуфты.

Двигатели серии А выполняются защищенными. Охлаждение двигателя осуществляется в режиме самовентиляции в закрытых помещениях с нормальной окружающей средой.

Двигатели серии АЗ выполняются закрытыми. Предназначены для работы с принудительной вентиляцией чистым воздухом в закрытых помещениях с загрязненной средой.

Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже "В".

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмоток — звезда.

Коробка выводов статора располагается с правой стороны, если смотреть на свободный конец вала (левое расположение указывается в заказе).

Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.

Структура условного обозначения:

А, A3 — ХХ-ХХХ-Х-ХХХХ4

А — асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

A3 — асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором закрытый

XX — габарит электродвигателя

XXX — полная длина сердечника статора в см

X — число полюсов

ХХХХ — климатическое исполнение

| Таблица 37 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Мmax/ Мnom | Соединение обмотки статора |
| АЗ 12-39-6УХЛ4 | 400 | 380 | 1000 | 94.3 | 0.86 | 2.3 | Y |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ А 12 И 13 ГАБАРИТОВ

Степень защиты                       	IP01

Форма исполнения                	1M1001

Способ охлаждения                    	IC01

Режим работы                                	S1

Двигатели могут изготавливаться на напряжение 3000 В.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 38.

Габаритные размеры — в таблицах 39, 40.

| Таблица 38 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | КПД, % | cos φ | Мmax/Мnom | Макс. GD2 механизма, кг x м2 |
| А 12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.1 | 600 |
| А 12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.2 | 750 |
| А 12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 94.5 | 0.89 | 2.2 | 950 |
| А 13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 95.0 | 0.90 | 2.1 | 1200 |
| А 13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 94.5 | 0.90 | 2.5 | 1400 |
| А 12-35-6УХЛ4 | 250 | 1000 | 92.0 | 0.85 | 2.2 | 600 |
| А 12-39-6УХЛ4 | 320 | 1000 | 92.5 | 0.86 | 2.2 | 750 |
| А 12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 93.0 | 0.87 | 2.4 | 950 |
| А 13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 93.5 | 0.87 | 2.0 | 2000 |
| А 13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 94.0 | 0.87 | 2.0 | 2500 |
| А 13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 94.5 | 0.87 | 2.2 | 3200 |
| А 12-35-8УХЛ4 | 200 | 750 | 92.0 | 0.81 | 2.1 | 1500 |
| А 12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 92.5 | 0.82 | 2.1 | 1900 |
| А 12-52-8УХЛ4 | 320 | 750 | 93.0 | 0.83 | 2.2 | 2500 |
| А 13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 93.5 | 0.83 | 2.1 | 3800 |
| А 13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 94.0 | 0.84 | 2.0 | 4500 |
| А 13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 94.0 | 0.84 | 2.1 | 6400 |
| А 12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 91.5 | 0.79 | 2.4 | 1500 |
| А 12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 92.0 | 0.80 | 2.5 | 2000 |
| А 13-42-10УХЛ4 | 320 | 600 | 92.5 | 0.81 | 2.1 | 3000 |
| А 13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 93.0 | 0.82 | 2.0 | 4500 |
| А 13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 93.5 | 0.83 | 2.1 | 6500 |
| А 13-42-12УХЛ4 | 200 | 500 | 91.5 | 0.75 | 2.3 | 5000 |
| А 13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 92.0 | 0.76 | 2.3 | 6000 |
| А 13-62-12УХЛ4 | 320 | 500 | 92.5 | 0.77 | 2.1 | 8500 |

| Таблица 39 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l30 | l34 |  |
| А 12-32-4УХЛ4 | 480 | 1315 | 564 | 2325 |
| А 12-41-4УХЛ4 | 580 | 1415 | 614 | 2660 |
| А 12-52-4УХЛ4 | 680 | 1515 | 664 | 3060 |
| А 12-35-6УХЛ4 | 580 | 1415 | 614 | 2340 |
| А 12-39-6УХЛ4 | 580 | 1415 | 614 | 2490 |
| А 12-49-6УХЛ4 | 680 | 1515 | 664 | 2840 |
| А 12-35-8УХЛ4 | 480 | 1315 | 564 | 2310 |
| А 12-42-8УХЛ4 | 580 | 1415 | 614 | 2570 |
| А 12-52-8УХЛ4 | 680 | 1515 | 664 | 2830 |
| А 12-42-10УХЛ4 | 480 | 1315 | 564 | 2445 |
| А 12-52-10УХЛ4 | 580 | 1415 | 614 | 2800 |

| Таблица 40 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l30 | l34 |  |
| А 13-46-4УХЛ4 | 680 | 1517 | 666 | 3750 |
| А 13-59-4УХЛ4 | 930 | 1667 | 741 | 4240 |
| А 13-37-6УХЛ4 | 580 | 1417 | 616 | 3160 |
| А 13-46-6УХЛ4 | 680 | 1517 | 666 | 3590 |
| А 13-59-6УХЛ4 | 830 | 1667 | 741 | 4170 |
| А 13-42-8УХЛ4 | 580 | 1417 | 616 | 3255 |
| А 13-52-8УХЛ4 | 680 | 1517 | 666 | 3800 |
| А 13-62-8УХЛ4 | 830 | 1667 | 741 | 4280 |
| А 13-42-10УХЛ4 | 580 | 1417 | 616 | 3320 |
| А 13-52-10УХЛ4 | 580 | 1417 | 616 | 3655 |
| А 13-62-10УХЛ4 | 680 | 1517 | 666 | 4180 |
| А 13-42-12УХЛ4 | 580 | 1417 | 616 | 3240 |
| А 13-52-12УХЛ4 | 580 | 1417 | 616 | 3625 |
| А 13-62-12УХЛ4 | 680 | 1517 | 666 | 4135 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АЗ 12 И 13 ГАБАРИТОВ

Степень защиты                           	IP44

Форма исполнения               		1M1001

Способ охлаждения                    	IC37

Режим работы                                	S1

Двигатели могут изготавливаться на напряжение 3 000 В.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 41.

Габаритные размеры — в таблицах 42, 43.

| Таблица 41 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | КПД, % | cos φ | Мmax/Мnom | Макс. GD2 механизма, кг х м2 |
| A3 12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.1 | 600 |
| A3 12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.2 | 750 |
| A3 12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 94.5 | 0.89 | 2.2 | 950 |
| A3 13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 95.0 | 0.90 | 2.1 | 1200 |
| A3 13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 94.5 | 0.90 | 2.5 | 1400 |
| A3 12-35-6УХЛ4 | 250 | 1000 | 92.0 | 0.85 | 2.2 | 600 |
| A3 12-39-6УХЛ4 | 320 | 1000 | 92.5 | 0.86 | 2.2 | 750 |
| A3 12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 93.0 | 0.87 | 2.4 | 950 |
| A3 13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 93.5 | 0.87 | 2.0 | 2000 |
| A3 13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 94.0 | 0.87 | 2.0 | 2500 |
| A3 13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 94.5 | 0.87 | 2.2 | 3200 |
| A3 12-35-8УХЛ4 | 200 | 750 | 92.0 | 0.81 | 2.1 | 1500 |
| A3 12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 92.5 | 0.82 | 2.1 | 1900 |
| A3 12-52-8УХЛ4 | 320 | 750 | 93.0 | 0.83 | 2.2 | 2500 |
| A3 13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 93.5 | 0.83 | 2.1 | 3800 |
| A3 13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 94.0 | 0.84 | 2.0 | 4500 |
| A3 13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 94.0 | 0.84 | 2.1 | 6400 |
| A3 12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 91.5 | 0.79 | 2.4 | 1500 |
| A3 12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 92.0 | 0.80 | 2.5 | 2000 |
| A3 13-42-10УХЛ4 | 320 | 600 | 92.5 | 0.81 | 2.1 | 3000 |
| A3 13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 93.0 | 0.82 | 2.0 | 4500 |
| A3 13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 93.5 | 0.83 | 2.1 | 6500 |
| A3 13-42-12УХЛ4 | 200 | 500 | 91.5 | 0.75 | 2.3 | 5000 |
| A3 13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 92.0 | 0.76 | 2.3 | 6000 |
| A3 13-62-12УХЛ4 | 320 | 500 | 92.5 | 0.77 | 2.1 | 8500 |

| Таблица 42 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l30 | l34 |  |
| АЗ 12-32-4УХЛ4 | 480 | 1365 | 564 | 2390 |
| АЗ 12-41-4УХЛ4 | 580 | 1465 | 614 | 2730 |
| АЗ 12-52-4УХЛ4 | 680 | 1565 | 664 | 3120 |
| A3 12-35-6УХЛ4 | 580 | 1465 | 614 | 2400 |
| A3 12-39-6УХЛ4 | 580 | 1465 | 614 | 2555 |
| A3 12-49-6УХЛ4 | 680 | 1565 | 664 | 2900 |
| A3 12-35-8УХЛ4 | 480 | 1365 | 564 | 2375 |
| A3 12-42-8УХЛ4 | 580 | 1465 | 614 | 2635 |
| A3 12-52-8УХЛ4 | 680 | 1565 | 664 | 2895 |
| A3 12-42-10УХЛ4 | 480 | 1365 | 564 | 2510 |
| A3 12-52-10УХЛ4 | 580 | 1465 | 614 | 2865 |

| Таблица 43 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l30 | l34 |  |
| АЗ 13-46-4УХЛ4 | 680 | 1585 | 666 | 3780 |
| АЗ 13-59-4УХЛ4 | 830 | 1735 | 741 | 4280 |
| АЗ 13-37-6УХЛ4 | 580 | 1485 | 616 | 3200 |
| A3 13-46-6УХЛ4 | 680 | 1585 | 666 | 3630 |
| A3 13-59-6УХЛ4 | 830 | 1735 | 741 | 4200 |
| A3 13-42-8УХЛ4 | 580 | 1485 | 616 | 3290 |
| A3 13-52-8УХЛ4 | 680 | 1585 | 666 | 3825 |
| A3 13-62-8УХЛ4 | 830 | 1735 | 741 | 4315 |
| A3 13-42-10УХЛ4 | 580 | 1485 | 616 | 3350 |
| A3 13-52-10УХЛ4 | 580 | 1485 | 616 | 3690 |
| A3 13-62-10УХЛ4 | 680 | 1585 | 666 | 4210 |
| A3 13-42-12УХЛ4 | 580 | 1485 | 616 | 3280 |
| A3 13-52-12УХЛ4 | 580 | 1485 | 616 | 3660 |
| A3 13-62-12УХЛ4 | 680 | 1585 | 666 | 4170 |

электроДвигатели специализированного назначения

серии АН8-11 габаритов

Двигатели асинхронные серии АН8-11 габаритов с короткозамкнутым ротором, предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В или 220В в качестве привода вспомогательных механизмов (насосов, вентиляторов, компрессоров).

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 5 - для работы в помещениях с повышенной влажностью (корабельных и др.).

Интервал температуры окружающей среды: от -400С до +450С, относительная влажность – 95% при температуре 400С.

Мощность: от 17 до 185 кВт.

Частота вращения (синхронная): 750, 1000, 1500 и 3000 об/мин.

Назначенный срок службы: 25-30 лет до списания.

Ресурс работы: 80-100 тыс. часов до списания.

Исполнение по степени защиты: брызгозащищенное.

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа:

- горизонтальное – с фланцем и без него; с одним рабочим концом вала или двумя;

- вертикальное – на лапах или без лап; с нормальным или удлиненным концом вала.

Буква «У» в обозначении двигателя - с удлиненным концом вала.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 44. Габаритные и присоединительные размеры приведены в таблицах 45, 46.

Таблица 44

| Тип двигателя | Номинальные значения величин | Маховой момент, кГм2 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин. | КПД, % | Ммакс. М ном. |  |
| 3000 об/мин (синхронные) |
| АН81-2-ОМ5 | 35 | 2895 | 88 | 2,0 | 0,64 |
| АНУ81-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН82-2-ОМ5 | 42 | 2925 | 89 | 2,2 | 0,75 |
| АНУ82-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН91-2-ОМ5 | 55 | 2910 | 87 | 1,9 | 1,7 |
| АНУ91-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН92-2-ОМ5 | 73 | 2910 | 88 | 2,0 | 1,9 |
| АНУ92-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН101-2-ОМ5 | 100 | 2925 | 89 | 2,0 | 2,.48 |
| АНУ101-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН102-2-ОМ5 | 125 | 2925 | 90 | 2,0 | 2,83 |
| АНУ102-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН111-2-ОМ5 | 160 | 2916 | 89 | 1,9 | 4,7 |
| АНУ111-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН112-2-ОМ5 | 185 | 2925 | 90 | 2,1 | 5,35 |
| АНУ112-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| 1500 об/мин (синхронные) |
| АН81-4-ОМ5 | 22 | 1455 | 88 | 2,1 | 1,13 |
| АНУ81-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН82-4-ОМ5 | 30 | 1455 | 88 | 2,1 | 1,35 |
| АНУ82-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН91-4-ОМ5 | 37 | 1455 | 87 | 2,1 | 2,55 |
| АНУ91-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН92-4-ОМ5 | 45 | 1455 | 87 | 2,2 | 2,8 |
| АНУ92-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН101-4-ОМ5 | 70 | 1460 | 90 | 2,2 | 4,3 |
| АНУ101-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АНУ101-4А-ОМ5 |  |  |  |  | 4,4 |

Продолжение Таблицы 44

| Тип двигателя | Номинальные значения величин | Маховой момент, кГм2 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин. | КПД, % | Ммакс. М ном. |  |
| АН102-4-ОМ5 | 90 | 1462 | 90 | 2,0 | 4,81 |
| АНУ102-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |
| АН111-4-ОМ5 | 110 | 1462 | 90 | 2.2 | 8,12 |
| АН112-4-ОМ5 | 132 | 1465 | 90 | 2,1 | 9,12 |
| 1000 об/мин (синхронные) |
| АН81-6-ОМ5 | 17 | 970 | 85 | 2,2 | 1,23 |
| АН82-6-ОМ5 | 22 | 965 | 86 | 2.2 | 1,47 |
| АН91-6-ОМ5 | 30 | 970 | 84 | 2,0 | 3,5 |
| АН92-6-ОМ5 | 37 | 970 | 85 | 2,0 | 3,95 |
| АН101-6-ОМ5 | 55 | 970 | 86 | 2,0 | 5,38 |
| АН102-6-ОМ5 | 63 | 970 | 88 | 2,0 | 6,41 |
| АН111-6-ОМ5 | 90 | 970 | 89 | 2,0 | 10,2 |
| 750 об/мин (синхронные) |
| АН92-8-ОМ5 | 22 | 728 | 83 | 2,0 | 4,6 |
| АН101-8-ОМ5 | 35 | 728 | 84 | 2,0 | 4,72 |
| АН102-8-ОМ5 | 45 | 728 | 85 | 2,0 | 8,12 |
| АН111-8-ОМ5 | 65 | 731 | 86 | 2,0 | 11,1 |

Таблица 45

| Тип двигателя | Размер, мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b12 | b30 | d1 | d5 | d20 | d24 | d25 | d30 | l1 |
| АН81-2-ОМ5 | 340 | 400 | 80 | 450 | 42 | М27х1,5 | 330 | 400 | 280 | 405 | 110 |
| АН82-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН81-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН82-4-ОМ5 |  |  |  |  | 55 | М48х2 |  |  |  |  |  |
| АН81-6-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН82-6-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН91-2-ОМ5 | 400 | 470 | 90 | 490 |  |  | 400 | 450 | 350 | 470 |  |
| АН92-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН91-4-ОМ5 |  |  |  |  | 65 | М48х2 |  |  |  |  | 140 |
| АН92-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН91-6-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН92-6-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН92-8-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН101-2-ОМ5 | 470 | 550 | 100 | 570 |  |  | 450 | 500 | 400 | 525 |  |
| АН102-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН101-4-ОМ5 |  |  |  |  | 75 | М56х3 |  |  |  |  |  |
| АН102-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН101-6-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН102-6-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН101-8-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН102-8-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН111-2-ОМ5 | 550 | 640 | 110 | 680 |  |  | 550 | 610 | 500 | 620 |  |
| АН112-2-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН111-4-ОМ5 |  |  |  |  | 85 | М64х3 |  |  |  |  | 170 |
| АН112-4-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН111-6-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН111-8-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблицы 45

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса. кг |
| --- | --- | --- |
|  | l10 | l11 | l30 | l31 | l33 | l37 | h | h10 | h31 | h37 | Двиг. на лапах | Двиг. без лап |
| АН81-2-ОМ5 | 200 | 380 | 767 | 190 | 869 | 107 | 200 | 20 | 560 | 360 | 300 | 290 |
| АН82-2-ОМ5 | 240 | 420 | 807 |  | 909 |  |  |  |  |  | 325 | 315 |
| АН81-4-ОМ5 | 200 | 327 | 717 |  | 819 |  |  |  |  |  | 280 | 270 |
| АН82-4-ОМ5 | 240 | 357 | 757 |  | 859 |  |  |  |  |  | 310 | 300 |
| АН81-6-ОМ5 | 200 | 327 | 717 |  | 819 |  |  |  |  |  | 280 | 270 |
| АН82-6-ОМ5 | 240 | 357 | 757 |  | 859 |  |  |  |  |  | 310 | 300 |
| АН91-2-ОМ5 | 260 | 460 | 865 | 198 | 970 | 110 | 236 | 24 | 620 | 384 | 400 | 390 |
| АН92-2-ОМ5 | 300 | 500 | 905 |  | 1010 |  |  |  |  |  | 435 | 430 |
| АН91-4-ОМ5 | 260 | 460 | 895 |  | 1030 | 140 |  |  |  |  | 400 | 385 |
| АН92-4-ОМ5 | 300 | 500 | 935 |  | 1070 |  |  |  |  |  | 435 | 420 |
| АН91-6-ОМ5 | 260 | 460 | 895 |  | 1030 |  |  |  |  |  | 400 | 385 |
| АН92-6-ОМ5 | 300 | 500 | 935 |  | 1070 |  |  |  |  |  | 475 | 460 |
| АН92-8-ОМ5 |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  |  | 460 | 445 |
| АН101-2-ОМ5 |  | 480 | 941 | 205 | 1076 |  | 265 | 28 | 680 | 415 | 550 | 530 |
| АН102-2-ОМ5 | 340 | 520 | 981 |  | 1116 |  |  |  |  |  | 600 | 575 |
| АН101-4-ОМ5 | 300 | 480 | 941 |  | 1076 |  |  |  |  |  | 585 | 565 |
| АН102-4-ОМ5 | 340 | 520 | 981 |  | 1116 |  |  |  |  |  | 615 | 590 |
| АН101-6-ОМ5 | 300 | 480 | 941 |  | 1076 |  |  |  |  |  | 570 | 550 |
| АН102-6-ОМ5 | 340 | 520 | 981 |  | 1116 |  |  |  |  |  | 640 | 615 |
| АН101-8-ОМ5 | 300 | 480 | 941 |  | 1076 |  |  |  |  |  | 560 | 540 |
| АН102-8-ОМ5 | 340 | 520 | 981 | 205 | 1116 | 140 | 265 | 28 | 680 | 415 | 640 | 615 |
| АН111-2-ОМ5 | 310 | 545 | 1032 | 238 | 1164 | 137 | 315 | 32 | 765 | 450 | 845 | 815 |
| АН112-2-ОМ5 | 350 | 585 | 1072 |  | 1204 |  |  |  |  |  | 915 | 880 |
| АН111-4-ОМ5 | 310 | 545 | 1057 | 221 | 1214 | 162 |  |  |  |  | 845 | 815 |
| АН112-4-ОМ5 | 350 | 585 | 1097 |  | 1254 |  |  |  |  |  | 915 | 880 |
| АН111-6-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 | 835 |
| АН111-8-ОМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 | 880 |

Таблица 46

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b30 | d1 | d3 | d5 | d20 | d24 | d25 | d30 |
| АНУ81-2-ОМ5 | 340 | 400 | 450 | 38 | 45 | M30x1,5 | 330 | 400 | 280 | 405 |
| АНУ82-2-ОМ5 | 340 | 400 | 450 | 38 | 45 | M30x1,5 | 330 | 400 | 280 | 405 |
| АНУ81-4-ОМ5 | 340 | 400 | - | 50 | 60 | M30x1,5 | 330 | 400 | 280 | 405 |
| АНУ82-4-ОМ5 | 340 | 400 | - | 50 | 60 | M30x1,5 | 330 | 400 | 280 | 405 |
| АНУ91-2-ОМ5 | 400 | 470 | 490 | 50 | 60 | M30x1,5 | 400 | 450 | 350 | 470 |
| АНУ92-2-ОМ5 | 400 | 470 | 490 | 50 | 60 | M30x1,5 | 400 | 450 | 350 | 470 |
| АНУ91-4-ОМ5 | 400 | 470 | 490 | 60 | 70 | M30x1,5 | 400 | 450 | 350 | 470 |
| АНУ92-4-ОМ5 | 400 | 470 | 490 | 60 | 70 | M30x1,5 | 400 | 450 | 350 | 470 |
| АНУ101-2-ОМ5 | 470 | 550 | 570 | 60 | 70 | М48х2 | 450 | 500 | 400 | 525 |
| АНУ102-2-ОМ5 | 470 | 550 | 570 | 60 | 70 | М48х2 | 450 | 500 | 400 | 525 |
| АНУ101-4-ОМ5 | 470 | 550 | 570 | 70 | 80 | М48х2 | 450 | 500 | 400 | 525 |
| АНУ102-4-ОМ5 | 470 | 550 | 570 | 70 | 80 | М48х2 | 450 | 500 | 400 | 525 |
| АНУ101-4А-ОМ5 | 470 | 550 | 570 | 60 | 65 | М48х2 | 450 | 500 | 400 | 525 |
| АНУ111-2-ОМ5 | 530 | 640 | 680 | 70 | 80 | М48х2 | 550 | 610 | 500 | 620 |
| АНУ112-2-ОМ5 | 550 | 640 | 680 | 70 | 80 | М48х2 | 550 | 610 | 500 | 620 |

Продолжение Таблицы 46

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | l1 | l10 | l11 | l30 | l31 | l37 | h | h10 | h31 | h37 | Двиг. на лапах | Двиг. без лап |
| АНУ81-2-ОМ5 | 86 | 200 | 380 | 915 | 362 | 255 | 200 | 20 | 560 | 360 | 305 | 295 |
| АНУ82-2-ОМ5 | 86 | 240 | 420 | 955 | 362 | 255 | 200 | 20 | 560 | 360 | 330 | 320 |
| АНУ81-4-ОМ5 | 86 | 200 | 327 | 875 | 372 | 265 | 200 | 20 | 560 | 360 | 285 | 275 |
| АНУ82-4-ОМ5 | 86 | 240 | 367 | 915 | 372 | 265 | 200 | 20 | 560 | 360 | 315 | 305 |
| АНУ91-2-ОМ5 | 93 | 260 | 460 | 1020 | 370 | 265 | 236 | 24 | 620 | 384 | 405 | 395 |
| АНУ92-2-ОМ5 | 93 | 300 | 500 | 1060 | 370 | 265 | 236 | 24 | 620 | 384 | 440 | 425 |
| АНУ91-4-ОМ5 | 93 | 260 | 460 | 1020 | 370 | 265 | 236 | 24 | 620 | 384 | 405 | 385 |
| АНУ92-4-ОМ5 | 93 | 300 | 500 | 1060 | 370 | 265 | 236 | 24 | 620 | 384 | 440 | 420 |
| АНУ101-2-ОМ5 | 130 | 300 | 480 | 1076 | 350 | 275 | 265 | 28 | 680 | 415 | 555 | 535 |
| АНУ102-2-ОМ5 | 130 | 340 | 520 | 1116 | 350 | 275 | 265 | 28 | 680 | 415 | 605 | 575 |
| АНУ101-4-ОМ5 | 93 | 300 | 480 | 1076 | 387 | 275 | 265 | 28 | 680 | 415 | 590 | 565 |
| АНУ102-4-ОМ5 | 93 | 340 | 520 | 1116 | 387 | 275 | 265 | 28 | 680 | 415 | 620 | 590 |
| АНУ101-4А-ОМ5 | 115 | 300 | 480 | 1210 | 465 | 365 | 265 | 28 | 680 | - | 690 | - |
| АНУ111-2-ОМ5 | 105 | 310 | 545 | 1180 | 421 | 285 | 315 | 32 | 765 | 450 | 850 | 815 |
| АНУ112-2-ОМ5 | 105 | 350 | 585 | 1220 | 421 | 285 | 315 | 32 | 765 | 450 | 920 | 880 |

Электродвигатели взрывозащищенные

серии  ВАО8К, ВАО8КУ

Взрывозащищенные асинхронные обдуваемые электродвигатели ВАО8К-450,560,630, ВАО8К-1600-6Д и ВАО8КУ-630 предназначены для продолжительного режима работы S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц в качестве приводов различных механизмов, применяемых в местах эксплуатации, в которых по технологии производства возможно образование взрывоопасной концентрации газов, паров и пыли. Это предприятия топливно-энергетического комплекса, добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности: угольной, нефтяной, химической, газовой и других. Электродвигатели серии BAO8К имеют широкую область применения и предназначены для комплектации различных насосов, вентиляторов, мешалок, подъемных механизмов и т.д. Электродвигатели серии ВАО8КУ разработаны специально для привода углесосов в шахтах, где добыча угля производится гидроспособом, но при этом могут быть широко применены для других шахтных механизмов.

Двигатели серии ВАО8К  разработаны  и изготавливаются для замены двигателей серии ВАО2, ВАО5К  и соответствуют им по установочно-присоединительным размерам, а также для замены аналогичных двигателей других производителей.

Исполнения по взрывозащите:

ВАО8К-450, 560, 630 — 1 ExdIIBT4 или РВ 4В; PBExdI;

ВАО8К-1600-6Д — 1ExdIIBT4;

ВАО8КУ— РВ 4В; PBExdI;

ВАО8К на напряжение 3000 В — 1 ExdIIBT4.

Вид климатического исполнения: У2; Т2; ХЛ2; У5; Т5.

Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM 1001 — горизонтальное, на лапах с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала.

Степень защиты: корпуса и коробки выводов — IP54, кожуха наружного вентилятора — IP20.

Способ охлаждения: ICA 0151 —  обдуваемые с самовентиляцией.

Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством зубчатых или упругих втулочно-пальцевых муфт (для двигателей на 750, 1000, 1500 об/мин); зубчатых, упругих втулочно-пальцевых или пластинчатых муфт (для двигателей на 3000 об/мин). Двигатели изготавливаются с одним цилиндрическим концом вала по ГОСТ 12080 и поставляются комплектно со шпонками по ГОСТ 23360 (электродвигатели ВАО8К-450, 560 с одной шпонкой, ВАО8К, ВАО8КУ-630, ВАО8К-1600-6Д с двумя шпонками).

Пуск двигателя прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении, так и при падении напряжения сети за время пуска до 0,8 Uном. Двигатели ВАО8К-450, 560, 630 на 1500, 1000, 750 об/мин, ВАО8К-1600-6Д на 1000 об/мин, ВАО8КУ на 1500 об\мин рассчитаны на 2400 пусков в год, допускают три пуска подряд из холодного состояния, два пуска из горячего состояния с интервалом между пусками от 3 до 5 минут и допустимым количеством пусков в сутки не более 8.

Двигатели ВАО8К-450, 560 на 3000 об/мин рассчитаны на 1000 пусков в год, допускают два пуска из холодного состояния с интервалом между пусками не менее 15 минут или один пуск из горячего состояния. Последующие пуски не ранее, чем через 3 часа работы двигателя.

Двигатели изготавливаются на напряжение 3000, 6000 и 10000 В.

Двигатели имеют подшипники качения и термометры сопротивления для теплоконтроля подшипников. Двигатели с частотой вращения 3000 об/мин комплектуются подшипниками фирмы SKF. На остальные полюсности по требованию заказчика.

Смазка подшипников консистентная, наполнение смазки может производиться без остановки электродвигателя. Для двигателей ВАО8К-560-2 (кроме ВАО8К-560-500-2, 630-2, 400-2Д) – жидкая автономная смазка.

Изоляционные материалы обмотки — класса нагревостойкости "F".

Двигатели изготавливаются в нескольких вариантах теплоконтроля обмотки статора, подшипников, корпуса и контролем вибрации. Для таких исполнений предусматриваются дополнительные коробки выводов на корпусе статора.

Варианты комплектации двигателей:

1) Вариант 1  (базовый). Комплектация устройством    сигнализации виброскорости и температуры УСВТ или  УСВТ М  (климатические исполнения У2, Т2, У5, Т5).

УСВТ предназначено для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений   и наружных установок согласно Гл. 7.3 ПУЭ (для России) и Гл.4 НПАОП 40.1-1.32-01 (для Украины) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах и на угольных шахтах, опасных по газу и пыли согласно НПАОП 10.0-1.01-05   «Правил безопасности в угольных шахтах».

Устройство предназначено для:

-	сигнализации температуры корпуса (один датчик температуры), подшипников (по одному датчику температуры на подшипник), обмоток статора электрической машины (по одному датчику температуры на фазу) и температуры подшипников (по одному датчику температуры на подшипник) механизма;

-	сигнализации виброскорости, измеренной на подшипниковых узлах   электрической машины и механизма (по одному датчику виброскорости на подшипниковый узел);

-	выдачи предупредительного светового сигнала о выходе за границы заданных зон температуры и виброскорости;

-	выдачи предупредительного светового сигнала об обрыве или отсутствии датчика;

-	выдачи электрических сигналов (сухой контакт) на подключение внешних устройств сигнализации и управления.

- возможности передачи и считывания данных на  персональном компьютере (ПК) с использованием общепромышленного стандарта «MODBUS»/RS485.

УСВТ-М дополнительно предусмотрена:

- возможность отображения текущих параметров по температуре и виброскорости электродвигателя и конфигурации датчиков на персональном компьютере с поставкой соответствующего ПО.

В зависимости от заказа устройство комплектуется разным количеством датчиков температуры и вибрации. Пример записи устройства при заказе приведен ниже

Дополнительно в комплекте с устройством  может поставляться  устройство для отключения датчиков температуры и виброскорости механизма.

2) Вариант 2  Контроль температуры подшипниковых узлов двигателя термопреобразователями сопротивления  типов ТСМ, имеющих характеристику НСХ: Rо=50 Ом; W100 =1,428; схема подключения 4-х проводная; 1 термопреобразователь на подшипниковый узел.

3)  Вариант 3 контроль температуры подшипниковых узлов термометрами манометрическими ТКП-160 по ТУ25-12.091870-81 для теплоконтроля подшипниковых узлов с подключением их только в искробезопасные электрические цепи приборов световой и звуковой сигнализации.

4) Вариант 4 Контроль температуры обмотки статора, подшипниковых узлов двигателя термопреобразователями сопротивления типов ТС, имеющих характеристику НСХ: Rо=50 Ом; W100 =1,428; схема подключения 4-х проводная; 1 термопреобразователь на подшипниковый узел, 2 термопреобразователя на фазу обмотки.

По требованию заказчика для вариантов 2,4:

а) для контроля температуры подшипников могут устанавливаться термопреобразователи с иной НСХ (Rо, W100), схемой подключения (2-х или 3_х проводной);

б) для контроля температуры обмотки могут устанавливаться термопреобразователи с иной НСХ (Rо, W100) и схемой подключения (2-х или 3-х проводной). Возможна установка 3-х термопреобразователей на фазу обмотки при 2-х или 3-х проводной схеме подключения.

По требованию заказчика для вариантов 2,3,4 могут устанавливаться специальные площадки на щитах для контроля вибрации подшипниковых опор. Количество площадок, габаритно-присоединительные размеры и их расположение оговаривается заказчиком.

Коробка выводов имеет три силовых зажима и зажимы заземления (внутренние и наружные), допускает ввод бронированного кабеля с медными жилами с обеспечением сухой разделки или заливки кабельной массой.

Двигатели изготавливаются для правого или левого направления вращения (если смотреть со стороны приводного механизма). При отсутствии указанного заказчиком направления вращения, электродвигатели ВАО8К изготавливаются левого, а электродвигатели ВАО8КУ— правого направления вращения.

По требованию заказчика могут быть изготовлены двигатели:

-  с левым расположением коробки выводов;

- с кабельным вводом коробки  выводов,  повернутым на 180 0 от указанного (для двигателей       ВАО8К-630, 6000 В);

- с обмоткой ротора из меди;

- с уменьшенным размером b31 (для отдельных двигателей исполнения РВ 4В);

- с подшипниками производства фирмы SKF;

- с возможностью изменять направление вращения при полной остановке двигателя (кроме двигателей на 3000 об/мин).

Структура условного обозначения типоисполнения двигателя:

| ВАО |  | 8КУ | - | ХХХ | - | ХХХХ | - | Х |  | ХХ |  | ХХХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительные обозначения (Д, М,)* |
|  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  | Мощность двигателя, кВт |
|  |  | Высота оси вращения в миллиметрах (габарит) |
|  | Номер серии ( К- произведено в Новой Каховке;У-для привода углесосов) |
| Тип двигателя (взрывозащищенный асинхронный обдуваемый) |

* дополнительные обозначения указываются если:

- напряжение питания двигателя 10 000 В - "Д" , для напряжения 3000, 6000 В знака нет(табл. 2);

- двигатель с медным ротором - "М", для двигателя с алюминиевым ротором знака нет.

Пример записи обозначения двигателя ВАО8К-450, четырехполюсного, с алюминиевой обмоткой ротора, вида климатического исполнения У2, мощностью 250 кВт, напряжением 6000В, частотой сети 50 Гц, исполнения по взрывозащите IExdIIBT4, левого направления вращения, правого расположения коробки выводов, вариант теплоконтроля 2, при заказе и в документации другого изделия:

«Двигатель ВАО8К-450-250-4У2, 6000В, 50Гц, IExdIIBT4, левое вращение, коробка справа, вариант теплоконтроля 2, ТУ У 31.1-32832237-026:2009».

Пример записи обозначения двигателя ВАО8К-450, четырехполюсного, с медной обмоткой ротора, в комплекте с УСВТ (устройство сигнализации виброскорости и температуры), вида климатического исполнения У2, мощностью 250 кВт, напряжением 10000В, частотой сети 50 Гц, исполнения по взрывозащите IExdIIBT4, левого направления вращения, правого расположения коробки выводов при заказе и в документации другого изделия:

«Двигатель ВАО8К-450-250-4ДМУ2, 10000В, 50Гц, IExdIIBT4, левое вращение, коробка справа, с УСВТ-36В-4411У2».

Пример записи обозначения двигателя ВАО8К, мощностью 1600 кВт, шестиполюсного, с медной обмоткой ротора, вида климатического исполнения У2, напряжением 10 000 В, частотой сети 50 Гц, исполнения по взрывозащите 1ExdIIBT4,  левого направления вращения, правого расположения коробки выводов, с устройством сигнализации виброскорости и температуры УСВТ-М (типа 4411 с блоком питания БП на напряжение 36 В) при заказе и в документации другого изделия:

"Двигатель ВАО8К-1600-6ДУ2, 10000В, 50 Гц, 1ExdIIBT4, левое вращение, коробка справа, с медным ротором, с УСВТ-М-220В-4411У2"

Структура условного обозначения УСВТ при заказе:

| УСВТ | - | ХХХ | - | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | ХХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условное обозначение климатического исполнения: - У2, У5 - Т2, Т5 |
|  |  |  |  |  | Условное обозначение наличия выхода для датчиков температуры обмотки статора: - 0 – нет; - 1 – есть |
|  |  |  |  | Условное обозначение наличия датчика температуры корпуса электродвигателя: - 0 – нет - 1 – есть |
|  |  |  | Количество датчиков температуры подшипников: - 2 – только для электродвигателя - 4 – для электродвигателя и механизма |
|  |  | Количество датчиков вибрации: - 2 – только для электродвигателя - 4 – для электродвигателя и механизма |
|  | Напряжение питания БП: - 24В , или -36В, или - 127В, или - 220В |
| Устройство сигнализации виброскорости и температуры |

Пример записи обозначения УСВТ напряжением питания 36 В, замером виброскорости для электродвигателя и механизма, наличием датчиков замера температуры подшипников для двигателя и механизма, наличием датчика замера температуры корпуса электродвигателя, при наличие выхода для датчиков замера температуры обмотки статора электродвигателя, климатического исполнения У2, при заказе и в документации другого изделия:

1) для поставок внутри Украины:

«Устройство УСВТ-36В-4411 У2, ТУ У 31.6-32832237-009:2007»

2) для поставок на экспорт:

«Устройство УСВТ-36В-4411 У2. Экспорт. ТУ У 31.6-32832237-009:2007»

Пример записи обозначения УСВТ напряжением питания 220 В, замером виброскорости для электродвигателя, наличием датчиков замера температуры подшипников электродвигателя, климатического исполнения У2, при заказе и в документации другого изделия:

1) для поставок внутри Украины:

«Устройство УСВТ-220В-2200 У2, ТУ У 31.6-32832237-009:2007»

2) для поставок на экспорт:

«Устройство УСВТ-220В-2200 У2. Экспорт. ТУ У 31.6-32832237-009:2007»

Технические характеристики двигателей  для частоты сети 50 Гц и для высоты установки над уровнем моря до 1000 м приведены в таблице 51

Габаритные, присоединительные размеры и масса двигателей приведены в таблице 52

Таблица 51

| Обозначение двигателя | Мощность, кВт | Скольжение, % | Ток статора, А | Коэффициент полезного действия, % | cosφ | Iпуск/Iн | Mпуск/Mн | Ммакс/Mн | Вид и уровень взрывозащиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения n=3000 об/мин, напряжение 6000 В |
| ВАО8К-450-200-2 | 200 | 1,1 | 23,3 | 93,0 | 0,89 | 6,5 | 1,1 | 3,0 | 1ExdIIBT4 PBExdI PB 4B |
| ВАО8К-450-250-2 | 250 |  | 28,6 | 93,5 | 0,9 |  |  |  |  |
| ВАО8К-450-315-2 | 315 |  | 35,8 | 94,0 |  | 6,0 |  | 2,8 |  |
| ВАО8К-450-400-2 | 400 |  | 44,8 | 94,4 | 0,91 |  |  |  |  |
| ВАО8К-560-500-2 | 500 | 1,0 | 57,2 | 93,5 | 0,9 | 6,0 | 1,0 | 2,7 |  |
| ВАО8К-560-630-2 | 630 |  | 71,8 | 93,8 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-560-800-2* | 800 | 0,8 | 90,4 | 94,6 |  | 6,5 | 1,1 | 2,9 |  |
| ВАО8К-560-1000-2* | 1000 |  | 112,5 | 95,0 |  | 7,0 |  |  |  |
| Синхронная частота вращения n=3000 об/мин, напряжение 10 000 В |
| ВАО8К-560-200-2Д | 200 | 1,0 | 13,9 | 93,1 | 0,89 | 7,0 | 1,1 | 3,0 | 1ExdIIBT4 PBExdI PB 4B |
| ВАО8К-560-250-2Д | 250 |  | 17,0 | 93,6 | 0,9 |  |  |  |  |
| ВАО8К-560-315-2Д | 315 |  | 21,5 | 94,1 |  | 6,5 |  |  |  |
| ВАО8К-560-400-2Д | 400 | 0,8 | 27,7 | 92,7 | 0,9 | 6,9 |  |  |  |
| ВАО8К-560-500-2Д* | 500 |  | 34,2 | 93,4 |  | 7,3 | 1,2 |  |  |
| ВАО8К-560-630-2Д* | 630 |  | 43,1 | 93,7 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-560-800-2Д* | 800 |  | 55,0 | 94,4 | 0,89 | 7,0 | 1,1 | 2,9 |  |
| ВАО8К-560-1000-2Д* | 1000 |  | 66,9 | 94,8 | 0,91 |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения n=1500 об/мин, напряжение 6000 В |
| ВАО8К-450-200-4 | 200 | 1,2 | 23,1 | 93,8 | 0,89 | 6,5 | 1,1 | 2,7 | 1ExdIIBT4 PBExdI PB 4B |
| ВАО8К-450-250-4 | 250 |  | 28,6 | 94,4 |  |  |  | 2,6 |  |
| ВАО8К-450-315-4 | 315 |  | 35,9 | 94,8 |  |  |  | 2,7 |  |
| ВАО8К-450-400-4 | 400 |  | 45,4 | 95,2 |  |  |  | 2,5 |  |
| ВАО8К-560-500-4 | 500 | 1,0 | 56,2 | 95,0 | 0,9 |  |  |  |  |
| ВАО8К-560-630-4 | 630 |  | 70,7 | 95,3 |  | 6,8 |  |  |  |
| ВАО8К-560-800-4 | 800 |  | 89,6 | 95,5 |  | 7,0 |  | 2,8 |  |
| ВАО8К-560-1000-4 | 1000 |  | 110,5 | 95,7 | 0,91 |  |  |  |  |
| ВАО8К-630-1250-4 | 1250 | 0,9 | 139,5 | 95,8 | 0,9 | 6,5 | 1,0 | 2,3 | 1ExdIIBT4 PBExdI PB 4B |
| ВАО8К-630-1600-4 | 1600 |  | 178,2 | 96,0 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-630-2000-4 | 2000 |  | 222,3 | 96,2 |  |  |  |  |  |
| ВАО8КУ-630-1250-4 | 1250 |  | 139,5 | 95,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBExdI PB 4B |
| ВАО8КУ-630-1600-4 | 1600 |  | 178,2 | 96,0 |  |  |  |  |  |
| ВАО8КУ-630-2000-4 | 2000 |  | 222,3 | 96,2 |  |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения n=1500 об/мин, напряжение 10 000 В |
| ВАО8К-560-200-4Д | 200 | 0,8 | 13,8 | 93,0 | 0,9 | 7,5 | 1,0 | 2,5 | 1ExdIIBT4 PBExdI PB 4B |
| ВАО8К-560-250-4Д | 250 |  | 17,2 | 93,4 |  |  | 1,1 |  |  |
| ВАО8К-560-315-4Д | 315 |  | 21,5 | 93,8 |  | 7,0 |  |  |  |
| ВАО8К-560-400-4Д | 400 | 1,0 | 27,6 | 94,1 | 0,89 | 6,9 | 1,0 | 2,7 |  |
| ВАО8К-560-500-4Д | 500 |  | 34,3 | 94,5 |  | 6,5 |  | 2,3 |  |
| ВАО8К-560-630-4Д | 630 |  | 42,1 | 95,0 | 0,91 |  |  |  |  |
| ВАО8К-560-800-4Д | 800 |  | 53,3 | 95,3 |  | 6,0 |  |  |  |
| ВАО8К-630-1000-4Д | 1000 |  | 66,4 | 95,6 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-630-1250-4Д | 1250 |  | 82,8 | 95,8 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-630-1600-4Д | 1600 |  | 105,7 | 96,0 |  | 6,5 |  |  |  |
| ВАО8К-630-2000-4Д | 2000 | 0,9 | 131,9 | 96,2 |  | 7,0 |  | 2,4 |  |

Продолжение Таблицы 51

| Синхронная частота вращения n=1500 об/мин, напряжение 10 000 В |
| --- |
| ВАО8КУ-630-1000-4Д | 1000 | 1,0 | 66,4 | 95,6 | 0,91 | 6,0 | 1,0 | 2,3 | PBExdI PB 4B |
| ВАО8КУ-630-1250-4Д | 1250 |  | 82,8 | 95,8 |  |  |  |  |  |
| ВАО8КУ-630-1600-4Д | 1600 |  | 105,7 | 96,0 |  | 6,5 |  |  |  |
| ВАО8КУ-630-2000-4Д | 2000 | 0,9 | 131,9 | 96,2 |  | 7,0 |  | 2,4 |  |
| Синхронная частота вращения n=1000 об/мин, напряжение 6000 В |
| ВАО8К-450-200-6 | 200 | 1,0 | 24,8 | 93,5 | 0,83 | 6,0 | 1,2 | 2,8 | 1ExdIIBT4 PBExdI PB 4B |
| ВАО8К-450-250-6 | 250 |  | 30,1 | 93,9 | 0,85 |  | 1,1 | 2,7 |  |
| ВАО8К-450-315-6 | 315 |  | 37,9 | 94,2 |  |  |  | 2,5 |  |
| ВАО8К-560-400-6 | 400 | 0,7 | 47,8 | 94,7 |  | 6,5 |  |  |  |
| ВАО8К-560-500-6 | 500 |  | 58,9 | 95,0 | 0,86 | 6,0 | 1,0 | 2,2 |  |
| ВАО8К-560-630-6 | 630 |  | 74,0 | 95,2 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-560-800-6 | 800 |  | 93,8 | 95,4 |  | 6,5 | 1,1 | 2,4 |  |
| ВАО8К-630-1000-6 | 1000 | 0,9 | 116,8 | 95,8 |  |  | 1,0 | 2,3 |  |
| ВАО8К-630-1250-6 | 1250 |  | 145,7 | 96,0 |  |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения n=1000 об/мин, напряжение 10000 В |
| ВАО8К-560-400-6Д | 400 | 0,9 | 28,4 | 94,4 | 0,86 | 6,2 | 1,0 | 2,2 | 1ExdIIBT4 PBExdI PB 4B |
| ВАО8К-560-500-6Д | 500 |  | 35,4 | 94,7 |  | 6,5 |  | 2,3 |  |
| ВАО8К-560-630-6Д | 630 |  | 44,6 | 94,9 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-630-800-6Д | 800 |  | 55,1 | 95,2 | 0,88 |  |  | 2,4 |  |
| ВАО8К-630-1000-6Д | 1000 |  | 68,8 | 95,4 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-1600-6Д | 1600 | 0,6 | 114,6 | 96,0 | 0,84 | 5,0 | 1,0 | 2,1 | 1ExdIIBT4 |
| Синхронная частота вращения n=750 об/мин, напряжение 6000 В |
| ВАО8К-450-200-8 | 200 | 1,0 | 26,0 | 93,7 | 0,79 | 6,5 | 1,2 | 2,8 | 1ExdIIBT4 PBExdI PB 4B |
| ВАО8К-450-250-8 | 250 |  | 32,4 | 94,0 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-560-315-8 | 315 | 0,8 | 38,7 | 94,3 | 0,83 | 6,0 | 1,1 | 2,6 |  |
| ВАО8К-560-400-8 | 400 |  | 49,0 | 94,5 |  |  | 1,0 | 2,2 |  |
| ВАО8К-560-500-8 | 500 | 0,7 | 60,2 | 95,1 | 0,84 |  |  |  |  |
| ВАО8К-560-630-8 | 630 |  | 75,7 | 95,3 |  |  |  |  |  |
| ВАО8К-630-800-8 | 800 | 1,0 | 99,3 | 95,7 | 0,81 |  | 1,1 |  |  |
| ВАО8К-630-1000-8 | 1000 |  | 122,4 | 95,9 | 0,82 |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения n=750 об/мин, напряжение 10000 В |
| ВАО8К-560-315-8Д | 315 | 1,0 | 23,3 | 94,2 | 0,83 | 5,5 | 1,0 | 2,2 | 1ExdIIBT4 PBExdI PB 4B |
| ВАО8К-560-400-8Д | 400 |  | 29,5 | 94,4 |  | 6,0 | 1,1 | 2,5 |  |
| ВАО8К-560-500-8Д | 500 |  | 36,6 | 94,9 |  | 6,5 |  | 2,4 |  |
| ВАО8К-630-630-8Д | 630 |  | 45,5 | 95,2 | 0,84 | 6,0 | 1,0 | 2,2 |  |
| ВАО8К-630-800-8Д | 800 |  | 57,6 | 95,5 |  | 6,5 | 1,1 | 2,3 |  |

* Двигатели с жидкой смазкой.

УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ ВИБРОСКОРОСТИ И

ТЕМПЕРАТУРЫ C РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЯ ЗА

РАБОТОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  ТИПА УСВТ и УСВТ-М

Устройство сигнализации виброскорости и температуры типа УСВТ  (далее устройство) предназначено для контроля состояния электродвигателей общепромышленного и взрывозащищенного исполнения.

Применение УСВТ позволяет за счет своевременного выявления неисправностей электродвигателей и устранения их на ранней стадии:

( улучшить эксплуатационные характеристики электродвигателя и механизма;

( повысить надежность и долговечность работы электродвигателей и приводных механизмов, исключающих резонансные частоты конструкции вентилятора

( сократить затраты на ремонт оборудования.

УСВТ обеспечивает:

( контроль температуры подшипников, обмоток и корпуса электродвигателей;

( контроль виброскорости подшипников;

( контроль температуры и виброскорости подшипников приводного механизма,

( выдачу предупредительного сигнала о выходе за границы заданных зон температуры и вибрации;

( выдачу предупредительного сигнала об обрыве датчика;

( выдачу электрических сигналов на подключение внешних устройств сигнализации и управления при аварии;

( возможность передачи и считывания данных на персональном компьютере с использованием общепромышленного стандарта «MODBUS»/RS485.

*  возможность отключения датчиков температуры и виброскорости приводного механизма с использованием дополнительно поставляемого «дивайса».

УСВТ-М дополнительно обеспечивает:

возможность отображения текущих параметров электродвигателя и конфигурации датчиков на персональном компьютере.

- доступ к просмотру данных УСВТ в среде Windows–ХР c помощью персонального компьютера.

- при отсутствии возможности использования персонального компьютера для считывания данных устройство может быть укомплектован устройством считывания информации для считывания данных  с УСВТ с последующим подключением устройства к персональному компьютеру.

Конструктивно устройство с датчиками и блоком питания расположено на электродвигателе и состоит из устройства сигнализации и индикации выполненного в металлическом корпусе, обеспечивающем необходимую степень защиты с подключенными к нему  датчиками вибрации и температуры и блока питания устанавливаемого во взрывонепроницаемой оболочке на  электродвигателе.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от -45 до +50 (С;

Верхнее значение относительной влажности воздуха:

-	для устройства сигнализации и датчиков вибрации 100% (с конденсацией влаги) при температуре 35 (С;

-	блока питания – до 95% при температуре 35 (С;

-	атмосферное давление 84-106кРа (630-795 mmHg)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

-	режим работы устройства	продолжительный

-	диапазон контроля температуры, ºС	от 0 до плюс 180

-	диапазон допустимой уставки контролируемых температур	от 10 до плюс 180

включения цепей сигнализации, ºС

-	диапазон контроля вибрационной скорости, мм./cек	от 0,2 до 25

-	входное напряжение питания блока питания, В                             ~220, ~127, ~36, ~24

Уровень и вид взрывозащиты блока УСИ и датчиков вибрации - РВ Иb, 1ExibIIBT4 X, РВ Ex[ib]I X по ГОСТ12.2.020 и ГОСТ Р 51330.0-99, блока питания  РВ1В Иb, 1Exd[ib]IIBT4 X

Электродвигатели серии «Украина»

Двигатели асинхронные взрывобезопасные с короткозамкнутым ротором серии «Украина» изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом, предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 6000 В частотой 50 Гц в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу метану или угольной пыли, а также в помещениях всех классов и наружных установках, где возможны образования взрывоопасной смеси.

Структура условного обозначения двигателя «Украина» 560М-2У5:

«Украина» - Условное обозначение серии

560 - Высота оси вращения

М - Условное обозначение длины

2 - Число полюсов

У - Климатическое исполнение

5 - Категория размещения

Двигатели изготавливаются в климатическом исполнении У или Т, категории размещения 2 или 5.

Диапазон температуры окружающей среды от минус 40° до плюс 40°С, относительная влажность 97% при температуре плюс 35°С.

Конструктивное исполнение двигателей IM1001, способ охлаждения – IСА01А51.

Степень защиты основной оболочки двигателей и коробки выводов – IP54, кожуха вентилятора – IP20. Изоляция обмотки статора термореактивная класса нагревостойкости «F».

Типы и основные параметры двигателей исполнения У и Т приведены в таблице 53.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателей приведены в таблице 54, таблице 55.

Таблица 53

| Тип двигателя | Номинальные значения величин | Cos φ | Iп Iн | Мп Мн | Ммакс Мном | Ммин Мном | Динамический момент инерции раб.мех, кГм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощ-ность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | Ток, А | КПД, % |  |  |  |  |  |  |
| «Украина» 450М-2У5 | 200 | 3000 | 24,5 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 1,0 | 2,2 | 0,85 | 50,0 |
| «Украина» 450М-2У2 | 200 | 3000 | 24,5 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 1,0 | 2,2 | 0,85 | 50,0 |
| «Украина» 450L-2У5 | 250 | 3000 | 30,0 | 94,3 | 0,86 | 6,5 | 1,1 | 2,3 | 0,85 | 62,5 |
| «Украина» 450L-2У2 | 250 | 3000 | 30,0 | 94,3 | 0,86 | 6,5 | 1,1 | 2,3 | 0,85 | 62,5 |
| «Украина» 500М-2У5 | 315 | 3000 | 37,2 | 94,1 | 0,88 | 6,5 | 1,2 | 2,3 | 0,85 | 80,0 |
| «Украина» 500М-2У2 | 315 | 3000 | 37,2 | 94,1 | 0,88 | 6,5 | 1,2 | 2,3 | 0,85 | 80,0 |
| «Украина» 500L-2У5 | 400 | 3000 | 45,8 | 94,5 | 0,89 | 6,5 | 1,2 | 2,3 | 0,85 | 100,0 |
| «Украина» 500L-2У2 | 400 | 3000 | 45,8 | 94,5 | 0,89 | 6,5 | 1,2 | 2,3 | 0,85 | 100,0 |
| «Украина» 560М-2У5 | 500 | 3000 | 58,3 | 94,0 | 0,88 | 6,5 | 1,1 | 2,2 | 0,9 | 125,0 |
| «Украина» 560L-2У5 | 630 | 3000 | 72,8 | 93,4 | 0,89 | 6,5 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 137,5 |
| «Украина» 450М-4У5 | 200 | 1500 | 24,6 | 93,0 | 0,84 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 375,0 |
| «Украина» 450М-4У2 | 200 | 1500 | 24,6 | 93,0 | 0,84 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 375,0 |
| «Украина» 450L-4У5 | 250 | 1500 | 30,7 | 93,7 | 0,86 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,9 | 400,0 |
| «Украина» 450L-4У2 | 250 | 1500 | 30,7 | 93,7 | 0,86 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,9 | 400,0 |
| «Украина» 500М-4У5 | 315 | 1500 | 39,0 | 94,7 | 0,84 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 450,0 |
| «Украина» 500М-4У2 | 315 | 1500 | 39,0 | 94,7 | 0,84 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 450,0 |
| «Украина» 500L-4У5 | 400 | 1500 | 48,0 | 95,0 | 0,86 | 6,0 | 1,3 | 2,3 | 0,9 | 575,0 |
| «Украина» 500L-4У2 | 400 | 1500 | 48,0 | 95,0 | 0,86 | 6,0 | 1,3 | 2,3 | 0,9 | 575,0 |
| «Украина» 560М-4У5 | 500 | 1500 | 59,0 | 95,2 | 0,86 | 5,8 | 1,4 | 2,3 | 0,9 | 625,0 |
| «Украина» 560L-4У5 | 630 | 1500 | 73,5 | 95,6 | 0,87 | 6,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 825,0 |
| «Украина» 630М-4У5 | 800 | 1500 | 93,5 | 95,3 | 0,87 | 6,5 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 1000,0 |
| «Украина» 630L-4У5 | 1000 | 1500 | 116,0 | 95,6 | 0,87 | 6,5 | 1,5 | 2,7 | 0,9 | 1075,0 |
| «Украина» 710М-4У5 | 1250 | 1500 | 145,0 | 95,4 | 0,87 | 6,0 | 1,4 | 2,5 | 0,9 | 1500,0 |
| «Украина» 710L-4У5 | 1600 | 1500 | 184,0 | 95,7 | 0,88 | 6,0 | 1,4 | 2,5 | 0,9 | 1625,0 |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей серии «Украина»

Таблица 54

| Тип двигателя | l10 | l30 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| «Украина» 450М-2У5 | 710 | 1675 | 2460 |
| «Украина» 450М-2У2 | 710 | 1675 | 2460 |
| «Украина» 450L-2У5 | 800 | 1675 | 2460 |
| «Украина» 450L-2У2 | 800 | 1675 | 2460 |
| «Украина» 450М-4У5 | 710 | 1655 | 2400 |
| «Украина» 450М-4У2 | 710 | 1700 | 2400 |
| «Украина» 450L-4У5 | 800 | 1655 | 2400 |
| «Украина» 450L-4У2 | 800 | 1700 | 2400 |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей серии «Украина»

Таблица 55

| Тип двигателя | b10 | b11 | b31 | d1 | d10 | d30 | l1 | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h31 | h34 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Украина» 500М-2У5 | 850 | 980 | 865 | 80 | 35 | 995 | 170 | 800 | 1140 | 1735 | 335 | 410 | 500 | 1100 | 180 | 2700 |
| «Украина» 500М-2У2 | 850 | 980 | 865 | 80 | 35 | 995 | 170 | 800 | 1140 | 1735 | 335 | 410 | 500 | 1100 | 185 | 2700 |
| «Украина» 500L-2У5 | 850 | 980 | 865 | 80 | 35 | 995 | 170 | 900 | 1240 | 1835 | 335 | 410 | 500 | 1100 | 180 | 3100 |
| «Украина» 500L-2У2 | 850 | 980 | 865 | 80 | 35 | 995 | 170 | 900 | 1240 | 1835 | 335 | 410 | 500 | 1100 | 185 | 3100 |
| «Украина» 500М-4У5 | 850 | 980 | 865 | 80 | 35 | 995 | 170 | 800 | 1140 | 1670 | 335 | 410 | 500 | 1100 | 180 | 2800 |
| «Украина» 500М-4У2 | 850 | 980 | 865 | 80 | 35 | 995 | 170 | 800 | 1140 | 1715 | 335 | 410 | 500 | 1100 | 185 | 2800 |
| «Украина» 500L-4У5 | 850 | 980 | 865 | 80 | 35 | 995 | 170 | 900 | 1240 | 1770 | 335 | 410 | 500 | 1100 | 180 | 3250 |
| «Украина» 500L-4У2 | 850 | 980 | 865 | 80 | 35 | 995 | 170 | 900 | 1240 | 1815 | 335 | 410 | 500 | 1100 | 185 | 3250 |
| «Украина» 560М-2У5 | 950 | 1080 | 900 | 80 | 42 | 1115 | 170 | 900 | 1150 | 1720 | 355 | 480 | 560 | 1235 | 250 | 3700 |
| «Украина» 560L-2У5 | 950 | 1080 | 900 | 80 | 42 | 1115 | 170 | 1000 | 1295 | 1860 | 355 | 480 | 560 | 1235 | 250 | 4250 |
| «Украина» 560М-4У5 | 950 | 1080 | 900 | 120 | 42 | 1115 | 210 | 900 | 1130 | 1840 | 355 | 435 | 560 | 1235 | 250 | 3700 |
| «Украина» 560L-4У5 | 950 | 1080 | 900 | 120 | 42 | 1115 | 210 | 1000 | 1295 | 1950 | 355 | 435 | 560 | 1235 | 250 | 4370 |
| «Украина» 630М-4У5 | 1060 | 1160 | 940 | 120 | 48 | 1170 | 210 | 1000 | 1540 | 2260 | 375 | 1460 | 630 | 1345 | 400 | 5130 |
| «Украина» 630L-4У5 | 1060 | 1240 | 980 | 120 | 48 | 1250 | 210 | 1120 | 1720 | 2345 | 375 | 1600 | 630 | 1380 | 425 | 6400 |
| «Украина» 710М-4У5 | 1180 | 1410 | 1030 | 130 | 48 | 1405 | 250 | 1120 | 1550 | 2340 | 400 | 470 | 710 | 1540 | 580 | 8000 |
| «Украина» 710L-4У5 | 1180 | 1410 | 1030 | 140 | 48 | 1405 | 250 | 1250 | 2000 | 2525 | 400 | 470 | 710 | 1340 | 580 | 9200 |

Электродвигатели серии 2МА36 6,7 габаритов

Двигатели асинхронные взрывобезопасные серии 2МА36 6,7 габаритов с короткозамкнутым ротором предназначены для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом для работы в шахтах, опасных по газу и угольной пыли, а также во взрывоопасных помещениях всех классов.

Климатическое исполнение У или Т, категория размещения 2 или 5.

Структура условного обозначения типа двигателя 2МА 36-61/4У2:

2 - порядковый номер серии;

МА - машина асинхронная;

36 – условное обозначение серии;

6 - условное обозначение габарита;

1 - условное обозначение длины сердечника статора;

4 – число полюсов;

У – климатическое исполнение;

2 – категория размещения.

Примечание. Буква «В» стоящая после цифры 4 /число полюсов/ обозначает, что «двигатель вертикального исполнения».

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа:

- горизонтального исполнения – IМ 1001;

- вертикального исполнения -IМ 3011.

Степень защиты основной оболочки двигателей и коробки выводов ІР 54, кожуха и наружного вентилятора – ІР 20, способ охлаждения ICAOI.

Интервал температуры окружающей среды: от минус 5 до плюс 400С – для двигателей группы І, от минус 450С до плюс 450С для двигателей группы П, верхнее значение относительной влажности среды 98% при температуре плюс 350С.

Технические характеристики двигателей приведены в таблицах 56, 57.

Габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице 58.

Таблица 56

| Обозначение типа двигателя | Номинальные значения величин | Сколь- жение % | КПД, % | Соs ϕ | Іпуск Іном | Мпуск Мном | Ммакс Мном. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Ток статора, А | Частота вращения синхронная, об/мин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При 380 В | При 660В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2МА36-60/2У5 | 200 | 364 | 210 | 3000 | 0,83 | 91,5 | 0,9 | 6,5 | 1,0 | 2,0 |
| 2МА36-60/2У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-61/2У5 | 250 | 453 | 262 | 3000 | 0,83 | 92,0 | 0.91 | 6,5 | 1,0 | 2,0 |
| 2МА36 –61/2У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-61/4У5 | 200 | 374 | 216 | 1500 | 1,0 | 92,0 | 0,89 | 6,5 | 1,8 | 2,5 |
| 2МА36-61/4У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-62/4У5 | 250 | 465 | 268 | 1500 | 1,0 | 93,0 | 0,89 | 6,5 | 1,8 | 2,5 |
| 2МА36-62/4У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-61/6У5 | 160 | 305 | 176 | 1000 | 1,0 | 93,0 | 0,84 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
| 2МА36-61/6У2 | 160 | 305 | 176 | 1000 | 1,0 | 93,0 | 0,84 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
| 2МА36-61/6ВУ5 | 160 | 305 | 176 | 1000 | 1,0 | 93,0 | 0,84 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
| 2МА36-61/6ВУ2 | 160 | 305 | 176 | 1000 | 1,0 | 93,0 | 0,84 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
| 2МА36-62/6У5 | 200 | 380 | 220 | 1000 | 1,0 | 93,0 | 0,84 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
| 2МА36-62/6У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-61/8У5 | 125 | 244 | 141 | 750 | 1,3 | 93,5 | 0,81 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
| 2МА36-61/8У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-62/8У5 | 160 | 310 | 180 | 750 | 1,3 | 93,5 | 0,81 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
| 2МА36-62/8У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 56

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2МА36-71/4У5 | 320 | 587 | 340 | 1500 | 1,0 | 93,0 | 0,89 | 6,5 | 1,4 | 2,5 |
| 2МА36-71/4У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-71/6У5 | 250 | 475 | 274 | 1000 | 1,0 | 93,0 | 0,86 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
| 2МА36-71/6У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-71/8У5 | 200 | 380 | 220 | 750 | 1,3 | 93,5 | 0,85 | 6,5 | 1,3 | 2,5 |
| 2МА36-71/8У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 57

| Обозначение типа двигателя | Номинальные значения величин | Сколь- жение % | Ток статора, А | КПД, % | Соs ϕ | Іпуск Іном | Мпуск Мном | Ммакс Мном. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Частота сети, Гц | Частота вращения синхронная, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36- 60/2Т2, Т5 | 160 | 380 | 50 | 3000 | 0,83 | 302 | 89,5 | 0,9 | 8,0 | 1,2 | 2,3 |
|  | 160 | 400 | 50 | 3000 | 0,83 | 287 | 89,5 | 0,9 | 8,0 | 1,2 | 2,3 |
|  | 160 | 415 | 50 | 3000 | 0,83 | 276 | 89,5 | 0,9 | 8,0 | 1,2 | 2,3 |
|  | 160 | 440 | 60 | 3600 | 0,83 | 264 | 89,5 | 0,8 | 8,5 | 1,2 | 2,3 |
| 2МА36- 61/2Т2, Т5 | 200 | 380 | 50 | 3000 | 0,83 | 370 | 90,5 | 0,91 | 8,0 | 1,2 | 2,3 |
|  | 200 | 400 | 50 | 3000 | 0,83 | 351 | 90,5 | 0,91 | 8,0 | 1,2 | 2,3 |
|  | 200 | 415 | 50 | 3000 | 0,83 | 338 | 90,5 | 0,91 | 8,0 | 1,2 | 2,3 |
|  | 200 | 440 | 60 | 3600 | 0,83 | 323 | 90,5 | 0,9 | 8,5 | 1,2 | 2,3 |
| 2МА36- 61/4Т2, Т5 | 190 | 380 | 50 | 1500 | 1,0 | 364 | 92,0 | 0,86 | 8,0 | 1,7 | 2,5 |
|  | 190 | 400 | 50 | 1500 | 1,0 | 346 | 92,0 | 0,86 | 8,0 | 1,7 | 2,5 |
|  | 190 | 415 | 50 | 1500 | 1,0 | 334 | 92,0 | 0,86 | 8,0 | 1,7 | 2,5 |
|  | 190 | 440 | 60 | 1800 | 1,1 | 319 | 92,0 | 0,85 | 8,5 | 2,0 | 2,5 |
| 2МА36- 62/4Т2, Т5 | 230 | 380 | 50 | 1500 | 1,0 | 435 | 92,5 | 0,87 | 8,0 | 1,7 | 2,5 |
|  | 230 | 400 | 50 | 1500 | 1,0 | 412 | 92,5 | 0,87 | 8,0 | 1,7 | 2,5 |
|  | 230 | 415 | 50 | 1500 | 1,0 | 398 | 92,5 | 0,87 | 8,0 | 1,7 | 2,5 |
|  | 230 | 440 | 60 | 1800 | 1,1 | 380 | 92,5 | 0,86 | 8,5 | 2,0 | 2,5 |
| 2МА36- 61/6Т2, Т5 | 140 | 380 | 50 | 1000 | 1,5 | 284 | 92,5 | 0,81 | 8,0 | 1,5 | 2,5 |
|  | 140 | 400 | 50 | 1000 | 1,5 | 270 | 92,5 | 0,81 | 8,0 | 1,5 | 2,5 |
|  | 140 | 415 | 50 | 1000 | 1,5 | 260 | 92,5 | 0,81 | 8,0 | 1,5 | 2,5 |
|  | 140 | 440 | 60 | 1200 | 1,25 | 250 | 92,0 | 0,8 | 8,0 | 2,0 | 2,5 |
| 2МА36- 62/6Т2, Т5 | 170 | 380 | 50 | 1000 | 1,5 | 343 | 93,0 | 0,81 | 8,0 | 1,5 | 2,5 |
|  | 170 | 400 | 50 | 1000 | 1,5 | 326 | 93,0 | 0,81 | 8,0 | 1,5 | 2,5 |
|  | 170 | 415 | 50 | 1000 | 1,5 | 314 | 93,0 | 0,81 | 8,0 | 1,5 | 2,5 |
|  | 170 | 440 | 60 | 1200 | 1,25 | 302 | 92,5 | 0,8 | 8,0 | 2,0 | 2,5 |
| 2МА36- 61/8Т2, Т5 | 125 | 380 | 50 | 750 | 1,66 | 261 | 93,5 | 0,78 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
|  | 125 | 400 | 50 | 750 | 1,66 | 248 | 93,5 | 0,78 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
|  | 125 | 415 | 50 | 750 | 1,66 | 239 | 93,5 | 0,78 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
|  | 125 | 440 | 60 | 900 | 1,3 | 226 | 93,0 | 0,78 | 7,5 | 1,8 | 2,5 |
| 2МА36- 62/8Т2, Т5 | 150 | 380 | 50 | 750 | 1,66 | 313 | 93,5 | 0,78 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
|  | 150 | 400 | 50 | 750 | 1,66 | 298 | 93,5 | 0,78 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
|  | 150 | 415 | 50 | 750 | 1,66 | 286 | 93,5 | 0,78 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
|  | 150 | 440 | 60 | 900 | 1,3 | 271 | 93,0 | 0,78 | 7,5 | 1,8 | 2,5 |
| 2МА36- 71/6Т2, Т5 | 220 | 380 | 50 | 1000 | 1,0 | 445 | 92,0 | 0,82 | 7,0 | 1,7 | 2,7 |
|  | 220 | 400 | 50 | 1000 | 1,0 | 407 | 92,0 | 0,85 | 7,0 | 1,7 | 2,7 |
|  | 220 | 415 | 50 | 1000 | 1,0 | 397 | 92,0 | 0,84 | 7,0 | 1,7 | 2,7 |
|  | 220 | 440 | 60 | 1200 | 0,83 | 372 | 91,5 | 0,85 | 7,0 | 1,3 | 2,7 |
| 2МА36- 71/8Т2, Т5 | 180 | 380 | 50 | 750 | 1,3 | 364 | 93,0 | 0,81 | 6,5 | 1,5 | 2,5 |
|  | 180 | 400 | 50 | 750 | 1,3 | 334 | 93,0 | 0,84 | 6,5 | 1,5 | 2,5 |
|  | 180 | 415 | 50 | 750 | 1,3 | 326 | 93,0 | 0,85 | 6,5 | 1,5 | 2,5 |
|  | 180 | 440 | 60 | 900 | 1,1 | 304 | 92,5 | 0,84 | 6,5 | 1,2 | 2,5 |

Таблица 58

| Тип | Размеры в мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | b 10 | b11 | b31 | d1 | d30 | ll | l10 | l30 | l31 | h | h30 |  |
| 2МА36-60/2У5 | 760±1,4 | 860 | 692 | 75Н | 864 | 140 | 625±1,4 | 1225 | 158±4 | 450-1,0 | 882 | 1965 |
| 2МА36-60/2У2 | 760±1,4 | 860 | 692 | 75Н |  | 140 | 625±1,4 | 1225 | 158±4 | 450-1,0 | 882 | 1965 |
| 2МА36-61/2У5 | 760±1,4 | 860 | 692 | 75Н |  | 140 | 695±1,4 | 1295 | 158±4 | 450-1,0 | 882 | 2230 |
| 2МА36-61/2У2 | 760±1,4 | 860 | 692 | 75Н |  | 140 | 695±1,4 | 1295 | 158±4 | 450-1,0 | 882 | 2230 |
| 2МА36-61/4,6,8У5 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 625±1,4 | 1255 | 158±4 | 450-1,0 | 882 | 2050 |
| 2МА36-61/4,6,8У2 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 625±1,4 | 1255 | 158±4 | 450-1,0 | 882 | 2050 |
| 2МА36-62/4,6,8У5 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 695±1,4 | 1325 | 158±4 | 450-1,0 | 882 | 2280 |
| 2МА36-62/4,6,8У2 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 695±1,4 | 1325 | 158±4 | 450-1,0 | 882 | 2280 |
| 2МА36-71/4,6,8У5 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н |  | 210 | 645±1,4 | 1443 | 225±4 | 530-1,0 | 1031 | 3290 |
| 2МА36-71/4,6,8У2 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н | 1002 | 210 | 645±1,4 | 1443 | 225±4 | 530-1,0 | 1031 | 3290 |

Электродвигатели ВЕРТИКАЛЬНЫЕ серии  ВАОв5К(М)

Взрывозащищенные асинхронные обдуваемые вертикальные электродвигатели ВАОВ5К и ВАОВ5КМ предназначены для привода нефтяных подпорных насосов типа НПВ и НПВ-М, работающих в условиях умеренного и холодного климата, применяемых в местах эксплуатации, в которых по технологии производства возможно образование взрывоопасной концентрации газов, паров и пыли.

Электродвигатели сертифицированы в России, имеют сертификат соответствия ГОСТР и разрешения Украины и России на производство и применение.

Исполнение по взрывозащите: 1ExdIIBT4.

Вид климатического исполнения и категория размещения: У1; УХЛ1 (двигатели выполнены из материалов для работы при температуре до минус 600С; крепежные изделия – из нержавеющей стали).

Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM 4011 – без лап, с фланцем на станине, с одним цилиндрическим концом вала, направление вала выходным концом вниз.

Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством зубчатых или упругих втулочно-пальцевых муфт. Двигатели поставляются комплектно со шпонками по ГОСТ 23360.

Способ охлаждения: ICA0151 – корпус двигателя выполнен с трубами для прохода наружного воздуха. Наружный и внутренние вентиляторы расположены на валу двигателя.

Степень защиты: двигателя – IP54; кожуха наружного вентилятора – IP20, коробок выводов статора, датчиков, нагревателей масла – IP55.

Режим работы продолжительный S1 от сети переменного тока частотой 50Гц. Напряжение питания двигателя по ГОСТ 183-74 или ГОСТ Р 52776 (для России) – 6000 В или 10000 В по согласованию с заказчиком.

Пуск двигателя: прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении, так и при падении напряжения сети за время пуска до 0,8 Uном. Среднее число пусков в год - не более 400 и за срок службы – не более 10000; двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее трех часов, допустимое количество пусков в сутки до трех.

Конструктивные особенности: Двигатели в климатическом исполнении У1, мощностью до 1000 кВт, изготавливаются с подшипниками качения, верхнего и нижнего подшипниковых узлов,  с консистентной смазкой  Литол-24, а в климатическом исполнении УХЛ1 с консистентной синтетической смазкой AeroShell Grease 22. Допускается применение других пластичных смазок с аналогичными свойствами. Двигатели в климатическом исполнении У1, УХЛ1, мощностью свыше 1000 кВт изготавливаются с подшипниками качения:

- в нижнем подшипниковом узле с консистентной смазкой  Литол-24 для климатического исполнения У1, и с консистентной синтетической смазкой AeroShell Grease 22 для климатического исполнения УХЛ1.

- в верхнем подшипниковом узле с жидкой смазкой в масляных ваннах без внешней циркуляции масла.

Двигатели в климатическом исполнении УХЛ1 модернизированного исполнения (индекс «М» в обозначении двигателя), изготавливаются с подшипниками качения, верхнего и нижнего подшипниковых узлов, с жидкой смазкой в масляных ваннах без внешней циркуляции масла.

Масляные ванны снабжены электронагревателями с дистанционным управлением для подогрева масла при отрицательной температуре.

Коробка выводов имеет три силовых зажима и зажимы заземления (внутренние и наружные), допускает ввод бронированного кабеля с медными и алюминиевыми жилами с обеспечением сухой разделки или заливки кабельной массой.

Обмотка ротора двигателей мощностью до 1000 кВт – алюминиевая, а более 1000 кВт – медная. Изоляция обмотки статора «МОНОЛИТ-2» выполнена по технологии вакуумно-нагнетательной пропитки обмоток эпоксидным компаундом с применением изоляционных материалов класса нагревостойкости F. Обмотка статора имеет три выводных провода, выведенных в одну коробку выводов. Схема соединения фаз – «звезда».

Двигатели ВАОВ5К с частотой вращения 1500 об/мин изготавливаются с левым направлением вращения, а двигатели с частотой вращения 1000 об/мин. – с правым направлением вращения, если смотреть со стороны выступающего конца вала. По требованию заказчика двигатели могут быть изготовлены с другим направлением вращения.

Двигатели ВАОВ5К оснащены датчиками температуры обмотки статора, сердечника статора, подшипников, масла в масляных ваннах и корпуса нагревателя. Выводы датчиков выведены в отдельную коробку выводов. На щитах электродвигателя предусмотрены площадки для установки датчиков контроля уровня вибрации в трех плоскостях измерения.

Структура условного обозначения типоисполнения двигателя:

| ВАОВ5К(М) | - | ХХХХ |  | Х | - | Х |  | ХХХ |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения по ГОСТ 15150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  |  | Д – для напряжения 10000 В |
|  |  | Номинальная мощность двигателя, кВт |
| Обозначение: В - взрывозащищенный А - асинхронный О - обдуваемый В - вертикальный 5 - серия К - производство г. Новая Каховка М – модернизированный (жидкая смазка подшипниковых узлов) |

Пример записи обозначения двигателя асинхронного взрывозащищенного с короткозамкнутым ротором, трехфазного, обдуваемого с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4, мощностью 315 кВт, напряжением 6000 В, частота сети 50 Гц, частотой вращения 1500 об/мин, климатическое исполнение – УХЛ, категории размещения – 1, левого направления вращения, при его заказе и в документации другого изделия:

Электродвигатель ВАОВ5К-315-4УХЛ1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Тоже самое, климатическое исполнение – У:

Электродвигатель ВАОВ5К-315-4У1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Тоже самое, климатическое исполнение – УХЛ1, модернизированный:

Электродвигатель ВАОВ5КМ-315-4УХЛ1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Пример записи обозначения двигателя асинхронного взрывозащищенного с короткозамкнутым ротором, трехфазного, обдуваемого с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4, мощностью 400 кВт, напряжением 10000 В, частота сети 50 Гц, частотой вращения 1500 об/мин, климатическое исполнение – УХЛ, категории размещения – 1, левого направления вращения, при его заказе и в документации другого изделия:

Электродвигатель ВАОВ5К-400Д-4УХЛ1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Тоже самое, климатическое исполнение – У:

Электродвигатель ВАОВ5К-400Д-4У1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Тоже самое, климатическое исполнение – УХЛ1, модернизированный:

Электродвигатель ВАОВ5КМ-400Д-4УХЛ1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Пример записи обозначения двигателя асинхронного взрывозащищенного с короткозамкнутым ротором, трехфазного, обдуваемого с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4, мощностью 315 кВт, напряжением 6000 В, частота сети 50 Гц, частотой вращения 1000 об/мин, климатическое исполнение – УХЛ, категории размещения – 1, правого направления вращения, при его заказе и в документации другого изделия:

Электродвигатель ВАОВ5К-315-6УХЛ1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Тоже самое, климатическое исполнение – У:

Электродвигатель ВАОВ5К-315-6У1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Тоже самое, климатическое исполнение – УХЛ1, модернизированный:

Электродвигатель ВАОВ5КМ-315-6УХЛ1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Пример записи обозначения двигателя асинхронного взрывозащищенного с короткозамкнутым ротором, трехфазного, обдуваемого с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4, мощностью 630 кВт, напряжением 10000 В, частота сети 50 Гц, частотой вращения 1000 об/мин, климатическое исполнение – УХЛ, категории размещения – 1, правого направления вращения, при его заказе и в документации другого изделия:

Электродвигатель ВАОВ5К-630Д-6УХЛ1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Тоже самое, климатическое исполнение – У:

Электродвигатель ВАОВ5К-630Д-6У1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Тоже самое, климатическое исполнение – УХЛ1, модернизированный:

Электродвигатель ВАОВ5КМ-630Д-6УХЛ1 1ExdIIBT4, ТУ У 31.1-32832237-014:2008

Технические характеристики электродвигателей ВАОВ5К приведены в таблице 59.

Габаритные, присоединительные размеры и масса двигателей приведены в таблице 60.

По требованию заказчика могут быть изготовлены электродвигатели на другие мощности, напряжения и частоту тока, а также с другими установочно-присоединительными размерами.

Таблица 59

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Частота вращения (синхр), об/мин | Скольжение, % | Ток статора, А | КПД, % | cosφ | Iпуск/ Iн | Mпуск/ Mн | Ммакс/ Mн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАОВ5К(М) – 315 - 4 | 315 | 6000 | 1500 | 1,0 | 36,0 | 94,5 | 0,89 | 6,5 | 1,2 | 2,5 |
| ВАОВ5К(М) – 400 - 4 | 400 |  |  | 1,0 | 45,5 | 95,0 | 0,89 | 6,5 | 1,2 | 2,5 |
| ВАОВ5К(М) - 400Д - 4 |  | 10000 |  | 1,0 | 28,8 | 94,3 | 0,86 | 6,5 | 1,2 | 2,5 |
| ВАОВ5К(М) – 800 - 4 | 800 | 6000 |  | 1,0 | 89,6 | 95,5 | 0,90 | 6,5 | 1,2 | 2,5 |
| ВАОВ5К(М) - 800Д - 4 |  | 10000 |  | 1,0 | 53,9 | 95,2 | 0,90 | 6,0 | 1,2 | 2,5 |
| ВАОВ5К(М)– 1250 - 4 | 1250 | 6000 |  | 0,6 | 139,5 | 95,8 | 0,90 | 6,5 | 1,1 | 2,5 |
| ВАОВ5К(М)- 1250Д - 4 |  | 10000 |  | 0,6 | 83,9 | 95,6 | 0,90 | 6,5 | 1,1 | 2,5 |
| ВАОВ5К(М)– 2000 - 4 | 2000 | 6000 |  | 0,6 | 221,8 | 96,4 | 0,90 | 6,5 | 1,1 | 2,5 |
| ВАОВ5К(М) - 2000Д - 4 |  | 10000 |  | 0,6 | 133,4 | 96,2 | 0,90 | 6,5 | 1,1 | 2,5 |
| ВАОВ5К(М) – 315 - 6 | 315 | 6000 | 1000 | 1,0 | 38,0 | 94,0 | 0,85 | 6,0 | 1,1 | 2,2 |
| ВАОВ5К(М) – 400 - 6 | 400 |  |  | 1,0 | 48,0 | 94,3 | 0,85 | 6,0 | 1,1 | 2,2 |
| ВАОВ5К(М) – 630 - 6 | 630 | 6000 |  | 0,8 | 73,3 | 95,1 | 0,87 | 6,0 | 1,1 | 2,2 |
| ВАОВ5К(М) - 630Д - 6 |  | 10000 |  | 0,8 | 44,1 | 94,8 | 0,87 | 6,0 | 1,1 | 2,2 |
| ВАОВ5К(М) - 800 - 6 | 800 | 6000 |  | 0,8 | 92,2 | 95,3 | 0,87 | 6,0 | 1,1 | 2,2 |
| ВАОВ5К(М) - 800Д - 6 |  | 10000 |  | 0,8 | 55,9 | 95,0 | 0,87 | 6,0 | 1,1 | 2,2 |
| ВАОВ5К(М) –1000 - 6 | 1000 | 6000 |  | 0,6 | 121,0 | 95,8 | 0,83 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |
| ВАОВ5К(М) - 1000Д - 6 |  | 10000 |  | 0,6 | 72,8 | 95,5 | 0,83 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |
| ВАОВ5К(М) –1250 - 6 | 1250 | 6000 |  | 0,6 | 151,0 | 96,0 | 0,83 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |
| ВАОВ5К(М) - 1250Д - 6 |  | 10000 |  | 0,6 | 90,8 | 95,8 | 0,83 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |
| ВАОВ5К(М) –1600 - 6 | 1600 | 6000 |  | 0,6 | 192,4 | 96,4 | 0,83 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |
| ВАОВ5К(М) -1600Д-6 |  | 10000 |  | 0,6 | 115,7 | 96,2 | 0,83 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |
| ВАОВ5К(М) - 2000 - 6 | 2000 | 6000 |  | 0,6 | 237,7 | 96,4 | 0,84 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |
| ВАОВ5К(М) - 2000Д - 6 |  | 10000 |  | 0,6 | 142,9 | 96,2 | 0,84 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |
| ВАОВ5К(М) –2250 -6 | 2250 | 6000 |  | 0,6 | 267,1 | 96,5 | 0,84 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |
| ВАОВ5К(М) - 2250Д - 6 |  | 10000 |  | 0,6 | 160,6 | 96,3 | 0,84 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |

Рисунок 1

Рисунок 2

остальное см. рисунок .1

Таблица 60

| Тип двигателя | Рис. | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | b 31 | d 24 | d 30 | b 1 | b 33 | d 1 | d 5 | d 20 | d 22 | d 25 | d 34 |
| ВАОВ5К(М)-315-4 | 1 | 965 | 1150 | 1260 | 28 | 800 | 100 m6 | - | 1080 | 28 | 1000 ±0,028 | 45 |
| ВАОВ5К(М)-400-4 |  | 995 | 1350 | 1370 |  | 830 | 110 m6 |  | 1250 | 35 | 1150 ±0,033 |  |
| ВАОВ5К(М)-400Д-4 |  | 1070 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| ВАОВ5К(М)-800-4 |  | 1075 | 1500 | 1450 | 32 | 910 | 120 m6 |  | 1400 |  | 1290 ±0,039 |  |
| ВАОВ5К(М)-800Д-4 |  | 1150 |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |
| ВАОВ5К(М)-1250-4 |  | 1225 | 1720 | 1780 | 36 | 1065 | 140 m6 |  | 1600 | 42 | 1480 ±0,039 | 65 |
| ВАОВ5К(М)-1250Д-4 |  | 1420 |  |  |  | 1255 |  |  |  |  |  | 60 |
| ВАОВ5К(М)-2000-4 |  | 1225 | 1920 | 1860 |  | 1065 |  |  | 1800 |  | 1680 ±0,046 | 65 |
| ВАОВ5К(М)-2000Д-4 |  | 1420 |  |  |  | 1255 |  |  |  |  |  | 60 |
| ВАОВ5К(М)-315-6 | 1 | 1015 | 1350 | 1370 | 28 | 850 | 110 m6 | М100х2 | 1250 | 35 | 1150 ±0,033 | 45 |
| ВАОВ5К(М)-400-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАОВ5К(М)-630-6 |  | 1140 | 1500 | 1605 | 32 | 980 | 120 m6 | M110x2 | 1400 |  | 1290 ±0,039 |  |
| ВАОВ5К(М)-630Д-6 |  | 1220 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| ВАОВ5К(М)-800-6 |  | 1140 |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |
| ВАОВ5К(М)-800Д-6 |  | 1220 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| ВАОВ5К(М)-1000-6 |  | 1225 | 1920 | 1825 | 36 | 1065 | 140 m6 | M130x2 | 1800 | 42 | 1680 ±0,046 | 65 |
| ВАОВ5К(М)-1000Д-6 |  | 1420 |  |  |  | 1255 |  |  |  |  |  | 60 |
| ВАОВ5К(М)-1250-6 |  | 1225 |  |  |  | 1065 |  |  |  |  |  | 65 |
| ВАОВ5К(М)-1250Д-6 |  | 1420 |  |  |  | 1255 |  |  |  |  |  | 60 |
| ВАОВ5К(М)-1600-6 | 2 | 1325 | 2100 | 1940 | 40 | 1165 | 150 m6 |  | 2000 |  | 1830 ±0,046 | 65 |
| ВАОВ5К(М)-1600Д-6 |  | 1455 |  |  |  | 1290 |  |  |  |  |  | 60 |
| ВАОВ5К(М)-2000-6 |  | 1325 |  |  |  | 1165 |  |  |  |  |  | 65 |
| ВАОВ5К(М)-2000Д-6 |  | 1455 |  |  |  | 1290 |  |  |  |  |  | 60 |
| ВАОВ5К(М)-2250-6 |  | 1325 |  |  |  | 1165 |  |  |  |  |  | 65 |
| ВАОВ5К(М)-2250Д-6 |  | 1455 |  |  |  | 1290 |  |  |  |  |  | 60 |

Таблица 60. Продолжение

| Тип двигателя | Установочные и присоединительные размеры, мм | J21 | J22 | N | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h 1 | h 5 | h 34 | L 1 | L 5 | L 20 | L 21 | L 37 |  |  |  |  |
| ВАОВ5К(М)-315-4 | 16 | 106 | 35 | 210 | - | 10 | 20 | 210 | 45( | 22(30’ | 8 | 2900 |
| ВАОВ5К(М)-400-4 |  | 116 |  |  |  |  |  |  | 30( | 15( | 12 | 3600 |
| ВАОВ5К(М)-400Д-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 |
| ВАОВ5К(М)-800-4 | 18 | 127 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6110 |
| ВАОВ5К(М)-800Д-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6380 |
| ВАОВ5К(М)-1250-4 | 20 | 148 | 20 | 250 |  | 15 | 35 | 250 |  |  |  | 9630 |
| ВАОВ5К(М)-1250Д-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10120 |
| ВАОВ5К(М)-2000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22(30’ | 11(15’ | 16 | 11790 |
| ВАОВ5К(М)-2000Д-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12420 |
| ВАОВ5К(М)-315-6 | 16 | 116 | 80 | 240 | 30 | 10 | 20 | 240 | 30( | 15( | 12 | 4000 |
| ВАОВ5К(М)-400-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 |
| ВАОВ5К(М)-630-6 | 18 | 127 | 100 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5850 |
| ВАОВ5К(М)-630Д-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |
| ВАОВ5К(М)-800-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200 |
| ВАОВ5К(М)-800Д-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| ВАОВ5К(М)-1000-6 | 20 | 148 | 120 | 280 |  | 15 | 35 | 280 | 22(30’ | 11(15’ | 16 | 9600 |
| ВАОВ5К(М)-1000Д-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10200 |
| ВАОВ5К(М)-1250-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10450 |
| ВАОВ5К(М)-1250Д-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11150 |
| ВАОВ5К(М)-1600-6 | 22 | 168 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12420 |
| ВАОВ5К(М)-1600Д-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12950 |
| ВАОВ5К(М)-2000-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14220 |
| ВАОВ5К(М)-2000Д-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14650 |
| ВАОВ5К(М)-2250-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| ВАОВ5К(М)-2250Д-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15700 |

| Таблица 60. Продолжение |
| --- |
| Обозначение двигателя | L 30, мм |  | Обозначение двигателя | L 30, мм |
| ВАОВ5КМ-315-4УХЛ1 | 2040 |  | ВАОВ5К-315-4У1, УХЛ1 | 1830 |
| ВАОВ5КМ-400-4УХЛ1 | 2050 |  | ВАОВ5К-400-4У1, УХЛ1 | 1840 |
| ВАОВ5КМ-400Д-4УХЛ1 | 2240 |  | ВАОВ5К-400Д-4У1, УХЛ1 | 2030 |
| ВАОВ5КМ-800-4УХЛ1 | 2240 |  | ВАОВ5К-800-4У1, УХЛ1 | 2000 |
| ВАОВ5КМ-800Д-4УХЛ1 | 2340 |  | ВАОВ5К-800Д-4У1, УХЛ1 | 2100 |
| ВАОВ5КМ-1250-4УХЛ1 | 2570 |  | ВАОВ5К-1250-4У1, УХЛ1 | 2520 |
| ВАОВ5КМ-1250Д-4УХЛ1 | 2780 |  | ВАОВ5К-1250Д-4У1, УХЛ1 | 2730 |
| ВАОВ5КМ-2000-4УХЛ1 | 2770 |  | ВАОВ5К-2000-4У1, УХЛ1 | 2720 |
| ВАОВ5КМ-2000Д-4УХЛ1 | 2910 |  | ВАОВ5К-2000Д-4У1, УХЛ1 | 2860 |
| ВАОВ5КМ-315-6УХЛ1 | 2110 |  | ВАОВ5К-315-6У1, УХЛ1 | 1840 |
| ВАОВ5КМ-400-6УХЛ1 | 2170 |  | ВАОВ5К-400-6У1, УХЛ1 | 1900 |
| ВАОВ5КМ-630-6УХЛ1 | 2220 |  | ВАОВ5К-630-6У1, УХЛ1 | 2030 |
| ВАОВ5КМ-630Д-6УХЛ1 | 2390 |  | ВАОВ5К-630Д-6У1, УХЛ1 | 2200 |
| ВАОВ5КМ-800-6УХЛ1 | 2340 |  | ВАОВ5К-800-6У1, УХЛ1 | 2150 |
| ВАОВ5КМ-800Д-6УХЛ1 | 2510 |  | ВАОВ5К-800Д-6У1, УХЛ1 | 2320 |
| ВАОВ5КМ-1000-6УХЛ1 | 2400 |  | ВАОВ5К-1000-6У1, УХЛ1 | 2400 |
| ВАОВ5КМ-1000Д-6УХЛ1 | 2630 |  | ВАОВ5К-1000Д-6У1, УХЛ1 | 2630 |
| ВАОВ5КМ-1250-6УХЛ1 | 2500 |  | ВАОВ5К-1250-6У1, УХЛ1 | 2500 |
| ВАОВ5КМ-1250Д-6УХЛ1 | 2730 |  | ВАОВ5К-1250Д-6У1, УХЛ1 | 2730 |
| ВАОВ5КМ-1600-6УХЛ1 | 2640 |  | ВАОВ5К-1600-6У1, УХЛ1 | 2640 |
| ВАОВ5КМ-1600Д-6УХЛ1 | 2870 |  | ВАОВ5К-1600Д-6У1, УХЛ1 | 2870 |
| ВАОВ5КМ-2000-6УХЛ1 | 2810 |  | ВАОВ5К-2000-6У1, УХЛ1 | 2810 |
| ВАОВ5КМ-2000Д-6УХЛ1 | 3030 |  | ВАОВ5К-2000Д-6У1, УХЛ1 | 3030 |
| ВАОВ5КМ-2250-6УХЛ1 | 2950 |  | ВАОВ5К-2250-6У1, УХЛ1 | 2950 |
| ВАОВ5КМ-2250Д-6УХЛ1 | 3170 |  | ВАОВ5К-2250Д-6У1, УХЛ1 | 3170 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕРИИ ВАСО5K

Взрывозащищенные вертикальные асинхронные электродвигатели трехфазного переменного тока с короткозамкнутым ротором серии BAСO5К предназначены для продолжительного режима работы S1 в качестве безредукторного привода вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения.

Исполнения по взрывозащите: 1ExdIIBT4

Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1.

Конструктивное исполнение по способу монтажа: M 9633

Степень защиты: корпуса и коробки выводов — IP54.

Способ охлаждения: ICA0141 — обдуваемые с самовентиляцией.

Пуск двигателя прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении, так и при падении напряжения сети за время пуска до 0,8 Uном.

Двигатели имеют подшипники качения. Смазка подшипников – консистентная.

Двигатели изготавливаются с одним выступающим коническим концом вала по ГОСТ 12081.

Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости «F».

Коробка выводов имеет три силовых зажима и зажимы заземления, допускает ввод бронированного кабеля с медными жилами. Коробка выводов допускает поворот на 900 и на 1800. Оговаривается при заказе: - «коробка выводов вниз», «вверх», «влево», «вправо», если смотреть со стороны коробки выводов на двигатель, установленный на лапы (выходной конец вала направлен вверх).

Электродвигатели допускают правое и левое направления вращения.

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжения, частоту тока и другого климатического исполнения, а также с другими установочно-присоединительными размерами с учетом требований контракта.

По требованию заказчика двигатели могут комплектоваться:

- подшипниками фирмы SKF;

- магнитожидкостным герметизатором;

.- площадками под датчики вибрации;

- термометрами сопротивления для контроля температуры подшипников;

- площадкой под установку клеммной коробки выводов.

Двигатели ВАСО5К-37-24 могут изготавливаться с цилиндрическим концом вала (см. рис. 2) по ГОСТ 12080

Структура условного обозначения типоисполнения двигателя:

| ВАСО5К | - | 37, 55, 75, 90 | - | 24, 32 | - | У, ХЛ |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения по ГОСТ 15150 |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
|  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  | Мощность, кВт |
| Обозначение: В - взрывозащищенный А – асинхронный C – специальный О - обдуваемый 5 – номер серии К - производство г. Новая Каховка |

Электродвигатели ВАСО5К полностью взаимозаменяемы с двигателями серий ВАСО2 и ВАСО4, при этом 24-полюсные двигатели ВАСО5К имеют следующие преимущества перед аналогами:

- Прямая экономия эксплуатационных расходов потребителя — сosφ на 10-15% выше, чем у аналогичных двигателей других производителей, что значительно снижает потребляемый ток (также на 10-15%).

- Снижение нагрузки на фундамент — масса двигателей снижена на 20-30% по сравнению с аналогами.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 61.

Габаритные, присоединительные размеры и масса двигателей приведены в таблице 62 и на рисунке 1.

Габаритные, присоединительные размеры и масса двигателя ВАСО5К-37-24 с цилиндрическим концом вала приведены на рисунке 2.

| Таблица 61 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ |
| ВАСО5К-37-24 | 37 | 380 | 250 | 90,0 | 0,70 |
| ВАСО5К-55-24 | 55 |  |  | 91,0 | 0,70 |
| ВАСО5К-75-24 | 75 |  |  | 92,0 | 0,70 |
| ВАСО5К-90-24 | 90 |  |  | 92,1 | 0,71 |
| ВАСО5К-30-32 | 30 |  | 187,5 | 89,4 | 0,70 |
| ВАСО5К-75-32 | 75 |  |  | 91,0 | 0,71 |

Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры двигателей ВАСО5К

| Таблица 62 |
| --- |
| Тип двигателя | Н | h | h1 | h2 | Масса, кг |
| ВАСО5К-37-24 | 1116+4,2 | 170 ±2 | 345±3 | 412 | 1400 |
| ВАСО5К-55-24 | 1266+5,0 | 270 ±2 | 445±4 | 512 | 1600 |
| ВАСО5К-75-24 | 1310+5,0 |  |  |  | 1760 |
| ВАСО5К-90-24 | 1130+4,2 | 0 | 170±3 | 237 | 2000 |
| ВАСО5К-30-32 | 990+3,6 |  |  |  | 1500 |
| ВАСО5К-75-32 | 1170+5,0 |  |  |  | 2090 |

Рис. 2. Габаритные, присоединительные размеры и масса

двигателя ВАСО5К-37-24 с цилиндрическим концом вала

Электродвигатели типа МА37-52/4ВПУ2

Двигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором взрывобезопасные изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом, предназначены для комплектации электропривода вертикальных насосов, применяемых при перекачке нефтепродуктов во взрывоопасных помещениях всех классов и в наружных установках.

Климатическое исполнение - У , категория размещения 2.

Структура условного обозначения типа двигателя МА37- 52/4ВПУ2:

МА – машина асинхронная

37 – условное обозначение серии

5 - условное обозначение габарита

2 - условное обозначение длины сердечника статора в см

4 – число полюсов

В – вал

П – полый

У – климатическое исполнение

2 – категория размещения.

Двигатели по уровню и виду взрывозащитны – взрывобезопсные со взрывонепроницаемой оболочкой.

Конструктивное исполнение двигателей – IМ3011.

Способ охлаждения - ICA01.

Степень защиты основной оболочки ІР 54, узла наружного вентилятора – ІР 20,.

Изоляция обмотки статора класса нагревостойкости «F».

Диапазон температуры окружающей среды: от минус 400С до плюс 400С, верхнее значение относительной влажности среды 100% при температуре плюс 250С.

Основные параметры двигателей приведены в таблице 63.

Таблица 63

| Обозначение типа двигателя | Номинальные значения величин | КПД,% | Мпуск Мном | Масса двигателя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, (синх.) об/ мин. |  |  |  |
| МА37-52/4ВПУ2 | 160 | 380/660 | 1500 | 92,9 | 2.5 | 1640 |

1.3.Электродвигатели вертикального исполнения

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА АСВО 15, ВАСВ 17, АСВО5К

Двигатели предназначены для непосредственного (безредукторного) привода вентиляторов градирен и рассчитаны для работы от сети переменного тока напряжением: АСВО15 — 380В; ВАСВ 17 — 6000В, АСВО5К — 380 В и 380/660 В, питающей сети  частотой 50 Гц.

Двигатели АСВО15 и ВАСВ 17.

Режим работы продолжительный.

Вид климатического исполнения: У1.

Изоляция обмотки статора термоактивная типа «Монолит 2» класса нагревостойкости «F».

Конструктивное исполнение по способу монтажа:

АСВО 15 — вертикальное — IМ8421;

ВАСВ 17 —вертикальное —IМ8221.

Степень защиты: корпуса и коробки выводов:

АСВО — обдуваемые, со степенью защиты IP44;

ВАСВ — с водяным охлаждением, со степенью защиты IP44.

Электродвигатели по линии вала могут комплектоваться по требованию заказчика магнитно-жидкостным уплотнением, предотвращающим проникновение влаги, пыли и т.д. в подшипниковый узел.

Двигатели АСВО5К.

Режим работы продолжительный.

Климатическое исполнение и категория размещения - У1.5 по ГОСТ 15150-69

Электродвигатели АСВО5К предназначены для замены электродвигателей АСВО15.

Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM 9631

Степень защиты: корпуса и коробки выводов — IP54.

Способ охлаждения: ICA0141 —обдуваемые с самовентиляцией.

Пуск двигателя прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении, так и при падении напряжения сети за время пуска до 0,8 Uном.

Двигатели имеют подшипники качения. Смазка подшипников – консистентная.

Двигатели  имеют левое и правое направление вращения.

Изоляция обмотки статора термоактивная типа «Монолит 2» класса нагревостойкости «F».

Коробка выводов имеет три силовых зажима и зажимы заземления, допускает ввод бронированного кабеля с медными или алюминиевыми жилами.

Для контроля температуры статора в лобовой части обмотки установлены датчики температуры.

Для контроля температуры подшипников устанавливаются термопреобразователи сопротивления с нелинейной статической характеристикой 50М, которые по требованию заказчика могут не устанавливаться.

По требованию заказчика двигатели могут комплектоваться магнитожидкостными герметизаторами со стороны рабочего конца вала

Структура условного обозначения двигателей:

| АСВО5К | - | 75 | - | 34 | У1.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150 |
|  |  |  |  | число полюсов |
|  |  | мощность двигателя в киловаттах |
| А - асинхронный, С - специальный, В - вертикальный, О - обдуваемый 5 - номер серии К – произведено в Новой Каховке |

Технические характеристики двигателей АСВО15, АСВО5К, ВАСВ 17 приведены в таблицах 64-67 и на рисунках.

| Таблица 64 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
| АСВО15-23-34МУ1 | 75 | 176.5 | 87.5 | 3240 |

Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей АСВО15-23-34МУ1

Таблица 65

| Типоразмер двигателя | Номинальная мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Схема соедине-ния обмоток статора | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД % | cosφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АСВО5К-37-24 | 37 | 380 | Y | 250,0 | 90,0 | 0,70 |
| АСВО5К-55-24 | 55 |  |  |  | 91,0 |  |
| АСВО5К-75-24 | 75 |  |  |  | 92,0 |  |
| АСВО5К-90-24 | 90 |  |  |  | 92,1 | 0,71 |
| АСВО5К-30-32 | 30 | 380 | Y | 187,5 | 89,5 | 0,7 |
|  |  | 380/660 | Y/∆ |  | 89,7 | 0,68 |
| АСВО5К-55-32 | 55 | 380 | Y |  | 90,0 | 0,71 |
|  |  | 380/660 | Y/∆ |  | 90,3 |  |
| АСВО5К-75-32 | 75 | 380 | Y |  | 91,1 | 0,71 |
|  |  | 380/660 | Y/∆ |  | 90,7 | 0,7 |
| АСВО5К-90-32 | 90 | 380 | Y |  | 91,8 | 0,71 |
|  |  | 380/660 | Y/∆ |  | 91,0 | 0,72 |
| АСВО5К-110-32 | 110 | 380 | Y |  | 92,0 | 0,71 |
|  |  | 380/660 | Y/∆ |  | 92,0 |  |
| АСВО5К-132-32 | 132 | 380 | Y |  | 92,1 |  |
|  |  | 380/660 | Y/∆ |  | 92,2 |  |
| АСВО5К-75-34 | 75 | 380 | Y | 176,4 | 90,0 | 0,7 |
| АСВО5К-75-34* | 75 | 380 | Y |  | 87,5 | 0,68 |
| Примечание: * с медным ротором |

Рис. 2

| В-В (1:2) | В-В (1:2) |
| --- | --- |
| Рис. 3 | Рис. 4 |

Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей АСВО5К

Таблица 66

| Типоразмер двигателя | b1 | d1 | h5 | Рис. | h34 | l1 | l30 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АСВО5К-37-24 | 22-0,52 | 80h6(-0,052) | 88 | 2, 3 | 45 | 130±0,8 | 960 | 1650 |
| АСВО5К-55-24 | 28-0,52 | 110f7() | 116 | 2, 4 | 163 | 210±0,925 | 1170 | 1880 |
| АСВО5К-75-24 |  |  |  |  |  |  |  | 2045 |
| АСВО5К-90-24 |  |  |  |  |  |  |  | 2175 |
| АСВО5К-30-32 | 22-0,52 | 80h6(-0,052) | 88 | 2, 3 | 45 | 130±0,8 | 960 | 1650 |
| АСВО5К-55-32 | 28-0,52 | 110f7() | 116 | 2, 4 | 163 | 210±0,925 | 1170 | 1880 |
| АСВО5К-75-32 |  |  |  |  |  |  |  | 2045 |
| АСВО5К-90-32 |  |  |  |  |  |  |  | 2175 |
| АСВО5К-110-32 |  |  |  |  | 185 |  | 1360 | 2620 |
| АСВО5К-132-32 |  |  |  |  |  |  |  | 2870 |
| АСВО5К-75-34 |  |  |  |  | 163 |  | 1170 | 2185 |

Рис. 5 Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей ВАСВ17-40-52У1

| Таблица 67 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/ми | KПД, % |
| ВАСВ17-40-52У1 | 200 | 115,4 | 84.8 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ типа 4АОВ

Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором вертикальные типа 4АОВ предназначены для привода механизмов с легкими условиями пуска (насосов и других механизмов с аналогичными характеристиками).

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000В.

По просьбе заказчика на базе вышеуказанных двигателей могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжения, частоты вращения.

Номинальный режим работы двигателей — продолжительный (S1) по ГОСТ 183-74.

Конструктивное  исполнение  по  способу  монтажа — IМ3011.

Степень  защиты  двигателей – IР44, выводного  устройства – IР55, кожуха  наружного вентилятора – IР21.

Изоляция обмотки статора термореактивная — «Монолит-2»..

Охлаждение двигателей осуществляется в режиме самовентиляции.

Схема соединения фаз — «звезда».

Структура  условного  обозначения    двигателей  4АОВ:

| 4 |  | АОВ | – | ХХХ |  | Х | – | Х |  | Х |  | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория размещения |
|  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |
|  |  |  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  |  |  | Условное обозначение длины двигателя |
|  |  |  |  | Высота оси вращения, мм (габарит по классификатору ЕСКД) |
|  |  | Асинхронный обдуваемый вертикальный |
| Порядковый номер серии |

Двигатели рассчитаны на два направления вращения.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 68.

| Таблица 68 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | KПД, % | cos φ | Масса, кг |
| 4AOB-400Y-4У3 | 500 | 1500 | 94.8 | 0.88 | 3420 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА АОДВ, АОДВМ, АОДВМУ

Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором вертикального исполнения типа АОДВ и АОДВМ предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50Гц и напряжением        3 000В, 6 000В, 6 600 В.

Вид климатического исполнения двигателей — У2, Т2.

Номинальный режим работы — продолжительный, S1.

Конструктивное исполнение двигателей — IM3011.

Способ охлаждения двигателей — ICO151.

Степень защиты двигателей — IP54, выводного  устройства – IР55, кожуха  наружного вентилятора — IР21.

Изоляция обмотки статора термоактивная типа «Монолит-2».

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмотки — звезда.

Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.

Установочные и присоединительные размеры двигателей типов АОДВ соответствуют размерам серии АО4-355 и АОЗ-400, типов АОДВМ — серий АВ 11 габарита.

Структура условного обозначения двигателя:

| АОДВ (М,У) | - | 355 |  | Х | - | ХХ | - | 4(6) |  | У2(Т2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
|  |  |  |  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  |  |  | Напряжение в кВ, отличное от 6 кВ |
|  |  |  | Условное обозначение длины двигателя |
|  | Условная высота оси вращения в мм (габарит по МЭК 60072-2) |
| Обозначение: АОДВ — асинхронный обдуваемый двигатель вертикальный; АОДВМ — асинхронный обдуваемый двигатель вертикальный модифицированный; АОДВМУ— асинхронный обдуваемый двигатель вертикальный модифицированный, унифицированный; |

Основные параметры двигателей при номинальном напряжении 6000 В и частоте питающей сети 50Гц приведены в таблице 69. Габаритные, установочные и присоединительные размеры и масса двигателей приведены в таблицах 70, 71 и на рисунках.

| Таблица 69 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток статора, А | Ном. скольжение, % | КПД, % | cos φ | Ммакс/ Мном | Мпуск/ Мном | Iпуск/ Iном |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| АОДВ-355Х-3,0-4У2,Т2 | 250 | 3000 | 58,0 | 1,4 | 94,3 | 0,88 | 2,1 | 1,0 | 5,1 |
| АОДВМ-355Х-3,0-4У2,Т2 | 250 | 3000 | 58,0 | 1,4 | 94,3 | 0,88 | 2,1 | 1,0 | 5,1 |
| АОДВМУ-355Х-3,0-4У2,Т2 | 250 | 3000 | 58,0 | 1,4 | 94,3 | 0,88 | 2,1 | 1,0 | 5,1 |
| АОДВ-355Х-4У2,Т2 | 250 | 6000 | 29,0 | 1,4 | 94,3 | 0,88 | 2,1 | 1,0 | 5,1 |
| АОДВМ-355Х-4У2,Т2 | 250 | 6000 | 29,0 | 1,4 | 94,3 | 0,88 | 2,1 | 1,0 | 5,1 |
| АОДВМУ-355Х-4У2,Т2 | 250 | 6000 | 29,0 | 1,4 | 94,3 | 0,88 | 2,1 | 1,0 | 5,1 |
| АОДВ-355Х-6,6-4У2,Т2 | 250 | 6600 | 26,6 | 1,4 | 94,3 | 0,87 | 2,5 | 1,2 | 6,1 |
| АОДВМ-355Х-6,6-4У2,Т2 | 250 | 6600 | 26,6 | 1,4 | 94,3 | 0,87 | 2,5 | 1,2 | 6,1 |
| АОДВМУ-355Х-6,6-4У2,Т2 | 250 | 6600 | 26,6 | 1,4 | 94,3 | 0,87 | 2,5 | 1,2 | 6,1 |
| АОДВ-355Y-4У2,Т2 | 315 | 6000 | 36,5 | 1,4 | 94,5 | 0,87 | 2,1 | 1,2 | 6,3 |
| АОДВМ-355Y-4У2,Т2 | 315 | 6000 | 36,5 | 1,4 | 94,5 | 0,87 | 2,1 | 1,2 | 6,3 |
| АОДВМУ-355Y-4У2,Т2 | 315 | 6000 | 36,5 | 1,4 | 94,5 | 0,87 | 2,1 | 1,2 | 6,3 |

Таблица 69. Продолжение

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток статора, А | Ном. скольжение, % | КПД, % | cos φ | Ммакс/ Мном | Мпуск/ Мном | Iпуск/ Iном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |
| АОДВ-355Х-6У2,Т2 | 200 | 6000 | 25,0 | 1,2 | 94,0 | 0,81 | 2,2 | 1,2 | 5,4 |
| АОДВМ-355Х-6У2,Т2 | 200 | 6000 | 25,0 | 1,2 | 94,0 | 0,81 | 2,2 | 1,2 | 5,4 |
| АОДВМУ-355Х-6У2,Т2 | 200 | 6000 | 25,0 | 1,2 | 94,0 | 0,81 | 2,2 | 1,2 | 5,4 |
| АОДВ-355Х-6,6-6У2,Т2 | 200 | 6600 | 23,9 | 1,1 | 93,8 | 0,78 | 2,6 | 1,4 | 6,2 |
| АОДВМ-355Х-6,6-6У2,Т2 | 200 | 6600 | 23,9 | 1,1 | 93,8 | 0,78 | 2,6 | 1,4 | 6,2 |
| АОДВМУ-355Х-6,6-6У2,Т2 | 200 | 6600 | 23,9 | 1,1 | 93,8 | 0,78 | 2,6 | 1,4 | 6,2 |

Таблица 70

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | D | d20 | d22 | d24 | d25 |  |
| АОДВ-355Х-3,0-4У2,Т2 АОДВ-355Х-4У2,Т2 | М56х4 | 740 | 24+0,52 | 800 | 680+0,025 | 2200 |
| АОДВ-355Y-4У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2215 |
| АОДВ-355X-6,6-4У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2200 |
| АОДВ-355Х-6У2,Т2 АОДВ-355Х-6,6-6У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2160 |
| АОДВМ-355Х-3,0-4У2,Т2 АОДВМ-355Х-4У2,Т2 |  | 940 | 28+0,52 | 1000 | 880+0,028 | 2255 |
| АОДВМ-355Y-4У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2270 |
| АОДВМ-355X-6,6-4У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2255 |
| АОДВМ-355Х-6У2,Т2 АОДВМ-355Х-6,6-6У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2215 |
| АОДВ-355Х-3,0-4У2,Т2 АОДВ-355Х-4У2,Т2 | М80х3 | 740 | 24+0,52 | 800 | 680+0,025 | 2200 |
| АОДВ-355Y-4У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2215 |
| АОДВ-355X-6,6-4У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2200 |
| АОДВ-355Х-6У2,Т2 АОДВ-355Х-6,6-6У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2160 |
| АОДВМ-355Х-3,0-4У2,Т2 АОДВМ-355Х-4У2,Т2 |  | 940 | 28+0,52 | 1000 | 880+0,028 | 2255 |
| АОДВМ-355Y-4У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2270 |
| АОДВМ-355X-6,6-4У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2255 |
| АОДВМ-355Х-6У2,Т2 АОДВМ-355Х-6,6-6У2,Т2 |  |  |  |  |  | 2215 |

Таблица 71

| Тип двигателя | D | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| АОДВМУ-355Х-3,0-4У2,Т2 АОДВМУ-355Х-4У2,Т2 | М56х4 | 2285 |
| АОДВМУ-355Y-4У2,Т2 |  | 2300 |
| АОДВМУ-355X-6,6-4У2,Т2 |  | 2285 |
| АОДВМУ-355Х-6У2,Т2 АОДВМУ-355Х-6,6-6У2,Т2 |  | 2260 |
| АОДВМУ-355Х-3,0-4У2,Т2 АОДВМУ-355Х-4У2,Т2 | М80х3 | 2285 |
| АОДВМУ-355Y-4У2,Т2 |  | 2300 |
| АОДВМУ-355X-6,6-4У2,Т2 |  | 2285 |
| АОДВМУ-355Х-6У2,Т2 АОДВМУ-355Х-6,6-6У2,Т2 |  | 2260 |

Электродвигатели типа ВАН5, ВАН5А

Электродвигатели асинхронные вертикальные с короткозамкнутым ротором типа ВАН5 предназначены для привода вертикальных гидравлических насосов для нужд народного хозяйства, электродвигатели ВАН5А для насосов собственных нужд АЭС. Электродвигатели изготовляются для внутригосударственных и экспортных поставок.

Двигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической комиссии (МЭК).

Двигатели предназначены для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц, на напряжение 6000 В.

Климатическое исполнение двигателей – У, Т, категория размещения – 3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Изоляция обмоток двигателей термореактивная типа «Монолит-2» класса нагревостойкости “F” по ГОСТ 8865-93 и с температурным использованием на уровне по классу “В”. Превышение температуры частей двигателей по ГОСТ 183-74.

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, выведенных в одну коробку выводов. Схема соединения фаз – «звезда». Концы обмоток соединены в «ноль» внутри коробки выводов на одном изоляторе.

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа IM8425 по ГОСТ 2479-79.

Двигатели во время работы воспринимают нагрузки от веса вращающихся частей насоса и реакции воды. В двигателях 118, 143 габаритов фланец с валом выполнен раздельно, в двигателях 173, 215 габаритов, фланец с валом выполнен цельным изделием.

Двигатели изготавливаются с правым направлением вращения, если смотреть со стороны рабочего конца вала.

Степень защиты двигателей соответствует IP23, коробки выводов - IP55 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения двигателей - ICА01 ГОСТ 20459-87.

Структура условного обозначения типоисполнения двигателя:

| ВАН5А | - | Х | - | Х |  | К |  | Э |  | М |  | Х |  | З |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид климатического исполнения (У, Т); |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | С охладителями на морской воде |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение для установки электромеханического привода разворота лопастей насоса |
|  |  |  |  |  |  | С контактными кольцами |
|  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  | Мощность двигателя, кВт |
| Обозначение: В – вертикальный А – асинхронный Н – для привода насоса 5 – номер серии А – для АЭС |

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 72. Габаритные и присоединительные размеры на рисунках.

Таблица 72

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | КПД, % | cos ( | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАН5-400-8 | 400 | 750 | 92,5 | 0,84 | 5050 |
| ВАН5-800-8 | 800 |  | 94,4 | 0,86 | 6200 |
| ВАН5-1000-8 | 1000 |  | 94,4 | 0,86 | 6700 |
| ВАН5-315-10 | 315 | 600 | 91,8 | 0,77 | 5000 |
| ВАН5-630-10 | 630 |  | 93,5 | 0,79 | 6150 |
| ВАН5-800-10 | 800 |  | 93,9 | 0,82 | 6650 |
| ВАН5-1000-10 | 1000 | 600 | 94,2 | 0,84 | 8680 |
| ВАН5-1250-10 | 1250 |  | 94,4 | 0,83 | 9400 |
| ВАН5-1600-10 | 1600 |  | 94,6 | 0,86 | 11690 |
| ВАН5-315-12 | 315 | 500 | 91,7 | 0,73 | 5250 |
| ВАН5-630-12 | 630 |  | 93,2 | 0,74 | 6650 |
| ВАН5-800-12 | 800 | 500 | 94,2 | 0,80 | 8610 |
| ВАН5-1000-12 | 1000 |  | 94,2 | 0,81 | 9350 |
| ВАН5-1250-12 | 1250 |  | 94,2 | 0,83 | 11565 |
| ВАН5-1600-12 | 1600 |  | 94,5 | 0,84 | 12285 |
| ВАН5-2000-12 | 2000 |  | 94,8 | 0,84 | 13530 |
| ВАН5-2500-12 | 2500 |  | 94,8 | 0,85 | 17690 |
| ВАН5-500-16 | 500 | 375 | 92,3 | 0,70 | 7640 |
| ВАН5-630-16 | 630 |  | 93,1 | 0,72 | 9020 |
| ВАН5-800-16 | 800 |  | 93,5 | 0,76 | 10700 |
| ВАН5-1000-16 | 1000 |  | 93,8 | 0,77 | 11750 |
| ВАН5-1250-16 | 1250 |  | 94,2 | 0,77 | 12905 |
| ВАН5-1600-16 | 1600 |  | 94,5 | 0,83 | 15055 |
| ВАН5-2500-16 | 2500 |  | 94,7 | 0,83 | 20250 |

| Наименование двигателя | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- |
| ВАН5-400-8 | 970 | 1660 |
| ВАН5-800-8 | 1050 | 1690 |
| ВАН5-1000-8 | 1150 | 1840 |
| ВАН5-315-10 | 970 | 1660 |
| ВАН5-630-10 | 1050 | 1690 |
| ВАН5-800-10 | 1150 | 1840 |
| ВАН5-315-12 | 970 | 1660 |
| ВАН5-630-12 | 1150 | 1840 |

| Наименование двигателя | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- |
| ВАН5-1000-10 | 1150 | 1840 |
| ВАН5-1250-10 | 1250 | 1940 |
| ВАН5-800-12 | 1150 | 1840 |
| ВАН5-1000-12 | 1250 | 1940 |
| ВАН5-500-16 | 950 | 1640 |
| ВАН5-630-16 | 1150 | 1840 |

| Наименование двигателя | L, мм | L1, мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ВАН5-1600-10 | 1050 | 1740 | 2220-2,2 |
| ВАН5-1250-12 |  |  |  |
| ВАН5-1600-12 | 1150 | 1840 |  |
| ВАН5-2000-12 | 1250 | 1940 |  |
| ВАН5-800-16 | 950 | 1640 |  |
| ВАН5-1000-16 | 1150 | 1840 |  |
| ВАН5-1250-16 | 1250 | 1940 |  |
| ВАН5-1600-16 | 1150 | 1840 | 2720-2,7 |

| Наименование двигателя | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- |
| ВАН5-2500-12 | 1150 | 2050 |
| ВАН5-2500-16 | 1250 | 2150 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА ВАНЗ-5, ВАНЗ-5А

Электродвигатели асинхронные вертикальные с короткозамкнутым ротором типа ВАНЗ-5 предназначены для привода вертикальных гидравлических насосов для нужд народного хозяйства, электродвигатели ВАНЗ-5А для насосов собственных нужд АЭС. Электродвигатели изготовляются для внутригосударственных и экспортных поставок.

Электродвигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической комиссии (МЭК).

Электродвигатели предназначены для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц, на напряжение 6000 В.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Смазка подшипников электродвигателей – жидкая в масляных ваннах.

Изоляция обмоток двигателей термореактивная типа «Монолит-2» класса нагревостойкости “F” по ГОСТ 8865-93 и с температурным использованием на уровне по классу “В”. Превышение температуры частей двигателей по ГОСТ 183-74.

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, выведенных в одну коробку выводов. Схема соединения фаз – «звезда». Концы обмоток соединены в «ноль» внутри коробки выводов на одном изоляторе.

Степень защиты двигателей – IP 54, коробки выводов IP55.

Конструктивное исполнение двигателя по способу монтажа - IM 8425 по ГОСТ 2479.

Двигатели во время работы воспринимают нагрузки от веса вращающихся частей насоса и реакции воды.

Двигатели изготавливаются с правым направлением вращения, если смотреть со стороны рабочего конца вала.

Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции. Способ охлаждения двигателей: ICW37A71 по ГОСТ 20459.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4. Возможно изготовление электродвигателей в тропическом исполнении ТВ3.

Структура условного обозначения типоисполнения двигателя:

| ВАНЗ-5(А) | - | ХХХХ | - | 10 |  | XХХ |  | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |
|  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  | Номинальная мощность, кВт |
| Обозначение: В – вертикальный А – асинхронный Н – для привода насоса З – защищенный 5 – номер серии А – для работы на АЭС |

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 73. Габаритные и присоединительные размеры – на рисунке.

Таблица 73

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | КПД, % | cos ( | Масса, кг | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАНЗ-5-1000-10 | 1000 | 600 | 95 | 0,82 | 11800 | ВА 5500-50А |
| ВАНЗ-5-1250-10 | 1250 | 600 | 95 | 0,82 | 12500 | ВА 4500-50А |

| Электродвигатель | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- |
| ВАНЗ-5-1000-10 | 2010 | 570 |
| ВАНЗ-5-1250-10 | 2110 | 670 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВАНЗ-5А-1250-12У3

Электродвигатель асинхронный вертикальный с короткозамкнутым ротором ВАНЗ-5-5А-1250-12У3 предназначен для привода вертикального насоса моноблочного исполнения типа ОПВ 5-110 МБ, устанавливаемого на "Запорожской АЭС".

Электродвигатели предназначены для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц, на напряжение 6000 В.

Степень защиты двигателей –IP54, выводного устройства статора - IP55.

Конструктивное исполнение двигателя по способу монтажа - IM4011 по ГОСТ 2479. Двигатели устанавливаются непосредственно на фланце корпуса насоса, и составляют с ним моноблочный агрегат.

Климатическое исполнение и категория размещения – У3.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Смазка подшипников электродвигателей – консистентная.

Двигатели изготавливаются с правым направлением вращения, если смотреть со стороны рабочего конца вала.

Соединение вала двигателя с валом насоса должно осуществляться посредством эластичной муфты.

Изоляция обмоток двигателей термореактивная типа «Монолит-2» класса нагревостойкости “F” по ГОСТ 8865-93 и с температурным использованием на уровне по классу “В”. Превышение температуры частей двигателей по ГОСТ 183-74.

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, выведенных в одну коробку выводов. Схема соединения фаз – «звезда». Концы обмоток закреплены на четырех изоляторах в выводном устройстве.

Охлаждение двигателей в режиме самовентиляции. Способ охлаждения двигателей: ICW37А71 по ГОСТ 20459.

Структура условного обозначения типоисполнения двигателя:

| ВАНЗ | - | 5 |  | А | - | 1250 | - | 12 | - | У |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  |  |  |  | Мощность, кВт |
|  |  |  |  | Специальное исполнение "А" – для АЭС |
|  |  | Номер серии |
| Обозначение серии |

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, (синхр.), об/мин | КПД, % | cos ( | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАНЗ-5А-1250-12У3 | 1250 | 495 | 95,7 | 0,84 | 8500 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА АВ5А

Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типа АВ5А предназначены для привода вертикальных гидравлических насосов, поставляемых на АЭС. Электродвигатели изготовляются для внутригосударственных и экспортных поставок.

Электродвигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической комиссии (МЭК).

Электродвигатели предназначены для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц, на напряжение 6000 В.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Смазка подшипников электродвигателей АВ5А-800 – консистентная; АВ5А-1000, АВ5А-2000 – жидкая в масляных ваннах.

Изоляция обмоток двигателей термореактивная типа «Монолит-2» класса нагревостойкости “F” по ГОСТ 8865-93 и с температурным использованием на уровне по классу “В”. Превышение температуры частей двигателей по ГОСТ 183-74.

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, выведенных в одну коробку выводов. Схема соединения фаз – «звезда». Концы обмоток соединены в «ноль» внутри коробки выводов на одном изоляторе.

Степень защиты двигателей – IP 54, коробки выводов IP55.

Конструктивное исполнение двигателя по способу монтажа - IM 4011 по ГОСТ 2479.

Соединение вала двигателя с валом насоса осуществляется посредством упругой муфты, при этом не должно возникать осевых усилий, действующих на вал двигателя.

Двигатели изготавливаются с правым направлением вращения, если смотреть со стороны рабочего конца вала.

Способ охлаждения двигателей: ICW37A81 по ГОСТ 20459.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4. Возможно изготовление электродвигателей в тропическом исполнении ТВ3.

Структура условного обозначения типоисполнения двигателя:

| АВ5А | - | ХХХ | Д | - | Х |  | ХХХ |  | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |
|  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  | Обозначение для напряжения 10 кВ |
|  |  | Номинальная мощность, кВт |
| Обозначение: А – асинхронный В – вертикальный 5 – номер серии А – для работы на АЭС |

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 74. Габаритные и присоединительные размеры – на рисунках.

Таблица 74

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | КПД, % | cos ( | Масса, кг | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ5А-500-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 95,0 | 0,89 | 3900 | КЭНА 1050-100 |
| АВ5А-1000-4УХЛ4 | 1000 |  | 95,5 | 0,90 | 6800 | АКсВА 1000-190-1 |
| АВ5А-1250-4УХЛ4 | 1250 |  | 95,0 | 0,88 | 8800 | КЭНА 1250-250 |
| АВ5А-2000-4УХЛ4 | 2000 |  | 96,0 | 0,90 | 9900 | АКсВА 2200-220-1 |
| АВ5А-2000Д-4УХЛ4 |  |  | 95,6 | 0,89 | 10600 | КЭНА 2245-220 |
| АВ5А-800Д-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 95 | 0,86 | 7700 | КЭНА 2000-100 |
| АВ5А-800-8УХЛ4 |  | 750 | 95,0 | 0,83 | 6300 | АКсВА 1500-120-2 |

Электродвигатель АВ5А-800-8УХЛ4

| Наименование двигателя | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- |
| АВ5А-1000-4УХЛ4 | 2130 | 930 |
| АВ5А-2000-4УХЛ4 | 2330 | 1130 |

# ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА АОВ5А

Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типа АОВ5А предназначены для привода насосов, поставляемых на АЭС. Электродвигатели изготовляются для внутригосударственных и экспортных поставок.

Электродвигатели соответствуют стандартам Международной Электротехнической комиссии (МЭК).

Электродвигатели предназначены для работы в продолжительном режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц, на напряжение 6000 В и 10 000 В.

Двигатели выполняются на подшипниках качения, с одним концом вала. Смазка подшипников - консистентная.

Изоляция обмоток двигателей термореактивная типа «Монолит-2» класса нагревостойкости “F” по ГОСТ 8865 и с температурным использованием на уровне по классу “В”. Превышение температуры частей двигателей по ГОСТ Р 52776.

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, выведенных в одну коробку выводов. Схема соединения фаз – «звезда». Концы обмоток соединены в «ноль» внутри коробки выводов на одном изоляторе.

Степень защиты двигателей – IP 54, вводного устройства статора - IP55, наружного вентилятора – IP21.

Конструктивное исполнение двигателя по способу монтажа - IM 4011 по ГОСТ 2479.

Соединение вала двигателя с валом насоса осуществляется посредством упругой муфты, при этом не должно возникать осевых усилий, действующих на вал двигателя.

Двигатели изготавливаются с правым направлением вращения, если смотреть со стороны рабочего конца вала.

Способ охлаждения двигателей: ICA 0151 по ГОСТ 20459.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

Структура условного обозначения типоисполнения двигателя:

| АОВ5А | - | ХХХ | Д | - | Х |  | ХХХ |  | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |
|  |  |  |  | Число полюсов |
|  |  |  | Обозначение для напряжения 10 кВ |
|  |  | Номинальная мощность, кВт |
| Обозначение: А – асинхронный О – обдуваемый В – вертикальный 5 – номер серии А – для работы на АЭС |

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 75. Габаритные и присоединительные размеры – на рисунке.

Таблица 75

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | КПД, % | cos ( | L, мм | Масса, кг | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АОВ5А-400-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 95,0 | 0,89 | 1800 | 3700 | АКсВА 650-135 КЭНА 440-220 |
| АОВ5А-400Д-4УХЛ4 |  |  | 94,3 | 0,86 | 1910 | 3900 |  |
| АОВ5А-500-4УХЛ4 | 500 |  | 95,0 | 0,89 | 1860 | 3900 | АКсВА 1050-100 КЭНА 1050-100 |
| АОВ5А-500Д-4УХЛ4 |  |  | 94,3 | 0,86 | 1970 | 4100 |  |
| АОВ5А-630-4УХЛ4 | 630 |  | 95,0 | 0,9 | 1890 | 4100 | АКсВА 900-180 |
| АОВ5А-630Д-4УХЛ4 |  |  | 94,3 | 0,86 | 2000 | 4300 |  |

электроДвигатели серии АВ3-2-17 габарита

Двигатели асинхронные вертикальные, трехфазного тока с короткозамкнутым ротором предназначены для комплектации привода вертикальных валков прокатных станов.

Двигатели выполнены в закрытом продуваемом исполнении с принудительной вентиляцией.

Режим работы - S1 по ГОСТ 183-74.

Степень защиты - IP44 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - ICA17 по ГОСТ 20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения - У3 или Т3 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 76.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей по рисунку 1.

Таблица 76

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращение, об/мин | М макс М ном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ3-2-17-39-16У3 | 630 | 6000 | 375 | 2,3 | 8700 |
| АВ3-2-17-39-16Т3 |  | 6600 |  |  |  |
| АВ3-2-17-50-16У3 |  | 10000 |  |  | 10250 |
| АВ3-2-17-50-16Т3 |  | 11000 |  |  |  |

| Тип двигателя | Н, мм |
| --- | --- |
| АВ3-2-17-39-16У3 | 2085 |
| АВ3-2-17-39-16Т3 |  |
| АВ3-2-17-50-16У3 | 2195 |

2. Электродвигатели с фазным ротором

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АК

Электродвигатели переменного тока с фазным ротором серии АК предназначены для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска и требующих регулирования частоты вращения.

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением    6000 В и 3000 В. Двигатели на напряжение 3000 В изготавливаются в габаритах двигателей на напряжение 6000 В с сохранением мощности. Ток статора двигателей напряжением 3000 В в два раза больше, чем у двигателей напряжением 6000 В.

По просьбе заказчика на базе вышеуказанных машин могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжение и частоту сети с учетом требования контракта.

Номинальный режим работы — продолжительный.

Пуск двигателей от полного напряжения сети с включенным в цепь ротора пусковым сопротивлением с помощью станции управления.

Электродвигатели могут комплектно поставляться с пусковой аппаратурой типа УПТФ.

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа — горизонтальное, на лапах, с двумя щитовыми подшипниками, с одним свободным концом вала.

Степень   защиты   двигателей  –  ІР23,    выводного   устройства статора  –  ІР55.

Способ охлаждения двигателей — самовентиляция.

Конструкция двигателей предусматривает установку в верхней части станины вентиляционного разделительного кожуха с окнами для входа и выхода воздуха, закрытыми жалюзи.

Изоляционные материалы обмотки статора и ротора класса нагревостойкости «F» с температурным использованием по классу«B».

Изоляция обмотки статора термореактивная типа «Монолит-2».

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов.

Соединение фаз обмоток — «звезда».

Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 77, габаритные и присоединительные размеры — в таблице 78.

| Таблица 77 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | KПД, % | cos φ | Mмакс/Мном | Ток ротора, А | Напряжение ротора, В |
| АК-400ХК-4УЗ,Т3 | 400 | 1500 | 93.5 | 0.88 | 2.0 | 490 | 510 |
| АК-400Х-4УЗ,Т3 | 500 |  | 94.0 | 0.88 | 2.0 | 525 | 595 |
| АК-400У-4УЗ,Т3 | 630 |  | 94.7 | 0.89 | 2.0 | 550 | 715 |
| АК-450Х-4УЗ,Т3 | 800 |  | 94.7 | 0.89 | 2.0 | 700 | 715 |
| АК-450У-4УЗ,Т3 | 1000 |  | 95.2 | 0.90 | 2.0 | 690 | 895 |
| АК-400ХК-6УЗ,Т3 | 315 | 1000 | 92.9 | 0.86 | 1.9 | 395 | 500 |
| АК-400Х-6УЗ,Т3 | 400 |  | 93.3 | 0.87 | 1.9 | 435 | 580 |
| АК-400У-6УЗ,Т3 | 500 |  | 93.6 | 0.87 | 1.9 | 460 | 680 |
| АК-450Х-6УЗ,Т3 | 630 |  | 94.0 | 0.88 | 1.9 | 580 | 680 |
| АК-450У-6УЗ,Т3 | 800 |  | 94.4 | 0.88 | 1.9 | 600 | 835 |
| АК-400Х-8УЗ,T3 | 250 | 750 | 92.5 | 0.83 | 2.1 | 320 | 485 |
| АК-400Y-8УЗ,T3 | 315 |  | 92.8 | 0.84 | 2.0 | 360 | 550 |
| АК-450Х-8УЗ,T3 | 400 |  | 93.2 | 0.84 | 2.0 | 450 | 550 |
| АК-450Yк-8УЗ,T3 | 500 |  | 93.6 | 0.85 | 2.0 | 485 | 645 |
| АК-450Y-8УЗ,T3 | 630 |  | 94.0 | 0.85 | 2.0 | 510 | 775 |
| АК-450Y-10УЗ,T3 | 400 | 600 | 93.4 | 0.84 | 1.9 | 365 | 670 |

| Таблица 78 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм |
|  | b10 | b11 | b12 | b30 | b31 | d1 | l10 | l11 | l12 | l17 |
| АК-400Хк-4УЗ | 800 | 920 | 105 | 1600 | 990 | 100m6 | 900 | 1160 | 260 | 320 |
| АК-400Х-4УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK-400Y-4У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| АК-400Хк-6УЗ |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| АК-400Х-6УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK-400Y-6У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| АК-450Х-4УЗ | 900 | 1040 | 120 | 1700 | 1040 | 110m6 | 900 | 1160 |  |  |
| AK-450Y-4У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| АК-450Х-6УЗ |  |  |  |  |  |  | 900 | 1160 |  |  |
| AK-450Y-6У3 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| АК-400Х-8УЗ | 800 | 920 | 105 | 1600 | 990 | 100m6 | 900 | 1160 |  |  |
| АК-400Y-8УЗ |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| АК-450Х-8УЗ | 900 | 1040 | 120 | 1700 | 1040 | 110m6 | 900 | 1160 |  |  |
| АК-450Yк-8УЗ |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1260 |  |  |
| АК-450Y-8УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АК-450Y-10УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |  |
| АК-400Хк-4УЗ | 1985 | 200 | 790 | 400 | 106 | 1305 | 105 | 2250 |
| АК-400Х-4УЗ |  |  |  |  |  |  |  | 2405 |
| АК-400Y-4УЗ | 2085 |  | 840 |  |  |  |  | 2645 |
| АК-400Хк-6УЗ | 1985 |  | 790 |  |  |  |  | 2300 |
| АК-400Х-6УЗ |  |  |  |  |  |  |  | 2440 |
| АК-400Y-6УЗ | 2085 |  | 840 |  |  |  |  | 2680 |
| АК-450Х-4УЗ | 1985 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 95 | 2920 |
| АК-450Y-4УЗ | 2085 |  | 840 |  |  |  |  | 3250 |
| АК-450Х-6УЗ | 1985 |  | 790 |  |  |  |  | 2970 |
| АК-450Y-6УЗ | 2085 |  | 840 |  |  |  |  | 3300 |
| АК-400Х-8УЗ | 1985 | 200 | 790 | 400 | 106 | 1305 | 105 | 2475 |
| АК-400Y-8УЗ | 2085 |  | 840 |  |  |  |  | 2700 |
| АК-450Х-8УЗ | 1985 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 95 | 2870 |
| АК-450Yк-8УЗ | 2085 |  | 840 |  |  |  |  | 3140 |
| АК-450Y-8УЗ |  |  |  |  |  |  |  | 3410 |
| АК-450Y-10УЗ |  |  |  |  |  |  |  | 3455 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИЙ АК, АКЗ 12 И 13 ГАБАРИТОВ

Электродвигатели переменного тока с фазным ротором серии АК, АКЗ предназначены для привода механизмов:

- требующих регулирования частоты вращения (ленточных конвейеров и др.);

- не требующих регулирования частоты вращения, но с тяжелыми условиями пуска (вентиляторов, цементных и угольных мельниц и др.)

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением    6000 В. За последние несколько лет появилась необходимость в создании ряда низковольтных асинхронных электродвигателей этих серий. Технические характеристики приведены в таблице 79. Габаритные размеры соответствуют габаритам двигателей на напряжение 6000 В.

Номинальный режим работы — продолжительный.

Пуск двигателей серии АК и АКЗ осуществляется как вручную с помощью пускового реостата, так и автоматически с помощью магнитной станции. Пусковой реостат или магнитная станция по требованию заказчика могут поставляться комплектно с электродвигателем.

Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния.

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа — горизонтальное, без фундаментной плиты, с двумя щитовыми подшипниками, с одним свободным концом вала для соединения с рабочим механизмом при помощи полумуфты.

Двигатели серии АК выполняются защищенными. Охлаждение двигателя осуществляется в режиме самовентиляции в закрытых помещениях с нормальной окружающей средой.

Двигатели серии АКЗ выполняются закрытыми. Предназначены для работы с принудительной вентиляцией чистым воздухом в закрытых помещениях с загрязненной средой.

Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже "В".

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмоток — звезда.

Коробка выводов статора располагается с правой стороны, если смотреть на свободный конец вала (левое расположение указывается в заказе).

Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.

Структура условного обозначения:

АК, АКЗ — ХХ-ХХХ-Х-ХХХХ4

АК — асинхронный двигатель с фазным ротором

АКЗ — асинхронный двигатель с фазным ротором закрытый

XX — габарит электродвигателя

XXX — полная длина сердечника статора в см

X — число полюсов

ХХХХ — климатическое исполнение

| Таблица 79 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Мmax/Мnom | Соединение обмотки статора |
| АК 12-42-8УХЛ4 | 250 | 380 | 750 | 92.5 | 0.86 | 1.8 | Y |
| АКЗ 12-49-6УХЛ4 | 500 | 380 | 1000 | 94.0 | 0.89 | 2.2 | Y |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АК 12 И 13 ГАБАРИТОВ

Степень защиты                          	IP01

Форма исполнения              		1M1001

Способ охлаждения              	IC01

Режим работы                                	S1

Двигатели могут изготавливаться на напряжение 3000 В.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 80.

Габаритные размеры — в таблицах 81, 82.

| Таблица 80 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | КПД, % | cos φ | Мmax/Мnom |
| АК 12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.3 |
| АК 12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.7 |
| АК 12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 94.0 | 0.89 | 2.4 |
| АК 13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 94.0 | 0.90 | 2.4 |
| АК 13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 94.5 | 0.90 | 2.8 |
| АК 12-35-6УХЛ4 | 250 | 1000 | 92.0 | 0.85 | 2.2 |
| АК 12-39-6УХЛ4 | 320 | 1000 | 92.5 | 0.86 | 2.3 |
| АК 12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 93.0 | 0.87 | 2.2 |
| АК 13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 93.5 | 0.87 | 2.0 |
| АК 13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 94.0 | 0.88 | 2.0 |
| АК 13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 94.0 | 0.88 | 2.1 |
| АК 12-35-8УХЛ4 | 200 | 750 | 91.5 | 0.81 | 2.3 |
| АК 12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 92.0 | 0.83 | 2.1 |
| АК 12-52-8УХЛ4 | 320 | 750 | 92.5 | 0.83 | 2.1 |
| АК 13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 93.0 | 0.84 | 2.0 |
| АК 13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 93.5 | 0.84 | 1.9 |
| АК 13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 93.5 | 0.85 | 2.0 |
| АК 12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 91.0 | 0.79 | 2.4 |
| АК 12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 91.5 | 0.80 | 2.3 |
| АК 13-42-10УХЛ4 | 320 | 600 | 92.0 | 0.82 | 1.9 |
| АК 13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 92.5 | 0.83 | 1.8 |
| АК 13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 93.0 | 0.84 | 1.9 |
| АК 13-42-12УХЛ4 | 200 | 500 | 91.0 | 0.76 | 2.2 |
| АК 13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 91.5 | 0.77 | 2.1 |
| АК 13-62-12УХЛ4 | 320 | 500 | 92.0 | 0.78 | 2.0 |

| Таблица 81 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l30 | l34 |  |
| АК 12-32-4УХЛ4 | 480 | 1730 | 564 | 2570 |
| АК 12-41-4УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 2890 |
| АК 12-52-4УХЛ4 | 680 | 1930 | 664 | 3340 |
| АК 12-35-6УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 2580 |
| АК 12-39-6УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 2760 |
| АК 12-49-6УХЛ4 | 680 | 1930 | 664 | 3080 |
| АК 12-35-8УХЛ4 | 480 | 1730 | 564 | 2550 |
| АК 12-42-8УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 2810 |
| АК 12-52-8УХЛ4 | 680 | 1930 | 664 | 3180 |
| АК 12-42-10УХЛ4 | 480 | 1730 | 564 | 2670 |
| АК 12-52-10УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 3070 |

| Таблица 82 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l30 | l34 |  |
| АК 13-46-4УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 4130 |
| АК 13-59-4УХЛ4 | 830 | 2090 | 741 | 4840 |
| АК 13-37-6УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 3520 |
| АК 13-46-6УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 3860 |
| АК 13-59-6УХЛ4 | 830 | 2090 | 741 | 4570 |
| АК 13-42-8УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 3650 |
| АК 13-52-8УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 4100 |
| АК 13-62-8УХЛ4 | 830 | 2090 | 741 | 4780 |
| АК 13-42-10УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 3660 |
| АК 13-52-10УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 4050 |
| АК 13-62-10УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 4510 |
| АК 13-42-12УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 3510 |
| АК 13-52-12УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 4000 |
| АК 13-62-12УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 4480 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АКЗ 12 И 13 ГАБАРИТОВ

| Степень защиты | IP44 |
| --- | --- |
| Форма исполнения | 1M1001 |
| Способ охлаждения | IC37 |
| Режим работы | S1 |

Двигатели могут изготавливаться на напряжение 3000 В.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 83.

Габаритные размеры — в таблице 84, 85

| Таблица 83 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | КПД, % | cos φ | Мmах/Mnom |
| АКЗ 12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.3 |
| АКЗ 12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.7 |
| АКЗ 12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 94.0 | 0.89 | 2.4 |
| АКЗ 13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 94.0 | 0.90 | 2.4 |
| АКЗ 13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 94.5 | 0.90 | 2.8 |
| АКЗ 12-35-6УХЛ4 | 250 | 1000 | 92.0 | 0.85 | 2.2 |
| АКЗ 12-39-6УХЛ4 | 320 | 1000 | 92.5 | 0.86 | 2.3 |
| АКЗ 12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 93.0 | 0.87 | 2.2 |
| АКЗ 13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 93.5 | 0.87 | 2.0 |
| АКЗ 13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 94.0 | 0.88 | 2.0 |
| АКЗ 13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 94.0 | 0.88 | 2.1 |
| АКЗ 12-35-8УХЛ4 | 200 | 750 | 91.5 | 0.81 | 2.3 |
| АКЗ 12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 92.0 | 0.83 | 2.1 |
| АКЗ 12-52-8УХЛ4 | 320 | 750 | 92.5 | 0.83 | 2.1 |
| АКЗ 13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 93.0 | 0.84 | 2.0 |
| АКЗ 13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 93.5 | 0.84 | 1.9 |
| АКЗ 13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 93.5 | 0.85 | 2.0 |
| АКЗ 12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 91.0 | 0.79 | 2.4 |
| АКЗ 12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 91.5 | 0.80 | 2.3 |
| АКЗ 13-42-10УХЛ4 | 320 | 600 | 92.0 | 0.82 | 1.9 |
| АКЗ 13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 92.5 | 0.83 | 1.8 |
| АКЗ 13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 93.0 | 0.84 | 1.9 |
| АКЗ 13-42-12УХЛ4 | 200 | 500 | 91.0 | 0.76 | 2.2 |
| АКЗ 13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 91.5 | 0.77 | 2.1 |
| АКЗ 13-62-12УХЛ4 | 320 | 500 | 92.0 | 0.78 | 2.0 |

| Таблица 84 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l30 | l34 |  |
| АКЗ 12-32-4УХЛ4 | 480 | 1730 | 564 | 2620 |
| АКЗ 12-41-4УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 2940 |
| АКЗ 12-52-4УХЛ4 | 680 | 1930 | 664 | 3390 |
| АКЗ 12-35-6УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 2640 |
| АКЗ 12-39-6УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 2810 |
| АКЗ 12-49-6УХЛ4 | 680 | 1930 | 664 | 3140 |
| АКЗ 12-35-8УХЛ4 | 480 | 1730 | 564 | 2600 |
| АКЗ 12-42-8УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 2860 |
| АКЗ 12-52-8УХЛ4 | 680 | 1930 | 664 | 3230 |
| АКЗ 12-42-10УХЛ4 | 480 | 1730 | 564 | 2720 |
| АКЗ 12-52-10УХЛ4 | 580 | 1830 | 614 | 3120 |

| Таблица 85 |
| --- |
| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
|  | l10 | l30 | l34 |  |
| АКЗ 13-46-4УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 4170 |
| АКЗ 13-59-4УХЛ4 | 830 | 2090 | 741 | 4880 |
| АКЗ 13-37-6УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 3560 |
| АКЗ 13-46-6УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 3900 |
| АКЗ 13-59-6УХЛ4 | 830 | 2095 | 741 | 4610 |
| АКЗ 13-42-8УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 3690 |
| АКЗ 13-52-8УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 4140 |
| АКЗ 13-62-8УХЛ4 | 830 | 2090 | 741 | 4820 |
| АКЗ 13-42-10УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 3690 |
| АКЗ 13-52-10УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 4080 |
| АКЗ 13-62-10УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 4550 |
| АКЗ 13-42-12УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 3540 |
| АКЗ 13-52-12УХЛ4 | 580 | 1840 | 616 | 4040 |
| АКЗ 13-62-12УХЛ4 | 680 | 1940 | 666 | 4520 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АКБ 12 И 13 ГАБАРИТОВ

Двигатели трехфазного тока с фазным ротором предназначены для привода лебедок буровых установок.

Вид климатического исполнения двигателей У2 или УХЛ2.

Степень защиты - IP23.

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000В и 3000В.

Номинальный режим работы двигателей — повторно-кратковременный — S5.

Пуск двигателя осуществляется от полного напряжения сети с включением в цепь ротора пускового сопротивления при помощи станции управления.

Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмоток — «звезда».

Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 86.

| Таблица 86 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | KПД, % | cos φ | Масса, кг |
| АКБ-12-39-6У2 | 315 | 1000 | 91.5 | 0.87 | 2785 |
| АКБ-13-62-8УХЛ2 | 560 | 750 | 94.2 | 0.84 | 4300 |

Электродвигатель АКБ-12-39-6У2

Электродвигатель АКБ-13-62-8УХЛ2

электроДвигатели серии АКН-2

Электродвигатели асинхронные трехфазного тока АКН-2 (15-17 габаритов) с фазным ротором предназначены для комплектации привода механизмов с регулированием частоты вращения и механизмов с тяжелыми условиями пуска (шахтных подъемников, вентиляторов с большими моментами инерции рабочего колеса и др.); электродвигатели АКН-2 (18-19 габаритов) - для привода шахтно-подъемных механизмов с частыми пусками.

Режим работы: АКН-2 (15-17 габаритов) - S1; АКН-2 (18-19 габаритов) – S5 по ГОСТ 183-74.

Степень защиты: АКН-2 (15-17 габаритов) - IР21;  АКН-2 (18-19 габаритов) – IP00 по ГОСТ 17494-87.

Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM 1101 для АКН-2 (15-17 габаритов) и IM 7311 для АКН-2 (18-19 габаритов).

Способ охлаждения - IСА01 по ГОСТ20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 87.

Таблица 87

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АКН-2-15-57-6УХЛ4 | 1000 | 6000 | 1000 | 4900 |
| АКН-2-15-69-6УХЛ4 | 1250 | 6000 | 1000 | 5550 |
| АКН-2-16-57-6УХЛ4 | 1600 | 6000 | 1000 | 7600 |
| АКН-2-16-69-6УХЛ4 | 2000 | 6000 | 1000 | 8500 |
| АКН-2-15-57-8УХЛ4 | 800 | 6000 | 750 | 4800 |
| АКН-2-15-69-8УХЛ4 | 1000 | 6000 | 750 | 5350 |
| АКН-2-16-57-8УХЛ4 | 1250 | 6000 | 750 | 7350 |
| АКН-2-16-69-8УХЛ4 | 1600 | 6000 | 750 | 8300 |
| АКН-2-16-83-8УХЛ4 | 2000 | 6000 | 750 | 9300 |
| АКН-2-15-57-10УХЛ4 | 630 | 6000 | 600 | 4700 |
| АКН-2-15-69-10УХЛ4 | 800 | 6000 | 600 | 5250 |
| АКН-2-16-57-10УХЛ4 | 1000 | 6000 | 600 | 6800 |
| АКН-2-16-69-10УХЛ4 | 1250 | 6000 | 600 | 7750 |
| АКН-2-17-57-10УХЛ4 | 1600 | 6000 | 600 | 9650 |
| АКН-2-17-69-10УХЛ4 | 2000 | 6000 | 600 | 10750 |
| АКН-2- 16-39-12УХЛ4 | 500 | 6000 | 500 | 5630 |
| АКН-2-16-48-12УХЛ4 | 630 | 6000 | 500 | 6250 |
| АКН-2-16-57-12УХЛ4 | 800 | 6000 | 500 | 6800 |
| АКН-2-17-48-12УХЛ4 | 1000 | 6000 | 500 | 8850 |
| АКН-2-17-57-12УХЛ4 | 1250 | 6000 | 500 | 9700 |
| АКН-2-17-23-16УХЛ4 | 315 | 6000 | 375 | 5350 |
| АКН-2-17-27-16УХЛ4 | 400 | 6000 | 375 | 5700 |
| АКН-2-17-31-16УХЛ4 | 500 | 6000 | 375 | 6050 |
| АКН-2-17-39-16УХЛ4 | 630 | 6000 | 375 | 6650 |
| АКН-2-17-31-20УХЛ4 | 315 | 6000 | 300 | 6050 |
| АКН-2-17-39-20УХЛ4 | 400 | 6000 | 300 | 6650 |
| АКН-2-18-27-20МУХЛ4 | 500 | 6000 | 300 | 7400 |
| АКН-2-18-36-20МУХЛ4 | 630 | 6000 | 300 | 8600 |
| АКН-2-18-43-20МУХЛ4 | 800 | 6000 | 300 | 9250 |
| АКН-2-19-33-20МУХЛ4 | 1000 | 6000 | 300 | 11170 |
| АКН-2-19-41-20МУХЛ4 | 1250 | 6000 | 300 | 12620 |
| АКН-2-18-27-24МУХЛ4 | 315 | 6000 | 250 | 7370 |
| АКН-2-18-31-24МУХЛ4 | 400 | 6000 | 250 | 7830 |
| АКН-2-18-36-24МУХЛ4 | 500 | 6000 | 250 | 8300 |
| АКН-2-18-47-24МУХЛ4 | 630 | 6000 | 250 | 8630 |
| АКН-2-19-33-24МУХЛ4 | 800 | 6000 | 250 | 10800 |
| АКН-2-19-41-24МУХЛ4 | 1000 | 6000 | 250 | 11520 |
| АКН-2-19-47-24МУХЛ4 | 1520 | 6000 | 250 | 13320 |

электроДвигатели серии АКН-4

Двигатели асинхронные трехфазного тока с фазным ротором предназначены для комплектации привода механизмов с регулированием частоты вращения и механизмов с тяжелыми условиями пуска (шахтных подъемников, вентиляторов с большими моментами инерции рабочего колеса и др.).

Режим работы – S1 по ГОСТ 183-74.

Степень защиты - IР21 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - IСА01 по ГОСТ20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения - У3 или Т3 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 88.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей приведены на рисунке 1 и в таблице 89.

Таблица 88

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | Ммакс. М ном. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКН-4-15-45-6У3 | 1000 | 6000 | 1000 | 2,3 | 4500 |
| АКН-4-15-57-6У3 | 1250 | 6000 | 1000 | 2,3 | 5050 |
| АКН-4-16-45-6У3 | 1600 | 6000 | 1000 | 2,3 | 5900 |
| АКН-4-16-57-6У3 | 2000 | 6000 | 1000 | 2,3 | 6700 |
| АКН-4-15-45-8У3 | 800 | 6000 | 750 | 2,3 | 4500 |
| АКН-4-15-57-8У3 | 1000 | 6000 | 750 | 2,3 | 5050 |
| АКН-4-16-45-8У3 | 1250 | 6000 | 750 | 2,2 | 5800 |
| АКН-4-16-57-8У3 | 1600 | 6000 | 750 | 2,2 | 6500 |
| АКН-4-16-69-8У3 | 2000 | 6000 | 750 | 2,2 | 7300 |
| АКН-4-15-45-10У3 | 630 | 6000 | 600 | 2,3 | 4450 |
| АКН-4-15-57-10У3 | 800 | 6000 | 600 | 2,3 | 5000 |
| АКН-4-16-45-10У3 | 1000 | 6000 | 600 | 2,3 | 5600 |
| АКН-4-16-57-10У3 | 1250 | 6000 | 600 | 2,3 | 6300 |
| АКН-4-17-45-10У3 | 1600 | 6000 | 600 | 2,0 | 8250 |
| АКН-4-17-57-10У3 | 2000 | 6000 | 600 | 2,0 | 9450 |
| АКН-4- 16-33-12У3 | 500 | 6000 | 500 | 2,3 | 4800 |
| АКН-4-16-38-12У3 | 630 | 6000 | 500 | 2,3 | 5100 |
| АКН-4-16-45-12У3 | 800 | 6000 | 500 | 2,3 | 5500 |
| АКН-4-17-38-12У3 | 1000 | 6000 | 500 | 2,3 | 7550 |
| АКН-4-17-45-12У3 | 1250 | 6000 | 500 | 2,3 | 8200 |
| АКН-4-17-24-16У3 | 315 | 6000 | 375 | 2,6 | 5450 |
| АКН-4-17-24-16У3 | 400 | 6000 | 375 | 2,3 | 5450 |
| АКН-4-17-28-16У3 | 500 | 6000 | 375 | 2,3 | 5900 |
| АКН-4-17-33-16У3 | 630 | 6000 | 375 | 2,3 | 6250 |
| АКН-4-17-28-20У3 | 315 | 6000 | 300 | 2,3 | 5900 |
| АКН-4-17-33-20У3 | 400 | 6000 | 300 | 2,3 | 6200 |

Рисунок 1. Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АКН-4

Таблица 89

| Тип | Размеры в мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l31 | l34 | h | h31 |
| АКН-4-15-45-6У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2525 | 355 | 1380 | 500 | 1285 |
| АКН-4-15-57-6У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2645 | 355 | 1500 | 500 | 1285 |
| АКН-4-15-45-8У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2525 | 355 | 1380 | 500 | 1285 |
| АКН-4-15-57-8У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2645 | 355 | 1500 | 500 | 1285 |
| АКН-4-15-45-10У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1120 | 2525 | 355 | 1380 | 500 | 1285 |
| АКН-4-15-57-10У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2645 | 355 | 1500 | 500 | 1285 |
| АКН-4-16-45-6У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2595 | 375 | 1400 | 630 | 1515 |
| АКН-4-16-57-6У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2715 | 375 | 1520 | 630 | 1515 |
| АКН-4-16-45-8У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2595 | 375 | 1400 | 630 | 1515 |
| АКН-4-16-57-8У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2715 | 375 | 1520 | 630 | 1515 |
| АКН-4-16-69-8У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2855 | 375 | 1660 | 630 | 1515 |
| АКН-4-16-45-10У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2595 | 375 | 1400 | 630 | 1515 |
| АКН-4-16-57-10У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2715 | 375 | 1520 | 630 | 1515 |
| АКН-4-16-33-12У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 900 | 2415 | 375 | 1220 | 630 | 1515 |
| АКН-4-16-38-12У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1000 | 2505 | 375 | 1310 | 630 | 1515 |
| АКН-4-16-45-12У3 | 1500 | 1700 | 995 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2595 | 375 | 1400 | 630 | 1515 |
| АКН-4-17-45-10У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1120 | 2595 | 375 | 1400 | 630 | 1665 |
| АКН-4-17-57-10У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1250 | 2715 | 375 | 1520 | 630 | 1665 |
| АКН-4-17-38-12У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1000 | 2505 | 375 | 1310 | 630 | 1665 |
| АКН-4-17-45-12У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 1120 | 2595 | 375 | 1400 | 630 | 1665 |
| АКН-4-17-24-16У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 800 | 2295 | 375 | 1100 | 630 | 1665 |
| АКН-4-17-28-16У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 800 | 2335 | 375 | 1140 | 630 | 1665 |
| АКН-4-17-33-16У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 900 | 2415 | 375 | 1220 | 630 | 1665 |
| АКН-4-17-28-20У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 800 | 2335 | 375 | 1140 | 630 | 1665 |
| АКН-4-17-33-20У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 1800 | 350 | 900 | 2415 | 375 | 1220 | 630 | 1665 |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АКНЗ-2

Двигатель асинхронный трехфазного тока серии АКНЗ с фазным ротором предназначен для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска и механизмов с регулированием частоты вращения (шахтных подъемников, ленточных транспортеров, мельниц и т.п.).

Режим  работы двигателей - продолжительный S1. Двигатели допускают работу в повторно-кратковременном режиме с частыми пусками при условии, что среднеквадратическое значение мощности не превышает ее номинального значения.

Степень  защиты двигателя -  ІР44, коробки выводов – ІР55

Конструктивное исполнение двигателей - IМ1101 (с цилиндрическим концом вала) по ГОСТ 2479-79.

Способ  охлаждения  - ІСА37 (закрытое исполнение с принудительной вентиляцией)  по  ГОСТ 20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения – У3 по ГОСТ 15150-69.

Двигатели изготавливаются на подшипниках качения с консистентной смазкой.

Двигатели изготавливаются с правым направлением вращения и допускают левое направление вращение. Изменение направления вращения допускается только из состояния покоя путем переключения обмоток статора.

Изоляция обмотки статора и ротора – термореактивная типа “Монолит–2”, класса    нагревостойкости “F”.

Обмотка статора имеет 6 выводных концов, которые выведены в коробку выводов и закреплены на четырех изоляторах. Обмотка ротора имеет 3 выводных конца, выведенных в щеточный аппарат. Соединение фаз обмотки статора и ротора – «звезда».

Контроль температуры подшипников и обмотки статора осуществляется термопреобразователями сопротивления (ТС) с НСХ 100П: по одному ТС на подшипниковый узел, 6 ТС для обмотки и 3 для сердечника статора.

Коробки выводов статора и ТС располагаются с правой стороны, если смотреть со стороны рабочего конца вала.

Структура условного обозначения двигателей АКНЗ:

| АКНЗ | – | 2,4 | – | ХХ | – | ХХ | – | ХХ |  | Х |  | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория размещения |
|  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |
|  |  |  |  | Число полюсов обмотки статора |
|  |  |  | Длина сердечника статора, см |
|  |  | Габарит двигателя (т.е. условное обозначение наружного диаметра сердечника статора) |
|  | Очередность разработки серий |
| А – асинхронный, К – с контактными кольцами, Н – «нормальный», т.е. основное исполнение по роду монтажа и защищенности, З – закрытое исполнение двигателя |

Технические характеристики электродвигателей приведены в таблицах 90 и 91 и на рисунке.

| Таблица 90 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Мmax/Мnom |
| АКНЗ-2-15-57-8У3 | 800 | 6000 | 750 | 95,1 | 0,86 | 2,3 |
| АКНЗ-2-15-69-8У3 | 1000 |  |  | 95,1 | 0,87 | 2,3 |
| АКНЗ-4-15-57-8У3 | 1000 |  |  | 95,0 | 0,87 | 1,9 |
| АКНЗ-4-15-45-10У3 | 630 |  | 600 | 94,2 | 0,83 | 1,75 |

электроДвигатели ряда АКН3-4

Двигатели асинхронные ряда АКН3-4 изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.

Двигатели с фазным ротором предназначены для комплектации механизмов с тяжелыми условиями пуска: для цементных и угольных мельниц, конвейеров, рубительных машин.

Климатическое исполнение - У или Т, категория размещения -3 .

Структура условного обозначения двигателя АКНЗ-4-15- 45-6У3:

АКН3 – асинхронный, с контактными кольцами /фазный/, нормального исполнения, закрытый;

4 – номер серии;

15 - условный номер габарита;

45 - длина сердечника магнитопровода в см;

6 – число полюсов;

У – климатическое исполнение;

3 – категория размещения.

Диапазон изменения температуры окружающей среды: от минус 450 С до плюс 400С.

Двигатели изготавливаются в закрытом продуваемом исполнении с принудительной вентиляцией, способ охлаждения ICA37, степень защиты двигателей и коробки выводов – ІР44.

Конструктивное исполнение по способу монтажа – IМ1101.

Изоляция обмоток статора – термореактивная нагревостойкости класса «F», изоляция ротора нагревостойкости класса «В». Изоляция ротора двигателей, поставляемых предприятиям черной металлургии и в тропическом исполнении класса «F».

Типы и основные параметры двигателей напряжением 6 кВ с частотой питающей сети 50 Гц указаны в таблице 1 для исполнения У.

Основные параметры двигателей климатического исполнения Т соответствуют значениям, указанным в таблице 92 для исполнения У.

Габаритные, установочно-присоединительные размеры и масса двигателей приведены в таблице 93.

Таблица 92

| Обозначение типа двигателя | Номинальные значения величин | Скольжение % | КПД, % | Соs ϕ | Ммакс. Мном | Данные ротора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Ток статора, А | Частота вращения (синх.), об/мин |  |  |  |  | Напряжение, В | Ток, А |
| АКНЗ-4-15-45-6У3 | 1000 | 117 | 1000 | 1,5 | 95,0 | 0,86 | 2,3 | 750 | 790 |
| АКНЗ-4-15-57-6У3 | 1250 | 145 | 1000 | 1,5 | 95,1 | 0,87 | 2,3 | 920 | 800 |
| АКНЗ-4-16- 45-6У3 | 1600 | 182 | 1000 | 1,2 | 95,4 | 0,88 | 2,3 | 1200 | 780 |
| АКНЗ-4-16-57-6У3 | 2000 | 225 | 1000 | 1,2 | 95,8 | 0,89 | 2,3 | 1480 | 800 |
| АКНЗ-4-15-45-8У3 | 800 | 95 | 750 | 1,8 | 94,7 | 0,85 | 2,3 | 850 | 555 |
| АКНЗ-4-15-57-8У3 | 1000 | 117 | 750 | 1,8 | 94.9 | 0,86 | 2,3 | 1050 | 560 |
| АКНЗ-4-16-45-8У3 | 1250 | 145 | 750 | 1,3 | 95,1 | 0,87 | 2,2 | 1050 | 700 |
| АКНЗ-4-16-57-8У3 | 1600 | 183 | 750 | 1,3 | 95,3 | 0,88 | 2,2 | 1300 | 725 |
| АКНЗ-4-16-69-8У3 | 2000 | 225 | 750 | 1,3 | 95.6 | 0,88 | 2,2 | 1590 | 740 |
| АКНЗ-4-15-45-10У3 | 630 | 80 | 600 | 1,7 | 94,4 | 0,80 | 2,3 | 750 | 500 |
| АКНЗ-4-15-57-10У3 | 800 | 101 | 600 | 1,7 | 94,8 | 0,80 | 2,3 | 950 | 500 |
| АКНЗ-4-16-45-10У3 | 1000 | 121 | 600 | 1,7 | 94,6 | 0,84 | 2,3 | 1000 | 590 |
| АКНЗ-4-16-57-10У3 | 1250 | 150 | 600 | 1,3 | 94,9 | 0,84 | 2,3 | 1280 | 580 |
| АКНЗ-4-17-45-10У3 | 1600 | 186 | 600 | 1,3 | 94,9 | 0,87 | 2,0 | 1240 | 765 |
| АКНЗ-4-17-57-10У3 | 2000 | 231 | 600 | 1,3 | 95,3 | 0,87 | 2,0 | 1570 | 750 |
| АКНЗ-4-16-33-12У3 | 500 | 67 | 500 | 2,0 | 93,8 | 0,78 | 2,3 | 620 | 480 |
| АКНЗ-4-16-38-12У3 | 630 | 82 | 500 | 2,0 | 93,9 | 0,79 | 2,3 | 710 | 525 |
| АКНЗ-4-16-45-12У3 | 800 | 103 | 500 | 2,0 | 94,3 | 0,79 | 2,3 | 860 | 550 |

Продолжение Таблицы 92

| Обозначение типа двигателя | Номинальные значения величин | Скольжение % | КПД, % | Соs ϕ | Ммакс. Мном | Данные ротора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Ток статора, А | Частота вращения, об/мин |  |  |  |  | Напряжение, В | Ток, А |
| АКНЗ-4-17-24-16У3 | 315 | 45 | 375 | 2,7 | 92,5 | 0,73 | 2,6 | 550 | 345 |
| АКНЗ-4-17-24-16У3 | 400 | 55 | 375 | 2,7 | 92,3 | 0,76 | 2,3 | 550 | 440 |
| АКНЗ-4-17-28-16У3 | 500 | 68 | 375 | 2,7 | 92,7 | 0,76 | 2,3 | 645 | 460 |
| АКНЗ-4-17-33-16У3 | 630 | 82 | 375 | 2,7 | 93,1 | 0,79 | 2,3 | 760 | 495 |
| АКНЗ-4-17-28-20У3 | 315 | 47 | 300 | 2,8 | 92,0 | 0,70 | 2,3 | 495 | 380 |
| АКНЗ-4-17-33-20У3 | 400 | 58 | 300 | 2,8 | 92,5 | 0,72 | 2,3 | 590 | 405 |

Таблица 93

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | l1 | l10 | l30 | l31 | l34 | h | h31 | h33 | h34 | h36 |  |
| АКНЗ-4-15-45-6У3 | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 300 | 1000 | 2360 | 315 | 1285 | 500 | 1285 | 1485 | 310 | 700 | 4500 |
| АКНЗ-4-15-57-6У3 |  |  |  |  |  | 1120 | 2480 |  | 1395 |  |  |  |  |  | 5150 |
| АКНЗ-4-15-45-8У3 |  |  |  |  |  | 1000 | 2360 |  | 1275 |  |  |  |  |  | 4600 |
| АКНЗ-4-15-57-8У3 |  |  |  |  |  | 1120 | 2480 |  | 1395 |  |  |  |  |  | 5150 |
| АКНЗ-4-15-45-10У3 |  |  |  |  |  | 1000 | 2360 |  | 1275 |  |  |  |  |  | 4550 |
| АКНЗ-4-15-57-10У3 |  |  |  |  |  | 1120 | 2480 |  | 1395 |  |  |  |  |  | 5100 |
| АКНЗ-4-16- 45-6У3 | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 350 | 1000 | 2430 | 335 | 1295 | 630 | 1515 | 1685 | 470 | 800 | 6000 |
| АКНЗ-4-16-57-6У3 |  |  |  |  |  | 1120 | 2550 |  | 1415 |  |  |  |  |  | 6800 |
| АКНЗ-4-16-45-8У3 |  |  |  |  |  | 1000 | 2430 |  | 1295 |  |  |  |  |  | 5900 |
| АКНЗ-4-16-57-8У3 |  |  |  |  |  | 1120 | 2550 |  | 1415 |  |  |  |  |  | 6600 |
| АКНЗ-4-16-69-8У3 |  |  |  |  |  | 1250 | 2690 |  | 1555 |  |  |  |  |  | 7400 |
| АКНЗ-4-16-45-10У3 |  |  |  |  |  | 1000 | 2430 |  | 1295 |  |  |  |  |  | 5700 |
| АКНЗ-4-16-57-10У3 |  |  |  |  |  | 1120 | 2550 |  | 1415 |  |  |  |  |  | 6400 |
| АКНЗ-4-16-33-12У3 |  |  |  |  |  | 800 | 2250 |  | 1115 |  |  |  |  |  | 4900 |
| АКНЗ-4-16-38-12У3 |  |  |  |  |  | 900 | 2340 |  | 1205 |  |  |  |  |  | 5200 |
| АКНЗ-4-16-45-12У3 |  |  |  |  |  | 100 | 2430 |  | 1295 |  |  |  |  |  | 5600 |
| АКНЗ-4-17-45-10У3 | 1800 | 2000 | 1135 | 500 | 350 | 1000 | 2430 | 335 | 1295 | 630 | 1665 | 1985 | 520 | 950 | 8350 |
| АКНЗ-4-17-57-10У3 |  |  |  |  |  | 1120 | 2550 |  | 1415 |  |  |  |  |  | 9550 |
| АКНЗ-4-17-38-12У3 |  |  |  |  |  | 900 | 2340 |  | 1205 |  |  |  |  |  | 7650 |
| АКНЗ-4-17-45-12У3 |  |  |  |  |  | 1000 | 2090 |  | 1295 |  |  |  |  |  | 8300 |
| АКНЗ-4-17-24-16У3 |  |  |  |  |  | 710 | 2130 |  | 995 |  |  |  |  |  | 5550 |
| АКНЗ-4-17-28-16У3 |  |  |  |  |  | 800 | 2170 |  | 1035 |  |  |  |  |  | 6000 |
| АКНЗ-4-17-33-16У3 |  |  |  |  |  | 800 | 2250 |  | 1115 |  |  |  |  |  | 6350 |
| АКНЗ-4-17-28-20У3 |  |  |  |  |  | 800 | 2170 |  | 1035 |  |  |  |  |  | 6000 |
| АКНЗ-4-17-33-20У3 |  |  |  |  |  | 800 | 2250 |  | 1115 |  |  |  |  |  | 6300 |

ЭЛЕКТРОДвигатели серий АКД-15, 16, 17 габаритов;

АКДЗ-15, 16, 17 габаритов

Двигатели асинхронные трехфазного тока с фазным ротором, предназначены для комплектации механизмов с частыми или тяжелыми условиями пуска и механизмов, требующих регулирования частоты вращения.

Степень защиты двигателей: АКД-IР20, АКДЗ-IР44 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения двигателей: АКД-ICA01, АКДЗ-ICA37 по ГОСТ20459-87.

Климатическое исполнение двигателей: АКД– УХЛ4 или 04, двигателей АКДЗ-УЗ или Т3 по ГОСТ15150-69

Технические характеристики двигателей АКД приведены в таблице 94, АКДЗ- в таблице 96.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей АКД приведены на рисунке 1 и таблице 95, АКДЗ – на рисунке 2 и таблице 97.

Основные параметры двигателей

Таблица 94

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | М макс Мном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКД-15-62-6 УХЛ4 | 1000 | 10000 | 1000 | 2,3 | 6000 |
| АКД-15-76-6 УХЛ4 | 1250 | 10000 | 1000 | 2,4 | 6650 |
| АКД-15-62-8 УХЛ4 | 800 | 10000 | 750 | 2,3 | 5900 |
| АКД-15-76-8 УХЛ4 | 1000 | 10000 | 750 | 2,3 | 6500 |
| АКД-15-62-10 УХЛ4 | 630 | 10000 | 600 | 2,3 | 5800 |
| АКД-15-76-10 УХЛ4 | 800 | 10000 | 600 | 2,3 | 6350 |
| АКД-16-62-6 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 1000 | 2,4 | 8200 |
| АКД-16-76-6 УХЛ4 | 2000 | 10000 | 1000 | 2,5 | 9200 |
| АКД-16-62-8 УХЛ4 | 1250 | 10000 | 750 | 2,3 | 8000 |
| АКД-16-76-8 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 750 | 2,3 | 9000 |
| АКД-16-62-10 УХЛ4 | 1000 | 10000 | 600 | 2,3 | 7300 |
| АКД-16-76-10 УХЛ4 | 1250 | 10000 | 600 | 2,3 | 8300 |
| АКД-16-50-12 УХЛ4 | 500 | 10000 | 500 | 2,3 | 6950 |
| АКД-16-62-12 УХЛ4 | 630 | 10000 | 500 | 2,3 | 7400 |
| АКД-16-76-12 УХЛ4 | 800 | 10000 | 500 | 2,3 | 8200 |
| АКД-17-62-10 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 600 | 2,5 | 10450 |
| АКД-17-62-12 УХЛ4 | 1000 | 10000 | 500 | 2,3 | 10500 |
| АКД-17-76-12 УХЛ4 | 1250 | 10000 | 500 | 2,3 | 11800 |
| АКД-17-41-16 УХЛ4 | 500 | 10000 | 375 | 2,3 | 6800 |
| АКД-17-50-16 УХЛ4 | 630 | 10000 | 375 | 2,4 | 7600 |

Таблица 95

| Тип | Размеры в мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l34 | h | h37 |
| АКД-15-62-6 УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2765 | 1420 | 500 | 1150 |
| АКД-15-76-6 УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1600 | 2905 | 1560 | 500 | 1150 |
| АКД-15-62-8 УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2765 | 1420 | 500 | 1150 |
| АКД-15-76-8 УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1600 | 2905 | 1560 | 500 | 1150 |
| АКД-15-62-10 УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2765 | 1420 | 500 | 1150 |
| АКД-15-76-10 УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1600 | 2905 | 1560 | 500 | 1150 |
| АКД-16-62-6 УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1380 |
| АКД-16-76-6 УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1380 |
| АКД-16-62-8 УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1380 |
| АКД-16-76-8 УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1380 |
| АКД-16-62-10 УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1380 |
| АКД-16-76-10 УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1380 |
| АКД-16-50-12 УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2635 | 1240 | 630 | 1380 |
| АКД-16-62-12 УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1380 |
| АКД-16-76-12 УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1380 |
| АКД-17-62-10 УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1530 |
| АКД-17-62-12 УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1530 |
| АКД-17-76-12 УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1530 |
| АКД-17-41-16 УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1120 | 2545 | 1150 | 630 | 1530 |
| АКД-17-50-16 УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1250 | 2635 | 1240 | 630 | 1530 |

Основные параметры двигателей

Таблица 96

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | М макс Мном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКДЗ-15-62-6 У3 | 1000 | 10000 | 1000 | 2,3 | 6000 |
| АКДЗ-15-76-6 У3 | 1250 |  | 1000 | 2,4 | 6650 |
| АКДЗ-15-62-8 У3 | 800 |  | 750 | 2,3 | 5900 |
| АКДЗ-15-76-8 У3 | 1000 |  | 750 | 2,3 | 6500 |
| АКДЗ-15-62-10 У3 | 630 |  | 600 | 2,3 | 5800 |
| АКДЗ-15-76-10 У3 | 800 |  | 600 | 2,3 | 6350 |
| АКДЗ-16-62-6 У3 | 1600 |  | 1000 | 2,4 | 8200 |
| АКДЗ-16-76-6 У3 | 2000 |  | 1000 | 2,5 | 9200 |
| АКДЗ-16-62-8 У3 | 1250 |  | 750 | 2,3 | 8000 |
| АКДЗ-16-76-8 У3 | 1600 |  | 750 | 2,3 | 9000 |
| АКДЗ-16-62-10 У3 | 1000 |  | 600 | 2,3 | 7300 |
| АКДЗ-16-76-10 У3 | 1250 |  | 600 | 2,3 | 8300 |
| АКДЗ-16-50-12 У3 | 500 |  | 500 | 2,3 | 6950 |
| АКДЗ-16-62-12 У3 | 630 |  | 500 | 2,3 | 7400 |
| АКДЗ-16-76-12 У3 | 800 |  | 500 | 2,3 | 8200 |
| АКДЗ-17-62-10 У3 | 1600 |  | 600 | 2,5 | 10450 |
| АКДЗ-17-62-12 У3 | 1000 |  | 500 | 2,3 | 10500 |
| АКДЗ-17-76-12 У3 | 1250 |  | 500 | 2,3 | 11800 |
| АКДЗ-17-41-16 У3 | 500 |  | 375 | 2,3 | 6800 |
| АКДЗ-17-50-16 У3 | 630 |  | 375 | 2,4 | 7600 |

Таблица 97

| Тип | Размеры в мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l34 | h | h31 | h33 |
| АКДЗ-15-62-6 У3 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2705 | 1470 | 500 | 1285 | 1485 |
| АКД3-15-76-6 У3 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2845 | 1610 | 500 | 1285 | 1485 |
| АКДЗ-15-62-8 У3 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2705 | 1470 | 500 | 1285 | 1485 |
| АКДЗ-15-76-8 У3 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2845 | 1610 | 500 | 1285 | 1485 |
| АКДЗ-15-62-10 У3 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1250 | 2705 | 1470 | 500 | 1285 | 1485 |
| АКДЗ-15-76-10 У3 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2845 | 1610 | 500 | 1285 | 1485 |
| АКДЗ-16-62-6 У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2755 | 1470 | 630 | 1515 | 1685 |
| АКДЗ-16-76-6 У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2895 | 1610 | 630 | 1515 | 1685 |
| АКДЗ-16-62-8 У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2755 | 1470 | 630 | 1515 | 1685 |
| АКДЗ-16-76-8 У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2895 | 1610 | 630 | 1515 | 1685 |
| АКДЗ-16-62-10 У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2755 | 1470 | 630 | 1515 | 1685 |
| АКДЗ-16-76-10 У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2895 | 1610 | 630 | 1515 | 1685 |
| АКДЗ-16-50-12 У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1120 | 2575 | 1290 | 630 | 1515 | 1685 |
| АКДЗ-16-62-12 У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2755 | 1470 | 630 | 1515 | 1685 |
| АКДЗ-16-76-12 У3 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2895 | 1610 | 630 | 1515 | 1685 |
| АКДЗ-17-62-10 У3 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1250 | 2755 | 1470 | 630 | 1665 | 1985 |
| АКДЗ-17-62-12 У3 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1250 | 2755 | 1470 | 630 | 1665 | 1985 |
| АКДЗ-17-76-12 У3 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1400 | 2895 | 1610 | 630 | 1665 | 1985 |
| АКДЗ-17-41-16 У3 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1000 | 2485 | 1200 | 630 | 1665 | 1985 |
| АКДЗ-17-50-16 У3 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1120 | 2575 | 1290 | 630 | 1665 | 1985 |

Электродвигатели серии АКЗ0-15-16 и 17 габаритов

Двигатели асинхронные трехфазного тока с фазным ротором, закрытого исполнения с самовентиляцией, с теплообменником «воздух- воздух» предназначены для привода механизмов с регулированием частоты вращения для работы на открытом воздухе под навесом (вентиляторов, дымососов).

Режим работы - SI по ГОСТ 183-74.

Степень защиты - IР44 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - ICA01А61 по ГОСТ20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения - У2 или Т2.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 98.

Габаритные установочные и присоединительные размеры на рисунке 1 и таблице 99

Таблица 98

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | М макс Мном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКЗО-16-45-6У2 | 1120 | 6000 | 1000 | 2,6 | 8900 |
| АКЗО-16-57-6У2 | 1400 | 6000 | 1000 | 2,6 | 9800 |
| АКЗО-15-57-8У2 | 710 | 6000 | 750 | 3,0 | 7250 |
| АКЗО-16-45-8У2 | 900 | 6000 | 750 | 2,6 | 8800 |
| АКЗО-16-57-8У2 | 1120 | 6000 | 750 | 2,6 | 9600 |
| АКЗО-16-69-8У2 | 1400 | 6000 | 750 | 2,6 | 10400 |
| АКЗО-16-45-10У2 | 710 | 6000 | 600 | 2,5 | 7700 |
| АКЗО-16-57-10У2 | 900 | 6000 | 600 | 2,7 | 8900 |
| АКЗО-17-38-12У2 | 710 | 6000 | 500 | 2,3 | 9400 |
| АКЗО-17-45-12У2 | 900 | 6000 | 500 | 2,3 | 10100 |
| АКЗО-17-28-16У2 | 355 | 6000 | 375 | 2,5 | 7800 |
| АКЗО-17-33-16У2 | 450 | 6000 | 375 | 2,3 | 8000 |
| АКЗО-17-38-16У2 | 560 | 6000 | 375 | 2,3 | 8600 |

Таблица 99

| Тип | Размеры в мм |
| --- | --- |
|  | b10 | b11 | b30 | d1 | l1 | l10 | l11 | l30 | h | h31 |
| АКЗО-15-57-8У2 | 1000 | 1200 | 1870 | 160 | 300 | 1120 | 1500 | 2630 | 630 | 1430 |
| АКЗО-16-45-6У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1000 | 1380 | 2560 | 800 | 1800 |
| АКЗО-16-57-6У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1120 | 1500 | 2680 | 800 | 1800 |
| АКЗО-16-45-8У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1000 | 1380 | 2560 | 800 | 1800 |
| АКЗО-16-57-8У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1120 | 1500 | 2680 | 800 | 1800 |
| АКЗО-16-69-8У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1250 | 1620 | 2800 | 800 | 1800 |
| АКЗО-16-45-10У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1000 | 1380 | 2560 | 800 | 1800 |
| АКЗО-16-57-10У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1120 | 1500 | 2680 | 800 | 1800 |
| АКЗО-17-38-12У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 900 | 1310 | 2490 | 900 | 2050 |
| АКЗО-17-45-12У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 1000 | 1380 | 2560 | 900 | 2050 |
| АКЗО-17-28-16У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 800 | 1210 | 2390 | 900 | 2050 |
| АКЗО-17-33-16У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 900 | 1260 | 2440 | 900 | 2050 |
| АКЗО-17-38-16У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 900 | 1310 | 2490 | 900 | 2050 |

Электродвигатели АКДЭ

Двигатели асинхронные трехфазного тока с фазным ротором предназначены для комплектации привода рабочего колеса роторного экскаватора.

Исполнение двигателей закрытое с принудительной вентиляцией от постороннего вентилятора.

Режим работы - SI по ГОСТ 183-74.

Степень защиты - IP44 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - ICA37 по ГОСТ 20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения У2 или ХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения синхронная, об/мин | М макс М ном | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКДЭ-16-62-10У2 | 1000 | 10000 | 600 | 2,3 | 7900 |
| АКДЭ-16-62-10ХЛ2 |  |  |  |  |  |

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя АКДЭ-16-62-10

электроДвигатели серии АТ20С8-12УХЛ4, АТ20С8-12Т3,

АТ20С12-12УХЛ4 и АТ20С12-12Т3

Двигатели асинхронные трехфазного тока с фазным ротором закрытого исполнения с принудительной вентиляцией от постороннего вентилятора предназначены для приводов с тяжелыми условиями пуска (цементные мельницы, вентиляторы).

Режим работы - S1 по ГОСТ 183-74.

Степень защиты двигателей IР41, контактных колец – IР00 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - IСW37 А91 либо ICA37 по ГОСТ20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 или Т3 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей приведены в таблице 100, таблице 101.

Таблица 100

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | Динамический момент инерции, кГм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТ20С8-12УХЛ4 | 3550 | 6000 | 500 | 7500 | 34600 |
| АТ20С8- 12Т3 | 3150 |  |  |  |  |

Таблица 101

| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин. | Динамический момент инерции, кГм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТ20С12-12УХЛ4 | 4000 | 10000 | 500 | 10750 | 44200 |
| АТ20С12- 12Т3 | 3550 | 11000 |  |  |  |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА АКС

Двигатель асинхронный трехфазного тока типа АКС с фазным ротором предназначен для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска и других механизмов с регулированием частоты вращения (шахтных подъемников, ленточных транспортеров, мельниц и т.п.).

Режим  работы двигателей - продолжительный S1.

Степень  защиты двигателя -  ІР54, кожуха вентилятора – ІР20

Способ  охлаждения  - ІС0151  по  ГОСТ 20459-87 – воздушный с самовентиляцией и встроенным охладителем (распределенным).

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа - IМ1001 по ГОСТ 2479-79, с двумя подшипниковыми щитами, на лапах, вал горизонтальный с цилиндрическим концом.

Климатическое исполнение и категория размещения – У2 по ГОСТ 15150-69.

Двигатели изготавливаются на подшипниках качения с консистентной смазкой.

Двигатели изготавливаются с правым направлением вращения и допускают левое направление вращение. Изменение направления вращения допускается только из состояния покоя путем переключения обмоток статора.

Изоляция обмотки статора – термореактивная типа “Монолит–2”, класса    нагревостойкости “F”.

Обмотка статора имеет 6 выводных концов, которые выведены в коробку выводов и закреплены на четырех изоляторах. Обмотка ротора имеет три выводных конца, которые выведены на шины щеточного узла. Соединение фаз обмотки статора и ротора – «звезда».

Контроль температуры подшипников и обмотки статора осуществляется термопреобразователями сопротивления (ТС) с НСХ 100П: по одному ТС на подшипниковый узел, 6 ТС для обмотки и 3 для сердечника статора.

Коробки выводов статора и ТС располагаются с левой стороны, если смотреть со стороны рабочего конца вала.

Структура условного обозначения двигателей АКС:

| АКС | – | ХХХ | – | ХХХХ | – | ХХ |  | Ф |  | Х |  | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория размещения |
|  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |
|  |  |  |  | Фазный ротор |
|  |  |  |  |  | Число полюсов обмотки статора |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В |
|  |  | Номинальная мощность двигателя, кВт |
| А – асинхронный электродвигатель, К – с контактными кольцами, С – специальный. |

Технические характеристики электродвигателей приведены в таблице 102 и на рисунке 1.

| Таблица 102 |
| --- |
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Мmax/Мnom | Масса, кг |
| АКС-315-6000-6фУ2 | 315 | 6000 | 1000 | 93,5 | 0,88 | 2,3 | 4000 |

Рисунок 1. Электродвигатель АКС-315-6000-6фУ2

2.1.Электродвигатели взрывозащищенного исполнения

Двигатели серии «Украина»

Двигатели взрывобезопасные с фазным ротором серии «Украина» предназначены для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом, для работы в стационарных установках в горной и угольной промышленности, в том числе в шахтах, опасных по газу (метан) и угольной пыли.

Климатическое исполнение У, категория размещения 5.

Структура условного обозначения двигателя «Украина» 560М-6ФУ5:

«Украина» - Обозначение серии

560 - Высота оси вращения, мм

М - Условное обозначение длины сердечника статора

6 - Число полюсов

Ф - Фазный ротор

У - Климатическое исполнение

5 - Категория размещения

Напряжение двигателей 6000 В, частота питающей сети 50 Гц.

Диапазон температуры окружающей среды от минус 5˚ до плюс 35˚С, относительная влажность 100% при температуре плюс 35˚С.

Конструктивное исполнение двигателей – IМ 1001.

Способ охлаждения двигателей IСА01А51, по уровню взрывозащиты – исполнение РВ-4В.

Степень защиты основной оболочки двигателей и коробки выводов – IР54, кожуха наружного вентилятора – IР20.

Изоляция обмотки статора – термореактивная класса нагревостойкости – «F».

Изоляция обмотки ротора класс – «F».

Типы и основные параметры двигателей приведены в таблице.103.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателей указаны в таблице 104.

Таблица 103

| Тип двигателя | Номинальное значение величин | Cos φ | Ммакс Мном | Ротор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Частота вращения (синх.), об/мин | Ток статора, А | КПД, % |  |  | Напряжение, В | Ток, А |
| «Украина» 560S-6ФУ5 | 315 | 1000 | 38 | 93,5 | 0,86 | 2,8 | 520 | 370 |
| «Украина» 560М-6ФУ5 | 400 | 1000 | 48 | 94,0 | 0,86 | 2,8 | 620 | 390 |
| «Украина» 560L-6ФУ5 | 500 | 1000 | 59 | 94,5 | 0,87 | 2,8 | 760 | 400 |

Таблица 104

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | Момент инерции, кГм² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l 10 | l11 | l30 | l34 |  |  |
| «Украина» 560S-6ФУ5 | 800 | 1110 | 2420 | 1385 | 4000 | 39,5 |
| «Украина» 560М-6ФУ5 | 900 | 1185 | 2495 | 1460 | 4320 | 44,75 |
| «Украина» 560L-6ФУ5 | 1000 | 1305 | 2615 | 1580 | 4770 | 53 |

Двигатели серии 2МА36 6,7 габаритов

Двигатели асинхронные взрывобезопасные серии 2МА36 6 и 7 габаритов с фазным ротором предназначены для продолжительного режима работы в подземных выработках угольных шахт и рудников, опасных по газу и пыли (группа I), а также в помещениях всех классов и наружных установках опасных по газопаровоздушным смесям (группа II).

Климатическое исполнение У или Т, категория размещения 2 или 5.

Структура условного обозначения двигателей:  2МА36-71/6ФУ5:

2 - порядковый номер серии

МА - машина асинхронная

36 - условное обозначение серии

7 - условное обозначение габарита

1 - условное обозначение длины сердечника статора

6 - число полюсов

Ф - ротор фазный

У - климатическое исполнение

5 - категория размещения

Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа 1М 1001, степень защиты основной оболочки двигателей и коробки выводов – IP54, кожуха наружного вентилятора – IP20, способ охлаждения двигателей – ICA01.

Интервал температуры окружающей среды: от минус 5 до плюс 40°С, относительная влажность 98% при температуре плюс 35°С.

Изоляция обмоток статора и ротора класса нагревостойкости “F”.

Технические характеристики двигателей приведены в таблицах 105 и 106.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в таблице 107.

Таблица 105

| Обозначение типа двигателя | Номинальные значения величин | Скольжение % | КПД, % | Соs ϕ | Ммакс Мном | Данные ротора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Ток статора, А | Частота вращения (синх.), об/мин |  |  |  |  | Напр., В | Ток, А |
|  |  | при 380 В | при 660В |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения – 1000 об/мин |
| 2МА36-61/6фУ5 | 160 | 300 | 174 | 985 | 1,5 | 92,5 | 0,87 | 3,0 | 575 | 165 |
| 2МА36–61/6фУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-62/6фУ5 | 200 | 374 | 216 | 985 | 1,5 | 93,0 | 0,87 | 3,0 | 715 | 165 |
| 2МА36-62/6фУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-71/6фУ5 | 250 | 460 | 265 | 990 | 1,0 | 93,5 | 0,88 | 3,0 | 1000 | 150 |
| 2МА36-71/6фУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-72/6фУ5 | 315 | 577 | 334 | 990 | 1,0 | 94,0 | 0,88 | 3,0 | 1170 | 158 |
| 2МА36-72/6фУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронная частота вращения – 750 об/мин |
| 2МА36-61/8фУ5 | 125 | 247 | 143 | 740 | 1,3 | 92,5 | 0,83 | 3,0 | 440 | 170 |
| 2МА36-61/8фУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-62/8фУ5 | 160 | 310 | 180 | 740 | 1,3 | 93,0 | 0,84 | 3,0 | 500 | 190 |
| 2МА36-62/8фУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-71/8фУ5 | 200 | 377 | 218 | 740 | 1,3 | 93,5 | 0,86 | 3,0 | 1000 | 120 |
| 2МА36-71/8фУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2МА36-72/8фУ5 | 250 | 465 | 269 | 740 | 1,3 | 94,0 | 0,87 | 3,0 | 1200 | 120 |
| 2МА36-72/8фУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 106

| Обозначение типа двигателя | Номинальные значения величин | Скольжение % | КПД, % | Соs ϕ | Ммакс. Мном. | Данные ротора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Напр., В | Ток статора, А | Частота, Гц | Частота вращения синхронная, об/мин |  |  |  |  | Напр., В | Ток, А |
| 2МА36-61/6фТ5 2МА36-61/6фТ2 | 160 | 380 | 300 | 50 | 1000 | 1,5 | 92,5 | 0,87 | 3,0 | 575 | 165 |
|  |  | 400 | 285 |  |  |  |  |  | 3,3 | 600 | 157 |
|  |  | 415 | 275 |  |  |  |  |  | 3,5 | 625 | 150 |
|  |  | 440 | 271 | 60 | 1200 | 1,3 | 92,5 | 0,84 | 4,0 | 660 | 142 |
| 2МА36-62/6фТ5 2МА36-62/6фТ2 | 200 | 380 | 374 | 50 | 1000 | 1,5 | 93,0 | 0,87 | 3,0 | 715 | 165 |
|  |  | 400 | 355 |  |  |  |  |  | 3,3 | 750 | 157 |
|  |  | 415 | 343 |  |  |  |  |  | 3,5 | 780 | 150 |
|  |  | 440 | 336 | 60 | 1200 | 1,3 | 93,0 | 0,84 | 4,5 | 825 | 143 |
| 2МА36-71/6фТ5 2МА36-71/6фТ2 | 250 | 380 | 460 | 50 | 1000 | 1,0 | 93,5 | 0,88 | 3,0 | 1000 | 150 |
|  |  | 400 | 435 |  |  |  |  |  | 3,3 | 1050 | 142 |
|  |  | 415 | 420 |  |  |  |  |  | 3,5 | 1090 | 138 |
|  |  | 440 | 420 | 60 | 1200 | 0,8 | 93,0 | 0,84 | 4,5 | 1140 | 130 |
| 2МА36-72/6фТ5 2МА36-72/6фТ2 | 315 | 380 | 577 | 50 | 1000 | 1,0 | 94,0 | 0,88 | 3,0 | 1170 | 158 |
|  |  | 400 | 547 |  |  |  |  |  | 3,3 | 1230 | 150 |
|  |  | 415 | 530 |  |  |  |  |  | 3,5 | 1275 | 145 |
|  |  | 440 | 521 | 60 | 1200 | 0,8 | 93,5 | 0,85 | 4,5 | 1330 | 140 |
| 2МА36-61/8фТ5 2МА36-61/8фТ2 | 125 | 380 | 247 | 50 | 750 | 1,3 | 92,5 | 0,83 | 3,0 | 440 | 170 |
|  |  | 400 | 235 |  |  |  |  |  | 3,3 | 465 | 162 |
|  |  | 415 | 226 |  |  |  |  |  | 3,5 | 480 | 156 |
|  | 125 | 440 | 222 | 60 | 900 | 1,1 | 92,5 | 0,80 | 3,8 | 490 | 150 |
| 2МА36-62/8фТ5 2МА36-62/8фТ2 | 160 | 380 | 310 | 50 | 750 | 1,3 | 93,0 | 0,84 | 3,0 | 500 | 190 |
|  |  | 400 | 295 |  |  |  |  |  | 3,3 | 525 | 180 |
|  |  | 415 | 285 |  |  |  |  |  | 3,5 | 545 | 174 |
|  | 160 | 440 | 276 | 60 | 900 | 1,1 | 93,0 | 0,82 | 3,8 | 560 | 170 |
| 2МА36-71/8фТ5 2МА36-71/8фТ2 | 200 | 380 | 377 | 50 | 750 | 1,3 | 93,5 | 0,86 | 3,0 | 1000 | 120 |
|  |  | 400 | 360 |  |  |  |  |  | 3,3 | 1050 | 114 |
|  |  | 415 | 345 |  |  |  |  |  | 3,5 | 1090 | 110 |
|  | 200 | 440 | 336 | 60 | 900 | 1,1 | 93,0 | 0,84 | 3,8 | 1170 | 100 |
| 2МА36-72/8фТ5 2МА36-72/8фТ2 | 250 | 380 | 465 | 50 | 750 | 1,3 | 94,0 | 0,87 | 3,0 | 1200 | 120 |
|  |  | 400 | 440 |  |  |  |  |  | 3,3 | 1260 | 114 |
|  |  | 415 | 425 |  |  |  |  |  | 3,5 | 1310 | 110 |
|  | 250 | 440 | 413 | 60 | 900 | 1,1 | 93,5 | 0,85 | 3,8 | 1400 | 105 |

Таблица 107

| Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l31 | l33 | h | h30 |  |
| 2МА36-61/6фУ5 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н | 864 | 170 | 625±1,4 | 313±4 | 1681 | 450-1,0 | 882 | 2340 |
| 2МА36-61/8фУ5 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 625±1,4 | 313±4 | 1681 | 450-1,0 | 882 | 2340 |
| 2МА36-61/6фУ2 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 625±1,4 | 313±4 | 1681 | 450-1,0 | 882 | 2340 |
| 2МА36-61/8фУ2 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 625±1,4 | 313±4 | 1681 | 450-1,0 | 882 | 2340 |
| 2МА36-62/6фУ5 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 695±1,4 | 313±4 | 1751 | 450-1,0 | 882 | 2548 |
| 2МА36-62/8фУ5 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 695±1,4 | 313±4 | 1751 | 450-1,0 | 882 | 2548 |
| 2МА36-62/6фУ2 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 695±1,4 | 313±4 | 1751 | 450-1,0 | 882 | 2548 |
| 2МА36-62/8фУ2 | 760±1,4 | 860 | 692 | 90Н |  | 170 | 695±1,4 | 313±4 | 1751 | 450-1,0 | 882 | 2548 |
| 2МА36-71/6фУ5 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н | 1002 | 210 | 645±1,4 | 377,5±4 | 1843 | 530-1,0 | 1031 | 3480 |
| 2МА36-71/8фУ5 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н |  | 210 | 645±1,4 | 377,5±4 | 1843 | 530-1,0 | 1031 | 3480 |
| 2МА36-71/6фУ2 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н |  | 210 | 645±1,4 | 377,5±4 | 1843 | 530-1,0 | 1031 | 3480 |
| 2МА36-71/8фУ2 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н |  | 210 | 645±1,4 | 377,5±4 | 1843 | 530-1,0 | 1031 | 3480 |
| 2МА36-72/6фУ5 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н |  | 210 | 725±1,4 | 377,5±4 | 1923 | 530-1,0 | 1031 | 3710 |
| 2МА36-72/8фУ5 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н |  | 210 | 725±1,4 | 377,5±4 | 1923 | 530-1,0 | 1031 | 3710 |
| 2МА36-72/6фУ2 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н |  | 210 | 725±1,4 | 377,5±4 | 1923 | 530-1,0 | 1031 | 3710 |
| 2МА36-72/8фУ2 | 900±1,4 | 1000 | 750 | 100Н |  | 210 | 725±1,4 | 377,5±4 | 1923 | 530-1,0 | 1031 | 3710 |

3. Генераторы

Асинхронный Генератор типа АГВ 280L4-ОМ2

Генератор предназначен для комплектации ветротурбины VSW 56-100, монтируется на главной раме поворотной платформы ветротурбины и соединяется с приводным валом ветротурбины с помощью упругой муфты.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 2.

Степень защиты - IP54.

Способ охлаждения - ICA 0I.

Режим работы - продолжительный S1.

Основные параметры генератора АГВ 280L4-ОМ2.

| Наименование параметра | Номинальные данные |
| --- | --- |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | 60 |
| Номинальная мощность, кВт | 110 | 110 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 480 |
| Номинальный ток, А | 202 | 175 |
| Частота вращения (синхр), об/мин. | 1500 | 1800 |
| КПД, % | 93,5 | 93,5 |
| Максимальный вращающий момент, Нм | 2000 | 3000 |

ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС

Асинхронные гидрогенераторы предназначены для выработки электроэнергии. Приводом гидрогенераторов является гидротурбина.

Степень защиты - IP23, охлаждение в режиме самовентиляции.

Гидрогенераторы выполняются на подшипниках качения.

Технические характеристики асинхронных генераторов приведены в таблице 108.

| Таблица 108 |
| --- |
| Тип гидрогенератора | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Синхронная частота вращения, об/мин |
| АГГ-400-0,4-10У3 | 400 | 0,4 | 600 |
| АГГ-800-10,5-8У3 | 800 | 10,5 | 750 |

Структура условного обозначения:

АГГ- XXX - X – Х У3

АГГ – асинхронный генератор горизонтальный;

XXX	- мощность, кВт;

X 	- напряжение, кВ;

Х	- число полюсов.

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКЦИИ насосов, ВЕНТИЛЯТОРОВ И ДЫМОСОСОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ЗКЭМ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСОВ

ОАО "Насосэнергомаш", г. Сумы

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАЗО-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | СЭ 800-100-11 |
| ДАЗО-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | СЭ 1250-70-11 |
| А-400Y-4УЗ | 630 | 1500 | 6000 | СЭ 1250-140-11 |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 |  |
| А-400Х-4УЗ | 500 | 1500 | 6000 | СЭ 2500-60-11 |
| ДАЗО-400Y-4У1 | 500 | 1500 | 6000 |  |
| А-400Y-4УЗ | 630 | 1500 | 6000 | СЭ 2500-60-11-1 |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 |  |
| А-400Y-4УЗ | 630 | 1500 | 6000 | СЭ 2500-60-8 |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 |  |
| А-400Y-4УЗ | 630 | 1500 | 6000 | СЭ 2500-60-16 |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 |  |
| АОД-1250-4У1 | 1250 | 1500 | 6000 | СЭ 5000-70-6 |
| АОД-1250-4У1 | 1250 | 1500 | 6000 | СЭ 5000-70-5 |
| А-400ХК-4УЗ | 400 | 1500 | 6000 | ЦН 400/21 |
| ДАЗО-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | ЦН 400/210 |
| А-400Y-4УЗ | 630 | 1500 | 6000 | ЦН 1000-180-3 |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 |  |
| А-400Х-4УЗ | 500 | 1500 | 6000 | ЦН 1000-180а-3 |
| ДАЗО-400Y-4У1 | 500 | 1500 | 6000 |  |
| А-450Y-6УЗ | 800 | 1000 | 6000 | Д 2000-100-2 |
| А-450Х-6УЗ | 630 | 1000 | 6000 | Д 2000-100а-2 |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 6000 |  |
| А-450Х-6УЗ | 630 | 1000 | 6000 | Д 2000-100б-2 |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 6000 |  |
| А-450Х-6УЗ | 630 | 1000 | 6000 | Д 2500-62-2 |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 6000 |  |
| А-400Y-6УЗ | 500 | 1000 | 6000 | Д 2500-62а-2 |
| ДАЗО-450Х-6У1 | 500 | 1000 | 6000 |  |
| А-400Y-8УЗ | 315 | 750 | 6000 |  |
| А-400Х-6УЗ | 400 | 1000 | 6000 | Д 3200-33-2 |
| ДАЗО-400Y-6У1 | 400 | 1000 | 6000 |  |
| А-400ХК-6УЗ | 315 | 1000 | 6000 | Д 3200-ЗЗа-2 |
| ДАЗО-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 6000 |  |
| А-400ХК-6УЗ | 315 | 1000 | 6000 | Д 3200-33б-2 |
| ДАЗО-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 6000 |  |
| А-450Х-8УЗ | 400 | 750 | 6000 | Д 3200-75-2 |
| ДАЗО-450УК-8У1 | 400 | 750 | 6000 |  |
| А-450Y-6УЗ | 800 | 1000 | 6000 |  |
| А-450Y-8УЗ | 630 | 750 | 6000 | Д 4000-95-2 |
| А-450Y-8УЗ | 630 | 750 | 6000 | Д4000-95а-2-10 |
| А-450Y-8УЗ | 630 | 750 | 6000 | Д 6300-27-3 |
| А-450Y-8УЗ | 630 | 750 | 6000 | Д 6300-27-3-1 |
| А-450YК-8УЗ | 500 | 750 | 6000 | Д 6300 -27а-3 |
| ДАЗО-450Y-8У1 | 500 | 750 | 6000 |  |
| ВАОВ5К-315-6 | 315 | 1000 | 6000 | НПВ 1250-60-М |
| ВАОВ5К-400-6 | 400 | 1000 | 6000 | НПВ 2500-40-М |
| ВАОВ5К-630-6 | 630 | 1000 | 6000 | НПВ 1250-110-М НПВ 3600-45-М |
| ВАОВ5К-630Д-6 | 630 | 1000 | 10000 |  |
| ВАОВ5К-800-6 | 800 | 1000 | 6000 | НПВ 2500-80-М |
| ВАОВ5К-800Д-6 | 800 | 1000 | 10000 |  |
| ВАОВ5К-1000-6 | 1000 | 1000 | 6000 | НПВ 2500-120а-М |
| ВАОВ5К-1000Д-6 | 1000 | 1000 | 10000 |  |

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАОВ5К-1250-6 | 1250 | 1000 | 6000 | НПВ 2500-120-М НПВ 3600-90-М НПВ 5000-120-М |
| ВАОВ5К-1250Д-6 | 1250 | 1000 | 10000 |  |
| ВАОВ5К-1600-6 | 1600 | 1000 | 6000 | НПВ 3600-120-М |
| ВАОВ5К-1600Д-6 | 1600 | 1000 | 10000 | НПВ 3600-!35а-М |
| ВАОВ5К-2000-6 | 2000 | 1000 | 6000 | НПВ 3600-135-М |
| ВАОВ5К-2000Д-6 | 2000 | 1000 | 10000 |  |
| ВАОВ5К-2250-6 | 2250 | 1000 | 6000 | НПВ 5000-120-М |
| ВАОВ5К-2250Д-6 | 2250 | 1000 | 10000 |  |

ОАО "Ливгидромаш", г. Ливны

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАЗО-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | 1Д630х90 |
| ДАЗО-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | 1Д630х125 |
| А-400ХК-4У1 | 400 | 1500 | 6000 |  |
| ДАЗО-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | 1Д1250х63 |
| А-400Y-4УЗ | 630 | 1500 | 6000 | 1Д1250х125 |
| А-400Х-4УЗ | 500 | 1500 | 6000 |  |
| А-400ХК-4УЗ | 400 | 1500 | 6000 |  |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 |  |
| А-400ХК-4УЗ | 400 | 1500 | 6000 | 1Д1600х90 |
| А-400Х-4УЗ | 500 | 1500 | 6000 |  |
| А-400Y-4УЗ | 630 | 1500 | 6000 |  |

ОАО "Бобруйский машиностроительный завод", г. Бобруйск

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А-450Y-8УЗ | 1500 | 750 | 6000 | 1СД 2400/75б |
| А-450YК-8УЗ | 500 | 750 | 6000 | СД 2400/75б |
| А-450Х-6УЗ | 400 | 1000 | 6000 | БМ 1500/45 |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | ГРАТ 900/67 |
| ДАЗО-450Y-8У1 | 500 | 750 | 6000 | ГРАК 1400/40 |
| ДАЗО-450Y-8У1 | 500 | 750 | 6000 | ГРАТ 1400/40 |
| АЗ-13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 6000 | 1ГРК 1600/50 |
| АЗ-13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 6000 | 1ГРТ1600/50 |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | ГРТ 1250/71 |
| ДАЗО-450Y-8У1 | 315 | 750 | 6000 | ГРАУ 1600/25 |

ОАО "УРАЛГИДРОМАШ", г. Сысерть

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАОВ5К-400-4 | 400 | 1500 | 6000 | НПВ1250-60-1 НПВ1250-60-2 НПВ1250-60-1/3 НПВ1250-60-2/3 |
| ВАОВ5К-800-4 | 800 |  | 6000 | НПВ 2500-80-1 НПВ 2500-80-2 НПВ 2500-80-1/3 НПВ 2500-80-2/3 |
| ВАОВ5К-800Д-4 |  |  | 10000 |  |
| ВАОВ5К-1250-4 | 1250 |  | 6000 | НПВ 3600-90-1 НПВ 3600-90-2 НПВ 3600-90-3 |
| ВАОВ5К-1250Д-4 |  |  | 10000 |  |
| ВАОВ5К-2000-6 | 2000 |  | 6000 | НПВ 5000-120-1 НПВ 5000-120-2 НПВ 5000-120-3 |
| ВАОВ5К-2000Д-6 |  |  | 10000 |  |

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| ВАН5-630-10У3 | 630 | 6000 | ОВ2-87-У3 ОПВ2-87-У3 |
| ВАНД5-315/500-10/12УХЛ4 | 315/500 | 6000 |  |
| ВАН5-100-8У3 | 1000 | 6000 | ОВЗ-87-УЗ ОПВ3-87-УЗ |
| ВАН5-630-10У3 | 630 | 6000 | ОВ5-87-У3 ОПВ5-87-У3 |
| ВАНД5-315/500-10/12УХЛ4 | 315/500 | 6000 |  |
| ВАН5-315-12У3 | 315 | 6000 | ОВ16-87У3 ОПВ16-87-У3 |
| ВАН5-315-10У3 | 315 | 6000 | ОВ16-87-У3 ОПВ16-87-У3 |
| ВАН5-1000-12У3 | 1000 | 6000 | ОВ2-110-У3 ОПВ2-110-У3 |
| ВАН5-1600-10У3 | 1600 | 6000 | ОВ3-110-У3 ОПВ3-110-У3 |
| ВАН5-1000-12У3 | 1000 | 6000 | ОВ5-110-У3 ОПВ5-110-У3 |
| ВАНД 5-1000/500-12/16УХЛ3 | 1000/500 | 6000 |  |
| ВАН5-500-16У3 | 500 | 6000 | ОВ16-110-У3 ОПВ16-110-У3 |
| ВАН5-630-12У3 | 630 | 6000 | ОВ16-110-У3 ОПВ16-110-У3 |
| ВАН5-1600-16У3 | 1600 | 6000 | ОВ2-145-У3 ОПВ2-145-У3 |
| ВАН5-1600-16У3 | 1600 | 6000 | ОВ5-145-У3 ОПВ5-145-У3 |
| ВАН5-2500-16У3 | 2500 | 6000 | ОВ10-145-У3 ОПВ10-145-У3 |
| ВАН5-1000-16У3 | 1000 | 6000 | ОВ16-145-У3 ОПВ16-145-У3 |
| ВАН5-1000-12У3 | 1000 | 6000 | 96ДВ-4,5/23УЗ |
| ВАН5-1600-12У3 | 1600 | 6000 |  |
| ВАН5-2500-16У3 | 2500 | 6000 | 130ДВ-8/23У3 130ДПВ-8/23-ЭУ3 |
| ВАН5-1600-16У3 | 1600 | 6000 |  |
| ВАНД5-4000/2500-20/24УХЛ3 | 4000/2500 | 6000 | 170ДВ-12/22-У3 170ДПВ-12/22-У3 |
| А-450Y-12У3 | 315 | 6000 | ОГ5-87À-У3 |
| ВАН5-1250-10У3 | 1250 | 6000 | 600B-1,6/100-0 |
| ВАН5-1600-16У3 | 1600 | 6000 | 1000В-4/63-0 |
| ВАН5-2000-12У3 | 2000 | 6000 | 1000В-4/40 |
| ВАН5-2500-16У3 | 2500 | 6000 | 1200В-6,3/40-I |
| ВАНЗ-5-2500-20У3 | 2500 | 6000 | 1200В-6,3/40-0 |
| ВАН5-1600-10У3 | 1600 | 6000 | 800В-2,5/40 |
| ВАН5-1600-12У3 | 1600 | 6000 | 800В-2,5/40-0 |
| ВАНЗ-5-3150-24У3 | 3150 | 6000 | 1600В-10/40-У3 1600В-10/40-0У3 1600ВР-10/40-0-У3 |
| ВАН5-400-8У3 | 400 | 6000 | СДВ2700/26,5-УХЛ4 СДВ4000/28-УХЛ4 СДВ7200/29-УХЛ4 |
| ВАН5-630-16У3 | 630 | 6000 |  |
| ВАН5-500-16У3 | 500 | 6000 |  |
| ВАН5-1000-12У3 | 1000 | 6000 |  |
| ВАН5-800-12У3 | 800 | 6000 |  |
| ВАН5-1600-12УХЛ4 | 1600 | 6000 | СДВ9000/45-УХЛ |
| ДАЗО2-16-59-4У1 | 1250 | 6000 | ЦН900-310-У3 |
| ДАЗО-800-6-750УХЛ1 | 800 | 6000 | ГрТ1500/71 ГрТ1500/71-а ГрТ4000/71 |
| А-450Y-8МУ3 | 630 | 6000 |  |
| А-400Y-4У3 | 630 | 6000 | СЭУ-1250-140-11 |
| А12-52-4У3 | 630 | 6000 |  |
| ДАЗО-450Х-4У3 | 630 | 6000 | Д1250-125УХЛ4 |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 6000 | Д1600-90УХЛ4 |
| А-450Х-8У3 | 400 | 6000 | Д2000-100-0 УХЛ4 |
| А-450Х-6У3 | 630 | 6000 | Д2500-62 УХЛ4 |

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| А-400Y-6У3 | 500 | 6000 | Д3200-33 УХЛ4 |
| ДАЗО4-85/50-6У1 | 400 | 10000 |  |
| А-450Х-8У3 | 400 | 6000 | Д3200-75-0 УХЛ4 |
| ДАЗО4-85/62-8У1 | 400 | 6000 |  |
| А-450Y-8У3 | 630 | 6000 | Д4000-95-0 УХЛ4 |
| А-450Y-8У3 | 630 | 6000 | Д5000-32 УХЛ4 |
| А-450Х-10У53 | 315 | 6000 | Д5000-32-0 УХЛ4 |
| А-450Y-8У3 | 630 | 6000 | Д6300-27 УХЛ4 |
| А-450Х-10У3 | 315 | 6000 | Д6300-27-0 УХЛ4 |
| ВАО2-450-315-4 | 315 | 6000 | ДХ650-90-У1 1ТХ2200/29-Е-СД-У3 |
| ДАЗО4-450Х-6У3 | 315 | 6000 |  |
| ДАЗО4-400ХК-4АУ3 | 250 | 6000 | ЦНА800/70-К-251(251/251)-У3 ЦНА800/70/6-К-251(251/251)-У3 ЦНА300/80-К-251(251/251)-У3 |
| А-400Y-10У3 | 250 | 6000 | ОХГ8-55-И-СД-УЗ ОХГ8-70-K, Е, И-СД-У3 ОХГ6-87-К, Е, И-СД-У3 |
| А-450Х-10У3 | 315 | 6000 |  |
| А-450Y-12 | 315 | 6000 |  |

ОАО «ЯСНОГОРСКИЙ МАШЗАВОД», г.Ясногорск

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| ВАО2-450-250-4 | 250 | 1500 | ЦНСК 300-180 |
| ВАО2-450-315-4 | 315 | 1500 | ЦНСК 300-180 |
| ВАО2-450-250-4 | 250 | 1500 | ЦНСК А 300-180 |
| ВАО2-450-315-4 | 315 | 1500 | ЦНСК А 300-240 |
| ВАО2-450-400-4 | 400 | 1500 | ЦНС А 300-300 |
| ВАО2-560-500-4 | 500 | 1500 | ЦНСК А 300-360 |
| ВАО2-560-630-4 | 630 | 1500 | ЦНСК А 300-420 |
| ВАО2-560-630-4 | 630 | 1500 | ЦНСК А 300-480 |
| ВАО2-560-800-4 | 800 | 1500 | ЦНСК А 300-540 |
| ВАО2-560-800-4 | 800 | 1500 | ЦНСК А 300-600 |
| ВАО2-450-400-4 | 400 | 1500 | ЦНК 900-90 |
| А-400ХК-4УЗ | 400 | 1500 | ЦНК 900-90 |
| ВАО2-450-400-4 | 400 | 1500 | ЦНК 450-120 |
| ВАО2-560-1000-4 | 1000 | 1500 | 12У6 |
| ВАО2-630-1600-4 | 1600 | 1500 | 14УВ6 |
| ВАО2-450-400-4 | 400 | 1500 | У450-120 |
| ВАО2-450-400-4 | 400 | 1500 | У900-90 |
| ВАО2-450-200-4 | 200 | 1500 | ЦНСн 300-120 |
| ВАО2-450-400-4 | 400 | 1500 | ЦНСн 300-180 |
| ВАО2-560-500-4 | 500 | 1500 | ЦНСн 300-240 |
| ВАО2-560-630-4 | 630 | 1500 | ЦНСн 300-300 |
| А-400ХК-4 | 400 | 1500 | ЦНС(Г,М) 300-300 |
| ВАО2-560-630-4 | 630 | 1500 | ЦНСн 300-360 |
| А-400Х4 | 500 | 1500 | ЦНС(Г,М) 300-360 |
| ВАО2-560-630-4 | 630 | 1500 | ЦНСн 300-420 |
| А-400Х4 | 500 | 1500 | ЦНС(Г,М) 300-420 |
| ВАО2-560-800-4 | 800 | 1500 | ЦНСн 300-480 |
| А-400Х4 | 630 | 1500 | ЦНС(Г,М) 300-480 |
| ВАО2-560-800-4 | 800 | 1500 | ЦНСн 300-540 |
| А-450Х4 | 800 | 1500 | ЦНС(Г,М) 300-540 |
| ВАО2-560-800-4 | 800 | 1500 | ЦНС 300-600 |
| А-450Х4 | 800 | 1500 | ЦНС(Г,М) |
| ВАО2-450-400-4 | 400 | 1500 | ЦНСнА 180-383 |
| ВАО2-450-400-4 | 400 | 1500 | ЦНСА 500-160 |
| ВАО2-560-630-4 | 630 | 1500 | ЦНСА 500-240 |
| ВАО2-560-800-4 | 800 | 1500 | ЦНСА 500-320 |

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| ВАО2-560-1000-4 | 1000 | 1500 | ЦНСА 500-400 |
| ВАО2-560-1 000-4 | 1000 | 1500 | ЦНСА 500-480 |
| ВАО2-630-1 250-4 | 1250 | 1500 | ЦНСА 500-560 |
| ВАО2-630-1600-4 | 1600 | 1500 | ЦНСА 500-640 |
| ВАО2-630-1600-4 | 1600 | 1500 | ЦНСА 500-720 |
| ВАО2-560-630-4 | 630 | 1500 | ЦНСнА 500-160 |
| ВАО2-560-800-4 | 800 | 1500 | ЦНСнА 500-240 |
| ВАО2У-630-1250-4 | 1250 | 1500 | ЦНСнА 500-320 |
| ВАО2У-630-1600-4 | 1600 | 1500 | ЦНСнА 500-400, ЦНСнА 500-480 |
| ВАО2У-630-2000-4 | 2000 | 1500 | ЦНСнА 500-560, ЦНСнА 500-640 |
| А-450Х-4У3 | 800 | 1500 | ЦНСА, ЦНСГА 850-240 |

ОАО "ДИМИТРОВГРАДХИММАШ", г. Димитровград

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| ВАО2-450-250-4 | 250 | 1500 | ЦНСА 180-255 |
| ВАО2-450-250-4 | 250 | 1500 | ЦНСА 300-180 |
| ВАО2-450-315-4 | 315 | 1500 | ЦНСА 180-297 |
| ВАО2-450-315-4) | 315 | 1500 | ЦНСА 180-340 |
| ВАО2-450-315-4 | 315 | 1500 | ЦНСА 180-383 |
| ВАО2-450-315-4 | 315 | 1500 | ЦНСА 180-425 |
| ВАО2-450-315-4 | 315 | 1500 | ЦНСА 300-240 |
| ВАО2-450-400-4 | 400 | 1500 | ЦНСА 300-300 |
| ВАО2-560-500-4 | 500 | 1500 | ЦНСА 300-360 |
| ВАО2-560-500-4 | 500 | 1500 | ЦНСА 300-420 |

ОАО "СМНПО им. М.В. Фрунзе", г. Сумы (для АЭС)

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАНЗ-5А-800-8ТВ3 | 800 | 750 | 6000 | АКсВА 1500-120-2 |
| ВАНЗ-5А-2000-4ТВ3 | 2000 | 1500 | 6000 | АКсВА 2200-220-1 |
| ВАНЗ-5А-1000-10ТМ3 | 1000 | 600 | 6000 | ВА 5500-50А |
| ВАНЗ-5А-1250-10ТМ3 | 1250 | 600 | 6000 | ВА 4500-50А |
| АОДА5-800-6-2ТВ3 | 800 | 3000 | 6000 | АЦНА 60-185-1 |
| АОДА5-630-6-2ТВ3 | 630 | 3000 | 6000 | АПЭА 150-85-1 |
| АОДА-800-10-6ТВ3 | 800 | 1000 | 10000 | ЦН 6000-30 |

Комплектация тягодутьевых машин

ОАО "СИБЭНЕРГОМАШ", г.Барнаул

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип дымососа или вентилятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОД-1250-10У1 | 1250 | 600 | 6000 | ДОД-28.5 |
| АОД-1600-10У1 | 1600 | 600 | 6000 |  |
| АОД-1250-10У1 | 1250 | 600 | 6000 | ДОД-28.5-ГМ |
| АОД-1600-10У1 | 1600 | 600 | 6000 |  |
| АОД-1250-10У1 | 1250 | 600 | 6000 | ДОД-28.5-I |
| АОД-1600-10У1 | 1600 | 600 | 6000 |  |
| АОД-1250-10У1 | 1250 | 600 | 6000 | ДОД-28.5-IГМ |
| АОД-1600-10У1 | 1600 | 600 | 6000 |  |
| АОД-1250-10У1 | 1250 | 600 | 6000 | ДОД-28.5-IФГМ |
| АОД-2000-12У1 | 2000 | 500 | 6000 | ДОД-31.5 |
| АОД-2000-12У1 | 2000 | 500 | 6000 | ДОД-31.5ГМ |
| АОД-2000-12У1 | 2000 | 500 | 6000 | ДОД-31.5Ф |
| АОД-2000-12У1 | 2000 | 500 | 6000 | ДОД-31.5ФГМ |
| ДАЗО-450YК-8У1 | 400 | 750 | 6000 | ДН-22х2-0.62 |
| ДАЗО-450Х-10У1 | 250 | 600 | 6000 |  |
| ДАЗО-450YК-8У1 | 400 | 750 | 6000 | ДН-22х2-0.62ГМ |
| ДАЗО-450Х-10У1 | 250 | 600 | 6000 |  |
| АОД-630-8У1 | 630 | 750 | 6000 | ДН-24х2-0.62 ДН-24х2-0.62ГМ |
| АОД-630/400-8/10У1 | 630/400 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-1000-8У1 | 1000 | 750 | 6000 | ДН-26х2-0.62 ДН-26х2-0.62ГМ |
| АОД-1000-10-8У1 | 1000 | 750 | 10000 |  |
| АОД-500-10У1 | 500 | 600 | 6000 |  |
| АОД-1000/500-8/10У1 | 1000/500 | 750/600 | 6000 |  |
| ДАЗО-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | ДН-15Б ДН-15БГМ |
| ДАЗО-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | ДН-17Б |
| ДАЗО-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | ДН-17БГМ |
| ДАЗО-400Y-4У1 | 500 | 1500 | 6000 |  |
| ДАЗО-400Y-10У1 | 200 | 600 | 6000 | ДН-19М ДН-19МГМ |
| ДАЗО-450Y-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | ДН-19С |
| ДАЗО-400Y-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | ДН-21М ДН-21МГМ |
| АОД-400/250-6/8У1 | 400/250 | 1000/750 | 6000 |  |
| ДАЗО-450Х-8У1 | 315 | 750 | 6000 | ДН-22 ДН-22ГМ |
| ДАЗО-450Х-10У1 | 250 | 600 | 6000 |  |
| ДАЗО-450YК-8У1 | 400 | 750 | 6000 | ДН-24 ДН-24ГМ |
| ДАЗО-450Х-10У1 | 250 | 600 | 6000 |  |
| ДАЗО -450У-10У1 | 315 | 600 | 6000 | ДН-26 ДН-26ГМ |
| АОД-630-8У1 | 630 | 750 | 6000 |  |
| АОД-630-10-8У1 | 630 | 750 | 10000 |  |
| АОД-630/400-8/10У1 | 630/400 | 750/600 | 6000 |  |
| ДАЗО -450У-10У1 | 315 | 600 | 6000 | ДН-26Ф ДН-26ФГМ |
| АОД-630-8У1 | 630 | 750 | 6000 |  |
| АОД-630-10-8У1 | 630 | 750 | 10000 |  |
| АОД-630/400-8/10У1 | 630/400 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-630-8У1 | 630 | 750 | 6000 | ДН-24х2Ф ДН-24х2ФГМ |
| АОД-630/400-8/10У1 | 630/400 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-1000/630-8/10У1 | 630/400 | 750/600 | 6000 |  |
| ДАЗО-400ХК-6У1 | 250 | 1000 | 6000 | Д-15.5 Д-15.5ГМ |
| ДАЗО-400Y-8У1 | 250 | 750 | 6000 | Д-18 Д-18ГМ |
| ДАЗО-450Х-8У1 | 315 | 750 | 6000 |  |
| ДАЗО-450Y-8У1 | 500 | 750 | 6000 |  |
| ДАЗО-400Y-10У1 | 200 | 600 | 6000 | Д-20 Д-20ГМ |
| ДАЗО-400Y-8У1 | 250 | 750 | 6000 |  |
| ДАЗО-450Х-8У1 | 315 | 750 | 6000 |  |
| ДАЗО-450Х-8У1 | 315 | 750 | 6000 | Д-18х2Б Д-18х2БГМ |
| ДАЗО-450YК-8У1 | 400 | 750 | 6000 |  |
| АОД-315/200-8/10У1 | 315/200 | 750/600 | 6000 |  |

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип дымососа или вентилятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОД-400/200-8/10У1 | 400/200 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-800-8У1 | 800 | 750 | 6000 | Д-20х2Б Д-20х2БГМ |
| АОД-630-10У1 | 630 | 600 | 6000 |  |
| АОД-800/400-8/10У1 | 800/400 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-630-8У1 | 630 | 750 | 6000 | Д-21.5х2Б Д-21.5х2БГМ |
| АОД-500-10У1 | 500 | 600 | 6000 |  |
| АОД-400-10У1 | 400 | 600 | 6000 |  |
| АОД-800-8У1 | 800 | 750 | 6000 |  |
| АОД-1000-8У1 | 1000 | 750 | 6000 |  |
| АОД-1600-10У1 | 1600 | 600 | 6000 | Д-25х2ШБ Д-25х22ШБТН |
| АОД-630/400-8/10У1 | 630/400 | 750/600 | 6000 | ВДН-25х2У |
| АОД-1600-6У1 | 1600 | 1000 | 6000 | ВДН-25х2М |
| АОД-1600/800-6/8У1 | 1600/800 | 1000/750 | 6000 |  |
| АОД-1600-6У1 | 1600 | 1000 | 6000 | ВДН-25х2 ВДН-25х2-1 |
| ДАЗО-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | ВДН-15 |
| ДАЗО-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | ВДН-17 |
| ДАЗО-400Y-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | ВДН-19 |
| ДАЗО-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 6000 | ВДН-18 |
| ДАЗО-400Y-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | ВДН-20 |
| ДАЗО-400Y-8У1 | 250 | 750 | 6000 |  |
| АОД-315/160-6/8У1 | 315/160 | 1000/750 | 6000 |  |
| АОД-400/250-6/8У1 | 400/250 | 1000/750 | 6000 |  |
| ДАЗО-400Y-8У1 | 250 | 750 | 6000 | ВДН-22 |
| ДАЗО-450YК-8У1 | 400 | 750 | 6000 | ВДН-24 |
| ДАЗО-450Y-10У1 | 315 | 600 | 6000 | ВДН-26 |
| АОД-630-8У1 | 630 | 750 | 6000 |  |
| АОД-630/400-8/10У1 | 630/400 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-800-8У1 | 800 | 750 | 6000 | ВДН-28 |
| АОД-1000-8У1 | 1000 | 750 | 6000 |  |
| АОД-800/400-8/10У1 | 800/400 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-800/500-8/10У1 | 800/500 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-1250/800-8/10У1 | 1250/800 | 750/600 | 6000 | ВДН-31.5 |
| АОД-1000/630-8/10У1 | 1000/630 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-1250/800-8/10У1 | 1250/800 | 750/600 | 6000 | ВДН-32Б |
| АОД-1000/630-8/10У1 | 1000/630 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-1250/800-8/10У1 | 1250/800 | 750/600 | 6000 |  |
| АОД-630/370-10/12У1 | 630/370 | 600/500 | 6000 |  |
| ДАЗО-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | ВГДН-15Б |
| ДАЗО-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | ВГДН-17Б |
| ДАЗО-400ХК-6У1 | 250 | 1000 | 6000 | ВГДН-19М |
| ДАЗО-400Y-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | ВГДН-21М |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 | ВГД-225Д |
| ДАЗО-450Х-6У1 | 500 | 1000 | 6000 | ГД-20 |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 6000 |  |
| АОД-630-6У1 | 630 | 1000 | 6000 |  |
| АОД-800/500-8/10У1 | 800/500 | 750/600 | 6000 | ГД-31 |
| ДАЗО-450Y-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | ДРГ-19.5 ДРГ-19.5Ф |
| АОД-400-8У1 | 400 | 750 | 6000 | ДРГ-25 |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | ГД-25М |
| АОД-1250-6У1 | 1250 | 1000 | 6000 | ГД26х2 ГД26х2- l |
| АОД-1250-10-6У1 | 1250 | 1000 | 10000 |  |
| ДАЗО-450Y-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | BM-160/850-l |
| АОД-1000-6У1 | 1000 | 1000 | 6000 |  |
| АОД-630-6У1 | 630 | 1000 | 6000 |  |
| АОД-1250-4У1 | 1250 | 1500 | 6000 | ВМ-180/1100-l |
| ДАЗО-400Y-4У1 | 500 | 1500 | 6000 | ВМ-18Дл |
| ДАЗО-500YК-4У1 | 500 | 1500 | 10000 |  |
| ДАЗО-450Y-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | ВМ-20Дл |

| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Тип дымососа или вентилятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОД-1000-10-4У1 | 1000 | 1500 | 10000 |  |
| ДАЗО-400Y-4У1 | 500 | 1500 | 6000 | ВВН-18 |
| АОД-1250-4У1 | 1250 | 1500 | 6000 | ВВН-20 |
| АОД-1250-10-4У1 | 1250 | 1500 | 10000 |  |
| АОД-800-10-6У1 | 800 | 1000 | 10000 | ВМ-18А |
| АОД-1000-6У1 | 1000 | 1000 | 6000 |  |
| АОД-1000-10-6У1 | 1000 | 1000 | 10000 |  |
| АОД-630-6У1 | 630 | 1000 | 6000 |  |
| ДАЗО-400Y-4У1 | 500 | 1500 | 6000 | ВМ-20А |
| АОД-1250-4У1 | 1250 | 1500 | 6000 | ВВР-18 |
| АОД-1250-10-4У1 | 1250 | 1500 | 10000 |  |
| АОД-800-10-6У1 | 800 | 1000 | 10000 | ВВР-22 |
| АОД-1000-6У1 | 1000 | 1000 | 6000 |  |
| АОД-1000-10-6У1 | 1000 | 1000 | 10000 |  |
| АОД-630-6У1 | 630 | 1000 | 6000 |  |
| ДАЗО-450Y-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | ВКС-20 |
| ДАЗО-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | ДН-15БНЖ |
| ДАЗО-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | ДН-17БНЖ |
| ДАЗО-450Y-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | ВСК-20 |
| ДАЗО-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 | ВСК-16 ВСК-16М |
| ДАЗО-450Y-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | ВСК-17 ВСК-17М |
| ДАЗО-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 6000 | ВСК-17-1 ВСК-17-1М |
| ДАЗО-450YК-8У1 | 400 | 750 | 6000 | ВС-24 |
| АК-450Y-6УЗ | 800 | 1000 | 6000 | ДЦ-25х2 |
| ДАЗО-450Y-10У1 | 315 | 600 | 6000 | ДРЦ-21х2 |
| ДАЗО-450Y-12У1 | 250 | 500 | 6000 |  |
| АОД-630-8У1 | 630 | 750 | 6000 |  |

# Text boxes

Рисунок 21. Габаритные размеры СДСЗ-290, СДСЗ-18, СДСЗ-19

Рисунок 22. Габаритные размеры МС325 и СДСЗ-290

Рисунок 23. Габаритные размеры МС325 и СДСЗ-19

Рисунок 24. Габаритные размеры  СДСЗ-19-125-16УХЛ4

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей серии АД

Рисунок 2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей серии АДЗ

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя АСЗ-2-17-61-6У3

Рисунок 2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя АСЗ-2-17-61-6Т3

Рисунок 3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя АСЗ-17-64-8УХЛ4

Рисунок 4. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя АТК-20С8-12УХЛ4

Рисунок 1. Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АНЗ-2

Рисунок 2. Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АНЗ-4

Таблица 52

Примечание: N – число шпонок на конце вала (сечение А-А);

В графе «Масса, кг» указаны: в числителе – массы двигателей с алюминиевым ротором;

в знаменателе – массы двигателей с медным ротором.

Таблица 52. Продолжение

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей серии АВ3-2

Таблица 91

| Тип | l10 | l11 | l30 | l34 | l14 | l18 | l81 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКНЗ-2-15-57-8У3 | 1000 | 1380 | 2480 | 1275 | 1000 | 1590 | 1135 | 5800 |
| АКНЗ-2-15-69-8У3 | 1120 | 1500 | 2575 | 1395 | 1120 | 1710 | 1255 | 6100 |
| АКНЗ-4-15-57-8У3 | 1120 | 1500 | 2480 | 1395 | 1120 | 1590 | 1135 | 5150 |
| АКНЗ-4-15-45-10У3 | 1000 | 1380 | 2360 | 1275 | 1000 | 1710 | 1255 | 4910 |

Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АКНЗ-4

Рисунок 1. Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АКД

Рисунок 2. Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АКДЗ

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей АКЗО

Рисунок 1. Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателя

Рисунок 2. Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателя